# 浅谈地下建筑防水设计陈玉意

雅克设计有限公司海南海口570125

摘要：众所周知，建筑物的防水在建筑工程中占据着重要的地位，如果建筑物的防水设计不好，势必会对整个工程的进度?造价以及质量造成很大的影响，地下建筑的防水设计更是如此，其严重制约了地下建筑的发展，实施地下建筑防水设计的目的主要是为了保证地下水不进入建筑室内，为地下建筑的用户营造一个安全的生产?生活环境?另外，可以利用其防水层保护地下建筑，从而保护地下建筑的使用寿命和使用质量?鉴于此，本文就地下建筑防水设计展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。

关键词：地下工程；防水设计；变形缝；控制

1、地下建筑防水工程阐述

现在在我们的城市中，对建筑物的开发越来越趋向于地下建筑，因为城市的空间基本已经饱和，所以一些商场?车库只能建在地下，防水工程可以说是整个建筑工程的命脉，因此地下建筑的过程中一定要特别注重防水工程的质量?我国对于地下建筑的防水技术上一般都是采用混凝土自防水和附加材料防水两者相结合的方式?它所运用的材料一定要按照标准来进行配比，比如含泥量不得大于30%，泥块含量不得大于1.0%；石子的粒径宜为5~40mm，含泥量不得大于1.0%，泥块含量不得大于0.5%等等；对水的采用一般会采用饮用水或者天然洁净水，以确保质量符合国家或行业的标准?其实很多地下建筑都存在一个很普遍的问题，就是下雨的时候，雨水会出现倒灌的现象，尤其是对连续降雨的地区，对地下建筑更是受损严重，如果地下车库长期灌水，则会给车辆带来严重的损害?因此施工人员在对地下建筑工程做防水的时候，为了防止进行雨水倒灌，就必须要做好地下建筑口部的断水措施，目前我们比较常用的做法就是在汽车坡道交接处设立断水沟槽，但是这种做法在遇到连续降雨或是暴雨的时候防水的效果就不好，还是会有倒灌的现象发生?它主要是通过对地下建筑进行除湿来消除凝结水的现象，但是我们应该了解凝结水不仅会影响地下建筑的正常使用，给人和设备也会造成不同程度的伤害?

2、地下建筑防水设计的目的

（1）确保地下水以及滞留水不会进入地下建筑的室内，为地下人们提供一个安全?可靠的生产环境。（2）防水层保护好地下建筑的结构，组织地下水对钢筋?混凝土的侵泡，一旦地下建筑的钢筋等受到侵泡?会使钢筋受到腐蚀，截面积减小，混凝土会裂缝加大，从而使建筑的抗压强度减弱，建筑基础受损，大大降低建筑的使用寿命，严重的会带来建筑的倒塌，危机人们的生命安全?

3、地下建筑设计的遵循原则

（1）地下建筑一般设计要实行“防?排?截?堵”相结合，因地制宜，设计合理的原则，在设计的前期，要充分了解地下土质的状况?地下水的运动规律（近期以及远期），确定设计地下水位的最高标位，同时?地下混凝土的外墙?地板均考虑设计采用抗渗混凝土的设计?（2）对于地下水位高于地下建筑的地面时，应考虑全混凝土设计，保证防水设计效果，可以的条件下考虑架空地面和加紧层?对于地下建筑的外层则一般考虑采用增加软保护层，聚苯板和聚乙烯板是不错的选择?（3）地下建筑的防水等级按照民用建筑的一级或者二级防水等级进行防水?

4、地下建筑主要部位防水技术的方法

4.1、做好施工调查和规划

地下工程与普通的建筑工相比，对于前期的地质勘查?设计规划要求更为严格?我国幅员辽阔，不同地区的地质条件?水文特点千差万别，如果施工单位没有做好充分的调查工作，就不能以此为依据科学选择施工方案和防水设计，后期地下工程使用过程中必然会出现各种质量问题?因此，地下T程设计人员要对施工区域进行详细的地质勘査工作，并进行记录?整理?分析，确保防水设计能够满足地下工程的质量要求?在完成调查工作后，根据工程建筑的需要，合理编制施工规划和防水设计图纸，审核无误后，印制成册，下发到各个施工部门?

4.2、地下室的防水工程设计

根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008地下工程的防水设计，应根据地表水?地下水?毛细管水等的作用，以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响确定?附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地坪高程500mm以上?因为地下工程不仅受地下水?上层滞水?毛细管水等作用，也受地表水的作用，同时随着人们对水资源保护意识的加强，合理开发利用水资源的人为活动将会引起水文地质条件的改变，也会对地下工程造成影响，因此地下工程不能单纯以地下最高水位来确定工程防水标高?附建式的全地下或半地下工程的设防高度，应高出室外地坪高程500mm以上，确保地下工程的正常使用?实际设计中，当地下室的地板高于设计最高地下水位300mmˉ500mm或以上，且基地范围内的土壤及回填土无形成上层滞水的可能时，通常情况下只进行简单的防潮处理?如果地下室底板所处位置要低于最高地下水位线，容易产生地下水内渗透危害时，则需要采取相对高级的防水处理措施，例如采用新型防水材料?地基中加设排水管道等?-般说来，最高地下水位与地下室顶板之间的高度差影响了地下室渗透的严重程度，如果水位差超过相关的安全标准，必须采取多种防水处理措施，排除在地下室顶部堆积的地下水?

4.3、地下工程防水层设计

地下工程深埋于地表以下，长期受地下水?地表水的侵蚀，若防水问题处理不好，地下水渗漏到内部，将会带来一系列问题?

4.3.1、设计注意事项

地下防水工程的设计原则为：以混凝土结构防水为主，防?排?截?堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理?设计上地下室平面应尽量规整，避免小区域扩出?凹入或窄缝的出现，结构上应尽量减少变形缝?后浇带?施工缝的设置数量?防水系统从设置位置上可分为迎水面设防和背水面设防，从组成上可分为大面积防水和细部节点防水，细部节点防水往往是最容易出现漏水的地方，其构造措施复杂，是设计和施工中的重中之重?

4.3.2、不同部位的防水措施

地下建筑工程的防水等级按适用范围可分为四级，工程中常见以一?二级设防为主?二级应采用一种防水措施，一级应采用二种防水措施?防水措施根据工程部位的特点选择?主体结构的防水措施有：防水混凝土?防水卷材?防水涂料?塑料防水板?膨润土防水材料?防水砂浆?金属防水板?施工缝的防水措施有：遇水膨胀止水条（胶）?外贴式止水带?中埋式止水带?外抹防水砂浆?外涂防水涂料?水泥基渗透结晶型防水材料，预埋注浆管?后浇带的防水措施有：补偿收缩混凝土?外贴式止水带?预埋注浆管?遇水膨胀止水条（胶）?防水密封材料?变形缝?诱导缝的防水措施有：中埋式止水带?外贴式止水带?可卸式止水带?防水密封材料?外贴防水卷材?外涂防水涂料?

结束语

地下室的墙身?底板长期受到地下潮气或地下水的侵蚀，因此，设计人员必须根据地下水的情况和工程的要求，对地下室设计采取相应的防潮?防水措施，需要特别考虑地下室防水薄弱的细部构造，根据实际工程的要求及特点，以合理的防水设计，保证地下室室内功能正常使用及设备的正常运作?在各方面成熟的技术支持下，地下空间的开发和利用，对节省城市用地，降低建筑密度，改善城市交通，扩大绿地面积，减轻城市污染，提高城市生活质量等方面，可以起到重要的作用?

参考文献

[1]张敏.建筑地下防水设计分析[J].门窗，2014（03）：198-199.

[2]刘舸.谈地下建筑防水设计[J].黑龙江科技信息，2012（08）：271.

[3]汤美安.地下建筑防水的优化设计探讨[J].安徽建筑，2011，18（06）：50-51.

[4]曹磊.建筑防水工程质量控制与工程实践研究[D].郑州大学，2011.

[5]关于批准《地下建筑防水构造》等四项国家建筑标准设计的通知[J].中国勘察设计，2010（02）：9.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1ede124688d033605a9f9256.html