# 冷冻切削论文_冯万里,王沥东,何伟煜,旷哲,张乐华

导读:本文包含了冷冻切削论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:冠状,脆性,磨削,薄片,机械性能,乳头,废水。

### 冷冻切削论文文献综述

冯万里,王沥东,何伟煜,旷哲,张乐华[1]（2017）在《冷冻解冻法废切削液破乳及其影响因素》一文中研究指出进行了冷冻解冻法处理废切削液的实验研究,探讨了冷冻介质、解冻方法、冷冻温度、冷冻时间、NaCl投加量、pH等不同因素下的处理效果。在单因素实验的基础上,确定了最佳条件为:废液中盐质量浓度为0~0.02g/L、pH 6.0~8.0时,不投加NaCl,不调节pH,在-8℃下冷冻8h后常温解冻。在最佳条件下,废水化学需氧量(COD)去除率可达85.2%。采用生物显微镜观察废切削液经冷冻解冻法处理前后的微观图,发现处理后的废水油滴颗粒粒径在148μm左右,相较之前明显变大,更易聚集分离。通过红外光谱分析检测废水处理后析出的产物,发现该黏稠物质主要为酯类物质。冷冻解冻法处理1m~3废切削液可以回收7.65kg油脂类物质,需要耗电42.90kW·h。研究表明,应用冷冻解冻法处理废切削液能有效破乳,提高废水可生化性,具有良好应用前景。(本文来源于《华东理工大学学报(自然科学版)》期刊2017年03期）

马琼杰,刘健华,耿曼英,原林,王军[2]（2016）在《冠状位头部标本切削冷冻包埋及图像采集技术》一文中研究指出目的:构建人头部结构冠状切面图像数据系统。方法:遴选合适捐献的新鲜遗体尸头,采用数字人标本铣切技术,冠状位由前向后对尸头逐层切片、采集图像,图像经后期处理构建数字头部图像数据集。筛骨部分切片间隔为0.03 mm,其他部位间隔为0.06 mm。利用佳能5DⅢ照相机采集图像,采取RAW和JPEG两种格式存储照片。结果:采集RAW格式和JPEG格式图像各3 854幅,其中切片间隔0.03 mm的图像有1 437幅,间隔0.06 mm的图像有2 417幅,形成的RAW格式图像平均每幅24.5 MB,形成的JPEG格式图像平均每幅5.9 MB。图像分辨率为2 210万像素(5 760×3 840)。RAW格式和JPEG格式图像总计117.162 G。结论:建立了世界上切削厚度最薄的人类头部切面图像数据集,同时也是世界上第一套冠状位人类头部切面图像数据集。(本文来源于《郑州大学学报(医学版)》期刊2016年03期）

张曙灵,赵允岭[3]（2006）在《低温冷冻状态下金属切削性能研究》一文中研究指出高韧性、高塑性金属材料,在低温冷冻状态下产生低温脆化,这有利于金属切削加工。冷冻源选用,电子堆半导体材料提供。低温状态下金属材料表现为机械性能提高,残余应力下降,粗糙度降低、刀具磨损减小。作为一门新技术,冷冻加工为某些特殊难加工金属材料开辟一条有效的切削途径。(本文来源于《煤矿机械》期刊2006年07期）

周海滨,王桂芳,周恺[4]（1990）在《冷冻切削术在皮肤整容上的应用(附223例)》一文中研究指出一般冷冻美容术是利用冷冻坏死作用消除病变。对痣类、疣类常需60～180秒和1～2个冻-融周期的较大冷量,并需重复数次冷冻脱痂,其平均治愈率为53.7～77.4,可有4～6%的病例发生感染,37.95%的病例发生色素脱失。CO_2激光在皮肤整容中其增殖性和萎缩性瘢痕的发生率高达21%和24%。可见这些美容方法效果远非满意。笔者提出的冷冻切削美容术,通过近千例临床应用获得较为理想的疗效,现将记录完整并经过3个月以上随访的223例小结如下。(本文来源于《中国皮肤性病学杂志》期刊1990年01期）

李文彬[5]（1987）在《冷冻切削》一文中研究指出将工件冷却至-20～-150℃左右进行切削加工称之为冷冻切削,又称为低温加工。钢的低温脆性如图1所示,软钢在-100℃时其冲击值接近于零。试验证明:在低温下用车床切削软钢要比在常温下容易得多,常温下连在一起的带状切削,在低温下断成了碎屑(图2)。这样,对铁屑的处理就容易了,同时刀具的寿命提高,钢的复原性好,即钢件经过低温加工后,回到室温时,能够继续保持原有钢件的使用性能。(本文来源于《机械工人.冷加工》期刊1987年09期）

李文彬,毕鉴智,于俊侃[6]（1985）在《冷冻切削加工》一文中研究指出各种金属、非金属材料在低温时的物理机械性性能不同于常温状态,冷冻加工就是根据工件材料的低温特性,把工件温度降到所需的低温状态进行切削加工。使在常温下使用常规方法难以或不能进行切削加工的工件可以容易地进行切削加工。但是由于工件制冷、装卡和加工过程均需在低温状态下,所以冷冻加工的应用受到很大限止。目前来用的冷冻切削方法一般有两种。一种是用制冷机提供冷冻剂使零件冷却进行切削加工;另一种(本文来源于《新技术新工艺》期刊1985年04期）

### 冷冻切削论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:构建人头部结构冠状切面图像数据系统。方法:遴选合适捐献的新鲜遗体尸头,采用数字人标本铣切技术,冠状位由前向后对尸头逐层切片、采集图像,图像经后期处理构建数字头部图像数据集。筛骨部分切片间隔为0.03 mm,其他部位间隔为0.06 mm。利用佳能5DⅢ照相机采集图像,采取RAW和JPEG两种格式存储照片。结果:采集RAW格式和JPEG格式图像各3 854幅,其中切片间隔0.03 mm的图像有1 437幅,间隔0.06 mm的图像有2 417幅,形成的RAW格式图像平均每幅24.5 MB,形成的JPEG格式图像平均每幅5.9 MB。图像分辨率为2 210万像素(5 760×3 840)。RAW格式和JPEG格式图像总计117.162 G。结论:建立了世界上切削厚度最薄的人类头部切面图像数据集,同时也是世界上第一套冠状位人类头部切面图像数据集。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冷冻切削论文参考文献

[1].冯万里,王沥东,何伟煜,旷哲,张乐华.冷冻解冻法废切削液破乳及其影响因素[J].华东理工大学学报(自然科学版).2017

[2].马琼杰,刘健华,耿曼英,原林,王军.冠状位头部标本切削冷冻包埋及图像采集技术[J].郑州大学学报(医学版).2016

[3].张曙灵,赵允岭.低温冷冻状态下金属切削性能研究[J].煤矿机械.2006

[4].周海滨,王桂芳,周恺.冷冻切削术在皮肤整容上的应用(附223例)[J].中国皮肤性病学杂志.1990

[5].李文彬.冷冻切削[J].机械工人.冷加工.1987

[6].李文彬,毕鉴智,于俊侃.冷冻切削加工[J].新技术新工艺.1985

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1f11813de8e594770ea24e2c.html