# 一次性餐具材料(枯叶)制浆工艺的研究

### 论文摘要

一次性发泡塑料餐具因卫生、保温以及价格便宜等优点在世界各国广为使用,尤其是在餐饮业,但由于回收处理困难及在自然环境中不易降解,易造成环境污染等缺点,也开始被越来越多的国家限制。枯叶,具有便宜易得易降解无污染的优点,可通过制浆塑形得盘。以广玉兰树,梧桐树,蒲葵树,小琴丝竹四种树叶(枯叶)作为原材料,以Na OH浓度、硫化度、蒸煮时间作为单因素变量,设计实验,比较出浆率,得出广玉兰枯叶为该类型一次性餐盘的最佳原材料,其在16%NaOH、15%硫化度、0. 1%蒽醌的碱液环境中,100℃下蒸煮2 h得到的出浆率最佳。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 主要仪器设备

- 1.3 枯叶出浆实验

- 1.4 出浆率测定

- 1.5 降解实验

- 2 结果与分析

- 2.1 不同树叶原料对出浆率的影响

- 2.2 不同氢氧化钠浓度对出浆率的影响

- 2.3 不同蒸煮时间对出浆率的影响

- 2.4 降解实验分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘博凡,刘明丹,钟一馨,金鹏

关键词: 餐具材料,枯叶,生物降解,制浆工艺

来源: 塑料工业 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,轻工业手工业

单位: 四川农业大学

分类号: TS761.6

页码: 150-152

总页数: 3

文件大小: 428K

下载量: 98

### 相关论文文献

- [1].神华煤制浆工艺与传统制浆工艺的比较研究[J]. 煤 2011(01)

- [2].水煤浆制备工艺应用于煤泥浆制浆的进展[J]. 矿产综合利用 2015(03)

- [3].分级研磨制浆工艺应用于水煤浆气化的工程分析[J]. 煤化工 2012(05)

- [4].水煤浆干法制浆工艺发展现状[J]. 煤炭加工与综合利用 2010(02)

- [5].改造传统高浓度制浆工艺的生产实践[J]. 洁净煤技术 2009(01)

- [6].龙丰纸业:制浆工艺技术获濮阳市科技进步一等奖[J]. 造纸信息 2008(11)

- [7].干法制浆工艺对豆浆品质的影响[J]. 食品与机械 2017(05)

- [8].不同制浆工艺豆浆品质分析[J]. 大豆科技 2014(03)

- [9].二次浆渣共熟制浆工艺优化研究[J]. 中国酿造 2018(02)

- [10].清洁制浆工艺[J]. 中华纸业 2009(22)

- [11].棉短绒湿法除杂清洁制浆工艺[J]. 中国造纸 2014(07)

- [12].响应面分析法优化烟梗氧碱制浆工艺[J]. 林产化学与工业 2017(01)

- [13].基于人工神经网络优化的半固态制浆工艺[J]. 特种铸造及有色合金 2008(07)

- [14].溶剂干法制浆工艺简介[J]. 中国包装工业 2009(03)

- [15].麦草甲酸法制浆工艺的研究[J]. 中华纸业 2011(12)

- [16].年产10万吨杨木BCTMP制浆工艺及设备[J]. 湖南造纸 2010(02)

- [17].豆浆制备工艺对豆腐品质的影响[J]. 大豆科学 2011(05)

- [18].新一轮制浆技术博弈将迈向何方?[J]. 中华纸业 2019(07)

- [19].低阶煤分级研磨制浆工艺技术的应用[J]. 石油石化节能与减排 2012(05)

- [20].圆柱磨应用于造纸法再造烟叶制浆工艺的研究[J]. 黑龙江造纸 2020(01)

- [21].基于HYP实质的关键制浆工艺过程分析[J]. 黑龙江造纸 2017(01)

- [22].力诺自主研发的DDS制浆工艺锅盖阀成功试运行[J]. 中华纸业 2013(14)

- [23].草浆造纸清洁制浆工艺研究[J]. 辽宁化工 2011(10)

- [24].造纸法再造烟叶制浆工艺的研究进展[J]. 黑龙江造纸 2018(01)

- [25].双轴搅拌机在水煤浆干法制备中实践应用的一些讨论[J]. 科技资讯 2013(06)

- [26].Poyry中标巴西Suzano浆厂项目的EPCM合同[J]. 造纸信息 2012(02)

- [27].麦草绿液和氧脱木素联合制浆工艺研究[J]. 纤维素科学与技术 2012(02)

- [28].趋于零排放的MiniMill制浆工艺[J]. 国际造纸 2009(02)

- [29].新型水煤浆制备工艺的探讨与研究[J]. 煤炭工程 2013(08)

- [30].“意大利杨APMP浆盘磨漂白制浆工艺”荣获第十届中国专利优秀奖[J]. 造纸信息 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1f3c39636237032432518c12.html