# 多模式接收论文_姜述国

导读:本文包含了多模式接收论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:多模,变换器,伽利略,芯片,卫星导航,射频,速率。

### 多模式接收论文文献综述

姜述国[1]（2012）在《一种用于短距离无线接收系统的多模式降压PWM调整直流变换器的设计》一文中研究指出如今消费电子市场上,多数是需要电池供电的便携设备,如手机,无线路由等。电源管理集成电路如开关直流变换器,低压差线性稳压器等提高电池使用效率,系统运行时间。包含射频功能的Soc芯片通常具有多种工作模式,如正常工作模式、睡眠模式、待机模式等。为了保证在不同工作模式下电源系统都具有较高效率,通常要求电源管理电路在重载和轻载下都具有较高的效率,特别是轻载情况下。本文根据企业项目需要,设计出一种在重载和轻载下都具有较高效率的多模式降压开关电源。在重载时脉冲宽度调整(PWM)保证较高效率的同时提供最小的纹波电压,满足射频系统对电源的要求。轻载时脉冲跳跃调整(PSM)调整,减小不必要的转换损耗,保证效率但纹波电压较大,此时射频系统休眠,因此不会对系统产生影响。同时为了进一步提高效率,采用动态功率管尺寸调整技术。本文还给出负载情况检测及编码原理。本设计采用SMIC0.13um RF COMS工艺,给出了项目具体指标要求,系统设计步骤和方法,及子模块的指标。部分仿真结果验证了设计的正确性。最后系统的仿真结果(效率90%以上)表明该设计基本上满足项目要求。(本文来源于《复旦大学》期刊2012-04-10）

[2]（2008）在《我国研制出全球卫星导航多模式射频接收芯片》一文中研究指出近日,我国首款基于民用波段的全球卫星导航多模式射频接收芯片在杭州研制成功。该芯片可顺利接收包括中国北斗系统、美国GPS系统及中欧合作伽利略导航系统等在内的多个导航系统。(本文来源于《安防科技》期刊2008年05期）

[3]（2008）在《国产首款卫星导航多模式射频接收芯片研制成功》一文中研究指出2008年3月下旬,中国首款基于民用频段的全球卫星导航多模式射频接收芯片在杭州研制成功。该芯片可接收中国北斗系统、美国GPS系统及欧洲伽利略导航系统等。作为国家科技部863计划,芯片采用CMOS工艺,由杭州中科微电子有限公司研发成功。芯片通过调节射频本振(本文来源于《航天器工程》期刊2008年03期）

赵民建[4]（2003）在《多波段、多速率、多模式软件无线电接收技术研究》一文中研究指出随着无线通信技术和服务需求的飞速发展，无论在军用还是民用无线通信领域，各个系统的兼容性、可升级性、自适应性问题突出。针对这些问题，J. Mitola提出了的射频信号数字化、软件化处理的思想，即软件无线电技术，成为解决上述问题的有效途径。软件无线电思想经过几年的发展，目前研究者认为，不仅要对调制解调进行数字化、软件化处理，还需要从系统的角度来重新构建整个无线通信系统。一般来说，软件无线电系统应该具有很强的灵活性，通过软件的更新、加载可以增加新的功能、适应新的通信模式；同时具有很强的开放性和可扩展性，采用标准化、模块化软硬件体系结构。为了达到通用性、可升级性和兼容性的目的，软件无线电需要解决叁类关键技术：第一，需要研究一个开放式、可扩展、标准化的软件、硬件平台结构。第二，需要研究实现适合于软件无线电系统的高性能射频、数字信号处理器件。第叁，需要研究适合于软件无线电的多波段、多速率、多模式信号接收理论和实现方法。 尽管软件无线电技术受到了广泛关注，但深入而细致的研究工作并不多，特别是对上述第叁个问题。本文基于作者在调制解调技术研究方面的积累，深入研究了多波段、多速率、多模式软件无线电接收技术，并结合软件无线电开放式、通用性软件、硬件系统结构的思想，提出和实现了一个多波段、多速率、多模式软件无线电的验证系统。 本文在阐述软件无线电的开放式、标准化软件结构和硬件平台，以及关键器件及其特性的基础上，针对多波段射频(或者高中频)信号数字化问题，深入分析了采样理论在软件无线电接收机中的应用，提出了实现多波段(全波段)采样的方法。从理论上分析了软件接收机以正交带通采样、一阶均匀带通采样、高阶采样等方法为基础，如何计算、选择合理的采样频率。 其次，研究了软件无线电系统中十分重要的多速率处理问题。多速率处理本质上就是采样率变换的实现问题。文中分析了整数倍、分数倍和NCO控制的正实数倍的采样率变换方法。从节省资源的角度出发，从理论上分析了一般化的采样率变换高效实现结构。同时把NCO控制的插值变换(从高速到低速)方法应用到软件无线电接收机中，阐明了其控制原理，指出了控制环路中内插滤器的实现方法。另外，结合多速率多相信号处理和NCO内插控制思想，分析了时变CIC内插滤波器的采样率变换实现。 再次，深入研究了软件无线电多模式接收实现问题。多模式调制解调是软件无线电的核心技术之一。本文在软件无线电通用硬件平台结构下，分析了线性调制方式、非线性连续相位调制方式和多载波调制的软件接收机实现问题，分别以突发模式MPSK调制、GMSK调制、OFDM调制模式为对象，给出了具体的多模式接收实现方法和仿真结果。深入研究了上述叁种突发调制模式全软件接收的突发信号检测，载波频率、相位、定时误差估计，同步实现结构，以及同步跟踪方法、特点和性能。大多研究结果已在实际的演示系统上得到验证。该项工作的深入进行对软件无线电技术从理论模型走向实际应用具有重要的现实意义。 最后，结合前文对软件、硬件模型结构、带通采样技术、多模式接收方法的研究分析结果，和目前最新的信号处理器件水平，提出并实现了一个软件无线电实验硬件平台和软件系统构架。(本文来源于《浙江大学》期刊2003-01-01）

### 多模式接收论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近日,我国首款基于民用波段的全球卫星导航多模式射频接收芯片在杭州研制成功。该芯片可顺利接收包括中国北斗系统、美国GPS系统及中欧合作伽利略导航系统等在内的多个导航系统。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多模式接收论文参考文献

[1].姜述国.一种用于短距离无线接收系统的多模式降压PWM调整直流变换器的设计[D].复旦大学.2012

[2]..我国研制出全球卫星导航多模式射频接收芯片[J].安防科技.2008

[3]..国产首款卫星导航多模式射频接收芯片研制成功[J].航天器工程.2008

[4].赵民建.多波段、多速率、多模式软件无线电接收技术研究[D].浙江大学.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/203521a70a9b3273d1fc37ba.html