# 一种便于安装的农田防护栏论文和设计-杨德海

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于安装的农田防护栏，包括栏板，所述栏板相对应的一侧通过连接件固定连接有横杆，所述横杆相对应的一侧焊接有防护网，所述连接件包括固定杆，所述固定杆的一侧与栏板的一侧焊接，所述固定杆表面的顶部和底部均开设有导向槽，所述固定杆的表面呈环形开设有环槽，所述环槽的一侧与导向槽的一侧连通，所述环槽的表面滑动连接有滑块。本实用新型通过设置固定杆、导向槽、环槽、滑块、转动杆、键块、键槽和滑槽的配合使用，将栏板和横杆之间固定安装，从而达到了便于安装的效果，解决了现有方式的防护栏存在不便于安装的问题，从而降低了安装的难度，同时节省了农业工作者安装防护栏的时间。

### 主设计要求

1.一种便于安装的农田防护栏，包括栏板(1)，其特征在于：所述栏板(1)相对应的一侧通过连接件(2)固定连接有横杆(3)，所述横杆(3)相对应的一侧焊接有防护网(4)，所述连接件(2)包括固定杆(21)，所述固定杆(21)的一侧与栏板(1)的一侧焊接，所述固定杆(21)表面的顶部和底部均开设有导向槽(22)，所述固定杆(21)的表面呈环形开设有环槽(23)，所述环槽(23)的一侧与导向槽(22)的一侧连通，所述环槽(23)的表面滑动连接有滑块(24)，所述滑块(24)相对应的一侧固定连接有转动杆(25)，所述转动杆(25)表面的顶部和底部均焊接有键块(26)，所述横杆(3)的内壁开设有键槽(31)，所述横杆(3)的内壁呈环形开设有滑槽(32)，所述滑槽(32)的内腔与键块(26)的表面滑动连接。

### 设计方案

1.一种便于安装的农田防护栏，包括栏板(1)，其特征在于：所述栏板(1)相对应的一侧通过连接件(2)固定连接有横杆(3)，所述横杆(3)相对应的一侧焊接有防护网(4)，所述连接件(2)包括固定杆(21)，所述固定杆(21)的一侧与栏板(1)的一侧焊接，所述固定杆(21)表面的顶部和底部均开设有导向槽(22)，所述固定杆(21)的表面呈环形开设有环槽(23)，所述环槽(23)的一侧与导向槽(22)的一侧连通，所述环槽(23)的表面滑动连接有滑块(24)，所述滑块(24)相对应的一侧固定连接有转动杆(25)，所述转动杆(25)表面的顶部和底部均焊接有键块(26)，所述横杆(3)的内壁开设有键槽(31)，所述横杆(3)的内壁呈环形开设有滑槽(32)，所述滑槽(32)的内腔与键块(26)的表面滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种便于安装的农田防护栏，其特征在于：所述转动杆(25)和横杆(3)的连接处开设有与外置紧固螺丝配合使用的螺纹孔(5)。

3.根据权利要求1所述的一种便于安装的农田防护栏，其特征在于：所述栏板(1)内腔的底部螺纹连接有螺纹柱(6)，所述螺纹柱(6)的底部焊接有安装板(7)，所述安装板(7)顶部的两侧均开设有安装孔。

4.根据权利要求1所述的一种便于安装的农田防护栏，其特征在于：所述键槽(31)的一侧与滑槽(32)的一侧呈九十度连通，所述键槽(31)的一侧贯通横杆(3)。

5.根据权利要求1所述的一种便于安装的农田防护栏，其特征在于：所述栏板(1)和防护网(4)的表面均涂覆有防锈漆。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及农田防护技术领域，具体为一种便于安装的农田防护栏。

背景技术

农田是用来种植农作物的，例如：小麦、玉米、水稻和高粱，为了防止破坏，需要利用防护栏进行圈地保护，而现有的防护方式是农业工作者将水泥柱打入土壤中，然后将若干钢丝紧固在水泥柱上，以达到防护的效果，而这种方式的防护栏存在不便于安装的缺陷，农业工作者还需花费大量的时间去紧固钢丝，增加了农业工作者的工作难度。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于安装的农田防护栏，具备便于农业工作者安装的优点，解决了现有方式的防护栏存在不便于安装的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于安装的农田防护栏，包括栏板，所述栏板相对应的一侧通过连接件固定连接有横杆，所述横杆相对应的一侧焊接有防护网，所述连接件包括固定杆，所述固定杆的一侧与栏板的一侧焊接，所述固定杆表面的顶部和底部均开设有导向槽，所述固定杆的表面呈环形开设有环槽，所述环槽的一侧与导向槽的一侧连通，所述环槽的表面滑动连接有滑块，所述滑块相对应的一侧固定连接有转动杆，所述转动杆表面的顶部和底部均焊接有键块，所述横杆的内壁开设有键槽，所述横杆的内壁呈环形开设有滑槽，所述滑槽的内腔与键块的表面滑动连接。

优选的，所述转动杆和横杆的连接处开设有与外置紧固螺丝配合使用的螺纹孔。

优选的，所述栏板内腔的底部螺纹连接有螺纹柱，所述螺纹柱的底部焊接有安装板，所述安装板顶部的两侧均开设有安装孔。

优选的，所述键槽的一侧与滑槽的一侧呈九十度连通，所述键槽的一侧贯通横杆。

优选的，所述栏板和防护网的表面均涂覆有防锈漆。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过设置固定杆、导向槽、环槽、滑块、转动杆、键块、键槽和滑槽的配合使用，将栏板和横杆之间固定安装，从而达到了便于安装的效果，解决了现有方式的防护栏存在不便于安装的问题，从而降低了安装的难度，同时节省了农业工作者安装防护栏的时间。

2、本实用新型通过设置螺纹孔，方便了外置紧固螺丝对转动杆和横杆之间的固定安装；

通过设置螺纹柱和安装板，便于栏板和水泥墩之间的安装；

通过设置键槽的一侧和滑槽的一侧呈九十度连通，方便了键块卡入滑槽内；

通过设置防锈漆，提高了栏板和防护网的耐腐蚀度，从而延长了栏板和防护网的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的局部放大示意图；

图3为本实用新型横杆结构的右视图。

图中：1栏板、2连接件、3横杆、4防护网、21固定杆、22导向槽、23环槽、24滑块、25转动杆、26键块、31键槽、32滑槽、5螺纹孔、6螺纹柱、7安装板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-3，一种便于安装的农田防护栏，包括栏板1，栏板1内腔的底部螺纹连接有螺纹柱6，螺纹柱6的底部焊接有安装板7，安装板7顶部的两侧均开设有安装孔，通过设置螺纹柱6和安装板7，便于栏板1和水泥墩之间的安装，也可对安装板7进行拆除，栏板1相对应的一侧通过连接件2固定连接有横杆3，横杆3相对应的一侧焊接有防护网4，栏板1和防护网4的表面均涂覆有防锈漆，通过设置防锈漆，提高了栏板1和防护网4的耐腐蚀度，从而延长了栏板1和防护网4的使用寿命，连接件2包括固定杆21，固定杆21的一侧与栏板1的一侧焊接，固定杆21表面的顶部和底部均开设有导向槽22，固定杆21的表面呈环形开设有环槽23，环槽23的一侧与导向槽22的一侧连通，环槽23的表面滑动连接有滑块24，滑块24和环槽23的连接处设置有耐磨层一，提高了滑块24的耐磨程度，环槽23和导向槽22互成九十度，滑块24相对应的一侧固定连接有转动杆25，转动杆25和横杆3的连接处开设有与外置紧固螺丝配合使用的螺纹孔5，通过设置螺纹孔5，方便了外置紧固螺丝对转动杆25和横杆3之间的固定安装，转动杆25表面的顶部和底部均焊接有键块26，转动杆25可与键块26一体注塑而成，横杆3的内壁开设有键槽31，键槽31的内腔可与键块26的表面滑动连接，键槽31的一侧与滑槽32的一侧呈九十度连通，键槽31的一侧贯通横杆3，通过设置键槽31的一侧和滑槽32的一侧呈九十度连通，方便了键块26卡入滑槽32内，横杆3的内壁呈环形开设有滑槽32，滑槽32的内腔与键块26的表面滑动连接，滑槽32和键块26的连接处设置有耐磨层二，提高了键块26的耐磨度，从而延长了键块26的使用寿命，通过设置固定杆21、导向槽22、环槽23、滑块24、转动杆25、键块26、键槽31和滑槽32的配合使用，将栏板1和横杆3之间固定安装，从而达到了便于安装的效果，解决了现有方式的防护栏存在不便于安装的问题，从而降低了安装的难度，同时节省了农业工作者安装防护栏的时间。

使用时，若需要栏板1和水泥墩之间需要安装时，只需将外置安装螺丝使安装板7和水泥墩之间固定即可，如不需要安装板7，则转动螺纹柱6去除即可，安装人员也可将其打入农田的土壤中，当栏板1固定后，只需滑动固定杆21上的转动杆25，转动杆25上的滑块24在导向槽22内滑动，与此同时，转动杆25上的键块26通过键槽31滑入到滑槽32内，当滑入到滑槽32内后，转动转动杆25，直到转动杆25转不动为止，这时，转动杆25上的螺纹孔5和横杆3上的螺纹孔5吻合，然后安装人员只需插入外置紧固螺丝使其固定即可，从而达到了方便安装的效果。

综上所述：该便于安装的农田防护栏，通过固定杆21、导向槽22、环槽23、滑块24、转动杆25、键块26、键槽31和滑槽32的配合使用，解决了现有方式的防护栏存在不便于安装的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920058693.8

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209353859U

授权时间:20190906

主分类号:E04H 17/14

专利分类号:E04H17/14;E04H17/16

范畴分类:36D;36E;

申请人:河北北陆农业科技有限公司

第一申请人:河北北陆农业科技有限公司

申请人地址:065000 河北省廊坊市安次区龙河经济开发区夏荣道29号万和包装机械有限公司院内3号楼三层北侧

发明人:杨德海;杨凡

第一发明人:杨德海

当前权利人:河北北陆农业科技有限公司

代理人:刘敏

代理机构:11435

代理机构编号:北京志霖恒远知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2035f30b3f8318a015870f4c.html