# 烯丙基聚醚论文_贾利亚,王建伟,张晓勤,李新豪,常伟林

导读:本文包含了烯丙基聚醚论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:聚醚,丙基,双键,塑化剂,催化剂,环氧乙烷,表面张力。

### 烯丙基聚醚论文文献综述

[1]（2017）在《晨化股份烯丙基聚醚和氨基聚醚两项发明专利获授权》一文中研究指出扬州晨化新材料股份有限公司的两项中国发明专利"高双键含量烯丙基聚醚的一种生产方法"和"一种固定床连续化合成聚醚胺的生产方法"最近获国家知识产权局授权。烯丙基聚醚是合成聚醚改性聚硅氧烷、硅改性聚醚的主要原料,可作为聚氨酯匀泡剂等表面活性剂的原材料。聚醚胺即氨基聚醚,主要用于制备喷涂聚脲、聚氨酯脲弹性体,还用于环氧树脂固化剂等领域。(本文来源于《聚氨酯工业》期刊2017年06期）

贾利亚,王建伟,张晓勤,李新豪,常伟林[2]（2016）在《DMC催化合成端烯丙基聚醚》一文中研究指出以烯丙醇作起始剂,采用双金属氰化物(DMC)催化剂,研究了影响端烯丙基聚醚反应诱导期的因素;进行了连续加起始剂、全连续工艺合成端烯丙基聚醚的研究。结果表明,优选催化剂、提高起始剂相对分子质量、使用溶剂、提高环氧化物比例、提高烯丙醇纯度均可缩短诱导期;全连续工艺非常适合生产端烯丙基聚醚。(本文来源于《化学推进剂与高分子材料》期刊2016年05期）

贾利亚,王建伟,李新豪,常伟林,王文浩[3]（2016）在《DMC催化合成端烯丙基聚醚》一文中研究指出以烯丙醇作起始剂,采用双金属氰化物催化剂(DMC),研究了影响端烯丙基聚醚反应诱导期的因素;并进行了连续加起始剂、全连续工艺合成端烯丙基聚醚进行了研究。结果表明,优选催化剂、提高起始剂相对分子质量、使用溶剂、提高环氧化物比例、提高烯丙醇纯度均可缩短诱导期;全连续工艺非常适合生产端烯丙基聚醚。(本文来源于《中国聚氨酯工业协会第十八次年会论文集》期刊2016-07-30）

杨百勤,王青,樊强,邢航,周洪涛[4]（2013）在《烯丙基聚醚改性四硅氧烷表面活性剂的表面活性和润湿性能》一文中研究指出通过1,1,1,3,5,7,7,7-八甲基四硅氧烷与不同聚合度的烯丙基聚氧乙烯醚反应合成了系列烯丙基聚醚改性四硅氧烷表面活性剂(TESE),用1HNMR和29SiNMR对产物进行了表征。通过对表面张力和接触角的测定,研究了其水溶液的表面活性以及在PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)和PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)基板上的润湿性能,同时探究了其在水中的溶解性以及亲水基结构(聚醚EO链长)对其表面活性和润湿性能的影响。结果显示,这类表面活性剂具有优异的表面活性和良好的润湿性能。随着EO链长的增加,TESE的表面活性存在最佳EO链长(EO单元数为8)。其中,在较短EO链长的一定范围内,TESE水溶液的最低表面张力(γcmc)变化幅度均较小,而EO链长超出一定范围后,γcmc增大幅度较为显着;TESE的润湿性能,在EO单元数小于12时变化不大,当EO单元数超过12时明显减弱。(本文来源于《日用化学工业》期刊2013年01期）

候华晶[5]（2012）在《烯丙基聚醚与长链烷基共改性硅油的合成》一文中研究指出聚醚改性硅油,是在硅氧烷链段上引入聚醚链段,使分子结构中含有疏水基团和亲水基团的一种特殊结构的聚硅氧烷化合物。其中聚硅氧烷部分赋予表面活性剂以耐候、低表面张力、抗静电、生理惰性等特点。通过调节聚醚的氧化(本文来源于《化学工程与装备》期刊2012年08期）

尹学功[6]（2011）在《烯丙基聚醚合成方法的改进》一文中研究指出以烯丙醇和固体KOH为原料制得烯丙醇钾,再在常压下与环氧乙烷反应制得高纯度的烯丙基聚醚,讨论了反应时间、反应温度、原料配比、投料方式等因素对反应的影响。当KOH与烯丙基的摩尔比为1:1.25时,加热回流下可以得到高收率的烯丙醇钾,开环反应依据所需的聚醚分子量调节环氧乙烷的用量,产品收率达到98%以上。(本文来源于《河北化工》期刊2011年05期）

夏远英,陈景,郑广军,熊骁辉,肖春霞[7]（2010）在《烯丙基聚醚型超塑化剂的合成及其性能研究》一文中研究指出采用自由基共聚合法研制出了烯丙基聚醚型超塑化剂,研究了不同聚合条件对烯丙基聚醚型超塑化剂性能的影响,利用红外光谱分析测定了聚醚单体与超塑化剂的官能团结构。结果表明在酸醇比为3.5:1、反应温度为75℃、引发剂过硫酸铵用量为1.8%~2.2%摩尔比时烯丙基聚醚型超塑化剂具有分散能力及流动保持性能佳、黏聚性好等特点。(本文来源于《广州化工》期刊2010年10期）

王晓丰,王子明,李庆蕾[8]（2007）在《烯丙基聚醚系超塑化剂合成参数研究》一文中研究指出本文概括了一种以烯丙基聚乙二醇为原料的烯丙基聚醚系超塑化剂的合成研究。研究中采用自行设计的聚合工艺,运用活性调节剂调节聚合速率,通过正交试验得到了较为理想的反应参数。研究解决了现有技术存在的一系列问题。例如:聚合速率较慢,产品不稳定,应用性能不佳等。并且此技术可以应用于工业化生产。(本文来源于《第十届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文摘要集》期刊2007-11-01）

尹艳洪,黎松,夏磊[9]（2006）在《中高分子质量烯丙基聚醚的合成与应用》一文中研究指出讨论了合成中高分子质量的烯丙基聚醚过程中各种因素的影响。简单介绍了该产品的应用领域。(本文来源于《中国聚氨酯工业协会第十叁次年会论文集》期刊2006-06-30）

李小童,张杰,尚丙坤,冯旭红[10]（2005）在《端烯丙基聚醚制备中醇盐化试剂的选择及产物的精制研究》一文中研究指出对比了3种聚醚醇盐化试剂,研究了端烯丙基聚醚粗产物的精制工艺,得出了合适的中和剂和吸附剂用量。(本文来源于《化学推进剂与高分子材料》期刊2005年03期）

### 烯丙基聚醚论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以烯丙醇作起始剂,采用双金属氰化物(DMC)催化剂,研究了影响端烯丙基聚醚反应诱导期的因素;进行了连续加起始剂、全连续工艺合成端烯丙基聚醚的研究。结果表明,优选催化剂、提高起始剂相对分子质量、使用溶剂、提高环氧化物比例、提高烯丙醇纯度均可缩短诱导期;全连续工艺非常适合生产端烯丙基聚醚。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 烯丙基聚醚论文参考文献

[1]..晨化股份烯丙基聚醚和氨基聚醚两项发明专利获授权[J].聚氨酯工业.2017

[2].贾利亚,王建伟,张晓勤,李新豪,常伟林.DMC催化合成端烯丙基聚醚[J].化学推进剂与高分子材料.2016

[3].贾利亚,王建伟,李新豪,常伟林,王文浩.DMC催化合成端烯丙基聚醚[C].中国聚氨酯工业协会第十八次年会论文集.2016

[4].杨百勤,王青,樊强,邢航,周洪涛.烯丙基聚醚改性四硅氧烷表面活性剂的表面活性和润湿性能[J].日用化学工业.2013

[5].候华晶.烯丙基聚醚与长链烷基共改性硅油的合成[J].化学工程与装备.2012

[6].尹学功.烯丙基聚醚合成方法的改进[J].河北化工.2011

[7].夏远英,陈景,郑广军,熊骁辉,肖春霞.烯丙基聚醚型超塑化剂的合成及其性能研究[J].广州化工.2010

[8].王晓丰,王子明,李庆蕾.烯丙基聚醚系超塑化剂合成参数研究[C].第十届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文摘要集.2007

[9].尹艳洪,黎松,夏磊.中高分子质量烯丙基聚醚的合成与应用[C].中国聚氨酯工业协会第十叁次年会论文集.2006

[10].李小童,张杰,尚丙坤,冯旭红.端烯丙基聚醚制备中醇盐化试剂的选择及产物的精制研究[J].化学推进剂与高分子材料.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2068deb0dc1479171c4562a0.html