# 一种生物分析测定用存放装置论文和设计-杜玲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种生物分析测定用存放装置,包括存放装置本体，存放装置本体分为上下两层，存放装置本体上层包括并排设置的放置盒和试管架，存放装置本体下层为抽屉柜，放置盒和试管架底面分别与连接板活动插接，连接板固定在抽屉柜顶面并沿其长度方向设置，放置盒与抽屉柜侧面、试管架与抽屉柜侧面分别固定有上下相对应的两个锁耳，两个锁耳通过插销插接固定，本实用新型可将实验所需的多种实验容器归置在一起，避免出现丢失和损坏的情况；通过把手，将存放装置本体整体搬移，便于携带。

### 主设计要求

1.一种生物分析测定用存放装置，其特征在于，包括存放装置本体，所述存放装置本体分为上下两层，所述存放装置本体上层包括并排设置的放置盒和试管架，所述存放装置本体下层为抽屉柜，所述放置盒和所述试管架底面分别与所述抽屉柜顶面左右两侧活动插接，所述放置盒与所述抽屉柜前面、所述试管架与所述抽屉柜前面分别固定有上下相对应的两个锁耳，两个所述锁耳通过插销插接固定。

### 设计方案

1.一种生物分析测定用存放装置，其特征在于，包括存放装置本体，所述存放装置本体分为上下两层，所述存放装置本体上层包括并排设置的放置盒和试管架，所述存放装置本体下层为抽屉柜，所述放置盒和所述试管架底面分别与所述抽屉柜顶面左右两侧活动插接，所述放置盒与所述抽屉柜前面、所述试管架与所述抽屉柜前面分别固定有上下相对应的两个锁耳，两个所述锁耳通过插销插接固定。

2.根据权利要求1所述的一种生物分析测定用存放装置，其特征在于：在所述放置盒和所述试管架底面分别固定有前后对应的两个滑轨，所述抽屉柜顶面固定有连接板，所述连接板滑动设置在两个所述滑轨之间。

3.根据权利要求1或2任一所述的一种生物分析测定用存放装置，其特征在于：所述放置盒顶面开设有洗瓶放置槽和若干比色皿放置槽，所述放置盒侧面滑动插接有抽屉，所述抽屉内开设有废液杯放置槽。

4.根据权利要求1或2任一所述的一种生物分析测定用存放装置，其特征在于：所述抽屉柜两侧分别铰接有一个L型板，两个所述L型板的另一端相互对合，两个所述L型板另一端的顶面固定有提绳。

5.根据权利要求3所述的一种生物分析测定用存放装置，其特征在于：所述抽屉柜两侧分别铰接有一个L型板，两个所述L型板的另一端相互对合，两个所述L型板另一端的顶面固定有提绳。

6.根据权利要求4所述的一种生物分析测定用存放装置，其特征在于：与所述抽屉柜侧面铰接的所述L型板竖直边内侧面固定有盖板，所述盖板底面固定有橡胶密封层，两个所述橡胶密封层分别设置在所述放置盒和所述试管架上方。

### 设计说明书

技术领域：

本实用新型涉及教学用具领域，具体涉及一种生物分析测定用存放装置。

背景技术：

在进行蛋白质定量测定的Folin—酚法、紫外分光光度法、双缩脲法、BCA法、考马斯亮蓝染色法、核酸定量测定的定磷法、定糖法、紫外吸收法，小麦萌发前后淀粉酶活力的测定，血清谷丙转氨酶活力的测定等实验时，均会用到分光光度法，分光光度法是现代生物分析测定实验中最主要和常用的技术之一。

实验分析方法中包括准备、反应和测定三个阶段。在准备阶段中除去实验用特殊仪器外，还会准备的实验容器往往都有试管、比色皿、洗瓶和废液杯；反应阶段中会使用试管作为反映容器，测定阶段中会使用比色皿作为测定容器；在实验结束后，利用洗瓶中的洗液对试管和比色皿进行冲洗，冲洗后的废液盛装在废液杯中进行回收处理。在进行准备、反应和测定三个阶段时，易出现以下问题：

1、试管、比色皿、洗瓶和废液杯等实验容器缺乏统一的放置装置，易出现因容器摆放随意而造成丢失和损坏的情况，影响实验的进程；损坏的容器会出现划伤实验人员的情况，产生危险性；

2、实验容器种类多，且较为零散，不易统一搬运；如果装有提前配制好的试剂，在移动过程中易出现溅撒的情况，影响实验进程；

3、多种容器混乱摆放，清洗后的废液极易溅撒和泄露，造成废液污染其它容器，影响实验的正常进行；

4、在实验过程中，容器易放置紧凑，在只使用部分容器时，易磕碰其它容器，造成其内的溶液倾撒，污染实验环境，影响实验数据。

实用新型内容：

本实用新型的目的在于提供一种便携的生物分析测定用存放装置

本实用新型由如下技术方案实施：

一种生物分析测定用存放装置，包括存放装置本体，所述存放装置本体分为上下两层，所述存放装置本体上层包括并排设置的放置盒和试管架，所述存放装置本体下层为抽屉柜，所述放置盒和所述试管架底面分别与所述抽屉柜顶面左右两侧活动插接，所述放置盒与所述抽屉柜前面、所述试管架与所述抽屉柜前面分别固定有上下相对应的两个锁耳，两个所述锁耳通过插销插接固定。

优选的，在所述放置盒和所述试管架底面分别固定有前后对应的两个滑轨，所述抽屉柜顶面固定有连接板，所述连接板滑动设置在两个所述滑轨之间。

优选的，所述放置盒顶面开设有洗瓶放置槽和若干比色皿放置槽，所述放置盒侧面滑动插接有抽屉，所述抽屉内开设有废液杯放置槽。

优选的，所述抽屉柜两侧分别铰接有一个L型板，两个所述L型板的另一端相互对合，两个所述L型板另一端的顶面固定有提绳。

优选的，与所述抽屉柜侧面铰接的所述L型板竖直边内侧面固定有盖板，所述盖板底面固定有橡胶密封层，两个所述橡胶密封层分别设置在所述放置盒和所述试管架上方。

本实用新型的优点：

1、将实验所需的试管、比色皿、洗瓶和废液杯等实验容器归置在一起，避免出现丢失和损坏的情况，减少因容器损坏造成实验人员出现划伤的情况，提高实验过程中容器的使用安全性。

2、将多种实验容器统一放在存放装置内，通过提绳将存放装置本体整体搬移，便于携带，通过橡胶密封层的密封遮盖，可避免试剂的溅撒。

3、废液杯可存放在废液杯放置槽内，承装废液后再将抽屉推回放置盒，将废液杯与其它容器隔开，避免废液污染其它容器，便于分析过程的清洁性。

4、可以将放置盒、试管架和抽屉柜组合，或将放置盒和试管架分别与抽屉柜组合，多种插接组合方式，满足实验对不同容器的实际使用需求，所需用的组合在一起，不需要的拆掉放置在一旁，避免互相干扰，导致其它容器磕碰，造成溶液倾撒，污染实验环境，影响实验数据。

附图说明：

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型所述结构的示意图；

图2是本实用新型所述存放装置本体的示意图。

图中：存放装置本体1、放置盒2、试管架3、抽屉柜4、连接板5、滑轨6、锁耳7、插销8、洗瓶放置槽9、比色皿放置槽10、抽屉11、废液杯放置槽12、L型板13、提绳14、盖板15、橡胶密封层16。

具体实施方式：

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1和图2所示，一种生物分析测定用存放装置，包括存放装置本体1，存放装置本体1分为上下两层，存放装置本体1上层包括并排设置的放置盒2和试管架3，放置盒2顶面开设有洗瓶放置槽9和若干比色皿放置槽10，可将洗瓶存放在洗瓶放置槽9内，若干比色皿存放在比色皿放置槽10内，便于搬运和试验反应用；放置盒2侧面滑动插接有抽屉11，抽屉11内开设有废液杯放置槽12，废液杯可存放在废液杯放置槽12内，承装废液后再将抽屉11推回放置盒2，将废液杯与其它容器隔开，避免废液污染其它容器；存放装置本体1下层为抽屉柜4，放置盒2和试管架3底面分别与抽屉柜4顶面左右两侧活动插接，在放置盒2和试管架3底面分别固定有前后对应的两个滑轨6，抽屉柜4顶面固定有连接板5，连接板5滑动设置在两个滑轨6之间，可以将放置盒2、试管架3和抽屉柜4组合，或将放置盒2和试管架3分别与抽屉柜4组合，多种插接组合方式，满足实验对不同容器的实际使用需求，抽屉柜4内可放置与实验相关的杂物；放置盒2与抽屉柜4前面、试管架3与抽屉柜4前面分别固定有上下相对应的两个锁耳7，两个锁耳7通过插销8插接固定，通过插销8可分别将放置盒2与抽屉柜4、试管架3与抽屉柜4锁定；抽屉柜4两侧铰接有L型板13，两个L型板13的另一端相互对合，两个L型板13另一端的顶面固定有提绳14，提绳14可以手提，便于移动存放装置本体1，在提起两个提绳14时，两个提绳14分别带动两个L型板13相互贴合，彼此之间受力可以形成锁定，与抽屉柜4侧面分别铰接有一个L型板13竖直边内侧面固定有盖板15，盖板15底面固定有橡胶密封层16，两个橡胶密封层16分别设置在放置盒2和试管架3上方，洗瓶放置槽9内的洗瓶以及比色皿放置槽10内的比色皿可通过橡胶密封层16盖紧密封，试管架3内的试管也可通过橡胶密封层16盖紧密封，有效防止洗瓶、比色皿和试管内的液体在移动时溅洒出，污染环境。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920121346.5

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:15(内蒙古)

授权编号:CN209506458U

授权时间:20191018

主分类号:B65D 25/10

专利分类号:B65D25/10;B65D25/02;B65D6/06;B65D25/28

范畴分类:34B;

申请人:内蒙古师范大学

第一申请人:内蒙古师范大学

申请人地址:010022 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号

发明人:杜玲

第一发明人:杜玲

当前权利人:内蒙古师范大学

代理人:钟子敏

代理机构:44280

代理机构编号:深圳市威世博知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/20e4e828c2cea379f4809372.html