# 2A97铝锂合金的Johnson-Cook本构模型及失效参数

### 论文摘要

在爆炸及高速碰撞的有限元模拟中,往往涉及到材料的大变形、断裂过程.文中选取2A97铝锂合金材料,针对Johnson-Cook（J-C）失效模型,对获取相应失效参数的方法进行了研究;设计了不同缺口尺寸的试样,结合有限元模拟对缺口试样的应变分布和应力三轴度进行了研究,发现缺口试样的最大应变集中于缺口表面处,得到了缺口表面处应力三轴度在加载过程中的变化情况.基于此结果,文中还制作了细散斑,并通过二维数字图像相关（DIC）测量方法得到了常温至573 K下准静态及动态加载试样的失效应变,从而准确地将修正应力三轴度、应变率和温度与失效应变对应起来,获取了更为准确的J-C失效模型参数;通过对铝锂合金断口使用SEM扫描电镜进行微观观察,探究了应力三轴度影响铝锂合金失效应变的微观机理,发现材料在变形过程中产生的微孔洞随应力三轴度的增大而不再大量聚集形成韧窝.

### 论文目录

- 1 试样准备与试验过程

- 1.1 材料准备

- 1.2 试样设计

- 1.3 试验装置与原理

- 2 J-C失效参数获取方法

- 3 试验结果与讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任冀宾,汪存显,张欣玥,索涛,李玉龙,汤忠斌

关键词: 铝锂合金,失效模型,应力三轴度,失效应变

来源: 华南理工大学学报(自然科学版) 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西北工业大学航空学院,航空工业第一飞机设计研究院,陕西省冲击动力学及工程应用重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(11772268,11522220,11527803)~~

分类号: TG146.21

页码: 136-144

总页数: 9

文件大小: 745K

下载量: 541

### 相关论文文献

- [1].2060铝锂合金的淬透性[J]. 中国有色金属学报 2019(11)

- [2].轻质高强铸造铝锂合金及其制备方法[J]. 铝加工 2020(01)

- [3].铝锂合金研究进展及发展趋势[J]. 航空材料学报 2020(01)

- [4].铝锂合金在航空结构设计中的应用[J]. 铝加工 2018(06)

- [5].我国航空航天业对铝锂合金的需求[J]. 有色金属加工 2019(02)

- [6].铝锂合金材料研究应用现状与展望[J]. 有色金属科学与工程 2019(02)

- [7].江苏豪然研制铝锂合金实现新突破[J]. 铝加工 2017(03)

- [8].明泰铝业:正在开发铝锂合金产品[J]. 铝加工 2017(03)

- [9].大飞机铝锂合金等直段研制关键技术[J]. 航空制造技术 2015(04)

- [10].铝锂合金板表面包铝的制备方法[J]. 铝加工 2020(03)

- [11].铝锂合金材料发展及综合性能评述[J]. 航空工程进展 2019(01)

- [12].先进铝锂合金的发展及应用[J]. 世界有色金属 2018(22)

- [13].2A97铝锂合金超塑变形规律及其本构方程[J]. 精密成形工程 2015(02)

- [14].2099铝锂合金的淬透性研究[J]. 热加工工艺 2013(22)

- [15].新型铝锂合金的微观组织及其在局部腐蚀中的作用[J]. 材料导报 2014(13)

- [16].铝锂合金先进制造技术及其发展趋势[J]. 航空制造技术 2012(05)

- [17].铈对2195铝锂合金显微组织和拉伸性能的影响[J]. 机械工程材料 2012(02)

- [18].铝锂合金研究与发展[J]. 中国有色金属 2008(12)

- [19].两种铝锂合金薄板析出相及动静态性能比较[J]. 稀有金属 2019(07)

- [20].铝锂合金焊接技术的研究现状分析[J]. 焊接学报 2019(08)

- [21].铝锂合金原位拉伸断裂行为研究[J]. 材料研究与应用 2019(03)

- [22].新型铝锂合金焊接技术研究现状[J]. 有色金属加工 2017(02)

- [23].2A66铝锂合金板材各向异性研究[J]. 材料工程 2017(07)

- [24].1420铝锂合金典型构件超塑成形研究[J]. 航空制造技术 2012(21)

- [25].铝锂合金先进制造技术及其发展趋势探究[J]. 南方农机 2019(08)

- [26].应力作用下2297铝锂合金腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2019(05)

- [27].时效制度对2A97铝锂合金疲劳裂纹扩展速率的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2016(12)

- [28].2A97铝锂合金化学铣切工艺探讨[J]. 材料保护 2016(12)

- [29].2A66铝锂合金时效行为的研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [30].大型客机铝锂合金壁板自动钻铆技术[J]. 航空制造技术 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/20f98e9f6696c6e5c1d49cfc.html