# ZMK5530TZJF100型分体式全液压车载钻机

### 论文摘要

为了提高大功率车载钻机的运输安全性,采用模块化的设计思路,依照运输安全、组装快速方便的原则,将ZMK5530TZJF100型车载钻机划分为主机车和动力泵站2部分,之间通过10根液压胶管和1根通讯线缆连接,1 h即可完成连接工作。分体方案钻机车质量为53 t,可独立运输,泵站采用撬装式结构,质量和尺寸均满足标准货车运输要求,分体式钻机兼顾了运输安全和使用的方便。经过检测,ZMK5530TZJF100型车载钻机的最大转矩31 500 N·m、最大提升力1 000 kN,主要参数均达到了设计要求。

### 论文目录

- 1 总体方案

- 1.1 总体结构

- 1.2 技术参数

- 2 主要结构特点

- 2.1 液压系统

- 2.2 电控系统

- 2.3 动力头

- 2.4 给进装置

- 3 性能测试

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 常江华,田宏亮,凡东,鲁飞飞,王贺剑,祁玉宁,赵良,张阳

关键词: 撬装式结构,车载钻机,煤层气,动力头,给进装置

来源: 煤矿安全 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 中煤科工集团西安研究院有限公司

基金: “十三五”国家科技重大专项资助项目（2016ZX05045001-002）

分类号: TD421.3

DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.2019.11.024

页码: 103-105+109

总页数: 4

文件大小: 570K

下载量: 40

### 相关论文文献

- [1].便携式钻机在绿色勘查中的应用[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [2].一种钻机检验平台用自动加放油装置[J]. 科技风 2020(06)

- [3].探讨便携式钻机在绿色勘查中的应用[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [4].钻机拆搬安效率提升研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [5].矿用钻机的颠覆原因与防范措施[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(06)

- [6].新型探放水钻机的应用研究[J]. 机械管理开发 2020(08)

- [7].坑道钻机的常见故障分析与改进探析[J]. 机电工程技术 2019(08)

- [8].环境取样钻机的关键技术及发展趋势研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2019(09)

- [9].优化流程 精细管理 提高钻机搬家速度[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(22)

- [10].直流钻机能耗制动系统研究[J]. 电气传动 2016(12)

- [11].7000米钻机自动化升级改造系统的研制及应用[J]. 石化技术 2019(12)

- [12].国内钻机研发进入超深智能人性化时代[J]. 地质装备 2020(01)

- [13].煤矿井下坑道钻机电控自动化技术研究[J]. 煤田地质与勘探 2020(03)

- [14].煤层瓦斯钻机连续装卸杆装置的设计[J]. 机械管理开发 2020(06)

- [15].海洋模块钻机电仪讯设计要素解析[J]. 化学工程与装备 2020(07)

- [16].轻量化坑道钻机的研制及应用[J]. 煤田地质与勘探 2020(04)

- [17].新型并置式双卷扬车载钻机的研制[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2017(06)

- [18].国内陆上钻机改造趋势分析[J]. 机械工程师 2016(06)

- [19].线性规划在优化钻机动迁方案中的应用[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [20].武重集团:钻机登上至高点[J]. 科技创新与品牌 2016(08)

- [21].我校ZJ45型5000m钻机起架成功[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [22].阿特拉斯·科普柯静音型SmartRig钻机进入中国[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2008(11)

- [23].钻机井架底座用高强钢性能研究[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [24].矿用钻机人机工程学应用分析[J]. 内燃机与配件 2020(13)

- [25].煤矿用钻机连续装卸钻杆装置的设计[J]. 机械管理开发 2019(11)

- [26].钻机搬迁设备装载优化设计[J]. 设备管理与维修 2018(18)

- [27].浅析矿用钻机的颠覆原因与防范措施[J]. 矿山机械 2015(01)

- [28].坑道钻机的动态稳定性分析[J]. 煤炭工程 2015(05)

- [29].北京威猛公司推出D35×45水平导向钻机[J]. 地质装备 2009(05)

- [30].全液压大角度钻机的改造设计与应用[J]. 机械管理开发 2019(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/20fbfa449ee64c85bc8e7798.html