# 高炉炉底找平新技术应用

### 论文摘要

高炉炉底水冷管表面找平，传统方式为捣打料施工，施工效率低、难度大、找平效果较差，而且已经完全无法满足现代高炉平砌碳砖的要求。高炉炉底找平新技术使用两种浇注料：高导热浇注料和高导热自流平料，快速找平炉底。其中高导热材料用于水冷管与碳砖之间的基础浇注；高导热?关键词：

### 论文目录

- 1高炉炉底找平

- 1.1传统捣打施工

- 1.2炉底找平新技术

- 1.3炉底找平新材料

- 2浇注找平施工

- 2.1泵送浇注施工

- 2.2炉底找平过程

- 2.3炉底浇注找平施工特点

- 3结语及展望

### 文章来源

类型: 报纸

作者: 孙赛阳,章荣会,徐吉龙,王文毅,秦颖

关键词: 高炉炉底,水冷管,找平层,浇注料,捣打料,新技术应用

来源: 世界金属导报 2019-07-23

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

分类号: TF57

总页数: 4

文件大小: 832k

下载量: 11

### 相关论文文献

- [1].芜湖新兴铸管1号高炉炉底温度上升的治理实践[J]. 山西冶金 2020(03)

- [2].推钢式板坯加热炉炉底水梁节能改造实践[J]. 宽厚板 2017(01)

- [3].莱钢120t活炉底复吹转炉长寿技术的应用[J]. 山东冶金 2015(05)

- [4].钢厂用炉底辊的结构优化及成本控制[J]. 机械研究与应用 2013(04)

- [5].中厚板热处理炉炉底辊多重保护功能设计[J]. 河北冶金 2011(10)

- [6].安钢7号高炉炉底温度上升的治理实践[J]. 河南冶金 2011(06)

- [7].顶底复吹转炉炉底新型砌筑方式实践[J]. 浙江冶金 2013(04)

- [8].炉底辊和氧气管道鼓包剖析[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2010(01)

- [9].基于死焦堆受力模型的高炉炉缸炉底温度差异[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2016(08)

- [10].攀钢新3号高炉炉底冷却系统的改进[J]. 炼铁 2014(05)

- [11].启动锅炉炉底推动保压技术[J]. 节能技术 2015(04)

- [12].430m~3高炉炉底水冷改造及生产实践[J]. 新疆钢铁 2013(03)

- [13].炉底辊的焊接[J]. 焊接技术 2014(05)

- [14].轻型及高架式炉底结构在步进底式炉上的应用[J]. 节能 2013(05)

- [15].沸腾焙烧炉炉底损坏原因分析及提高使用周期措施的探讨[J]. 工业炉 2020(04)

- [16].固定式阳极炉反拱式炉底的挖修实践及改进[J]. 铜业工程 2019(02)

- [17].锅炉斜炉底安装工艺[J]. 价值工程 2013(36)

- [18].9F燃机锅炉炉底加热系统浅谈[J]. 内蒙古科技与经济 2011(11)

- [19].600MW超临界锅炉炉底水封失去处理及防范对策[J]. 锅炉技术 2011(04)

- [20].环形加热炉炉底机械设计[J]. 冶金设备 2009(S2)

- [21].炉底辊传动结构优化设计及应用[J]. 冶金设备 2009(S3)

- [22].石横特钢3号高炉炉缸炉底新增测点优化布置和侵蚀在线监测系统开发[J]. 炼铁技术通讯 2009(05)

- [23].提高直流电弧炉炉底使用寿命的工艺实践[J]. 黑龙江冶金 2008(03)

- [24].推钢式板坯加热炉炉底水梁节能改造[J]. 河北冶金 2017(05)

- [25].高炉炉底炉缸温度场计算及排铅槽影响的分析[J]. 河北冶金 2014(07)

- [26].一段转化炉炉底局部超温原因的探究[J]. 大氮肥 2014(03)

- [27].单面加热实心炉底钢坯加热炉的设计[J]. 机械制造与自动化 2010(01)

- [28].铝电解生产中降低炉底电压降的研究与探讨[J]. 有色冶金节能 2008(02)

- [29].攀钢热轧板厂2~#加热炉炉底温度偏高的原因分析及对策[J]. 四川冶金 2008(02)

- [30].转底炉炉底机械的设计分析[J]. 冶金设备 2011(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/217fc307141c6683eb52f545.html