# 灰色预测模型在自由折弯中的应用

### 论文摘要

为解决板件在折弯时由于弯曲回弹造成的折弯精度不足,揭示了折弯成形角与折弯上模下压量的关系,使得通过控制上模下压量能够精确快速地得到折弯成形角,并以Q235钢自由折弯实验数据为基础,建立了自由折弯上模下压量和折弯成形角的灰色预测GM(1,1)模型;并根据实际情况,为了减小预测模型和实际值拟合误差,采用首尾灰色预测建模方式,得到分段折弯上模下压量和折弯成形角的数学模型;并在ABAQUS仿真软件中模拟验证出预测模型与实际最大误差为0. 14%,满足实际生产要求。该研究表明,在实际折弯生产过程中,可以通过对上模下压量的调节得到预期的折弯成形角,使得折弯成形角的精确控制成为可能。

### 论文目录

- 1 模型的建立

- 1.1 数据的采集

- 1.2 GM（1,1）建模

- 2 模型校验

- 2.1 相对误差检验

- 2.2 关联度检验

- 3 模型验证

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 付争伟,陶晶,赵刚

关键词: 折弯成形,弯曲回弹,灰色系统,灰色预测技术,折弯角

来源: 锻压技术 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 武汉科技大学机械自动化学院,湖北理工学院机电工程学院

基金: 国家自然科学基金青年项目(51405145),湖北省教育厅科学研究计划青年人才项目(Q20144404)

分类号: TG306

DOI: 10.13330/j.issn.1000-3940.2019.09.012

页码: 63-67

总页数: 5

文件大小: 489K

下载量: 66

### 相关论文文献

- [1].国内首条折弯机自动移动式装配线在金方圆正式运行[J]. 锻压装备与制造技术 2019(05)

- [2].基于正交试验法的龙门式折弯机的轻量化设计[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2020(01)

- [3].国内外折弯机技术的发展进程[J]. 湖北农机化 2020(04)

- [4].一种折弯角度可调的钢筋折弯机设计[J]. 内燃机与配件 2020(10)

- [5].机器人折弯单元的技术特点及应用[J]. 世界制造技术与装备市场 2019(03)

- [6].折弯机架挠度的有限元分析与扰度补偿计算[J]. 机械研究与应用 2019(05)

- [7].折弯机四点复合滚动导轨系统设计与研究[J]. 制造技术与机床 2017(07)

- [8].钢管折弯机[J]. 钢管 2020(03)

- [9].电梯钣金件折弯工艺参数试验分析[J]. 中国电梯 2018(08)

- [10].皮尔磁:折弯机的安全光学保护[J]. 智慧工厂 2019(01)

- [11].纯电伺服折弯机对比液压折弯机的优势[J]. 金属加工(冷加工) 2017(21)

- [12].基于机器人折弯应用的运动规划[J]. 金属加工(热加工) 2018(08)

- [13].新型伺服折弯机发展趋势[J]. 锻压装备与制造技术 2015(06)

- [14].新型客车门板压弧专用折弯机的设计[J]. 制造业自动化 2015(05)

- [15].基于ANSYS的折弯机选择[J]. 金属加工(热加工) 2013(21)

- [16].瑞士百超发布新品小型折弯机[J]. 锻压装备与制造技术 2009(05)

- [17].百超举办新品小型折弯机发布会[J]. 现代制造 2009(27)

- [18].简易折弯机的制造[J]. 黑龙江科技信息 2008(33)

- [19].壳体折弯工艺过程难点的原因分析及改进措施[J]. 内燃机与配件 2019(18)

- [20].折弯机床对线校准装置的设计与制作[J]. 产业与科技论坛 2012(13)

- [21].东海机床特大型折弯机研制成功[J]. 机械 2011(10)

- [22].业界动态[J]. 电气制造 2009(06)

- [23].机器人折弯单元改善钣金加工工艺的浅析[J]. 世界制造技术与装备市场 2019(05)

- [24].东海机床特大型折弯机研制成功[J]. 机电工程技术 2011(11)

- [25].东海机床特大型折弯机研制成功[J]. 锻压装备与制造技术 2011(06)

- [26].电伺服系统为折弯机提供精确性[J]. 软件 2010(06)

- [27].电伺服折弯机的同步控制及仿真研究[J]. 机床与液压 2009(08)

- [28].折弯机电子液压技术[J]. 锻压装备与制造技术 2008(06)

- [29].环耳类零件折弯成形工艺[J]. 金属加工(冷加工) 2019(05)

- [30].关于电梯折弯工艺参数实验分析[J]. 科学技术创新 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/21dae16eb84a9ff43c1fc578.html