# 一种安装牢固的通信箱论文和设计-陈智

### 全文摘要

本实用新型公开了一种安装牢固的通信箱，属于配电通信领域，一种安装牢固的通信箱，包括通信箱本体，通信箱本体底端转动连接有两个相互对称的套筒，套筒内滑动连接有支撑杆，支撑杆底端固定连接有外固定板，外固定板底端固定连接有内支撑柱，内支撑柱外端固定连接有多个均匀分布的主抓地钢块，内支撑柱底端固定连接有内固定板，外固定板和内固定板之间固定连接有两个螺纹套筒，外固定板上端开凿有两个插孔，插孔与螺纹套筒相对应且相连通，插孔内插设有连接螺栓，连接螺栓与螺纹套筒螺纹连接，外固定板上端开凿有四个螺纹孔，可以实现使得通信箱与地面安装的更加牢固，使得其不易翻到，从而不易影响通信的效果。

### 主设计要求

1.一种安装牢固的通信箱，包括通信箱本体(1)，其特征在于：所述通信箱本体(1)底端转动连接有两个相互对称的套筒(2)，所述套筒(2)内滑动连接有支撑杆(3)，所述支撑杆(3)底端固定连接有外固定板(4)，所述外固定板(4)底端固定连接有内支撑柱(5)，所述内支撑柱(5)外端固定连接有多个均匀分布的主抓地钢块(6)，所述内支撑柱(5)底端固定连接有内固定板(8)，所述外固定板(4)和内固定板(8)之间固定连接有两个螺纹套筒(9)，所述外固定板(4)上端开凿有两个插孔(10)，所述插孔(10)与螺纹套筒(9)相对应且相连通，所述插孔(10)内插设有连接螺栓(11)，所述连接螺栓(11)与螺纹套筒(9)螺纹连接，所述外固定板(4)上端开凿有四个螺纹孔(12)，所述螺纹孔(12)位于外固定板(4)的四个角点，所述螺纹孔(12)内螺纹连接有固定螺钉(13)。

### 设计方案

1.一种安装牢固的通信箱，包括通信箱本体(1)，其特征在于：所述通信箱本体(1)底端转动连接有两个相互对称的套筒(2)，所述套筒(2)内滑动连接有支撑杆(3)，所述支撑杆(3)底端固定连接有外固定板(4)，所述外固定板(4)底端固定连接有内支撑柱(5)，所述内支撑柱(5)外端固定连接有多个均匀分布的主抓地钢块(6)，所述内支撑柱(5)底端固定连接有内固定板(8)，所述外固定板(4)和内固定板(8)之间固定连接有两个螺纹套筒(9)，所述外固定板(4)上端开凿有两个插孔(10)，所述插孔(10)与螺纹套筒(9)相对应且相连通，所述插孔(10)内插设有连接螺栓(11)，所述连接螺栓(11)与螺纹套筒(9)螺纹连接，所述外固定板(4)上端开凿有四个螺纹孔(12)，所述螺纹孔(12)位于外固定板(4)的四个角点，所述螺纹孔(12)内螺纹连接有固定螺钉(13)。

2.根据权利要求1所述的一种安装牢固的通信箱，其特征在于：所述套筒(2)内壁和支撑杆(3)外表面均设有抛光层。

3.根据权利要求1所述的一种安装牢固的通信箱，其特征在于：每两个相邻的所述主抓地钢块(6)之间均固定连接有防断裂块(7)，所述防断裂块(7)与内支撑柱(5)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种安装牢固的通信箱，其特征在于：所述外固定板(4)和内固定板(8)的外表面均涂设有油漆。

5.根据权利要求1所述的一种安装牢固的通信箱，其特征在于：所述螺纹套筒(9)贯穿内固定板(8)的一端固定连接有多个均匀分布的副抓地钢块(14)。

6.根据权利要求1所述的一种安装牢固的通信箱，其特征在于：所述套筒(2)外端开凿有竖直滑槽(15)，所述竖直滑槽(15)左侧内壁开凿有多个均匀分布的中间槽(16)，所述中间槽(16)上侧内壁开凿有卡口槽(17)，所述套筒(2)外端开凿有卡块(18)，所述卡块(18)与竖直滑槽(15)滑动连接且与卡口槽(17)相匹配。

7.根据权利要求1所述的一种安装牢固的通信箱，其特征在于：所述套筒(2)的外端刻有防滑纹。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及配电通信领域，更具体地说，涉及一种安装牢固的通信箱。

背景技术

通信就是信息的传递，是指由一地向另一地进行信息的传输与交换，其目的是传输消息，通信是人与人之间通过某种媒体进行的信息交流与传递，从广义上说，无论采用何种方法，使用何种媒质，只要将信息从一地传送到另一地，均可称为通信。

通信箱是实现远程合分变电站的开关、监测电流、电压、频率、功率因数、抄表等一系列的操作联结箱。

现有技术中大多数的通信箱均存在与地面着安装不牢固的特点，遇到风力较大的天气，极易翻到，造成其内部的元件损坏，影响通信效果。

实用新型内容

1.要解决的技术问题

针对现有技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种安装牢固的通信箱，它可以实现使得通信箱与地面安装的更加牢固，使得其不易翻到，从而不易影响通信的效果。

2.技术方案

为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案。

一种安装牢固的通信箱，包括通信箱本体，所述通信箱本体底端转动连接有两个相互对称的套筒，所述套筒内滑动连接有支撑杆，所述支撑杆底端固定连接有外固定板，所述外固定板底端固定连接有内支撑柱，所述内支撑柱外端固定连接有多个均匀分布的主抓地钢块，所述内支撑柱底端固定连接有内固定板，所述外固定板和内固定板之间固定连接有两个螺纹套筒，所述外固定板上端开凿有两个插孔，所述插孔与螺纹套筒相对应且相连通，所述插孔内插设有连接螺栓，所述连接螺栓与螺纹套筒螺纹连接，所述外固定板上端开凿有四个螺纹孔，所述螺纹孔位于外固定板的四个角点，所述螺纹孔内螺纹连接有固定螺钉，可以实现使得通信箱与地面安装的更加牢固，使得其不易翻到，从而不易影响通信的效果。

进一步的，所述套筒内壁和支撑杆外表面均设有抛光层，通过在套筒和支撑杆的连接处设置抛光层，能够使得套筒与支撑杆之间滑动的更加流畅，使得调节通信箱本体的高度时不易卡顿。

进一步的，每两个相邻的所述主抓地钢块之间均固定连接有防断裂块，所述防断裂块与内支撑柱固定连接，通过设置防断裂块可以使得主抓地钢块与内支撑柱的连接处不易断裂，从而能够减少主抓地钢块从内支撑柱上断裂的可能性，也就能使得整个装置与地面固定的更加牢固。

进一步的，所述外固定板和内固定板的外表面均涂设有油漆，通过设置油漆，可以使得外固定板和内固定板具有更强的耐锈蚀性，能够延长整个装置的使用寿命。

进一步的，所述螺纹套筒贯穿内固定板的一端固定连接有多个均匀分布的副抓地钢块，通过设置副抓地钢块能够进一步的加强整个装置与地面的牢固性，使得装置被拔起的可能性大大降低。

进一步的，所述套筒外端开凿有竖直滑槽，所述竖直滑槽左侧内壁开凿有多个均匀分布的中间槽，所述中间槽上侧内壁开凿有卡口槽，所述套筒外端开凿有卡块，所述卡块与竖直滑槽滑动连接且与卡口槽相匹配，通过设置竖直滑槽、中间槽、卡口槽和卡块能够实现调节支撑杆在套筒内的长度，也就能调节通信箱本体的高度，能够方便操作者在对通信箱本体进行维修时，根据自身的身高，调节合适的高度。

进一步的，所述套筒的外端刻有防滑纹，由于通信箱本体的份量较重，因此操作者在进行调节通信箱本体的高度时，如果不慎打滑，很可能使得通信箱本体掉落，极有可能对操着者本身造成伤害，通过增加防滑纹，则大大的降低了操作者受伤的概率。

3.有益效果

相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

(1)本方案可以实现使得通信箱与地面安装的更加牢固，使得其不易翻到，从而不易影响通信的效果。

(2)套筒内壁和支撑杆外表面均设有抛光层，通过在套筒和支撑杆的连接处设置抛光层，能够使得套筒与支撑杆之间滑动的更加流畅，使得调节通信箱本体的高度时不易卡。

(3)每两个相邻的主抓地钢块之间均固定连接有防断裂块，防断裂块与内支撑柱固定连接，通过设置防断裂块可以使得主抓地钢块与内支撑柱的连接处不易断裂，从而能够减少主抓地钢块从内支撑柱上断裂的可能性，也就能使得整个装置与地面固定的更加牢固。

(4)外固定板和内固定板的外表面均涂设有油漆，通过设置油漆，可以使得外固定板和内固定板具有更强的耐锈蚀性，能够延长整个装置的使用寿命。

(5)螺纹套筒贯穿内固定板的一端固定连接有多个均匀分布的副抓地钢块，通过设置副抓地钢块能够进一步的加强整个装置与地面的牢固性，使得装置被拔起的可能性大大降低。

(6)套筒外端开凿有竖直滑槽，竖直滑槽左侧内壁开凿有多个均匀分布的中间槽，中间槽上侧内壁开凿有卡口槽，套筒外端开凿有卡块，卡块与竖直滑槽滑动连接且与卡口槽相匹配，通过设置竖直滑槽、中间槽、卡口槽和卡块能够实现调节支撑杆在套筒内的长度，也就能调节通信箱本体的高度，能够方便操作者在对通信箱本体进行维修时，根据自身的身高，调节合适的高度。

(7)套筒的外端刻有防滑纹，由于通信箱本体的份量较重，因此操作者在进行调节通信箱本体的高度时，如果不慎打滑，很可能使得通信箱本体掉落，极有可能对操着者本身造成伤害，通过增加防滑纹，则大大的降低了操作者受伤的概率。

附图说明

图1为本实用新型的整体的立体的结构示意图；

图2为图1中A处的结构示意图；

图3为图1中B处的结构示意图；

图4为本实用新型的安装后的结构示意图。

图中标号说明：

1通信箱本体、2套筒、3支撑杆、4外固定板、5内支撑柱、6主抓地钢块、7防断裂块、8内固定板、9螺纹套筒、10插孔、11连接螺栓、12螺纹孔、13固定螺钉、14副抓地钢块、15竖直滑槽、16中间槽、17卡口槽、18 卡块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述；显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶\/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设\/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例1：

请参阅图1，包括通信箱本体1，通信箱本体1底端转动连接有两个相互对称的套筒2，套筒2内滑动连接有支撑杆3，套筒2内壁和支撑杆3外表面均设有抛光层，通过在套筒2和支撑杆3的连接处设置抛光层，能够使得套筒2与支撑杆3之间滑动的更加流畅，使得调节通信箱本体1的高度时不易卡顿。

请参阅图1-2，支撑杆3底端固定连接有外固定板4，外固定板4底端固定连接有内支撑柱5，内支撑柱5外端固定连接有多个均匀分布的主抓地钢块 6，通过设置主抓地钢块6的方向为向上倾斜，可以使得整个装置不易被拔起，增加了整个装置与地面的牢固性，每两个相邻的主抓地钢块6之间均固定连接有防断裂块7，防断裂块7与内支撑柱5固定连接，通过设置防断裂块7可以使得主抓地钢块6与内支撑柱5的连接处不易断裂，从而能够减少主抓地钢块6从内支撑柱5上断裂的可能性，也就能使得整个装置与地面固定的更加牢固固。

请参阅图1，内支撑柱5底端固定连接有内固定板8，通过设置内固定板 8为扁平状，可以使得整个装置与地面安装的较为牢固，外固定板4和内固定板8的外表面均涂设有油漆，通过设置油漆，可以使得外固定板4和内固定板8具有更强的耐锈蚀性，能够延长整个装置的使用寿命。

请参阅图1，外固定板4和内固定板8之间固定连接有两个螺纹套筒9，外固定板4上端开凿有两个插孔10，插孔10与螺纹套筒9相对应且相连通，插孔10内插设有连接螺栓11，连接螺栓11与螺纹套筒9螺纹连接，螺纹套筒9贯穿内固定板8的一端固定连接有多个均匀分布的副抓地钢块14，通过设置副抓地钢块14能够进一步的加强整个装置与地面的牢固性，使得装置被拔起的可能性大大降低。

请参阅图1和图3，外固定板4上端开凿有四个螺纹孔12，螺纹孔12位于外固定板4的四个角点，螺纹孔12内螺纹连接有固定螺钉13，套筒2外端开凿有竖直滑槽15，竖直滑槽15左侧内壁开凿有多个均匀分布的中间槽16，中间槽16上侧内壁开凿有卡口槽17，套筒2外端开凿有卡块18，卡块18与竖直滑槽15滑动连接且与卡口槽17相匹配，通过设置竖直滑槽15、中间槽 16、卡口槽17和卡块18能够实现调节支撑杆3在套筒2内的长度，也就能调节通信箱本体1的高度，能够方便操作者在对通信箱本体1进行维修时，根据自身的身高，调节合适的高度。

请参阅图1和图3，套筒2的外端刻有防滑纹，由于通信箱本体1的份量较重，因此操作者在进行调节通信箱本体1的高度时，如果不慎打滑，很可能使得通信箱本体1掉落，极有可能对操着者本身造成伤害，通过增加防滑纹，则大大的降低了操作者受伤的概率。

操作者在使用本实用新型时，第一步，请参阅图4，将内支撑柱5、内固定板8、螺纹套筒9和副抓地钢块14均埋在底下，借助内固定板8的扁平状的特性，实现了整个装置与地面牢固的安装，第二步，将主抓地钢块6设置成向上倾斜并埋在地下，实现了整个装置不易被拔起的效果，第三步，将连接螺栓11穿过插孔10并与螺纹套筒9螺纹连接，将外固定板4以上的部分置于地面上，将固定螺钉13穿过螺纹孔12与地面螺纹连接，可以实现使得通信箱与地面安装的更加牢固，使得其不易翻到，从而不易影响通信的效果。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式；但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920052654.7

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:62(甘肃)

授权编号:CN209710501U

授权时间:20191129

主分类号:H05K5/02

专利分类号:H05K5/02

范畴分类:39D;

申请人:兰州理工大学技术工程学院

第一申请人:兰州理工大学技术工程学院

申请人地址:730050 甘肃省兰州市七里河区龚家坪北路211号

发明人:陈智

第一发明人:陈智

当前权利人:兰州理工大学技术工程学院

代理人:叶立涛

代理机构:11724

代理机构编号:北京成实知识产权代理有限公司 11724

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/22285a2c0c427e6556987550.html