# 一种天牛防治装置论文和设计-王海潮

### 全文摘要

本实用新型公开了一种天牛防治装置，包括外管和内管，内管内填充有药土，药土为木屑、药液、黏土拌和的混合物，外管与内管通过两端的连接壁连接，外管与内管形成空腔，外管的管壁上均匀设有多组开口，开口上设有柔性囊腔，柔性囊腔的开口端与开口连接，连接壁上开有贯通连接壁的通孔，通孔上设有橡胶塞，将装置插入虫孔后，天牛在外出时必须啃食内管中的药土，从而达到灭杀天牛的目的，通过药液混入黏土及木屑中，药液的加入量少且药土填充在内管中避免了化学药剂浸入木层，不会对树木造成伤害。

### 主设计要求

1.一种天牛防治装置，包括外管（3）和内管（4），其特征在于：所述内管（4）内填充有药土（5），所述药土（5）为木屑、药液、黏土拌和的混合物，所述外管（3）与内管（4）通过两端的连接壁（6）连接，所述外管（3）与内管（4）形成空腔，所述外管（3）的管壁上均匀设有多组开口，所述开口上设有柔性囊腔（7），所述柔性囊腔（7）的开口端与开口连接，所述连接壁（6）上开有贯通连接壁（6）的通孔，所述通孔上设有橡胶塞（8）。

### 设计方案

1.一种天牛防治装置，包括外管（3）和内管（4），其特征在于：所述内管（4）内填充有药土（5），所述药土（5）为木屑、药液、黏土拌和的混合物，所述外管（3）与内管（4）通过两端的连接壁（6）连接，所述外管（3）与内管（4）形成空腔，所述外管（3）的管壁上均匀设有多组开口，所述开口上设有柔性囊腔（7），所述柔性囊腔（7）的开口端与开口连接，所述连接壁（6）上开有贯通连接壁（6）的通孔，所述通孔上设有橡胶塞（8）。

2.根据权利要求1所述的一种天牛防治装置，其特征在于：所述柔性囊腔（7）与外管（3）一体成型，柔性囊腔（7）的侧壁厚度小于柔性囊腔（7）的底壁厚度。

3.根据权利要求1所述的一种天牛防治装置，其特征在于：所述外管（3）的内壁上设有多组连接杆（9），所述连接杆（9）另一端连接内管（4），所述连接杆（9）与柔性囊腔（7）交错排列。

4.根据权利要求1所述的一种天牛防治装置，其特征在于：所述空腔内设有蓄电池（10），所述内管（4）的内壁上设有开关（11），所述开关（11）位于药土内，所述通孔一端的连接壁（6）上设有指示灯（12），所述开关（11）通过导线分别与蓄电池（10）及指示灯（12）连接。

5.根据权利要求1所述的一种天牛防治装置，其特征在于：所述内管（4）的内壁上药土（5）填充部位设有倒刺（13），所述倒刺（13）的刺口朝向通孔一侧。

6.根据权利要求5所述的一种天牛防治装置，其特征在于：所述倒刺（13）的底部与内管（4）的内壁铰接，所述内管（4）的内壁上对应倒刺位置设有弹簧（14），所述弹簧（14）另一端连接倒刺（13）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及害虫防治技术领域，具体涉及一种天牛防治装置。

背景技术

天牛是植食性昆虫，天牛蛀食树干和树枝，影响树木生长发育，使树势衰弱，是林业生产中的主要害虫，现有的防治天牛方法大多采用化学药剂毒杀，将农药喷洒或涂刷在树干上，或用脱脂棉蘸药后塞入虫孔内，这类方法虽能有效杀灭天牛，但是化学药剂会渗入木层中对树木造成伤害，是树木得病，甚至导致树木死亡。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种天牛防治装置，解决天牛防治措施中，化学药剂会浸入木层对树木造成伤害的问题。

为解决上述的技术问题，本实用新型采用以下技术方案：

一种天牛防治装置，包括外管和内管，内管内填充有药土，药土为木屑、药液、黏土拌和的混合物，外管与内管通过两端的连接壁连接，外管与内管形成空腔，外管的管壁上均匀设有多组开口，开口上设有柔性囊腔，柔性囊腔的开口端与开口连接，连接壁上开有贯通连接壁的通孔，通孔上设有橡胶塞。

将装置插入虫孔中，天牛在外出时必须啃食内管中的药土，从而达到灭杀天牛的目的，通过药液混入黏土及木屑中，药液的加入量少且药土填充在内管中避免化学药剂浸入木层，不会对树木造成伤害；安装方式：拔出橡胶塞，抽出空腔内空气，柔性囊腔向内鼓起，当柔性囊腔无突出到外管的外部后将外管插入虫孔中，然后向空腔内充气，使柔性囊腔向外管外部鼓起并与虫孔壁紧贴固定，从而将天牛防治装置与虫孔固定。

优选的，柔性囊腔与外管一体成型，柔性囊腔的侧壁厚度小于柔性囊腔的底壁厚度。

优选的，外管的内壁上设有连接杆，连接杆另一端连接内管，连接杆与柔性囊腔交错排列。

优选的，空腔内设有蓄电池，内管的内壁上设有开关，开关位于药土内，通孔一端的连接壁上设有指示灯，开关通过导线分别与蓄电池及指示灯连接。

优选的，内管的内壁上药土填充部位设有倒刺，倒刺的刺口朝向通孔一侧。

优选的，倒刺的底部与内管的内壁铰接，内管的内壁上对应倒刺位置设有弹簧，弹簧另一端连接倒刺。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果至少是如下之一：

1、将装置插入虫孔后，天牛在外出时必须啃食内管中的药土，从而达到灭杀天牛的目的，通过药液混入黏土及木屑中，药液的加入量少且药土填充在内管中避免了化学药剂浸入木层，不会对树木造成伤害。

2、柔性囊腔的侧壁厚度小于柔性囊腔的底壁厚度，在向空腔内充气或抽气时便于柔性囊腔向外鼓起或向内鼓起。

3、设置的连接杆能提高内管与外管的连接强度。

4、天牛啃食药土后，药土松动，触发开关开启，连接壁上的指示灯闪烁，提示天牛已啃食药土。

5、倒刺可防止天牛在啃食药土的过程中察觉不适时向后退缩逃跑，使天牛只能继续向前啃食药土。

附图说明

图1为本实用新型插入虫孔的示意图。

图2为本实用新型的结构示意图。

图3为本实用新型使用时的结构示意图。

具体实施方式

参考图1-图3所示，为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例1

一种天牛防治装置，包括外管3和内管4，内管4内填充有药土5，药土5为木屑、药液、黏土拌和的混合物，外管3与内管4通过两端的连接壁6连接，外管3与内管4形成空腔，外管3的管壁上均匀设有多组开口，开口上设有柔性囊腔7，柔性囊腔7的开口端与开口连接，连接壁6上开有贯通连接壁6的通孔，通孔上设有橡胶塞8。拔出橡胶塞8，抽出空腔内空气，柔性囊腔7向内鼓起，当柔性囊腔7无突出到外管3的外部后将外管3插入树木1的虫孔2中，然后向空腔内充气，使柔性囊腔7向外管3的外部鼓起并与虫孔2壁紧贴固定，从而将天牛防治装置与虫孔2固定，天牛在外出时须啃食内管4中的药土5，从而达到灭杀天牛的目的，通过药液混入黏土及木屑中，药液的加入量少且药土5填充在内管4中从而避免了化学药剂浸入木层，不会对树木1造成伤害。

实施例2

一种天牛防治装置，包括外管3和内管4，内管4内填充有药土5，药土5为木屑、药液、黏土拌和的混合物，外管3与内管4通过两端的连接壁6连接，外管3与内管4形成空腔，外管3的管壁上均匀设有多组开口，开口上设有柔性囊腔7，柔性囊腔7的开口端与开口连接，连接壁6上开有贯通连接壁6的通孔，通孔上设有橡胶塞8，柔性囊腔7与外管3一体成型，柔性囊腔7的侧壁厚度小于柔性囊腔7的底壁厚度。柔性囊腔与外管3一体成型，可延长柔性囊腔7的使用寿命，为了便于柔性囊腔7向外鼓起或向内鼓起，柔性囊腔7的侧壁厚度小于柔性囊腔7的底壁厚度。

实施例3

一种天牛防治装置，包括外管3和内管4，内管4内填充有药土5，药土5为木屑、药液、黏土拌和的混合物，外管3与内管4通过两端的连接壁6连接，外管3与内管4形成空腔，外管3的管壁上均匀设有多组开口，开口上设有柔性囊腔7，柔性囊腔7的开口端与开口连接，连接壁6上开有贯通连接壁6的通孔，通孔上设有橡胶塞8，外管3的内壁上设有连接杆9，连接杆9另一端连接内管4，连接杆9与柔性囊腔7交错排列。设置的连接杆9能提高内管4与外管3的连接强度。

实施例4

一种天牛防治装置，包括外管3和内管4，内管4内填充有药土5，药土5为木屑、药液、黏土拌和的混合物，外管3与内管4通过两端的连接壁6连接，外管3与内管4形成空腔，外管3的管壁上均匀设有多组开口，开口上设有柔性囊腔7，柔性囊腔7的开口端与开口连接，连接壁6上开有贯通连接壁6的通孔，通孔上设有橡胶塞8，空腔内设有蓄电池10，内管4的内壁上设有开关11，开关11位于药土5内，通孔一端的连接壁6上设有指示灯12，开关11通过导线分别与蓄电池10及指示灯12连接，内管4内填充药土5后，药土5将开关11压住使开关11闭合，当天牛啃食药土5后，药土5松动，触发开关11开启，连接壁6上的指示灯闪烁，提示天牛已啃食药土5，方便人员判断天牛防治装置的使用情况，及时重填药土5。

实施例5

一种天牛防治装置，包括外管3和内管4，内管4内填充有药土5，药土5为木屑、药液、黏土拌和的混合物，外管3与内管4通过两端的连接壁6连接，外管3与内管4形成空腔，外管3的管壁上均匀设有多组开口，开口上设有柔性囊腔7，柔性囊腔7的开口端与开口连接，连接壁6上开有贯通连接壁6的通孔，通孔上设有橡胶塞8，内管4的内壁上药土5填充部位设有倒刺13，倒刺13的刺口朝向通孔一侧。设置的倒刺13可防止天牛在啃食药土5的过程中察觉不适时向后退缩逃跑，使天牛只能继续向前啃食药土5。

实施例6

一种天牛防治装置，包括外管3和内管4，内管4内填充有药土5，药土5为木屑、药液、黏土拌和的混合物，外管3与内管4通过两端的连接壁6连接，外管3与内管4形成空腔，外管3的管壁上均匀设有多组开口，开口上设有柔性囊腔7，柔性囊腔7的开口端与开口连接，连接壁6上开有贯通连接壁6的通孔，通孔上设有橡胶塞8，倒刺13的底部与内管4的内壁铰接，所述内管4的内壁上对应倒刺位置设有弹簧14，所述弹簧14另一端连接倒刺13。倒刺13的底部与内管4的内壁铰接，在填充药土5时，将倒刺13压向靠内管4壁一侧，当天牛啃食药土5后倒刺13在弹簧14的作用下弹起，倒刺13卡主天牛，使天牛只能继续向前啃食药土5，防止天牛退缩逃跑。

尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述，但是，应该理解，本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式，这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说，在本申请公开、附图和权利要求的范围内，可以对主题组合布局的组成部件和\/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和\/或布局进行的变形和改进外，对于本领域技术人员来说，其他的用途也将是明显的。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920095083.5

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209518143U

授权时间:20191022

主分类号:A01M 1/20

专利分类号:A01M1/20;A01M1/10

范畴分类:12F;

申请人:王海潮

第一申请人:王海潮

申请人地址:450000 河南省郑州市荥阳市广武镇苏寨村河王162号

发明人:王海潮

第一发明人:王海潮

当前权利人:王海潮

代理人:邓金涛

代理机构:11458

代理机构编号:北京鼎宏元正知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/22d568e38232cb0111bd311e.html