# 移动电源租赁设备及其充电模组和移动电源论文和设计-袁冰松

### 全文摘要

本实用新型适用于移动电源租赁领域，提供了一种移动电源租赁设备及其充电模组和移动电源。所述移动电源租赁设备的充电模组包括控制模块和分别与控制模块电连接的红外接收模块、至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极，其中，红外接收模块用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据，至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电和向移动电源发送读取移动电源相关数据的指令。本实用新型一定程度上降低了数据传输失败的情况。

### 设计方案

1.一种移动电源租赁设备的充电模组，其特征在于：包括控制模块和分别与控制模块电连接的红外接收模块、至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极，其中，红外接收模块用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据，至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电和向移动电源发送读取移动电源相关数据的指令。

2.如权利要求1所述的充电模组，其特征在于：所述移动电源相关数据包括移动电源的身份识别号码、移动电源的版本号和移动电源状态信息中的一种或多种。

3.如权利要求2所述的充电模组，其特征在于：所述移动电源状态信息包括移动电源的充电电流、移动电源的电量、移动电源的温度、移动电源的使用次数、移动电源的故障信息、移动电源的加\/解密状态、移动电源的部件的工作状态信息中的一种或多种。

4.如权利要求1所述的充电模组，其特征在于：所述充电模组的充电接口正极是正极充电顶针，充电模组的充电接口负极是负极充电顶针，移动电源的充电接口正极是正极金属触点，移动电源的充电接口负极是负极金属触点。

5.如权利要求1所述的充电模组，其特征在于：所述充电模组和移动电源的充电接口正极是Type-C接口正极、Micro USB接口正极、Lightning接口正极或DC接口正极；所述充电模组和移动电源的充电接口负极是Type-C接口负极、Micro USB接口负极、Lightning接口负极或DC接口负极；所述充电模组和移动电源的充电接口正极和充电接口负极的接口类型相同。

6.一种移动电源，其特征在于：包括控制模块和分别与控制模块电连接的红外发射模块、电平检测电路、脉冲检测电路、至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极，电平检测电路和脉冲检测电路还分别与充电接口正极电连接；其中，

至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源租赁设备的充电模组上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电；

电平检测电路用于通过充电接口正极检测到移动电源租赁设备的充电模组的充电接口正极输出的低电平信号后，将低电平信号反馈给控制模块，以由控制模块控制脉冲检测电路检测输入的脉冲；

脉冲检测电路用于当通过充电接口正极检测到移动电源租赁设备的充电模组的充电接口正极输出的脉冲信号后，将脉冲信号反馈给控制模块，从而完成移动电源租赁设备的充电模组向移动电源发送读取移动电源相关数据的指令；

红外发射模块用于当移动电源对接收到的读取移动电源相关数据的指令作出应答、传输移动电源相关数据时，通过控制模块控制红外发射模块向移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外接收模块发送移动电源相关数据。

7.如权利要求6所述的移动电源，其特征在于：所述移动电源相关数据包括移动电源的身份识别号码、移动电源的版本号和移动电源状态信息中的一种或多种。

8.如权利要求7所述的移动电源，其特征在于：所述移动电源状态信息包括移动电源的充电电流、移动电源的电量、移动电源的温度、移动电源的使用次数、移动电源的故障信息、移动电源的加\/解密状态、移动电源的部件的工作状态信息中的一种或多种。

9.如权利要求6所述的移动电源，其特征在于：所述充电模组的充电接口正极是正极充电顶针，充电模组的充电接口负极是负极充电顶针，移动电源的充电接口正极是正极金属触点，移动电源的充电接口负极是负极金属触点。

10.如权利要求6所述的移动电源，其特征在于：所述充电模组和移动电源的充电接口正极是Type-C接口正极、Micro USB接口正极、Lightning接口正极或DC接口正极；所述充电模组和移动电源的充电接口负极是Type-C接口负极、Micro USB接口负极、Lightning接口负极或DC接口负极；所述充电模组和移动电源的充电接口正极和充电接口负极的接口类型相同。

11.一种移动电源租赁设备的充电模组，其特征在于：包括控制模块、分别与控制模块电连接的红外发射模块、红外接收模块、至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极，其中，红外接收模块用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据，红外发射模块用于向移动电源上设置的红外接收模块发送读取移动电源相关数据的指令，至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电。

12.如权利要求11所述的充电模组，其特征在于：所述移动电源相关数据包括移动电源的身份识别号码、移动电源的版本号和移动电源状态信息中的一种或多种。

13.如权利要求12所述的充电模组，其特征在于：所述移动电源状态信息包括移动电源的充电电流、移动电源的电量、移动电源的温度、移动电源的使用次数、移动电源的故障信息、移动电源的加\/解密状态、移动电源的部件的工作状态信息中的一种或多种。

14.如权利要求11所述的充电模组，其特征在于：所述充电模组的充电接口正极是正极充电顶针，充电模组的充电接口负极是负极充电顶针，移动电源的充电接口正极是正极金属触点，移动电源的充电接口负极是负极金属触点。

15.如权利要求11所述的充电模组，其特征在于：所述充电模组和移动电源的充电接口正极是Type-C接口正极、Micro USB接口正极、Lightning接口正极或DC接口正极；所述充电模组和移动电源的充电接口负极是Type-C接口负极、Micro USB接口负极、Lightning接口负极或DC接口负极；所述充电模组和移动电源的充电接口正极和充电接口负极的接口类型相同。

16.如权利要求11所述的充电模组，其特征在于：所述移动电源租赁设备的充电模组的红外发射模块还用于向移动电源上设置的红外接收模块发送通知移动电源解密或加密的指令，以开启或关闭移动电源的电能输出功能。

17.一种移动电源，其特征在于：包括控制模块和分别与控制模块电连接的红外发射模块、红外接收模块、至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极；其中，

红外接收模块用于接收移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外发射模块发送的读取移动电源相关数据的指令并传送给控制模块，以由所述控制模块获取移动电源相关数据；

红外发射模块用于当控制模块接收到读取移动电源相关数据的指令时，由控制模块控制所述红外发射模块将所述控制模块获取的移动电源相关数据发送给移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外接收模块；

至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源租赁设备的充电模组上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电。

18.如权利要求17所述的移动电源，其特征在于：所述移动电源相关数据包括移动电源的身份识别号码、移动电源的版本号和移动电源状态信息中的一种或多种。

19.如权利要求18所述的移动电源，其特征在于：所述移动电源状态信息包括移动电源的充电电流、移动电源的电量、移动电源的温度、移动电源的使用次数、移动电源的故障信息、移动电源的加\/解密状态、移动电源的部件的工作状态信息中的一种或多种。

20.如权利要求17所述的移动电源，其特征在于：所述移动电源的红外接收模块还用于接收移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外发射模块发送的通知移动电源解密或加密的指令，以开启或关闭移动电源的电能输出功能。

21.一种移动电源租赁设备，其特征在于：包括如权利要求1至5任一项或权利要求11至16任一项所述的移动电源租赁设备的充电模组。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于移动电源租赁领域，尤其涉及一种移动电源租赁设备及其充电模组和移动电源。

背景技术

移动电源租赁行业所使用的移动电源租赁设备往往都需要配备充电模组，充电模组是移动电源租赁设备为移动电源进行充电和数据传输的主要功能部件。目前市面上比较常见的方案是通过在充电模组上设置弹性顶针，在移动电源的端面上设置金属触点，通过弹性顶针与金属触点相接触的方式，完成充电模组对移动电源的充电以及数据传输。

弹性顶针的设置包括完成充电所必需的电源正极顶针以及电源负极顶针，同时也包括一根或两根通信顶针。电源正极顶针和电源负极顶针与移动电源的充电金属触点的正负极一一对应接触，完成充电。而通信顶针也与移动电源的通信金属触点一一对应接触，完成数据传输。此数据传输方式在理论上传输速度快、可靠性高。但是在实际使用当中，由于移动电源的金属触点通常外露于移动电源的壳体外，在租借使用的过程中容易沾染上异物。一旦移动电源的金属触点沾染上异物，就极容易导致弹性顶针无法和金属触点有效接触，从而会影响充电模组接收移动电源发送的数据。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种移动电源租赁设备、移动电源租赁设备的充电模组和移动电源，旨在解决充电模组采用通信顶针与移动电源的金属触点接触来完成数据传输时，一旦移动电源的金属触点沾染上异物，就极容易导致弹性顶针无法和金属触点有效接触，从而会影响充电模组接收移动电源发送的移动电源相关数据，导致数据传输失败的问题。

第一方面，本实用新型提供了一种移动电源租赁设备的充电模组，包括控制模块和分别与控制模块电连接的红外接收模块、至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极，其中，红外接收模块用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据，至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电和向移动电源发送读取移动电源相关数据的指令。

第二方面，本实用新型提供了一种移动电源，包括控制模块和分别与控制模块电连接的红外发射模块、电平检测电路、脉冲检测电路、至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极，电平检测电路和脉冲检测电路还分别与充电接口正极电连接；其中，

至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源租赁设备的充电模组上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电；

电平检测电路用于通过充电接口正极检测到移动电源租赁设备的充电模组的充电接口正极输出的低电平信号后，将低电平信号反馈给控制模块，以由控制模块控制脉冲检测电路检测输入的脉冲；

脉冲检测电路用于当通过充电接口正极检测到移动电源租赁设备的充电模组的充电接口正极输出的脉冲信号后，将脉冲信号反馈给控制模块，从而完成移动电源租赁设备的充电模组向移动电源发送读取移动电源相关数据的指令；

红外发射模块用于当移动电源对接收到的读取移动电源相关数据的指令作出应答、传输移动电源相关数据时，通过控制模块控制红外发射模块向移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外接收模块发送移动电源相关数据。

第三方面，本实用新型提供了一种移动电源租赁设备的充电模组，包括控制模块、分别与控制模块电连接的红外发射模块、红外接收模块、至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极，其中，红外接收模块用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据，红外发射模块用于向移动电源上设置的红外接收模块发送读取移动电源相关数据的指令，至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电。

第四方面，本实用新型提供了一种移动电源，包括控制模块和分别与控制模块电连接的红外发射模块、红外接收模块、至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极；其中，

红外接收模块用于接收移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外发射模块发送的读取移动电源相关数据的指令并传送给控制模块，以由所述控制模块获取移动电源相关数据；

红外发射模块用于当控制模块接收到读取移动电源相关数据的指令时，由控制模块控制所述红外发射模块将所述控制模块获取的移动电源相关数据发送给移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外接收模块；

至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源租赁设备的充电模组上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电。

第五方面，本实用新型提供了一种移动电源租赁设备，包括如第一和第四方面的移动电源租赁设备的充电模组。

在本实用新型中，由于移动电源租赁设备的充电模组包括与控制模块电连接的用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据的红外接收模块，或者，充电模组包括与控制模块电连接的用于向移动电源上设置的红外接收模块发送读取移动电源相关数据的指令的红外发射模块和用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据的红外接收模块。因此一定程度上降低了数据传输失败的情况。

附图说明

图1是本实用新型实施例一提供的移动电源租赁设备的充电模组的功能模块框图。

图2是本实用新型实施例一提供的移动电源租赁设备的充电模组与移动电源之间的数据传输方法的流程图。

图3是本实用新型实施例二提供的移动电源租赁设备的充电模组的功能模块框图。

图4是本实用新型实施例二提供的移动电源租赁设备的充电模组与移动电源之间的数据传输方法的流程图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

为了说明本实用新型所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。

实施例一：

请参阅图1，本实用新型实施例一提供的移动电源租赁设备的充电模组包括控制模块11和分别与控制模块11电连接的红外接收模块12、至少一个充电接口正极13和至少一个充电接口负极14，其中，红外接收模块12用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据，至少一个充电接口正极13和至少一个充电接口负极14分别用于与移动电源上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电和向移动电源发送读取移动电源相关数据的指令。

其中，所述移动电源相关数据包括移动电源的身份识别号码、移动电源的版本号和移动电源状态信息中的一种或多种。所述移动电源状态信息包括移动电源的充电电流、移动电源的电量、移动电源的温度、移动电源的使用次数、移动电源的故障信息、移动电源的加\/解密状态、移动电源的部件的工作状态信息中的一种或多种。

本实用新型实施例提供了一种移动电源，包括控制模块31和分别与控制模块31电连接的红外发射模块32、至少一个充电接口正极33以及至少一个充电接口负极34，移动电源还包括与移动电源的控制模块31电连接的电平检测电路35和脉冲检测电路36，电平检测电路35和脉冲检测电路36还分别与充电接口正极33电连接；其中，

至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源租赁设备的充电模组上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电；

电平检测电路用于通过充电接口正极检测到移动电源租赁设备的充电模组的充电接口正极输出的低电平信号后，将低电平信号反馈给控制模块，以由控制模块控制脉冲检测电路检测输入的脉冲；

脉冲检测电路用于当通过充电接口正极检测到移动电源租赁设备的充电模组的充电接口正极输出的脉冲信号后，将脉冲信号反馈给控制模块，从而完成移动电源租赁设备的充电模组向移动电源发送读取移动电源相关数据的指令；

红外发射模块用于当移动电源对接收到的读取移动电源相关数据的指令作出应答、传输移动电源相关数据时，通过控制模块控制红外发射模块向移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外接收模块发送移动电源相关数据。

所述充电模组的充电接口正极是正极充电顶针，充电模组的充电接口负极是负极充电顶针，移动电源的充电接口正极是正极金属触点，移动电源的充电接口负极是负极金属触点。或者，

所述充电模组和移动电源的充电接口正极是Type-C接口正极、Micro USB接口正极、Lightning接口正极或DC接口正极；所述充电模组和移动电源的充电接口负极是Type-C接口负极、Micro USB接口负极、Lightning接口负极或DC接口负极；所述充电模组和移动电源的充电接口正极和充电接口负极的接口类型相同。

请参阅图2，本实用新型实施例一提供的移动电源租赁设备的充电模组与移动电源之间的数据传输方法包括以下步骤：

S101、移动电源租赁设备的充电模组的控制模块控制充电接口正极输出低电平信号；

S102、移动电源的电平检测电路通过充电接口正极检测到充电模组的充电接口正极输出的低电平信号后，将低电平信号反馈给移动电源的控制模块；

S103、移动电源租赁设备的充电模组的充电接口正极输出低电平信号后，充电模组的控制模块控制充电接口正极输出脉冲信号；

S104、移动电源的控制模块控制脉冲检测电路检测输入的脉冲；当移动电源的脉冲检测电路通过充电接口正极检测到充电模组的充电接口正极输出的脉冲信号后，将脉冲信号反馈给移动电源的控制模块，从而完成充电模组向移动电源发送读取移动电源相关数据的指令；

S105、移动电源对接收到的读取移动电源相关数据的指令作出应答、传输移动电源相关数据时，通过移动电源的控制模块控制移动电源的红外发射模块发送移动电源相关数据；

S106、移动电源租赁设备的充电模组通过充电模组的红外接收模块接收移动电源的红外发射模块发送的移动电源相关数据。

实施例二：

请参阅图3，本实用新型实施例二提供的移动电源租赁设备的充电模组包括控制模块21、分别与控制模块21电连接的红外发射模块22、红外接收模块23、至少一个充电接口正极24和至少一个充电接口负极25，其中，红外接收模块23用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据，红外发射模块22用于向移动电源上设置的红外接收模块发送读取移动电源相关数据的指令，至少一个充电接口正极24和至少一个充电接口负极25分别用于与移动电源上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电。

其中，所述移动电源相关数据包括移动电源的身份识别号码、移动电源的版本号和移动电源状态信息中的一种或多种。所述移动电源状态信息包括移动电源的充电电流、移动电源的电量、移动电源的温度、移动电源的使用次数、移动电源的故障信息、移动电源的加\/解密状态、移动电源的部件的工作状态信息中的一种或多种。

所述移动电源租赁设备的充电模组的红外发射模块还用于向移动电源上设置的红外接收模块发送通知移动电源解密或加密的指令，以开启或关闭移动电源的电能输出功能。

本实用新型实施例提供了一种移动电源，包括控制模块41和分别与控制模块41电连接的红外发射模块43、红外接收模块42、至少一个充电接口正极44以及至少一个充电接口负极45；其中，

红外接收模块用于接收移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外发射模块发送的读取移动电源相关数据的指令并传送给控制模块，以由所述控制模块获取移动电源相关数据；

红外发射模块用于当控制模块接收到读取移动电源相关数据的指令时，由控制模块控制所述红外发射模块将所述控制模块获取的移动电源相关数据发送给移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外接收模块；

至少一个充电接口正极和至少一个充电接口负极分别用于与移动电源租赁设备的充电模组上设置的至少一个充电接口正极以及至少一个充电接口负极接触以给移动电源充电。

所述移动电源的红外接收模块还用于接收移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外发射模块发送的通知移动电源解密或加密的指令，以开启或关闭移动电源的电能输出功能。

所述充电模组的充电接口正极是正极充电顶针，充电模组的充电接口负极是负极充电顶针，移动电源的充电接口正极是正极金属触点，移动电源的充电接口负极是负极金属触点。或者，

所述充电模组和移动电源的充电接口正极是Type-C接口正极、Micro USB接口正极、Lightning接口正极或DC接口正极；所述充电模组和移动电源的充电接口负极是Type-C接口负极、Micro USB接口负极、Lightning接口负极或DC接口负极；所述充电模组和移动电源的充电接口正极和充电接口负极的接口类型相同。

请参阅图4，本实用新型实施例二提供的移动电源租赁设备的充电模组与移动电源之间的数据传输方法包括以下步骤：

S201、移动电源租赁设备的充电模组的红外发射模块向移动电源发送读取移动电源相关数据的指令；

S202、移动电源通过移动电源的红外接收模块接收读取移动电源相关数据的指令，并传送给移动电源的控制模块，以由移动电源的控制模块获取移动电源相关数据；

S203、移动电源的控制模块控制移动电源的红外发射模块将移动电源相关数据发送给移动电源租赁设备的充电模组上设置的红外接收模块；

S204、移动电源租赁设备的充电模组通过红外接收模块接收移动电源的红外发射模块发送的移动电源相关数据。

本实用新型还提供了一种移动电源租赁设备，包括如本实用新型实施例一或二提供的移动电源租赁设备的充电模组。

在本实用新型中，由于移动电源租赁设备的充电模组包括与控制模块电连接的用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据的红外接收模块，或者，充电模组包括与控制模块电连接的用于向移动电源上设置的红外接收模块发送读取移动电源相关数据的指令的红外发射模块和用于接收移动电源上设置的红外发射模块发送的移动电源相关数据的红外接收模块。因此一定程度上降低了数据传输失败的情况。

本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成，该程序可以存储于一计算机可读存储介质中，存储介质可以包括：只读存储器(ROM，Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM，RandomAccess Memory)、磁盘或光盘等。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921213011.2

申请日:2019-07-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209895437U

授权时间:20200103

主分类号:G07F17/00

专利分类号:G07F17/00

范畴分类:40F;

申请人:深圳来电科技有限公司

第一申请人:深圳来电科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

发明人:袁冰松;张鹏程;庄琼鹰;唐保明;叶小毅;余伟铬;李德明;郑晓伟

第一发明人:袁冰松

当前权利人:深圳来电科技有限公司

代理人:温青玲

代理机构:44340

代理机构编号:深圳瑞天谨诚知识产权代理有限公司 44340

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/231c5ec3ba58264c680f8e24.html