# 改进的265m2烧结机隔热装置论文和设计-冶飞

### 全文摘要

本实用新型公开了一种改进的265m2烧结机隔热装置，隔热装置的结构为均布排列的水冷隔热板，相邻的水冷隔热板之间通过连接片采用螺栓连接在一起，水冷隔热板的结构为由钢板构成长方形的水冷腔，水冷隔热板上端中部的进水口上连接着进水管，水冷腔内的进水管其下端口设置在水冷腔的下部，水冷隔热板上端的侧部设置着出水口，出水口连接的出水管连接着相邻水冷隔热板的进水管，供水管连接着首个水冷隔热板的进水管，末个水冷隔热板的出水口连接着排水管。本实用新型结构合理，隔热效果好，安装方便，减少冬季隔热板冻裂或烧开锅的现象，并可对其损坏的隔热板进行单独更换，延长整体使用寿命，消除布料作业的高温隐患，增加烧结布料水份稳定性。

### 主设计要求

1.一种改进的265m2烧结机隔热装置，包括烧结机内设置着烧结台车(1)，位于烧结台车(1)上方，在烧结机布料系统与点火炉之间横向设置着隔热装置，其特征是：隔热装置的结构为均布排列的水冷隔热板(2)，其相邻的水冷隔热板(2)之间通过设置的连接片(3)采用螺栓连接在一起，水冷隔热板(2)的结构为由钢板构成长方形的水冷腔，在水冷隔热板(2)上端中部的进水口上连接着进水管(4)，位于水冷腔内的进水管(4)其下端口设置在水冷腔的下部，在水冷隔热板(2)上端的侧部设置着出水口，出水口连接的出水管(5)连接着相邻水冷隔热板(2)的进水管(4)，供水管(6)连接着首个水冷隔热板(2)的进水管(4)，末个水冷隔热板(2)的出水口连接着排水管(7)。

### 设计方案

1.一种改进的265m2烧结机隔热装置，包括烧结机内设置着烧结台车(1)，位于烧结台车(1)上方，在烧结机布料系统与点火炉之间横向设置着隔热装置，其特征是：隔热装置的结构为均布排列的水冷隔热板(2)，其相邻的水冷隔热板(2)之间通过设置的连接片(3)采用螺栓连接在一起，水冷隔热板(2)的结构为由钢板构成长方形的水冷腔，在水冷隔热板(2)上端中部的进水口上连接着进水管(4)，位于水冷腔内的进水管(4)其下端口设置在水冷腔的下部，在水冷隔热板(2)上端的侧部设置着出水口，出水口连接的出水管(5)连接着相邻水冷隔热板(2)的进水管(4)，供水管(6)连接着首个水冷隔热板(2)的进水管(4)，末个水冷隔热板(2)的出水口连接着排水管(7)。

2.根据权利要求1所述的改进的265m2烧结机隔热装置，其特征是：均布排列的水冷隔热板(2)由8-10片组成。

3.根据权利要求1所述的改进的265m2烧结机隔热装置，其特征是：每片水冷隔热板(2)的宽度为500mm。

4.根据权利要求1所述的改进的265m2烧结机隔热装置，其特征是：在每片水冷隔热板(2)的上端分别设置着连接耳(9)。

5.根据权利要求1所述的改进的265m2烧结机隔热装置，其特征是：隔热装置的上端设置着横向型钢(8)，横向型钢(8)通过螺栓与相对应的水冷隔热板(2)上端连接耳(9)相连接，横向型钢(8)的两端分别与炉内支架相连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于生产炼铁用烧结矿的265m2烧结机其隔热装置结构的改进，特别是一种改进的265m2烧结机隔热装置。

背景技术

本实用新型涉及炼铁用烧结矿的生产，适用于265m2烧结机布料系统与点火炉之间的隔热，应用于265m2烧结机布料过程中的隔热，是保证烧结机在布料作业中不受点火炉高温影响，减少布料装置故障率和降低点火炉高温对烧结布料水分影响的关键技术。

目前265m2烧结机隔热装置隔热效果不好、不便于更换安装、且易发生冻裂、开锅等的较大隐患的缺点，在烧结布料作业时烧结布料水份易受点火炉高温影响，并影响布料系统宽胶带机的使用寿命，职工在进行布料作业中存在较大安全隐患。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种改进的265m2烧结机隔热装置，其结构合理，隔热效果好，安装方便，可以减少冬季隔热板冻裂或烧开锅的现象，并可对其损坏的隔热板进行单独更换，延长整体使用寿命，消除布料作业的高温隐患，增加烧结布料水份稳定性。

本实用新型的目的是这样实现的：一种改进的265m2烧结机隔热装置，包括烧结机内设置着烧结台车，位于烧结台车上方，在烧结机布料系统与点火炉之间横向设置着隔热装置，隔热装置的结构为均布排列的水冷隔热板，其相邻的水冷隔热板之间通过设置的连接片采用螺栓连接在一起，水冷隔热板的结构为由钢板构成长方形的水冷腔，在水冷隔热板上端中部的进水口上连接着进水管，位于水冷腔内的进水管其下端口设置在水冷腔的下部，在水冷隔热板上端的侧部设置着出水口，出水口连接的出水管连接着相邻水冷隔热板的进水管，供水管连接着首个水冷隔热板的进水管，末个水冷隔热板的出水口连接着排水管。

本实用新型利用循环水介质对隔热装置进行冷却，从而隔绝点火炉向布料

系统传递高温热能，在原有265m2烧结机隔热装置设计基础上进行改进，根椐265m2烧结机台车宽度，将隔热装置分成十个隔热板，每块隔热板均有连接管及丝口接头可分片单独安装，可随时根椐需要进行单片隔热板的更换，并增加了隔热板的钢板厚度和防膨胀紧固件数量；本实用新型可以大幅减少冬季隔热板冻裂或烧开锅的现象，并可根椐需要对其中部分损坏的隔热板进行单独更换，延长了整体使用寿命，消除了布料作业的高温隐患，增加烧结布料水份稳定性，降低了布料系统设备故障率，延长了布料设备使用寿命。

本实用新型结构合理，隔热效果好，安装方便，可以减少冬季隔热板冻裂或烧开锅的现象，并可对其损坏的隔热板进行单独更换，延长整体使用寿命，消除布料作业的高温隐患，增加烧结布料水份稳定性。

附图说明

下面将结合附图对本实用新型做进一步的描述，图1为本实用新型主视结构示意图。

具体实施方式

一种改进的265m2烧结机隔热装置，如图1所示，包括烧结机内设置着烧结台车1，位于烧结台车1上方，在烧结机布料系统与点火炉之间横向设置着隔热装置，隔热装置的结构为均布排列的水冷隔热板2，其相邻的水冷隔热板2之间通过设置的连接片3采用螺栓连接在一起，水冷隔热板2的结构为由钢板构成长方形的水冷腔，在水冷隔热板2上端中部的进水口上连接着进水管4，位于水冷腔内的进水管4其下端口设置在水冷腔的下部，在水冷隔热板2上端的侧部设置着出水口，出水口连接的出水管5连接着相邻水冷隔热板2的进水管4，供水管6连接着首个水冷隔热板2的进水管4，末个水冷隔热板2的出水口连接着排水管7。均布排列的水冷隔热板2由8-10片组成。每片水冷隔热板2的宽度为500mm。在每片水冷隔热板2的上端分别设置着连接耳9。隔热装置的上端设置着横向型钢8，横向型钢8通过螺栓与相对应的水冷隔热板2上端连接耳9相连接，横向型钢8的两端分别与炉内支架相连接。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920114172.X

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209512518U

授权时间:20191018

主分类号:F27B 21/08

专利分类号:F27B21/08

范畴分类:35E;

申请人:新疆八一钢铁股份有限公司

第一申请人:新疆八一钢铁股份有限公司

申请人地址:830022 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区八一路1号

发明人:冶飞;石红兵

第一发明人:冶飞

当前权利人:新疆八一钢铁股份有限公司

代理人:白烨

代理机构:65107

代理机构编号:乌鲁木齐新科联知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/23dde885c08aa1fa4136a6d2.html