# 可调谐环偶极子超材料设计与研究

### 论文摘要

近年来,随着国内外科学家们对环偶极子的研究,各种各样的超材料被设计出来,因此也发现了环偶极子许多新颖的电磁特性。由于超材料结构相对于自然材料更加容易调整,所以改变超材料结构参数来调制环偶极子电磁特性。本文通过设计一种Z形环偶极子超表面来研究环偶极子电磁特性,具体包括:首先,介绍了环偶极子、超材料和太赫兹波等的相关概念,还介绍了国内外的研究现状。另外,还阐述了超材料样品的制作工艺和研究工具,并且简单的介绍了开口环的等效LC电路和J.Zhou提出的计算式。由于我们研究的目标是环偶极子,考虑到多极子家族中其他多极子的影响,因此我们还计算了多极子的散射能量。其次,为了研究超表面结构参数对环偶极子的调制作用,我们设计了环偶极子超表面并且改变Z形金属横向总长度ly、Z形金属横向总长度lx、Z形金属宽度w、Z形金属两侧短金属臂e1和e2的长度以及Z形金属两个不完整U之间的距离g。我们通过透射曲线、表面电流分布以及磁场分布说明了环偶极子的存在,并且通过建立LC谐振电路来解释超表面结构参数能够产生调制作用的原因。结果表明:通过各自的透射曲线图可以看出当Z形金属横向总长度ly、Z形金属横向总长度lx和Z形金属两侧短金属臂增加时,环偶极子谐振将会发生红移,而当Z形金属宽度w增加时会导致环偶极子谐振发生蓝移。我们还利用建立的LC谐振的计算公式和MATLAB拟合的曲线函数估算了ly=38μm时的谐振频率,并且证明了这两种方法都可以在一定的误差范围内估算环偶极子谐振频率。再次,通过研究我们发现超表面的结构参数以及石墨烯都能够实现调谐的目的,根据这一现象我们设计了一种可调谐带阻滤波器。为了说明超表面结构与石墨烯的调制作用,我们研究了两个不完整U形开口环之间的距离(g)的变化对带阻滤波器的调谐作用。结果表明:通该阻带滤波器具有较宽的阻带,其3dB阻带为0.191THz。最后,为了研究石墨烯对环偶极子的调制作用,我们在Z形超表面上添加了一层1nm厚的石墨烯。我们通过改变石墨烯材料的导电率来模拟石墨烯加偏压产生的作用。结果表明:在超表面添加石墨烯后,环偶极子的透射率将会发生较大的改变,同时Q值与谐振频率也有着微弱的变化。

### 论文目录

- 中文摘要

- abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背影与意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文重点及主要工作

- 第2章 样品制备与基本原理

- 2.1 制备工艺

- 2.2 样品仿真与测试

- 2.2.1 样品仿真

- 2.2.2 样品测试

- 2.3 LC等效电路

- 2.4 多极子能量计算

- 2.5 Q值的计算

- 2.6 本章小结

- 第3章 Z型超表面结构电磁特性研究

- 3.1 引言

- 3.2 超表面结构参数调谐

- 3.2.1 金属结构横向长度ly的影响

- 3.2.2 金属结构横向长度lx的影响

- 3.2.3 金属结构宽度w的影响

- 3.2.4 短金属臂长度e1和e2 变化的影响

- 3.2.5 两个不完整U形开口环之间的距离g变化的影响

- 3.3 Z型超表面的应用

- 3.3.1 滤波器的类型

- 3.3.2 滤波器的设计

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于石墨烯的可调谐超表面器件设计

- 4.1 引言

- 4.2 覆盖石墨烯的超表面结构

- 4.3 石墨烯对超表面电磁特性的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 研究存在的问题和不足

- 5.3 未来工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 申请学位期间的研究成果及发表的论文

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 朱剑宇

导师: 王爽

关键词: 太赫兹波,环偶极子,开口环,调谐,石墨烯

来源: 天津职业技术师范大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,材料科学

单位: 天津职业技术师范大学

分类号: TB34;O441

DOI: 10.27711/d.cnki.gtjgc.2019.000033

总页数: 50

文件大小: 1956k

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].多偶极子振荡产生的增强太赫兹史密斯-帕塞尔辐射[J]. 真空电子技术 2020(05)

- [2].环偶极子研究现状与太赫兹频段应用展望[J]. 天津职业技术师范大学学报 2016(04)

- [3].防渗膜渗漏偶极子检测的应用[J]. 物探与化探 2014(06)

- [4].填埋场渗漏检测偶极子法的影响因素分析[J]. 环境科学研究 2008(06)

- [5].偶极子模型在磁流变液中的使用误差研究[J]. 功能材料 2011(05)

- [6].自由偶极子运动规律研究[J]. 长春师范学院学报 2011(06)

- [7].自由偶极子运动规律研究[J]. 商丘师范学院学报 2011(12)

- [8].基于偶极子翻转理论的铁电薄膜电滞回线模型[J]. 人工晶体学报 2010(05)

- [9].热偶极子与圆形界面裂纹的作用[J]. 应用数学和力学 2009(10)

- [10].偶极子-偶极子库仑相互作用能及其电动力学特性[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [11].北极偶极子异常与中国东北夏季降水[J]. 科学通报 2008(12)

- [12].偶极子间距对电法检测填埋场渗漏的影响[J]. 物探与化探 2012(03)

- [13].两层介质中运动水平时谐偶极子产生的电磁场[J]. 兵工学报 2009(05)

- [14].在三层介质中运动的时谐水平偶极子产生的电磁场[J]. 电子学报 2009(09)

- [15].宽带圆极化十字交叉印刷偶极子的设计[J]. 微波学报 2016(S1)

- [16].基于声偶极子原理修正载重轮胎噪声模型[J]. 轮胎工业 2011(07)

- [17].正交偶极子横波探头实验[J]. 石油仪器 2008(06)

- [18].偶极子声波的正交原理及其在地层评价中的应用[J]. 石油仪器 2009(05)

- [19].铁电性和偶极子转向对电卡效应的影响[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2020(03)

- [20].南太平洋副热带偶极子模式模拟评估[J]. 海洋与湖沼 2019(02)

- [21].压电材料中缺陷偶极子特性的研究进展[J]. 无机材料学报 2013(02)

- [22].电各向异性介质目标散射分析的快速偶极子法[J]. 系统工程与电子技术 2011(11)

- [23].热带印度洋偶极子的季节性位相锁定可能原因[J]. 大气科学 2008(02)

- [24].周期金属偶极子阵列/有机塑料复合材料在X波段的介电性能（英文）[J]. 表面技术 2016(07)

- [25].印度洋偶极子和华西秋雨的关系[J]. 高原气象 2015(04)

- [26].两层介质中运动垂直时谐偶极子产生的电磁场[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2011(05)

- [27].印度洋偶极子研究进展综述[J]. 热带气象学报 2009(05)

- [28].偶极子假设引起的大回线源瞬变电磁响应偏差分析[J]. 地球物理学报 2011(09)

- [29].基于时谐偶极子模型的舰船轴频电场特性分析[J]. 船电技术 2014(10)

- [30].1997—1998年热带印度洋偶极子季节性位相锁定可能成因[J]. 气象与减灾研究 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/243203df6cc1425bf1386df5.html