# LNG接收站高压泵增加叶轮后的性能变化及影响

### 论文摘要

随着中国天然气需求量的爆发式增长,LNG接收站外输管道里程不断增长,出站压力随之持续增高,对压缩机、高压泵等设备性能提出了更高要求。以青岛LNG接收站为例,针对外输压力的变化,提出对其4台高压泵增加4级叶轮的改造方法,并对改造后外输高压泵的性能变化及其对LNG接收站工艺运行的影响进行研究。通过对改造后的高压泵扬程、轴功率、效率随着流量增加的变化趋势进行现场测试,结果表明:高压泵增加叶轮后,其扬程、轴功率、效率、电流均显著提高,其中3台高压泵的运行参数可满足LNG接收站现场实际需要,另外1台即使在相同的测试条件下出口压力仍明显偏低;气化器、HIPPS(High Integrity Pressure Protective System)系统、外输管道高报压力及联锁值均需随之上调,接收站高压区连接法兰出现了多处泄漏,应加大巡检频率和力度;当LNG接收站高压泵性能不同时,在运行过程中应该尽量选用性能相近的泵。研究结果可为高压泵的国产化设计、制造提供参考。(图4,表2,参20)

### 论文目录

- 1 工艺流程

- 2 高压泵改造及性能测试

- 2.1 改造方法

- 2.2 性能测试

- 2.2.1 扬程

- 2.2.2 轴功率

- 2.2.3 效率

- 3 对接收站的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 袁志超,董顺,薛纪新,夏硕,王剑琨

关键词: 接收站,高压泵,压力,叶轮,性能曲线

来源: 油气储运 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石化青岛液化天然气有限责任公司

分类号: TE974

页码: 1054-1058

总页数: 5

文件大小: 1274K

下载量: 76

### 相关论文文献

- [1].LNG接收站风险分析及安全举措[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(22)

- [2].天津LNG接收站供气量突破6亿立方米[J]. 中国石化 2018(07)

- [3].全球在建LNG接收站统计[J]. 国际石油经济 2014(06)

- [4].我国LNG接收站对第三方开放及影响[J]. 煤气与热力 2019(06)

- [5].LNG接收站高压泵系统运行可靠性研究[J]. 石化技术 2019(08)

- [6].极端天气对接收站工艺设备运行影响分析[J]. 天然气技术与经济 2017(S1)

- [7].我国液化天然气接收站发展之路——由江苏液化天然气接收站建设和运营的经验引发的思考[J]. 北京石油管理干部学院学报 2014(01)

- [8].江苏LNG接收站全力打造精品优质工程[J]. 天然气技术与经济 2017(S1)

- [9].青岛LNG接收站最大周转能力评估[J]. 天然气技术与经济 2018(01)

- [10].LNG接收站蒸发气体处理工艺[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(16)

- [11].浅谈广播电视无线接收站的接地[J]. 中国新通信 2017(08)

- [12].江苏LNG接收站再冷凝器操作工艺优化[J]. 天然气技术与经济 2017(S1)

- [13].LNG接收站储罐罐容计算方法对比分析[J]. 石油工业技术监督 2018(07)

- [14].浙江 首个民营LNG接收站项目投运[J]. 中国工程咨询 2018(11)

- [15].LNG接收站的火灾应急处理分析[J]. 石化技术 2018(11)

- [16].LNG接收站工艺流程分析——以上海LNG接收站项目为例[J]. 工程技术研究 2019(13)

- [17].液化天然气接收站生产线启停模式优化[J]. 广东化工 2017(18)

- [18].LNG接收站火炬处理能力分析与计算[J]. 天然气技术与经济 2017(S1)

- [19].基于风险的检验(RBI)在LNG接收站承压特种设备中的应用[J]. 石油和化工设备 2018(08)

- [20].企业战略管理在LNG接收站项目建设的途径初探[J]. 现代国企研究 2018(16)

- [21].快速发展的中国LNG接收站建设[J]. 石油化工建设 2016(03)

- [22].统筹LNG接收站建设与运营的建议[J]. 煤气与热力 2011(12)

- [23].大型LNG接收站新型仓储运营管理模式探讨[J]. 天然气技术与经济 2019(03)

- [24].LNG接收站接卸作业氮气用量分析[J]. 化工管理 2017(33)

- [25].待建LNG接收站路在何方?[J]. 能源 2016(09)

- [26].大连LNG项目接收站工程区地质条件及评价[J]. 科技信息 2014(05)

- [27].LNG接收站蒸发气(BOG)的产生和计算[J]. 化学工程与装备 2019(02)

- [28].国外遥感卫星接收站布局及建设管理研究(下)[J]. 中国航天 2017(06)

- [29].大连LNG接收站成功接卸百船“海气”[J]. 安装 2017(11)

- [30].LNG接收站低温防腐分析[J]. 涂层与防护 2018(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2485a07ba7d4a835688c4556.html