# 一种低烟无卤阻燃耐火控制电缆论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种低烟无卤阻燃耐火控制电缆，包括有线芯一和线芯二，所述的线芯一包括有导体一，在导体一的外侧依次包覆有云母带耐火层和交联聚乙烯绝缘层，将两根导体一对绞后在外侧依次包覆有聚酯带包带层一、铜塑复合带屏蔽层和圆形橡胶框架一；所述的线芯二包括有导体二以及依次包覆在导体二外侧的陶瓷化硅橡胶复合带耐火层、氟树脂绝缘层和圆形橡胶框架二。本实用新型在所述的圆形橡胶框架一和二的外壁上设有多个凸起，使各个线芯之间的位置不易变动，结构更加稳定，另外在圆形橡胶框架三的内壁设有半圆形凸起，分别与线芯二的弧形凸起紧压，防止线芯之间位置变动，不易变形，框架有增加了电缆的抗拉抗压的性能，延长使用寿命。

### 主设计要求

1.一种低烟无卤阻燃耐火控制电缆，其特征在于：包括有线芯一和线芯二，所述的线芯一包括有导体一，在导体一的外侧依次包覆有云母带耐火层和交联聚乙烯绝缘层，将两根导体一对绞后在外侧依次包覆有聚酯带包带层一、铜塑复合带屏蔽层和圆形橡胶框架一；所述的线芯二包括有导体二以及依次包覆在导体二外侧的陶瓷化硅橡胶复合带耐火层、氟树脂绝缘层和圆形橡胶框架二，在所述的圆形橡胶框架一和圆形橡胶框架二的外侧均设有多个相同的弧形凸起；将线芯一放在中间，将六个线芯二放在线芯一的周边再束绞后构成缆芯，在缆芯的外侧依次包覆有圆形橡胶框架三、聚酯带包带层二、铝塑复合带屏蔽层、细钢丝铠装耐火层和低烟无卤聚烯烃外护套，在所述的圆形橡胶框架三的内壁设有多个半圆形凸起，每个半圆形凸起均紧压每两个相邻的线芯二的弧形凸起。

### 设计方案

1.一种低烟无卤阻燃耐火控制电缆，其特征在于：包括有线芯一和线芯二，所述的线芯一包括有导体一，在导体一的外侧依次包覆有云母带耐火层和交联聚乙烯绝缘层，将两根导体一对绞后在外侧依次包覆有聚酯带包带层一、铜塑复合带屏蔽层和圆形橡胶框架一；所述的线芯二包括有导体二以及依次包覆在导体二外侧的陶瓷化硅橡胶复合带耐火层、氟树脂绝缘层和圆形橡胶框架二，在所述的圆形橡胶框架一和圆形橡胶框架二的外侧均设有多个相同的弧形凸起；将线芯一放在中间，将六个线芯二放在线芯一的周边再束绞后构成缆芯，在缆芯的外侧依次包覆有圆形橡胶框架三、聚酯带包带层二、铝塑复合带屏蔽层、细钢丝铠装耐火层和低烟无卤聚烯烃外护套，在所述的圆形橡胶框架三的内壁设有多个半圆形凸起，每个半圆形凸起均紧压每两个相邻的线芯二的弧形凸起。

2.根据权利要求1所述的一种低烟无卤阻燃耐火控制电缆，其特征在于：所述的导体一和导体二均采用镀锡铜导体。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电缆技术领域，尤其涉及一种低烟无卤阻燃耐火控制电缆。

背景技术

现有的控制电缆本身的机械强度不高，在频繁移动的场合下使用容易导致绝缘和护套开裂导致电缆失效，另外现有的控制电缆耐高温性能差，电缆在高温情况下运行，导体容易被氧化，还有就是阻燃效果差。

实用新型内容

本实用新型目的就是为了弥补已有技术的缺陷，提供一种低烟无卤阻燃耐火控制电缆。

本实用新型是通过以下技术方案实现的：

一种低烟无卤阻燃耐火控制电缆，包括有线芯一和线芯二，所述的线芯一包括有导体一，在导体一的外侧依次包覆有云母带耐火层和交联聚乙烯绝缘层，将两根导体一对绞后在外侧依次包覆有聚酯带包带层一、铜塑复合带屏蔽层和圆形橡胶框架一；所述的线芯二包括有导体二以及依次包覆在导体二外侧的陶瓷化硅橡胶复合带耐火层、氟树脂绝缘层和圆形橡胶框架二，在所述的圆形橡胶框架一和圆形橡胶框架二的外侧均设有多个相同的弧形凸起；将线芯一放在中间，将六个线芯二放在线芯一的周边再束绞后构成缆芯，在缆芯的外侧依次包覆有圆形橡胶框架三、聚酯带包带层二、铝塑复合带屏蔽层、细钢丝铠装耐火层和低烟无卤聚烯烃外护套，在所述的圆形橡胶框架三的内壁设有多个半圆形凸起，每个半圆形凸起均紧压每两个相邻的线芯二的弧形凸起。

所述的导体一和导体二均采用镀锡铜导体。

本实用新型的优点是：本实用新型导体外绕包耐火层并挤包绝缘组成耐火绝缘线芯，电缆在火灾情况下，绝缘和护套等防火材料失效时，耐火层在火焰燃烧情况下，烧结成一层绝缘附着在导体上，可以短时持续供电，维持火灾救援或照明线路供电，使用安全，在所述的圆形橡胶框架一和二的外壁上设有多个凸起，使各个线芯之间的位置不易变动，结构更加稳定，另外在圆形橡胶框架三的内壁设有半圆形凸起，分别与线芯二的弧形凸起紧压，防止线芯之间位置变动，不易变形，框架有增加了电缆的抗拉抗压的性能，延长使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

如图1所示，一种低烟无卤阻燃耐火控制电缆，包括有线芯一和线芯二，所述的线芯一包括有导体一1，在导体一1的外侧依次包覆有云母带耐火层2和交联聚乙烯绝缘层3，将两根导体一1对绞后在外侧依次包覆有聚酯带包带层一4、铜塑复合带屏蔽层5和圆形橡胶框架一6；所述的线芯二包括有导体二7以及依次包覆在导体二7外侧的陶瓷化硅橡胶复合带耐火层8、氟树脂绝缘层9和圆形橡胶框架二10，在所述的圆形橡胶框架一6和圆形橡胶框架二10的外侧均设有多个相同的弧形凸起11；将线芯一放在中间，将六个线芯二放在线芯一的周边再束绞后构成缆芯，在缆芯的外侧依次包覆有圆形橡胶框架三12、聚酯带包带层二13、铝塑复合带屏蔽层14、细钢丝铠装耐火层15和低烟无卤聚烯烃外护套16，在所述的圆形橡胶框架三12的内壁设有多个半圆形凸起17，每个半圆形凸起17均紧压每两个相邻的线芯二的弧形凸起11。

所述的导体一1和导体二7均采用镀锡铜导体。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920304759.7

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209374087U

授权时间:20190910

主分类号:H01B 7/02

专利分类号:H01B7/02;H01B7/29;H01B7/18;H01B9/02;H01B1/02

范畴分类:38A;

申请人:安徽吉安特种线缆制造有限公司

第一申请人:安徽吉安特种线缆制造有限公司

申请人地址:239300 安徽省滁州市天长市西城区开发区经五路

发明人:董文锋;荔建荣;洪生华;柏建华;陈金柱

第一发明人:董文锋

当前权利人:安徽吉安特种线缆制造有限公司

代理人:方琦

代理机构:34112

代理机构编号:安徽合肥华信知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/250bbc1041f50c014c0465f4.html