# 基于叔丁氧基苯基和吡啶环高性能聚酰亚胺的制备及性能

### 论文摘要

通过分子设计制备一种二胺单体——4-（4-（叔丁氧基）苯基）-2,6-双（4-氨基苯基）吡啶（TPAP）,将TPAP分别与均苯四甲酸二酐（PMDA）、2,3,3′,4′-二苯醚四甲酸二酐（ODPA）、3,3′,4,4′-联苯二酐（BPDA）、3,3′,4,4′-二苯酮四酸二酐（BTDA）、2,2′-双（3,4-二羧酸）六氟丙烷二酐（6FDA）,通过两步法溶液缩聚反应制备一系列聚酰胺酸（PAA）。特性黏数测试显示PAA的黏度范围为0.31～1.55 dL/g。再通过热亚胺化制备一系列聚酰亚胺薄膜。结果表明,聚合物具有较好的溶解性能,能溶于N,N-二甲基甲酰胺（DMF）、二甲亚砜（DMSO）、1-甲基-2-吡咯烷酮（NMP）等溶剂中;突出的热性能,其玻璃化转变温度（Tg）范围为325～349℃,热质量损失10%的温度超过535℃,800℃时残炭率均高于63%;优异的疏水性能,接触角范围为84.1°～91.0°,吸水率范围为0.66%～0.99%。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 单体的合成

- 1.3 聚酰胺酸的合成

- 1.4 聚酰亚胺薄膜的制备

- 1.5 测试与表征

- 1.5.1 核磁共振测试:1

- 1.5.2 红外光谱测试:

- 1.5.3 差热分析:

- 1.5.4 热重分析:

- 1.5.5 特性黏数测试:

- 1.5.6 高分辨质谱测试:

- 1.5.7 溶解性测试:

- 1.5.8 吸水率测定:

- 1.5.9 广角X射线衍射测试:

- 2 结果与讨论

- 2.1 单体表征

- 2.2 聚酰亚胺的制备与表征

- 2.3 热性能

- 2.4 溶解性能

- 2.5 疏水性能

- 2.6 广角X射线衍射分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄孝华,李华,刘婵娟,李裕琪,韦春

关键词: 聚酰亚胺,耐热性,疏水性能,溶解性能

来源: 高分子材料科学与工程 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 桂林理工大学广西有色金属及材料加工新技术教育部重点实验室材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51563005),广西自然科学基金资助项目(2016GXNSFBA380009,2016GXNSFBA380004)

分类号: TQ323.7

DOI: 10.16865/j.cnki.1000-7555.2019.0232

页码: 82-86

总页数: 5

文件大小: 352K

下载量: 152

### 相关论文文献

- [1].基于热重红外联用法的聚酰亚胺阻燃织物热解行为研究[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [2].溶液缩聚法含氟化聚酰亚胺的制备及薄膜性能研究(下)[J]. 橡塑技术与装备 2020(06)

- [3].高导热聚酰亚胺复合材料的性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [4].折叠手机来了,聚酰亚胺举足轻重[J]. 橡塑技术与装备 2019(04)

- [5].光敏聚酰亚胺的研究与应用进展[J]. 合成技术及应用 2018(03)

- [6].聚酰亚胺可溶性研究进展[J]. 高分子通报 2018(08)

- [7].哈工大研制出透明形状记忆聚酰亚胺[J]. 橡塑技术与装备 2016(22)

- [8].万华化学集团开发出聚酰亚胺制备新方法[J]. 橡塑技术与装备 2016(22)

- [9].基于有限元的聚酰亚胺多孔板振动应力仿真研究[J]. 工程塑料应用 2017(03)

- [10].兰州化物所等发展出聚酰亚胺3D打印新方法及工艺装备[J]. 中国粉体工业 2019(02)

- [11].溶液缩聚法含氟化聚酰亚胺的制备及薄膜性能研究（上）[J]. 橡塑技术与装备 2020(04)

- [12].聚酰亚胺复合材料在微电子领域的应用研究[J]. 塑料科技 2020(06)

- [13].聚酰亚胺复合材料摩擦学研究进展[J]. 淮阴工学院学报 2019(01)

- [14].一种新型结构聚酰亚胺的合成与表征[J]. 上海化工 2019(08)

- [15].光敏型聚酰亚胺的研究进展[J]. 现代涂料与涂装 2018(02)

- [16].透明聚酰亚胺专利技术分析[J]. 信息记录材料 2018(10)

- [17].咪唑型含磷聚酰亚胺的制备与性能研究[J]. 江汉大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [18].结晶化过程对聚酰亚胺纳滤膜结构及性能的影响[J]. 膜科学与技术 2017(03)

- [19].一种可溶性双酮酐型共聚酰亚胺的合成及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2016(08)

- [20].轶纶聚酰亚胺和安芙丽纤维热学功能关键技术[J]. 针织工业 2015(06)

- [21].离子型光敏聚酰亚胺的合成与表征[J]. 化工新型材料 2014(09)

- [22].聚酰亚胺项目落户营口[J]. 塑料科技 2012(02)

- [23].耐热型防辐射聚酰亚胺复合材料的试验研究[J]. 铸造技术 2011(10)

- [24].聚酰亚胺简介[J]. 信息记录材料 2010(05)

- [25].含硅聚酰亚胺的合成与性能[J]. 广州化工 2009(08)

- [26].疏水改性聚酰亚胺的研究进展[J]. 材料导报 2018(S2)

- [27].新型可3D打印聚酰亚胺的制备及其性能研究[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [28].聚酰亚胺复合材料在喷管轴向限位的应用研究[J]. 新技术新工艺 2016(08)

- [29].辽宁千亿元聚酰亚胺产业基地开工[J]. 工程塑料应用 2012(11)

- [30].共聚联苯型聚酰亚胺的模压工艺研究[J]. 绝缘材料 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/258c884d81e5e6766eb83b24.html