# 一种蘑菇种植棚论文和设计-简毓朝

### 全文摘要

本实用新型提供了一种蘑菇种植棚，包括地基、保温墙体、棚下部、骨架、棚顶、种植装置和洒水装置，所述骨架设置在保温墙体的上方，所述棚下部通过骨架固定安装在保温墙体顶部，所述棚下部的顶部设置有开口，所述骨架的中间位置处贯穿设置有螺纹杆，所述螺纹杆的顶部通过轴承安装有棚顶，所述骨架上方的两侧对称设置有伸缩杆，所述伸缩杆的顶部与棚顶固定安装，所述螺纹杆的底部设置有调节把手；本实用新型是由保温墙体、棚下部、骨架和棚顶构成，棚下部和棚顶为可拼接式结构，通过螺纹杆可以调节棚顶与棚下部之间开口的大小，以便控制堆料发酵后所需的通风换气量，从而保证蘑菇的生长。

### 主设计要求

1.一种蘑菇种植棚，其特征在于：包括地基(1)、保温墙体(2)、棚下部(3)、骨架(4)、棚顶(5)、种植装置和洒水装置，所述骨架(4)设置在保温墙体(2)的上方，所述棚下部(3)通过骨架(4)固定安装在保温墙体(2)顶部，所述棚下部(3)的顶部设置有开口，所述骨架(4)的中间位置处贯穿设置有螺纹杆(6)，所述螺纹杆(6)的顶部通过轴承安装有棚顶(5)，所述棚顶(5)的面积大于棚下部(3)顶部开口的面积，所述骨架(4)上方的两侧对称设置有伸缩杆(7)，所述伸缩杆(7)的顶部与棚顶(5)固定安装，所述螺纹杆(6)的底部设置有调节把手(8)，所述种植装置设置在种植棚内部，所述种植装置包括承重柱(9)和种植架(10)，所述洒水装置设置种植装置上。

### 设计方案

1.一种蘑菇种植棚，其特征在于：包括地基(1)、保温墙体(2)、棚下部(3)、骨架(4)、棚顶(5)、种植装置和洒水装置，所述骨架(4)设置在保温墙体(2)的上方，所述棚下部(3)通过骨架(4)固定安装在保温墙体(2)顶部，所述棚下部(3)的顶部设置有开口，所述骨架(4)的中间位置处贯穿设置有螺纹杆(6)，所述螺纹杆(6)的顶部通过轴承安装有棚顶(5)，所述棚顶(5)的面积大于棚下部(3)顶部开口的面积，所述骨架(4)上方的两侧对称设置有伸缩杆(7)，所述伸缩杆(7)的顶部与棚顶(5)固定安装，所述螺纹杆(6)的底部设置有调节把手(8)，所述种植装置设置在种植棚内部，所述种植装置包括承重柱(9)和种植架(10)，所述洒水装置设置种植装置上。

2.根据权利要求1所述的一种蘑菇种植棚，其特征在于：所述洒水装置包括有主管道(11)、分路管道(12)和喷淋头(13)，所述主管道(11)的输入端连通室外供水泵，所述分路管道(12)设置在种植架(10)的底部，所述分路管道(12)设置有多组，均连通主管道(11)，所述分路管道(12)上设置有喷淋头(13)。

3.根据权利要求1所述的一种蘑菇种植棚，其特征在于：所述棚顶(5)和棚下部(3)均为弧形结构，所述棚顶(5)的弧形结构与棚下部(3)顶部的弧形结构相切，且所述棚顶(5)的两侧对称设置有密封条(14)。

4.根据权利要求1所述的一种蘑菇种植棚，其特征在于：所述骨架(4)的中间位置处设置有加强筋(15)，所述加强筋(15)倾斜设置在骨架(4)的中部，并与骨架(4)构成多个三角形，以提高种植棚的牢固度。

5.根据权利要求1所述的一种蘑菇种植棚，其特征在于：所述保温墙体(2)的侧壁上设置有温度计(16)和湿度计(17)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及蘑菇种植技术领域，尤其涉及一种蘑菇种植棚。

背景技术

蘑菇是真菌的一种，有药食作用，蘑菇营养丰富，是高蛋白、低脂肪，富含人体必需氨基酸、矿物质、维生素和多糖等营养成分，经常食用蘑菇能很好地促进人体对其他食物营养的吸收，在进行蘑菇种植时，需要充分考虑蘑菇种植的环境、温度等条件，所以蘑菇一般都在大棚中批量种植；

蘑菇一般都是在堆料上生长的，在蘑菇的生长过程中，堆料需要进行发酵，因此需要进行适量的通风换气，但是传统的蘑菇种植大棚没有相应的通风换气结构，只是单纯的将进出口门打开进行通风换气，这种方式不能很好的控制通风换气量，同时蘑菇在种植生产的过程中需要进行洒水，传统的都是通过人工进行洒水，洒水效率低的同时，喷洒不够均匀，因此本实用新型提出一种蘑菇种植棚以解决现有技术中存在的问题。

实用新型内容

针对上述问题，本实用新型提出一种蘑菇种植棚，该蘑菇种植大棚是由保温墙体、棚下部、骨架和棚顶构成，棚下部和棚顶为可拼接式结构，通过螺纹杆可以调节棚顶与棚下部之间开口的大小，以便控制堆料发酵后所需的通风换气量，从而保证蘑菇的生长，喷淋头设置在每个种植架的上方，这样每一层种植架上的蘑菇都可以得到充足的水分供给。

为了解决上述的问题，本实用新型提出一种蘑菇种植棚，包括地基、保温墙体、棚下部、骨架、棚顶、种植装置和洒水装置，骨架设置在保温墙体的上方，棚下部通过骨架固定安装在保温墙体顶部，棚下部的顶部设置有开口，骨架的中间位置处贯穿设置有螺纹杆，螺纹杆的顶部通过轴承安装有棚顶，棚顶的面积大于棚下部顶部开口的面积，骨架上方的两侧对称设置有伸缩杆，伸缩杆的顶部与棚顶固定安装，螺纹杆的底部设置有调节把手，种植架装置设置种植棚内部，种植装置包括承重柱和种植架，洒水装置设置种植装置上。

进一步改进在于：洒水装置包括有主管道、分路管道和喷淋头，主管道的输入端连通室外供水泵，分路管道设置在种植架的底部，分路管道设置有多组，均连通主管道，分路管道上设置有喷淋头。

进一步改进在于：棚顶和棚下部均为弧形结构，棚顶的弧形结构与棚下部顶部的弧形结构相切，且棚顶的两侧对称设置有密封条。

进一步改进在于：骨架的中间位置处设置有加强筋，加强筋倾斜设置在骨架的中部，并与骨架构成多个三角形，以提高种植棚的牢固度。

进一步改进在于：保温墙体的侧壁上设置有温度计和湿度计。

本实用新型的有益效果为：该蘑菇种植大棚是由保温墙体、棚下部、骨架和棚顶构成，棚下部和棚顶为可拼接式结构，通过螺纹杆可以调节棚顶与棚下部之间开口的大小，以便控制堆料发酵后所需的通风换气量，从而保证蘑菇的生长，喷淋头设置在每个种植架的上方，这样每一层种植架上的蘑菇都可以得到充足的水分供给。

附图说明

图1是本实用新型结构示意图。

其中：1-地基，2-保温墙体，3-棚下部，4-骨架，5-棚顶，6-螺纹杆，7-伸缩杆，8-调节把手，9-承重柱，10-种植架，11-主管道，12-分路管道，13-喷淋头，14-密封条，15-加强筋，16-温度计，17-湿度计。

具体实施方式

为了加深对本实用新型的理解，下面将结合实施例对本实用新型做进一步详述，本实施例仅用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型保护范围的限定。

根据图1所示，本实施例提出了一种蘑菇种植棚，包括地基1、保温墙体2、棚下部3、骨架4、棚顶5、种植装置和洒水装置，骨架4水平设置在保温墙体2的上方，棚下部3通过骨架4固定安装在保温墙体2顶部，棚下部3的顶部设置有开口，骨架4的中间位置处贯穿设置有螺纹杆6，骨架4中间设置有通孔，通孔内设置有内螺纹，螺纹杆6的外螺纹与通孔内的内螺纹相互啮合，且螺纹杆6通过通孔贯穿骨架4，螺纹杆6的顶部通过轴承安装有棚顶5，棚顶5的面积大于棚下部3顶部开口的面积，骨架4上方的两侧对称设置有伸缩杆7，伸缩杆7的顶部与棚顶5固定安装，这样的设置可以给棚顶5一个限位作用，通过调节螺纹杆6使棚顶5只会上下移动，螺纹杆6的底部设置有调节把手8，种植架装置设置在种植棚内部，种植装置包括承重柱9和种植架10，洒水装置设置种植装置上，洒水装置包括有主管道11、分路管道12和喷淋头13，主管道11的输入端连通室外供水泵，分路管道12设置在种植架10的底部，分路管道12设置有多组，均连通主管道11，分路管道12上设置有喷淋头13，棚顶5和棚下部3均为弧形结构，棚顶5的弧形结构与棚下部3顶部的弧形结构相切，且棚顶5的两侧对称设置有密封条14，骨架4的中间位置处设置有加强筋15，加强筋15倾斜设置在骨架4的中部，并与骨架4构成多个三角形，以提高种植棚的牢固度，保温墙体2的侧壁上设置有温度计16和湿度计17。

有益效果：该蘑菇种植大棚是由保温墙体2、棚下部3、骨架4和棚顶5构成，棚下部3和棚顶5为可运动拼接式结构，通过螺纹杆6可以调节棚顶5与棚下部3之间开口的大小，以便控制堆料发酵后所需的通风换气量，从而保证蘑菇的生长，喷淋头13设置在每个种植架的上方，这样每一层种植架上的蘑菇都可以得到充足的水分供给。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920036527.8

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:45(广西)

授权编号:CN209572673U

授权时间:20191105

主分类号:A01G 18/60

专利分类号:A01G18/60;A01G18/69

范畴分类:12A;

申请人:贵港市荷岸汇兴农业科技有限公司

第一申请人:贵港市荷岸汇兴农业科技有限公司

申请人地址:537100 广西壮族自治区贵港市港北区金田南路荷岸汇兴农业办公室

发明人:简毓朝

第一发明人:简毓朝

当前权利人:贵港市荷岸汇兴农业科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/25c3d47a93c7149ac60711b8.html