# 一种汽车维修用工作平台论文和设计-谢剑

### 全文摘要

本实用新型公开了一种汽车维修用工作平台，包括工作平台和升降装置，工作平台的侧面设置有缺口，工作平台上端面设置有放置台，升降台的下端面四角通过电动液压伸缩杆架设于工作平台之上，升降台上端开设有修理口，升降台的下端面对称开设有滑槽，滑槽内均设置有两个滑块，滑块的下端固定设置有连接柱，连接柱的下端之间固定设置有放置板，放置板之上设置有工具箱，本实用新型可将方便的行驶至升降台之上，将汽车进行提升，无需钻入车下，便于维修人员从升降台的维修口对车身底部进行维修，且升降台的下端设置有可移动的放置板和工具箱以及维修口内侧设置有照明灯，能够更加方便维修，工作平台之上还设置有放置台，便于卸下汽车零件维修。

### 主设计要求

1.一种汽车维修用工作平台，其特征在于：包括工作平台(1)和升降装置(2)，所述工作平台(1)的侧面设置有缺口(11)，工作平台(1)上端面固定设置有放置台(3)，所述升降装置(2)包括升降台(21)和电动液压伸缩杆(22)，所述升降台(21)的下端面四角通过四个电动液压伸缩杆(22)固定架设于工作平台(1)之上，升降台(21)上端面中央开设有矩形的修理口(23)，升降台(21)的上端两侧沿其长度方向均匀固定设置有若干橡胶防滑条(4)，升降台(21)的下端面对称开设有滑槽(24)，所述滑槽(24)内均设置有两个滑块(5)，所述滑块(5)的下端固定设置有连接柱(51)，所述连接柱(51)的下端之间固定设置有放置板(52)，所述放置板(52)之上设置有工具箱(6)。

### 设计方案

1.一种汽车维修用工作平台，其特征在于：包括工作平台(1)和升降装置(2)，所述工作平台(1)的侧面设置有缺口(11)，工作平台(1)上端面固定设置有放置台(3)，所述升降装置(2)包括升降台(21)和电动液压伸缩杆(22)，所述升降台(21)的下端面四角通过四个电动液压伸缩杆(22)固定架设于工作平台(1)之上，升降台(21)上端面中央开设有矩形的修理口(23)，升降台(21)的上端两侧沿其长度方向均匀固定设置有若干橡胶防滑条(4)，升降台(21)的下端面对称开设有滑槽(24)，所述滑槽(24)内均设置有两个滑块(5)，所述滑块(5)的下端固定设置有连接柱(51)，所述连接柱(51)的下端之间固定设置有放置板(52)，所述放置板(52)之上设置有工具箱(6)。

2.根据权利要求1所述的一种汽车维修用工作平台，其特征在于：所述工作平台(1)的下端面粘合有减震橡胶垫(12)。

3.根据权利要求1所述的一种汽车维修用工作平台，其特征在于：所述缺口(11)内设置有直角三角形块(7)，所述直角三角形块(7)的侧面焊接于缺口(11)的三边之上，直角三角形块(7)的斜边上粘合有防滑橡胶垫(71)。

4.根据权利要求1所述的一种汽车维修用工作平台，其特征在于：所述放置台(3)的上端面边沿设置有阻边(31)，放置台(3)的侧面开设有放置槽(32)。

5.根据权利要求1所述的一种汽车维修用工作平台，其特征在于：所述修理口(23)的内侧等间距固定设置有若干照明灯(8)，所述照明灯(8)之上设置有灯罩。

6.根据权利要求1所述的一种汽车维修用工作平台，其特征在于：所述滑块(5)和滑槽(24)的横截面均为T形。

7.根据权利要求4所述的一种汽车维修用工作平台，其特征在于：所述放置台(3)之上开设有连通放置槽(32)的漏油孔(33)，所述放置槽(32)内设置有接油桶(9)。

8.根据权利要求7所述的一种汽车维修用工作平台，其特征在于：所述放置台(3)内于漏油孔(33)的上端口固定设置有网孔过滤板(10)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及汽车维修技术领域，具体涉及一种汽车维修用工作平台。

背景技术

随着经济的不断发展，人们的生活水平不断提高，购买汽车作为代步工具不再是罕见的现象，车辆数量的增加也促进了车辆维修行业的发展，在汽车维修工作中，维修人员经常需要躺在躺板之上钻入车底进行维修工作，而车底空间狭小且昏暗，给维修人员加大了难度，所以针对上述问题我们提出一种汽车维修用工作平台。

实用新型内容

(一)要解决的技术问题

为了克服现有技术不足，现提出一种汽车维修用工作平台，可将方便的行驶至升降台之上，将汽车进行提升，无需钻入车下，便于维修人员从升降台的维修口对车身底部进行维修，且升降台的下端设置有可移动的放置板和工具箱以及维修口内侧设置有照明灯，能够更加方便维修，工作平台之上还设置有放置台，便于卸下汽车零件维修。

(二)技术方案

本实用新型通过如下技术方案实现：本实用新型提出了一种汽车维修用工作平台，其特征在于，包括工作平台和升降装置，所述工作平台的侧面设置有缺口，工作平台上端面固定设置有放置台，所述升降装置包括升降台和电动液压伸缩杆，所述升降台的下端面四角通过四个电动液压伸缩杆固定架设于工作平台之上，升降台上端面中央开设有矩形的修理口，升降台的上端两侧沿其长度方向均匀固定设置有若干橡胶防滑条，升降台的下端面对称开设有滑槽，所述滑槽内均设置有两个滑块，所述滑块的下端固定设置有连接柱，所述连接柱的下端之间固定设置有放置板，所述放置板之上设置有工具箱。

进一步的，所述工作平台的下端面粘合有减震橡胶垫。

进一步的，所述缺口内设置有直角三角形块，所述直角三角形块的侧面焊接于缺口的三边之上，直角三角形块的斜边上粘合有防滑橡胶垫。

进一步的，所述放置台的上端面边沿设置有阻边，放置台的侧面开设有放置槽。

进一步的，所述修理口的内侧等间距固定设置有若干照明灯，所述照明灯之上设置有灯罩。

进一步的，所述滑块和滑槽的横截面均为T形。

进一步的，所述放置台之上开设有连通放置槽的漏油孔，所述放置槽内设置有接油桶。

进一步的，所述放置台内于漏油孔的上端口固定设置有网孔过滤板。

(三)有益效果

本实用新型相对于现有技术，具有以下有益效果：

1.工作平台的侧面设置有直角三角形块，汽车沿着斜坡可方便的行驶至升降台之上，升降台上设置有若干橡胶防滑条，可使得汽车停驻更加安全，利用电动液压伸缩杆可将汽车进行提升，无需钻入车下，便于维修人员从升降台的维修口对车身底部进行维修。

2.升降台的下端设置有可沿维修口长度方向移动的放置板，放置板上可放置工具箱，维修口内侧设置有照明灯，能够更加方便维修。

3.工作平台之上还设置有放置台，便于卸下汽车零件维修，放置台之上设置有漏油孔和接油箱可方便的集中流出的油，保证工作平台之上一个整洁的环境。

附图说明

图1是本实用新型结构示意图。

图2是本实用新型俯视图。

图3是本实用新型中放置台的仰视图。

图4是本实用新型中滑块与滑槽的连接结构剖视图。

图5是本实用新型中放置台的结构剖视图。

1-工作平台；2-升降装置；3-放置台；4-橡胶防滑条；5-滑块；6-工具箱；7-直角三角形块；8-照明灯；9-接油桶；10-网孔过滤板；11-缺口；12-减震橡胶垫；21-升降台；22-电动液压伸缩杆；23-修理口；24-滑槽；31-阻边；32-放置槽；33-漏油孔；51-连接柱；52-放置板；71-防滑橡胶垫。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1、图2、图3、图4和图5所示的一种汽车维修用工作平台，包括工作平台1和升降装置2，所述工作平台1的侧面设置有缺口11，工作平台1上端面固定设置有放置台3，所述升降装置2包括升降台21和电动液压伸缩杆22，所述升降台21的下端面四角通过四个电动液压伸缩杆22固定架设于工作平台1之上，升降台21上端面中央开设有矩形的修理口23，升降台21的上端两侧沿其长度方向均匀固定设置有若干橡胶防滑条4，升降台21的下端面对称开设有滑槽24，所述滑槽24内均设置有两个滑块5，所述滑块5的下端固定设置有连接柱51，所述连接柱51的下端之间固定设置有放置板52，所述放置板52之上设置有工具箱6。

其中，所述工作平台1的下端面粘合有减震橡胶垫12；所述缺口11内设置有直角三角形块7，所述直角三角形块7的侧面焊接于缺口11的三边之上，直角三角形块7的斜边上粘合有防滑橡胶垫71；所述放置台3的上端面边沿设置有阻边31，放置台3的侧面开设有放置槽32；所述修理口23的内侧等间距固定设置有若干照明灯8，所述照明灯8之上设置有灯罩；所述滑块5和滑槽24的横截面均为T形；所述放置台3之上开设有连通放置槽32的漏油孔33，所述放置槽32内设置有接油桶9；所述放置台3内于漏油孔33的上端口固定设置有网孔过滤板10。

本实用新型提到的一种汽车维修用工作平台，其在具体使用时，工作平台1的侧面设置有缺口11，缺口11内设置有直角三角形块7，直角三角形块7的侧面焊接于缺口11的三边之上，直角三角形块7的斜边上粘合有防滑橡胶垫71，汽车可方便的沿着直角三角形块7的斜边行驶至升降台21之上，防滑橡胶垫71能够增大斜面与车轮的摩擦力，使得爬坡更稳，升降台21的上端两侧沿其长度方向均匀固定设置有若干橡胶防滑条4，可使得汽车停驻更加安全，升降台21的下端面四角通过四个电动液压伸缩杆22固定架设于工作平台1之上，利用电动液压伸缩杆22可提升汽车，升降台21上端面中央开设有矩形的修理口23，便于人员从车身下修理汽车，升降台21的下端面对称开设有滑槽24，滑槽24内均设置有两个滑块5，滑块5和滑槽24的横截面均为T形，可使得滑块5不会脱出滑槽24，滑块5的下端固定设置有连接柱51，连接柱51的下端之间固定设置有放置板52，放置板52之上设置有工具箱6，维修人员可方便的移动放置板52，从而移动工具箱6，方便维修时拿取工具，修理口23的内侧等间距固定设置有若干照明灯8，可方便维修，照明灯8之上设置有灯罩，避免维修人员触碰到灯，提高安全性，工作平台1上端面固定设置有放置台3，放置台3的上端面边沿设置有阻边31，可避免拆卸零件时，掉落遗失，放置台3的侧面开设有放置槽32，放置台3之上开设有连通放置槽32的漏油孔33，放置槽32内设置有接油桶9，便于漏出的油集中处理，放置台3内于漏油孔33的上端口固定设置有网孔过滤板10，可避免细小零件堵塞漏油孔33，方便了汽车零件的维修。

上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下，本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进，均应落入到本实用新型的保护范围，本实用新型请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求书中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920101365.1

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209380696U

授权时间:20190913

主分类号:B25H 1/16

专利分类号:B25H1/16

范畴分类:26H;

申请人:南京交通职业技术学院

第一申请人:南京交通职业技术学院

申请人地址:211188 江苏省南京市江宁区科学园龙眠大道629号南京交通职业技术学院

发明人:谢剑

第一发明人:谢剑

当前权利人:南京交通职业技术学院

代理人:骆震洲

代理机构:32108

代理机构编号:泰州地益专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/268967a362ff58da947ede14.html