# 一种利于安装的伸缩式彩灯论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种利于安装的伸缩式彩灯，包括底板、伸缩架、连接板和防护板，所述底板的底部开设有收纳槽，且收纳槽的内部安装有转轴，并且转轴的外表面连接有连接件，所述伸缩架与连接件相连接，所述收纳槽的外侧设置有固定板，且固定板和伸缩架的内部均开设有限位槽，并且限位槽的内部连接有限位杆，所述防护板的底部与底板相连接，且防护板的内部安装有缓冲垫。该利于安装的伸缩式彩灯，设置有伸缩架，且伸缩架设置于收纳槽的内部，并且伸缩架通过连接件与转轴构成旋转结构，在不使用时可以方便的将伸缩架收纳进收纳槽内，减小占用空间，同时还可以通过伸缩架调节不同的高度，为彩灯的摆放带来了便捷。

### 主设计要求

1.一种利于安装的伸缩式彩灯，包括底板（1）、伸缩架（5）、连接板（7）和防护板（11），其特征在于：所述底板（1）的底部开设有收纳槽（2），且收纳槽（2）的内部安装有转轴（3），并且转轴（3）的外表面连接有连接件（4），所述伸缩架（5）与连接件（4）相连接，所述收纳槽（2）的外侧设置有固定板（6），且固定板（6）和伸缩架（5）的内部均开设有限位槽（9），并且限位槽（9）的内部连接有限位杆（10），所述连接板（7）与底板（1）的底部相连接，且连接板（7）的底部安装有固定吸盘（8），所述防护板（11）的底部与底板（1）相连接，且防护板（11）的内部安装有缓冲垫（12）。

### 设计方案

1.一种利于安装的伸缩式彩灯，包括底板（1）、伸缩架（5）、连接板（7）和防护板（11），其特征在于：所述底板（1）的底部开设有收纳槽（2），且收纳槽（2）的内部安装有转轴（3），并且转轴（3）的外表面连接有连接件（4），所述伸缩架（5）与连接件（4）相连接，所述收纳槽（2）的外侧设置有固定板（6），且固定板（6）和伸缩架（5）的内部均开设有限位槽（9），并且限位槽（9）的内部连接有限位杆（10），所述连接板（7）与底板（1）的底部相连接，且连接板（7）的底部安装有固定吸盘（8），所述防护板（11）的底部与底板（1）相连接，且防护板（11）的内部安装有缓冲垫（12）。

2.根据权利要求1所述的一种利于安装的伸缩式彩灯，其特征在于：所述底板（1）包括隔板（101）、加固板（102）和放置板（103），且隔板（101）、加固板（102）和放置板（103）从下至上依次设置，并且隔板（101）、加固板（102）和放置板（103）之间的连接方式均为螺栓连接，所述加固板（102）的内部填充物为砂石。

3.根据权利要求1所述的一种利于安装的伸缩式彩灯，其特征在于：所述收纳槽（2）设置有四个，且4个收纳槽（2）与转轴（3）的连接方式为轴承连接，并且转轴（3）与连接件（4）为焊接连接。

4.根据权利要求1所述的一种利于安装的伸缩式彩灯，其特征在于：所述连接件（4）和伸缩架（5）为一体式结构，且伸缩架（5）的最短长度小于收纳槽（2）的长度。

5.根据权利要求1所述的一种利于安装的伸缩式彩灯，其特征在于：所述连接板（7）与固定吸盘（8）的连接方式为粘接，且连接板（7）的高度大于固定板（6）的高度。

6.根据权利要求1所述的一种利于安装的伸缩式彩灯，其特征在于：所述缓冲垫（12）与防护板（11）的连接方式为粘接，且缓冲垫（12）为橡胶材质，并且防护板（11）和底板（1）的连接方式为螺栓连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及彩灯技术领域，具体为一种利于安装的伸缩式彩灯。

背景技术

彩灯，也可称为花灯，具有极高的艺术价值，是汉族传统的一种工艺品，在一些重要节日里彩灯可展览供人们观看欣赏，属于装饰艺术灯，但是现有的彩灯在展览放置时稳定性不强，特别是在展示位置位于结冰湖面时,不容易摆放，为工作人员的操作带来不便，进而导致对彩灯的摆放工作进度带来了影响，所以我们提出了一种利于安装的伸缩式彩灯，以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种利于安装的伸缩式彩灯，以解决上述背景技术提出的目前市场上的彩灯在展览放置时稳定性不强，而且不容易摆放，为工作人员的操作带来不便，进而导致对彩灯的摆放工作进度带来了影响的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种利于安装的伸缩式彩灯，包括底板、伸缩架、连接板和防护板，所述底板的底部开设有收纳槽，且收纳槽的内部安装有转轴，并且转轴的外表面连接有连接件，所述伸缩架与连接件相连接，所述收纳槽的外侧设置有固定板，且固定板和伸缩架的内部均开设有限位槽，并且限位槽的内部连接有限位杆，所述连接板与底板的底部相连接，且连接板的底部安装有固定吸盘，所述防护板的底部与底板相连接，且防护板的内部安装有缓冲垫。

优选的，所述底板包括隔板、加固板和放置板，且隔板、加固板和放置板从下至上依次设置，并且隔板、加固板和放置板之间的连接方式均为螺栓连接，所述加固板的内部填充物为砂石。

优选的，所述收纳槽设置有四个，且4个收纳槽与转轴的连接方式为轴承连接，并且转轴与连接件为焊接连接。

优选的，所述连接件和伸缩架为一体式结构，且伸缩架的最短长度小于收纳槽的长度。

优选的，所述连接板与固定吸盘的连接方式为粘接，且连接板的高度大于固定板的高度。

优选的，所述缓冲垫与防护板的连接方式为粘接，且缓冲垫为橡胶材质，并且防护板和底板的连接方式为螺栓连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该利于安装的伸缩式彩灯，

（1）设置有伸缩架，且伸缩架设置于收纳槽的内部，并且伸缩架通过连接件与转轴构成旋转结构，在不使用时可以方便的将伸缩架收纳进收纳槽内，减小占用空间，同时还可以通过伸缩架调节不同的高度，为彩灯的摆放带来了便捷；

（2）设置有固定吸盘，当放置面较为光滑例如冰面时，可以通过固定吸盘将底板与放置面进行固定，更加方便工作人员的操作，也保证了彩灯放置时的稳定性；

（3）底板的内部设置有加固板，且加固板的内部填充为砂石，这样在彩灯放置时，可以增加底板的重量，进而使彩灯放置的更加稳定，有效防止彩灯被碰倒的现象，确保彩灯展示工作的顺利进行。

附图说明

图1为本实用新型整体主剖结构示意图；

图2为本实用新型底板和收纳槽连接仰视结构示意图；

图3为本实用新型防护板和底板连接俯视结构示意图；

图4为本实用新型底板结构示意图。

图中：1、底板；101、隔板；102、加固板；103、放置板；2、收纳槽；3、转轴；4、连接件；5、伸缩架；6、固定板；7、连接板；8、固定吸盘；9、限位槽；10、限位杆；11、防护板；12、缓冲垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种利于安装的伸缩式彩灯，包括底板1、收纳槽2、转轴3、连接件4、伸缩架5、固定板6、连接板7、固定吸盘8、限位槽9、限位杆10、防护板11和缓冲垫12，底板1的底部开设有收纳槽2，且收纳槽2的内部安装有转轴3，并且转轴3的外表面连接有连接件4，伸缩架5与连接件4相连接，收纳槽2的外侧设置有固定板6，且固定板6和伸缩架5的内部均开设有限位槽9，并且限位槽9的内部连接有限位杆10，连接板7与底板1的底部相连接，且连接板7的底部安装有固定吸盘8，防护板11的底部与底板1相连接，且防护板11的内部安装有缓冲垫12；

底板1包括隔板101、加固板102和放置板103，且隔板101、加固板102和放置板103从下至上依次设置，并且隔板101、加固板102和放置板103之间的连接方式均为螺栓连接，加固板102的内部填充物为砂石，保证了隔板101、加固板102和放置板103之间连接的稳定性，同时砂石填充增加了底板1的重量，从而增加了底板1放置时的稳定性；

收纳槽2设置有四个，且4个收纳槽2与转轴3的连接方式为轴承连接，并且转轴3与连接件4为焊接连接，可以通过转轴3的旋转对连接件4进行旋转，从而方便对伸缩架5的转出，方便工作人员的操作；

连接件4和伸缩架5为一体式结构，且伸缩架5的最短长度小于收纳槽2的长度，当不使用时，便于对伸缩架5进行收纳，减小占用空间；

连接板7与固定吸盘8的连接方式为粘接，且连接板7的高度大于固定板6的高度，当放置面比较光滑时，可以通过固定吸盘8与放置面进行相吸固定，进一步保证彩灯放置时的稳定性；

缓冲垫12与防护板11的连接方式为粘接，且缓冲垫12为橡胶材质，并且防护板11和底板1的连接方式为螺栓连接，这样在彩灯放置时，可以有效对彩灯进行保护，防止彩灯的外表面被损坏。

工作原理：在使用该利于安装的伸缩式彩灯时，根据图1-4，首先工作人员将伸缩架5连同连接件4一起通过转轴3从收纳槽2内部旋转出，然后根据彩灯的摆放高度对伸缩架5的高度进行拉伸调节，其中伸缩架5为市场上的已有产品，属于已知技术，在此使用原理不做详细介绍，当伸缩架5的高度调节至合适位置后，工作人员将限位杆10插入固定板6和伸缩架5上的限位槽9内，这样方便对伸缩架5进行固定，防止在彩灯摆放过程中伸缩架5出现晃动的现象，从而确保彩灯展示工作的顺利进行，然后工作人员按照上述方法固定其他伸缩架5；

当伸缩架5的高度调节好后，工作人员便可以将事先准备好的彩灯放在底板1上，而底板1的四周设置有防护板11，并且防护板11的内部设置有缓冲垫12，这样可以防止对彩灯的外壁造成损坏；

如果地面较为光滑，工作人员可以不用旋转出伸缩架5，只需将固定吸盘8用力按压，使固定吸盘8与地面吸住即可，更加方便工作人员的操作，在彩灯放置展览的过程中，由于底板1的内部从下至上依次设置有隔板101、加固板102和放置板103，所以不仅方便对彩灯的放置，还可以通过砂石填充的加固板102增加底板1的重量，进而进一步增加了彩灯放置时的稳定性，有效防止彩灯被碰倒的现象，以上便是整个装置的工作过程，本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294968.8

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209807835U

授权时间:20191220

主分类号:A47F7/00

专利分类号:A47F7/00;A47F5/10

范畴分类:15C;

申请人:自贡腾达彩灯文化艺术有限公司

第一申请人:自贡腾达彩灯文化艺术有限公司

申请人地址:643000 四川省自贡市沿滩区高新工业园区金川路15号附3号厂房

发明人:刘云

第一发明人:刘云

当前权利人:自贡腾达彩灯文化艺术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/26c1a12f2c28726738988477.html