# 一种对流式电暖器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种对流式电暖器，其包括壳体以及设置于壳体内的电热组件，壳体的内壁具有第一卡槽，电热组件上具有安装部，安装部的一侧设置于第一卡槽内，安装部的另一侧通过第一紧固件连接于壳体。通过该结构，使得电热组件的安装简便牢固，减少第一紧固件的数量，可简化本实用新型的装配，提高装配效率。

### 主设计要求

1.一种对流式电暖器，包括壳体以及设置于壳体内的电热组件，其特征在于，所述壳体的内壁具有第一卡槽，所述电热组件上具有安装部，所述安装部的一侧设置于第一卡槽内，所述安装部的另一侧通过第一紧固件连接于壳体。

### 设计方案

1.一种对流式电暖器，包括壳体以及设置于壳体内的电热组件，其特征在于，所述壳体的内壁具有第一卡槽，所述电热组件上具有安装部，所述安装部的一侧设置于第一卡槽内，所述安装部的另一侧通过第一紧固件连接于壳体。

2.根据权利要求1所述的一种对流式电暖器，其特征在于：所述壳体的内壁具有与第一卡槽相向设置的第二卡槽，所述安装部的另一侧通过第一紧固件连接于第二卡槽的侧壁。

3.根据权利要求2所述的一种对流式电暖器，其特征在于：所述壳体内设置有控制装置，所述控制装置滑动卡设于第一卡槽和第二卡槽。

4.根据权利要求1所述的一种对流式电暖器，其特征在于：所述电热组件包括发热体以及设置于发热体端部的挡片，所述挡片与壳体共同围成一腔体，所述腔体内设置有控制装置。

5.根据权利要求4所述的一种对流式电暖器，其特征在于：所述挡片与安装部为一体式结构。

6.根据权利要求4所述的一种对流式电暖器，其特征在于：所述挡片上设置有衬套，所述发热体插设于所述衬套。

7.根据权利要求1或4所述的一种对流式电暖器，其特征在于：所述壳体包括安装段以及设置于安装段两端的端盖组件。

8.根据权利要求7所述的一种对流式电暖器，其特征在于：所述端盖组件包括安装盖以及封盖，所述安装盖通过第二紧固件与安装段的端部相连接，所述封盖扣合于所述安装盖。

9.根据权利要求8所述的一种对流式电暖器，其特征在于：所述安装段包括前壳以及设置于前壳后侧的后壳，所述前壳和后壳均与安装盖相连接，所述第一卡槽设置于后壳。

10.根据权利要求1所述的一种对流式电暖器，其特征在于：所述壳体内设置有控制装置，所述控制装置包括声音收集模块以及声音识别模块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电热技术领域，特别是对流式电暖器。

背景技术

在一些温度较低的地方，常会采用对流式电暖器、地暖等取暖装置来对室内进行加温取暖。其中，对流式电暖器的主体结构包括壳体以及设置于壳体内的电热组件，电热组件工作时将周围的空气加热，受热后的空气在热力驱动下向上流动产生对流，以使房间内的气温升高。一般的，电热组件一般是直接通过螺钉等紧固件安装于壳体内，在进行装配时需要安装较多的紧固件，增加了零部件的数量，同时也会降低电暖器的装配效率。

实用新型内容

为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种可简化装配的对流式电暖器。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种对流式电暖器，包括壳体以及设置于壳体内的电热组件，所述壳体的内壁具有第一卡槽，所述电热组件上具有安装部，所述安装部的一侧设置于第一卡槽内，所述安装部的另一侧通过第一紧固件连接于壳体。

优选的，所述壳体的内壁具有与第一卡槽相向设置的第二卡槽，所述安装部的另一侧通过第一紧固件连接于第二卡槽的侧壁。

优选的，所述壳体内设置有控制装置，所述控制装置滑动卡设于第一卡槽和第二卡槽。

优选的，所述电热组件包括发热体以及设置于发热体端部的挡片，所述挡片与壳体共同围成一腔体，所述腔体内设置有控制装置。

优选的，所述挡片与安装部为一体式结构。

优选的，所述挡片上设置有衬套，所述发热体插设于所述衬套。

优选的，所述壳体包括安装段以及设置于安装段两端的端盖组件。

优选的，所述端盖组件包括安装盖以及封盖，所述安装盖通过第二紧固件与安装段的端部相连接，所述封盖扣合于所述安装盖。

优选的，所述安装段包括前壳以及设置于前壳后侧的后壳，所述前壳和后壳均与安装盖相连接，所述第一卡槽设置于后壳。

优选的，所述壳体内设置有控制装置，所述控制装置包括声音收集模块以及声音识别模块。

本实用新型的有益效果是：本实用新型中，壳体的内壁具有第一卡槽，电热组件上具有安装部，安装部的一侧设置于第一卡槽内，安装部的另一侧通过第一紧固件连接于壳体，通过该结构，使得电热组件的安装简便牢固，减少第一紧固件的数量，可简化本实用新型的装配，提高装配效率。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型的剖视图；

图3是本实用新型的第一分解图；

图4是本实用新型的第二分解图；

图5是本实用新型的第三分解图。

具体实施方式

参照图1～图5，本实用新型是一种对流式电暖器，其包括壳体、电热组件和控制装置3，电热组件和控制装置3均设置在壳体内，在壳体的上部和下部均设置有通风口113，以便于空气的流动。壳体的内壁具有第一卡槽1121，电热组件上具有安装部23，安装部23的一侧设置于第一卡槽1121内，安装部23的另一侧通过第一紧固件24连接于壳体。

进一步的，壳体的内壁具有与第一卡槽1121相向设置的第二卡槽1122，安装部23的另一侧通过第一紧固件24连接于第二卡槽1122的侧壁。亦可在壳体内壁设置具有安装孔的安装座，安装部23连接于安装座。

此外，控制装置3滑动卡设于第一卡槽1121和第二卡槽1122，以便于控制装置3的安装定位，进而可简化本实用新型的装配。

电热组件包括发热体21以及设置于发热体21端部的挡片22，挡片22与壳体共同围成一腔体14，控制装置3位于腔体14内。

挡片22与安装部23为一体式结构，即挡片22的侧边弯折以形成所述的安装部23，以简化电热组件的结构，降低成本。

在挡片22上设置有衬套25，发热体21插设于衬套25上。衬套25既可对发热体21起到良好的支撑作用，亦可具有绝缘和隔热的效果。

壳体包括安装段11以及设置于安装段11两端的端盖组件12，该端盖组件12包括安装盖121以及封盖122，安装盖121通过第二紧固件13与安装段11的端部相连接，封盖122扣合于安装盖121。通过上述结构，封盖122可以遮挡安装盖121上的第二紧固件13，以使电暖器的结构较为美观。腔体14由端盖组件12、安装段11和挡片22三者共同围成，能够避免液体从通风口113或者壳体的端部进入腔体14，有效挡住淋水和溅水，达到较好的防水效果。

封盖122的底部和安装盖121的底部还通过螺钉连接，以限制封盖122脱离安装盖121。此外，亦可通过粘胶层将封盖122粘附于安装盖121，或者封盖122直接扣合于安装段11的端部。

安装段11包括前壳111以及设置于前壳111后侧的后壳112，前壳111和后壳112均与安装盖121相连接，同时，前壳111和后壳112通过卡扣结构、卡钩结构配合连接，第一卡槽1121和第二卡槽1122均设置于后壳112。通过该结构，可避免液体通过淋撒、飞溅等方式进入腔体14，从而起到较好的防水效果。在进行装配时，可先将电热组件和控制装置3安装于后壳112，然后安装前壳111，以便于安装第一紧固件24。

第一紧固件24和第二紧固件13可采用螺钉、铆钉等结构。

发热体21包括电热管以及套设于电热管上的散热片，电热管的端部安装于衬套25。通过该结构，可实现电热管的快速散热，以提高空气加热速率，同时发热体21的安装更加牢固。

控制装置3包括有声音收集模块以及声音识别模块，以便通过语音对本实用新型进行控制，实现开关、调节温度以及当前温度查询等。此外，控制装置3还包括有变频模块，根据用户设置温度以及当前温度关系，来自动匹配档位输出，达到节能效果。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位，因此不能理解为对本实用新型的限制。

上述实施例只是本实用新型的优选方案，本实用新型还可有其他实施方案。本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出等同变形或替换，这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所设定的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920293469.7

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209944476U

授权时间:20200114

主分类号:F24D13/02

专利分类号:F24D13/02;F24D19/10

范畴分类:35C;

申请人:中山市锐尔朗电器科技有限公司

第一申请人:中山市锐尔朗电器科技有限公司

申请人地址:528400 广东省中山市南头镇永辉路18号（第三栋厂房首层之三）

发明人:陈俊智;傅海深

第一发明人:陈俊智

当前权利人:中山市锐尔朗电器科技有限公司

代理人:肖军

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/26f7cc8962637da40c28ea11.html