# 带尾翼射弹跨音速运动过程超空泡流研究

### 论文摘要

为研究带尾翼超空泡射弹在跨音速运动过程中空泡发展特性和阻力特性,本文利用CFD仿真软件,基于简化的Rayleigh-Plesset空化模型、SST湍流模型、Tait液体状态方程建立了考虑可压缩超空化流场的数值模型,通过与文献[7]试验结果进行对比,完成了数值模型的校验,并计算了跨音速运动马赫数为0.7～1.05速度区间内的超空化流场。计算结果表明:由于尾翼的存在,使得射弹尾部出现涡流现象,且随速度的增大而增强;跨音速过程中,由于激波的作用,空泡尺度受到强烈的压缩,尾翼最先出现沾湿,形成带有凸起的空泡形态;射弹阻力系数随着速度的增加而增大,接近音速时,出现剧烈陡增,尾翼阻力占比增加,受到的冲击压强量级最高可达102 MPa。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 数值计算方法

- 1.1 控制方程

- 1.2 湍流模型

- 1.3 空化模型

- 1.4 Tait方程

- 2 射弹模型与计算域网格划分

- 3 数值模拟结果与分析

- 3.1 数值模型校验

- 3.2 尾翼射弹超空化流场结构分析

- 3.3 射弹阻力特性分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王瑞,党建军,姚忠,祁晓斌

关键词: 兵器科学与技术,空泡形态,跨音速运动,水动力,尾翼

来源: 船舶力学 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 力学,武器工业与军事技术

单位: 西北工业大学航海学院,西北机电工程研究所

基金: 青年托举工程项目（2016QRNC001）

分类号: TJ6;O351.2

页码: 1160-1167

总页数: 8

文件大小: 4081K

下载量: 78

### 相关论文文献

- [1].蒸汽吸入对两级跨音速风扇影响的数值研究[J]. 机械制造与自动化 2020(03)

- [2].中压气源亚/跨音速射流噪声试验台设计[J]. 应用声学 2020(01)

- [3].单级跨音速压气机内流场的非定常模拟及损失分析[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(05)

- [4].叶顶间隙对跨音速离心压气机气动性能影响分析[J]. 汽轮机技术 2020(01)

- [5].跨音速气水分离喷管的结构设计与流动特性[J]. 石油机械 2010(07)

- [6].展弦比对某跨音速风扇性能影响的数值研究(英文)[J]. 科学技术与工程 2009(15)

- [7].用于跨音速多级轴流压气机气动性能模拟的准一维程序[J]. 汽轮机技术 2018(02)

- [8].吸力面负曲率的渐缩流道跨音速涡轮叶栅流场与性能研究[J]. 工程热物理学报 2015(09)

- [9].基于欧拉方程的跨音速翼型和机翼设计方法研究[J]. 教练机 2012(02)

- [10].高负荷跨音速压气机转子气动设计及附面层抽吸研究[J]. 节能技术 2014(01)

- [11].不同转速下某跨音速轴流压气机的性能分析[J]. 热能动力工程 2020(05)

- [12].7 MW单级跨音离心透平设计与分析[J]. 工程热物理学报 2020(05)

- [13].超高负荷跨音速涡轮的设计与性能分析研究[J]. 工程热物理学报 2011(10)

- [14].跨音速ORC叶片尾缘损失研究[J]. 能源工程 2018(05)

- [15].结合CFD技术的跨音速动导数计算方法研究[J]. 西北工业大学学报 2008(01)

- [16].基于伴随算子的翼尖小翼优化设计[J]. 航空计算技术 2012(03)

- [17].《天然气跨音速气水分离技术》介绍[J]. 煤气与热力 2011(06)

- [18].基于响应面模型的跨音速转子叶片气动优化设计研究[J]. 西安工业大学学报 2013(02)

- [19].跨音速风扇叶尖间隙对叶片颤振特性的影响[J]. 滨州学院学报 2015(06)

- [20].变稠度条件下跨音速压气机激波结构和流场性能的数值研究[J]. 热能动力工程 2015(03)

- [21].跨音速机翼采用鼓包主动减阻技术研究[J]. 民用飞机设计与研究 2012(02)

- [22].跨音速极限环型颤振的高效数值分析方法[J]. 力学学报 2010(06)

- [23].叶尖间隙对民用大涵道比跨音速压气机性能的影响[J]. 科学技术与工程 2019(10)

- [24].叶栅通道内湿蒸汽非平衡凝结流动的数值模拟[J]. 化工学报 2016(05)

- [25].发动机短舱对翼身组合体跨音速气动特性影响研究[J]. 航空计算技术 2010(01)

- [26].跨音速压气机中展弦比对弯掠叶片气动性能影响的分析[J]. 热能动力工程 2009(06)

- [27].进口气流角对跨音速压气机气动性能的影响研究[J]. 机械工程师 2020(08)

- [28].跨音速涡轮叶栅数值计算方法研究与试验验证[J]. 机械制造与自动化 2019(01)

- [29].跨音速气冷涡轮S_1流面气动优化设计研究[J]. 节能技术 2016(05)

- [30].助推器头部跨音速脉动压力CFD数值仿真[J]. 载人航天 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/273ba1f5a46f08b5217b156f.html