# 一种改进型防潮散热电力柜论文和设计-王振武

### 全文摘要

本实用新型公开了一种改进型防潮散热电力柜，包括安装板、柜体和热风机，柜体固定安装在安装板的上表面，柜体的上表面开设有与热风机相对应的安装槽，热风机嵌装在安装槽内，柜体的上方通过支撑架安装有两块遮雨盖板，遮雨盖板的一端底面与柜体固定连接，两个遮雨盖板与柜体所组成的截面为三角形，柜体上铰接有柜门，柜体上开设有散热口，柜体的内表壁对应散热口的位置处固定安装有第一防潮盒；该电力柜可有效地防止外部潮气进入柜体内部，同时具有除潮功能，可有效地避免内部电器元件受潮损坏，且能够高效散热，提高了电力柜使用的安全性，并且可有效地遮挡雨水，适用于室内和室外使用，功能性强，使用方便。

### 主设计要求

1.一种改进型防潮散热电力柜，其特征在于：包括安装板(1)、柜体(2)和热风机(3)，所述柜体(2)固定安装在所述安装板(1)的上表面，所述柜体(2)的上表面开设有与所述热风机(3)相对应的安装槽，所述热风机(3)嵌装在安装槽内，所述柜体(2)的上方通过支撑架(5)安装有两块遮雨盖板(4)，所述遮雨盖板(4)的一端底面与所述柜体(2)固定连接，两个所述遮雨盖板(4)与所述柜体(2)所组成的截面为三角形，所述柜体(2)上铰接有柜门(7)，所述柜体(2)上开设有散热口(10)，所述柜体(2)的内表壁对应所述散热口(10)的位置处固定安装有第一防潮盒(9)，所述柜体(2)的内表壁与所述热风机(3)对应的位置处固定安装有第二防潮盒(11)，所述柜体(2)的外表壁与所述散热口(10)相对应的位置处固定安装有挡雨沿(6)，所述热风机(3)与外部电源电性连接。

### 设计方案

1.一种改进型防潮散热电力柜，其特征在于：包括安装板(1)、柜体(2)和热风机(3)，所述柜体(2)固定安装在所述安装板(1)的上表面，所述柜体(2)的上表面开设有与所述热风机(3)相对应的安装槽，所述热风机(3)嵌装在安装槽内，所述柜体(2)的上方通过支撑架(5)安装有两块遮雨盖板(4)，所述遮雨盖板(4)的一端底面与所述柜体(2)固定连接，两个所述遮雨盖板(4)与所述柜体(2)所组成的截面为三角形，所述柜体(2)上铰接有柜门(7)，所述柜体(2)上开设有散热口(10)，所述柜体(2)的内表壁对应所述散热口(10)的位置处固定安装有第一防潮盒(9)，所述柜体(2)的内表壁与所述热风机(3)对应的位置处固定安装有第二防潮盒(11)，所述柜体(2)的外表壁与所述散热口(10)相对应的位置处固定安装有挡雨沿(6)，所述热风机(3)与外部电源电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种改进型防潮散热电力柜，其特征在于：所述热风机(3)主要由风机罩(301)、电机(302)、叶轮(303)和电热丝(304)组成，所述风机罩(301)嵌装在安装槽内，所述电机(302)固定安装在所述风机罩(301)内部，所述电机(302)的输出端向下，所述叶轮(303)的固定安装在所述电机(302)的输出轴上，所述电热丝(304)固定安装在所述风机罩(301)的内部，且位于所述叶轮(303)的下方。

3.根据权利要求1所述的一种改进型防潮散热电力柜，其特征在于：所述第一防潮盒(9)和所述第二防潮盒(11)的外表壁均开设有透气孔，且所述第二防潮盒(11)内部装有干燥剂。

4.根据权利要求1所述的一种改进型防潮散热电力柜，其特征在于：所述挡雨沿(6)为L状，所述挡雨沿(6)的一个直角边与所述柜体(2)固定连接，另一直角边朝下。

5.根据权利要求1所述的一种改进型防潮散热电力柜，其特征在于：所述柜门(7)的上嵌装有可视窗(8)，且所述柜门(7)为钢化玻璃或亚克力材料制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于电力柜技术领域，具体涉及一种改进型防潮散热电力柜。

背景技术

生活中的电器不断增加，很多的人工劳动用电子设备代替了，电力的稳定需要有合格的设备作保证，电力柜是一种用于电器控制元件，对其进行防护的一种装置。

现有的电力柜的防潮性能较差，外部潮气很容易进入柜体内部，又因未有除湿装置，易导致内部电器元件损坏，影响电力柜使用的安全性，增加了电力控制的成本。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种改进型防潮散热电力柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种改进型防潮散热电力柜，包括安装板、柜体和热风机，所述柜体固定安装在所述安装板的上表面，所述柜体的上表面开设有与所述热风机相对应的安装槽，所述热风机嵌装在安装槽内，所述柜体的上方通过支撑架安装有两块遮雨盖板，所述遮雨盖板的一端底面与所述柜体固定连接，两个所述遮雨盖板与所述柜体所组成的截面为三角形，所述柜体上铰接有柜门，所述柜体上开设有散热口，所述柜体的内表壁对应所述散热口的位置处固定安装有第一防潮盒，所述柜体的内表壁与所述热风机对应的位置处固定安装有第二防潮盒，所述柜体的外表壁与所述散热口相对应的位置处固定安装有挡雨沿，所述热风机与外部电源电性连接。

优选的，所述热风机主要由风机罩、电机、叶轮和电热丝组成，所述风机罩嵌装在安装槽内，所述电机固定安装在所述风机罩内部，所述电机的输出端向下，所述叶轮的固定安装在所述电机的输出轴上，所述电热丝固定安装在所述风机罩的内部，且位于所述叶轮的下方。

优选的，所述第一防潮盒和所述第二防潮盒的外表壁均开设有透气孔，且所述第二防潮盒内部装有干燥剂。

优选的，所述挡雨沿为L状，所述挡雨沿的一个直角边与所述柜体固定连接，另一直角边朝下。

优选的，所述柜门的上嵌装有可视窗，且所述柜门为钢化玻璃或亚克力材料制成。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、该电力柜通过设置第一防潮盒和第二防潮盒，可有效地防止潮气进入柜体内部，通过设置热风机，当柜体内部电器元件受潮时，同时启动电机和电热丝，可有效对柜体内部进行除湿，并且可单独启动电机使外部冷空气进入柜体内部，将内部热量有效带出，增强其散热性能；

2、该电力柜通过设置遮雨盖板和L状的挡雨沿，可有效的防止雨水进入柜体内部，可同时适用于室内和室外使用，使用能力更强，使用更加方便。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中柜体的剖视结构示意图；

图3为本实用新型中热风机的俯视结构示意图；

图中：1、安装板；2、柜体；3、热风机；301、风机罩；302、电机；303、叶轮；304、电热丝；4、遮雨盖板；5、支撑架；6、挡雨沿；7、柜门；8、可视窗；9、第一防潮盒；10、散热口；11、第二防潮盒。

具体实施方式

下面结合实施例对本实用新型做进一步的描述。

以下实施例用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的保护范围。实施例中的条件可以根据具体条件做进一步的调整，在本实用新型的构思前提下对本实用新型的方法简单改进都属于本实用新型要求保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种改进型防潮散热电力柜，包括安装板1、柜体2和热风机3，柜体2固定安装在安装板1的上表面，柜体2的上表面开设有与热风机3相对应的安装槽，热风机3嵌装在安装槽内，柜体2的上方通过支撑架5安装有两块遮雨盖板4，遮雨盖板4的一端底面与柜体2固定连接，两个遮雨盖板4与柜体2所组成的截面为三角形，柜体2上铰接有柜门7，柜体2上开设有散热口10，柜体2的内表壁对应散热口10的位置处固定安装有第一防潮盒9，柜体2的内表壁与热风机3对应的位置处固定安装有第二防潮盒11，柜体2的外表壁与散热口10相对应的位置处固定安装有挡雨沿6，热风机3与外部电源电性连接。

其中，热风机3主要由风机罩301、电机302、叶轮303和电热丝304组成，风机罩301嵌装在安装槽内，电机302固定安装在风机罩301内部，电机302的输出端向下，叶轮303的固定安装在电机302的输出轴上，电热丝304固定安装在风机罩301的内部，且位于叶轮303的下方，通过在叶轮303的下方设置电热丝304，在除潮时，同时启动电机302和电热丝304，电机302带动叶轮303转动，在电热丝304的作用下，吹出热风，对柜体2内部进行除潮，在散热时，单独启动电机302，电机302带动叶轮303转动，从而吹出冷风对柜体内部进行散热。

其中，第一防潮盒9和第二防潮盒11的外表壁均开设有透气孔，且第二防潮盒11内部装有干燥剂，通过在第一防潮盒9和第二防潮盒11内部装入干燥剂，由干燥剂的吸水原理，可将进入柜体2内部的空气中的水分吸收，从而有效避免空气中的水分沾染电器元件，从而实现防潮功能。

其中，挡雨沿6为L状，挡雨沿6的一个直角边与柜体2固定连接，另一直角边朝下，通过设置L状的挡雨沿6，对散热口10进行防护，避免外部雨水从散热口10进入柜体2内部。

其中，柜门7的上嵌装有可视窗8，且柜门7为钢化玻璃或亚克力材料制成，通过设置可视窗8，工作人员可通过可视窗8观察到柜体内部电器元件上显示的数据，采用钢化玻璃或亚克力材料制作的可视窗8，可保证可视窗8的透明度的同时，增强器结构强度。

本实施例中：

干燥剂可以为石灰石等高效吸水材料中的任意一种；

电热丝304为铁铬铝、镍铬电热合金等阻值较大的材料制成，通电可产生较高的温度。

本实用新型的工作原理及使用流程：当需要除湿时，同时启动电机302和电热丝304，电热丝304通电发出热量，电机302带着叶轮303转动，从而将电热丝304发出的热量吹入柜体2内部，对柜体2内部进行除潮，散热时，关闭电热丝304，单独启动电机302，电机302带动叶轮303将外部冷空气吹入柜体2内部，通过散热口10排出，从而将柜体2内部的热量排出，进而对柜体2进行散热，通过设置第一防潮盒9和第二防潮盒11，外部空气进入柜体2内部时，先经过第一防潮盒9和第二防潮盒11，干燥剂将空气中的水分吸收，从而避免空气中的水分与电器元件接触，通过设置遮雨盖板4和L状的挡雨沿6，可有效进行防雨，放置雨水进入柜体2内部，在工作时，工作人员可通过可视窗8观察内部仪表上的数据，使电力柜使用更加方便。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006507.6

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209119592U

授权时间:20190716

主分类号:H02B 1/30

专利分类号:H02B1/30;H02B1/28;H02B1/56

范畴分类:37P;

申请人:王振武

第一申请人:王振武

申请人地址:262700 山东省潍坊市寿光市金光街新城变电站院内

发明人:王振武;丁同杰;金文城;王志刚;张炳钦

第一发明人:王振武

当前权利人:王振武

代理人:张晓琳

代理机构:37255

代理机构编号:潍坊正信致远知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2756d6235197b412cb37e525.html