# 氟离子选择电极法论文_倪莉,方茂,朱丽丹,葛海峰,徐晓杰

导读:本文包含了氟离子选择电极法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电极,离子,氟化物,卤族,色谱法,两种,合金。

### 氟离子选择电极法论文文献综述

倪莉,方茂,朱丽丹,葛海峰,徐晓杰[1]（2019）在《重度脂浊对间接离子选择电极法测定血清钠钾氯的干扰》一文中研究指出目的:研究重度脂浊对间接离子选择电极法测定血清钠钾氯的干扰。方法:按照NCCLS推荐的EP7-A2和EP9-A2方案,选取温州医科大学附属第二医院40份无脂浊住院患者血清样本,分别采用间接离子选择电极法(西门子ADVIA 2400全自动生化分析仪)和直接离子选择电极法(强生VITROS 5600干化学分析仪)测定血清钠钾氯;再选取40份不同脂浊指数住院患者血清样本,分别用这2种方法测定血清钠钾氯;分别留取高、中、低不同浓度水平的血清钠钾氯患者样本设计体外干扰试验。结果:2种方法检测无脂浊血清的钠钾氯结果差异无统计学意义(P>0.05);直接法测定的脂浊血清钠、钾和氯结果明显高于间接法(P<0.05);体外干扰试验显示,甘油叁酯浓度>35.3 mmol/L,脂浊指数>965时,间接法测定的血清钠水平位于113 mmol/L时存在明显负干扰(偏移>-2%);甘油叁酯浓度>28.4 mmol/L,脂浊指数>710时,间接法测定的血清钾水平位于5.8 mmol/L时存在明显负干扰(偏移>-3%);甘油叁酯浓度>20 mmol/L,脂浊指数>615时,间接法测定的血清氯水平位于79.6 mmol/L时存在明显负干扰(偏移>-2.5%)。结论:脂浊对间接离子选择电极法测定血清钠钾氯均存在负干扰,重度脂浊血清的钠钾氯检测以直接法的检测结果为准,也可以使用高速离心去除脂质后,再采用间接法测定。(本文来源于《温州医科大学学报》期刊2019年11期）

董晓岩[2]（2019）在《离子选择电极法与原子吸收光谱法测定血清锂的可比性分析》一文中研究指出目的采用离子选择电极法与原子吸收光谱法测定血清锂,进行两种方法学之间的比较。方法以德国耶拿contrAA300原子吸收光谱仪为参考方法,IMS-972离子选择电极仪为对比方法,用患者新鲜血清在两台仪器上面进行测定血锂浓度,记录检验结果。结果通过对检验结果的统计分析,两种方法在血清锂检测中有良好的相关性。结论原子吸收光谱法测定血锂浓度准确,但设备昂贵,操作复杂,不易在医院推广;离子选择电极法测定简单、迅速、准确,在临床中应用广泛适合于住院、门、急诊检测,方便,快速。在血锂检测中,两种方法具有良好的可比性,可以根据实际工作需要进行选择。(本文来源于《中国医药指南》期刊2019年32期）

张志君[3]（2019）在《离子选择电极法与离子色谱法测定水中氟化物的比对》一文中研究指出通过离子选择电极法与离子色谱法对水中氟化物的精密度、准确度以及实际样品的测定发现,两种方法测定结果的准确度均符合要求,精密度分别为0.70%和0.50%,两者实际样品的测定结果相对偏差在0.14%～1.15%之间。但离子色谱法前处理步骤较少,操作过程自动化程度较高,还可以降低因为前处理操作过程带入的干扰,更适用于大批量的样品的测定。(本文来源于《中国科技信息》期刊2019年22期）

赖心,谢辉,张婷,杨勇,陈颖欣[4]（2019）在《离子选择电极法测定镨钕合金中的氟含量》一文中研究指出镨钕合金作为熔炼含镨的高性能钕铁硼永磁材料的主要原料,其中氟离子含量的测定和监控是非常重要的环节.采用离子选择电极法测定镨钕合金中氟含量.通过碱熔分解试样,用水浸出熔融物后过滤分离干扰元素,以柠檬酸-硝酸钾溶液作为离子强度剂,以饱和甘汞电极为参比电极,氟离子选择电极为指示电极,在叁乙醇胺缓冲溶液中用电极电位仪测定试液中氟离子浓度,从而得出试样中的氟含量.该法相对标准偏差(RSD)为8.17%～24.5%(n=7),氟的回收率在98.5%～103.8%之间.表明,该方法所得的结果准确.(本文来源于《材料研究与应用》期刊2019年03期）

李宏,沈斌,张小涛,许智超,黄春华[5]（2019）在《基于离子选择电极法的溴碘离子测试相互干扰影响研究》一文中研究指出利用离子选择电极法,通过对溴离子和碘离子共存的混合溶液中单个离子的测定,研究同族元素的存在对本族元素测试的影响程度。实验证明碘离子处于1×10~(-4)～0. 1 mol/L浓度范围内,溴离子的存在对碘离子的测试没有显着影响。但是当碘离子浓度低于1×10~(-4)mol/L时,随着溴离子浓度的增加,碘离子测试值与理论值偏移量增大。当溶液中的碘离子存在时,会使溴电极失去响应特征,测试值完全偏离理论值。通过测试数据进行多元线性拟合,分别建立溴离子和碘离子线性回归方程,回归系数R~2接近于1,拟合结果非常理想。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）》期刊2019-08-30）

郎堃,庞欣,申桦瑀,李鹏程[6]（2019）在《氟离子选择电极法测定饲料中氟的方法研究》一文中研究指出比较了氟离子选择电极法测定饲料中氟的前处理方法,通过结果数据比较分析,得到灰化法氟含量最高,酸提取次之,水提取和碱提取最低,说明灰化法前处理效果最好,酸提取次之,碱提取和水提取最差。(本文来源于《食品安全导刊》期刊2019年20期）

刘晨笑,余松柏[7]（2019）在《氟离子选择电极法测定水泥中氟含量影响因素分析》一文中研究指出就氟离子选择电极法测定水泥中氟含量的测试原理及操作步骤进行了说明,分析了各种影响因素。从环境温度、溶液温度、溶液pH、氟电极和参比电极工作状态、搅拌等方面探讨对测试准确性的影响。(本文来源于《水泥》期刊2019年S1期）

赵庆武,刘志新,韩振杰,赵丹,丁桂军[8]（2019）在《离子选择电极法测定生活饮用水中氨氮方法的研究》一文中研究指出目的研究一种可行的检测方法,快速准确地检测生活饮用水中氨氮的含量。方法通过气敏氨离子复合电极,利用电动势与离子活度负对数值的关系,使用Excel表格进行数据处理,不需建立标准曲线,直接求出水样中氨氮浓度。结果国标纳氏试剂分光光度法线性范围为0. 00～2. 00 mg/L,电极法的线性范围为0. 05～1 400. 00 mg/L,国标法相对标准偏差小于6. 0%,电极法相对标准偏差小于3. 0%,国标法对色度、浑浊度较高和干扰物质较多的水样需经过蒸馏或混凝沉淀等预处理,而电极法不需要。结论电极法与国标法第一法纳氏试剂分光光度法比较,操作简便、线性范围宽、相对偏差小、分析时间短、准确度高。(本文来源于《医学动物防制》期刊2019年08期）

陈玉兰[9]（2019）在《水中氟化物离子色谱法与离子选择电极法测定结果比较分析》一文中研究指出目的:了解离子色谱法与离子选择电极法测定水中氟化物是否存在差异。方法 :按照GB5750-2006生活饮用水标准检验方法,采集曹县农村集中式供水20份水样,分别用离子色谱法和离子选择电极法测定,对测定结果进行比较分析。结果 :离子色谱法与离子选择电极法测定结果一致,20份水样中15份超过国家标准GB5749-2006生活饮用水卫生标准(≥1.0㎎/L),8份合格。结论 :两种方法测定水中氟化物,结果无显着性差异(p> 0.05)。(本文来源于《中国农村卫生》期刊2019年10期）

甘小英,梁珺[10]（2019）在《饮水中氟化物测定离子选择电极法和氟试剂分光光度法的比较》一文中研究指出采用离子选择电极法和氟试剂分光光度法对水中氟化物的测定进行研究和探讨,氟试剂分光光度法的标准偏差和相对标准偏差均小于离子选择电极法,通过F检验与t检验,两种方法间无显着差异,同时两种方法的加标回收率没有明显差异。(本文来源于《冶金管理》期刊2019年09期）

### 氟离子选择电极法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的采用离子选择电极法与原子吸收光谱法测定血清锂,进行两种方法学之间的比较。方法以德国耶拿contrAA300原子吸收光谱仪为参考方法,IMS-972离子选择电极仪为对比方法,用患者新鲜血清在两台仪器上面进行测定血锂浓度,记录检验结果。结果通过对检验结果的统计分析,两种方法在血清锂检测中有良好的相关性。结论原子吸收光谱法测定血锂浓度准确,但设备昂贵,操作复杂,不易在医院推广;离子选择电极法测定简单、迅速、准确,在临床中应用广泛适合于住院、门、急诊检测,方便,快速。在血锂检测中,两种方法具有良好的可比性,可以根据实际工作需要进行选择。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氟离子选择电极法论文参考文献

[1].倪莉,方茂,朱丽丹,葛海峰,徐晓杰.重度脂浊对间接离子选择电极法测定血清钠钾氯的干扰[J].温州医科大学学报.2019

[2].董晓岩.离子选择电极法与原子吸收光谱法测定血清锂的可比性分析[J].中国医药指南.2019

[3].张志君.离子选择电极法与离子色谱法测定水中氟化物的比对[J].中国科技信息.2019

[4].赖心,谢辉,张婷,杨勇,陈颖欣.离子选择电极法测定镨钕合金中的氟含量[J].材料研究与应用.2019

[5].李宏,沈斌,张小涛,许智超,黄春华.基于离子选择电极法的溴碘离子测试相互干扰影响研究[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）.2019

[6].郎堃,庞欣,申桦瑀,李鹏程.氟离子选择电极法测定饲料中氟的方法研究[J].食品安全导刊.2019

[7].刘晨笑,余松柏.氟离子选择电极法测定水泥中氟含量影响因素分析[J].水泥.2019

[8].赵庆武,刘志新,韩振杰,赵丹,丁桂军.离子选择电极法测定生活饮用水中氨氮方法的研究[J].医学动物防制.2019

[9].陈玉兰.水中氟化物离子色谱法与离子选择电极法测定结果比较分析[J].中国农村卫生.2019

[10].甘小英,梁珺.饮水中氟化物测定离子选择电极法和氟试剂分光光度法的比较[J].冶金管理.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/276f66077bac92e7ec468c90.html