# 一种旋挖钻机主卷扬压绳器论文和设计-李立敏

### 全文摘要

本实用新型公开一种旋挖钻机主卷扬压绳器，包括用于压制钢丝绳的滚筒，滚筒两侧安装有耳板，耳板的前部固装有限位杆，限位杆的另一端朝向钢丝绳侧面的主卷扬支架且与主卷扬支架之间留有间隙。所述限位杆位于钢丝绳所在卷筒的半径延长线上。所述限位杆为顶丝，顶丝螺纹连接有螺母，螺母固装在耳板上。相对于现有技术，本实用新型通过在滚筒耳板上固装限位杆，且限位杆与钢丝绳侧面的主卷扬支架之间留有间隙，使得当主卷扬在冲击和变化载荷时，滚筒对钢丝绳有一定的正压力和冲击，当冲击或压力过大时限位杆接触主卷扬支架从而将滚筒支撑、固定，避免滚筒过分压制钢丝绳，从而提高了主卷扬钢丝绳的综合使用寿命，同时可节约工作材料，节省生产成本。

### 主设计要求

1.一种旋挖钻机主卷扬压绳器，包括用于压制钢丝绳（4）的滚筒（1），滚筒（1）两侧安装有耳板（2），其特征在于：所述耳板（2）的前部固装有限位杆（3），限位杆（3）的另一端朝向钢丝绳（4）侧面的主卷扬支架（6）且与主卷扬支架（6）之间留有间隙。

### 设计方案

1.一种旋挖钻机主卷扬压绳器，包括用于压制钢丝绳（4）的滚筒（1），滚筒（1）两侧安装有耳板（2），其特征在于：所述耳板（2）的前部固装有限位杆（3），限位杆（3）的另一端朝向钢丝绳（4）侧面的主卷扬支架（6）且与主卷扬支架（6）之间留有间隙。

2.如权利要求1所述的旋挖钻机主卷扬压绳器，其特征在于：所述限位杆（3）位于钢丝绳（4）所在卷筒的半径延长线上。

3.如权利要求1所述的旋挖钻机主卷扬压绳器，其特征在于：所述限位杆（3）为顶丝，顶丝螺纹连接有螺母，螺母固装在耳板（2）上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于工程机械的旋挖钻机主卷扬领域，具体涉及一种旋挖钻机主卷扬压绳器。

背景技术

在旋挖钻机的工作过程中，主卷扬经常受到不平稳的施工状况，尤其是在硬岩施工时载荷变化更为明显。当卷扬拉力变化时，压绳器滚筒对钢丝绳的正压力会加大，钢丝绳的综合使用寿命大大降低，且钢丝绳属于易损件，在客户的综合使用成本里占有很大比例。

发明内容

为解决上述问题，本实用新型提供一种旋挖钻机主卷扬压绳器。

本实用新型的目的是以下述方式实现的：

一种旋挖钻机主卷扬压绳器，包括用于压制钢丝绳的滚筒，滚筒两侧安装有耳板，所述耳板的前部固装有限位杆，限位杆的另一端朝向钢丝绳侧面的主卷扬支架且与主卷扬支架之间留有间隙。

所述限位杆位于钢丝绳所在卷筒的半径延长线上。

所述限位杆为顶丝，顶丝螺纹连接有螺母，螺母固装在耳板上。

有益效果：相对于现有技术，本实用新型通过在滚筒耳板上固装限位杆，且限位杆与钢丝绳侧面的主卷扬支架之间留有间隙，使得当主卷扬受到冲击和变化载荷时，滚筒对钢丝绳有一定的正压力和冲击，当冲击或压力过大时限位杆接触主卷扬支架从而将滚筒支撑、固定，起到前限位的作用，避免滚筒过分压制钢丝绳，从而提高了主卷扬钢丝绳的综合使用寿命，且安装、拆卸方便，同时可节约工作材料，节省生产成本。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

其中，1是滚筒，2是耳板，3是限位杆，4是钢丝绳，5是弹簧，6是主卷扬支架。

具体实施方式

如图1所示，一种旋挖钻机主卷扬压绳器，包括用于压制钢丝绳4的滚筒1，滚筒1两侧安装有耳板2，所述耳板2的前部固装有限位杆3，限位杆3的另一端朝向钢丝绳4侧面的主卷扬支架6且与主卷扬支架6之间留有间隙，此间隙可根据实际情况调节，这是由于不同钢丝绳和压绳器弹簧导致的滚筒前后摆动量不同，可以调整限位杆3尺寸或限位杆3与主卷扬支架6之间的间隙来适应这一不同。例如，初始装配时限位杆3与主卷扬支架6之间留有2mm左右的间隙。所述限位杆3可以为一个，设置在滚筒1一侧的耳板2上；也可以为两个，分别设置在滚筒1两侧的耳板2上。

上述耳板2通过耳座（图中未标出）安装在主卷扬支架6上，主卷扬支架6位于钢丝绳4卷筒侧面，主卷扬支架6沿钢丝绳4卷筒半径方向伸出，耳板2的顶部连接有弹簧5，弹簧5另一端安装在主卷扬支架6上，均为现有技术，其结构及其作用在此不再赘述。

为了使限位支撑力最大，所述限位杆3位于钢丝绳4所在卷筒的半径延长线上。

为了便于调节限位杆3与主卷扬支架6之间的间隙，所述限位杆3为顶丝，顶丝螺纹连接有螺母（图中未标出），螺母固装在耳板2上。这样的结构还便于拆卸。

当主卷扬工作时，滚筒1与钢丝绳4接触，滚筒1对钢丝绳4有微小的正压力，防止钢丝绳4松弛时的乱绳、跳绳，限位杆3不起作用。当钢丝绳4有较大冲击载荷时，滚筒1与两侧耳板2一起摆动，当摆动量大于限位杆3与主卷扬支架6之间的预留间隙时，限位杆3接触主卷扬支架6从而将滚筒1支撑、固定，避免滚筒1过分压制钢丝绳4，防止钢丝绳4受到较大的正向冲击载荷。

而且可通过调节限位杆3与主卷扬支架6之间的间隙来调整限位距离，以便适应于不同刚度的钢丝绳和压绳器；而且在卷扬正常施工过程中不影响压绳器滚筒1的预紧，仅在两侧耳座有异常摆动时起前限位的作用。

以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本实用新型整体构思前提下，还可以作出若干改变和改进，这些也应该视为本实用新型的保护范围，这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822262506.6

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209428022U

授权时间:20190924

主分类号:B66D 1/36

专利分类号:B66D1/36

范畴分类:32F;32G;

申请人:郑州郑宇重工有限公司

第一申请人:郑州郑宇重工有限公司

申请人地址:451482 河南省郑州市经济技术开发区宇工路88号综合办公楼三层

发明人:李立敏;裴龙清;吴宛生;杨伟岗;张森林;李康佳;张芳卫;张铁恒;秦金辉;张成;刘春鹏

第一发明人:李立敏

当前权利人:郑州郑宇重工有限公司

代理人:张春;王晓丽

代理机构:41109

代理机构编号:郑州中原专利事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/280cad24fbe85e604d219c69.html