# 简便益智的轴承陀螺论文和设计-智新宇

### 全文摘要

本实用新型涉及物理旋转技术领域，尤其为简便益智的轴承陀螺，包括木板和定位架，所述木板的内侧滑动连接有笔芯，所述笔芯的外侧固定连接有胶带，所述定位架的内侧设有螺钉，所述定位架的内侧固定连接有弹簧，所述弹簧的另一端固定连接有卡块，且卡块的外侧与定位架的内侧滑动连接，所述卡块的外侧设有轴承，所述笔芯的顶端外侧滑动连接有夹板，所述夹板的一端固定连接有扭转弹簧，所述扭转弹簧的内侧固定连接有拉绳，所述拉绳的另一端固定连接有指环，本实用新型中，通过设置的笔芯、胶带和轴承、实现对制作成本降低，对废物二次利用，有利于环境保护，同时，笔芯能够记录陀螺旋转轨迹，有利于观察研究陀螺运动的特点。

### 主设计要求

1.简便益智的轴承陀螺，包括木板(1)和定位架(5)，其特征在于：所述木板(1)的内侧滑动连接有笔芯(2)，所述笔芯(2)的外侧固定连接有胶带(3)，所述定位架(5)的内侧设有螺钉(4)，所述定位架(5)的内侧固定连接有弹簧(6)，所述弹簧(6)的另一端固定连接有卡块(7)，且卡块(7)的外侧与定位架(5)的内侧滑动连接，所述卡块(7)的外侧设有轴承(8)，所述笔芯(2)的顶端外侧滑动连接有夹板(9)，所述夹板(9)的一端固定连接有扭转弹簧(10)，所述扭转弹簧(10)的内侧固定连接有拉绳(11)，所述拉绳(11)的另一端固定连接有指环(12)。

### 设计方案

1.简便益智的轴承陀螺，包括木板(1)和定位架(5)，其特征在于：所述木板(1)的内侧滑动连接有笔芯(2)，所述笔芯(2)的外侧固定连接有胶带(3)，所述定位架(5)的内侧设有螺钉(4)，所述定位架(5)的内侧固定连接有弹簧(6)，所述弹簧(6)的另一端固定连接有卡块(7)，且卡块(7)的外侧与定位架(5)的内侧滑动连接，所述卡块(7)的外侧设有轴承(8)，所述笔芯(2)的顶端外侧滑动连接有夹板(9)，所述夹板(9)的一端固定连接有扭转弹簧(10)，所述扭转弹簧(10)的内侧固定连接有拉绳(11)，所述拉绳(11)的另一端固定连接有指环(12)。

2.根据权利要求1所述的简便益智的轴承陀螺，其特征在于：所述轴承(8)的内侧开设有卡口(a)，卡块(7)的外侧通过卡口(a)与轴承(8)的内侧互相卡合。

3.根据权利要求1所述的简便益智的轴承陀螺，其特征在于：所述夹板(9)的顶端面呈圆弧形设置，且夹板(9)的前后两端内侧均开设有绕线槽(b)，所述夹板(9)的圆心位于笔芯(2)的轴心上。

4.根据权利要求1所述的简便益智的轴承陀螺，其特征在于：所述定位架(5)的内侧设有螺纹，且螺钉(4)的外侧与定位架(5)的内侧螺旋连接，位于前侧的所述螺钉(4)的后端与笔芯(2)的前端相贴合。

5.根据权利要求1所述的简便益智的轴承陀螺，其特征在于：所述木板(1)的外侧顶端和底端均固定连接有防滑垫(13)，且防滑垫(13)由硅胶块制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及物理旋转技术领域，具体为简便益智的轴承陀螺。

背景技术

陀螺形状上半部分为圆形，下方尖锐，从前多用木头制成，现代多为塑料或铁制，玩时可用绳子缠绕，用力抽绳，使直立旋转，或利用发条的弹力旋转，传统古陀螺大致是木或铁制的倒圆锥形，玩法是用鞭子劈，现代已有用发射器发射的陀螺，当然，还有一些“手捻陀螺”十分普及，是青少年们十分熟悉的玩具，风靡全世界，因此，对简便益智的轴承陀螺的需求日益增长。

目前市场上存在的大部分陀螺无法加长旋转时间，制作过程繁琐，其中任何的小零件坏了，也就代表着这陀螺的寿命结束了，现在的陀螺只注重华丽的外表，却忽略了它的质量，现有的陀螺只是单纯的通过它转动那个发射器来操控它的转速，发射器是有最大限制的，所以无法将其转速提高。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供简便益智的轴承陀螺，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

简便益智的轴承陀螺，包括木板和定位架，所述木板的内侧滑动连接有笔芯，所述笔芯的外侧固定连接有胶带，所述定位架的内侧设有螺钉，所述定位架的内侧固定连接有弹簧，所述弹簧的另一端固定连接有卡块，且卡块的外侧与定位架的内侧滑动连接，所述卡块的外侧设有轴承，所述笔芯的顶端外侧滑动连接有夹板，所述夹板的一端固定连接有扭转弹簧，所述扭转弹簧的内侧固定连接有拉绳，所述拉绳的另一端固定连接有指环。

优选的，所述轴承的内侧开设有卡口，卡块的外侧通过卡口与轴承的内侧互相卡合。

优选的，所述夹板的顶端面呈圆弧形设置，且夹板的前后两端内侧均开设有绕线槽，所述夹板的圆心位于笔芯的轴心上。

优选的，所述定位架的内侧设有螺纹，且螺钉的外侧与定位架的内侧螺旋连接，位于前侧的所述螺钉的后端与笔芯的前端相贴合。

优选的，所述木板的外侧顶端和底端均固定连接有防滑垫，且防滑垫由硅胶块制成。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型中，通过设置的笔芯、胶带和轴承、实现对制作成本降低，对废物二次利用，有利于环境保护，同时，笔芯能够记录陀螺旋转轨迹，有利于观察研究陀螺运动的特点。

2、本实用新型中，通过设置的螺钉、定位架和弹簧实现了对陀螺质量的提高，通过手动调节螺钉控制笔芯的轴心位置，避免偏心旋转，加强其转速，延长旋转时间。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图；

图2为本实用新型定位架的安装结构示意图；

图3为本实用新型扭转弹簧的安装结构示意图；

图4为本实用新型图2的A处结构示意图。

图中：1-木板、2-笔芯、3-胶带、4-螺钉、5-定位架、6-弹簧、7-卡块、 8-轴承、9-夹板、10-扭转弹簧、11-拉绳、12-指环、13-防滑垫、a-卡口、 b-绕线槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：

简便益智的轴承陀螺，包括木板1和定位架5，所述木板1的内侧滑动连接有笔芯2，所述笔芯2的外侧固定连接有胶带3，所述定位架5的内侧设有螺钉4，所述定位架5的内侧固定连接有弹簧6，所述弹簧6的另一端固定连接有卡块7，且卡块7的外侧与定位架5的内侧滑动连接，所述卡块7的外侧设有轴承8，所述笔芯2的顶端外侧滑动连接有夹板9，所述夹板9的一端固定连接有扭转弹簧10，所述扭转弹簧10的内侧固定连接有拉绳11，所述拉绳11的另一端固定连接有指环12。

所述轴承8的内侧开设有卡口a，卡块7的外侧通过卡口a与轴承8的内侧互相卡合，这种设置便于拆装轴承8，所述夹板9的顶端面呈圆弧形设置，且夹板9的前后两端内侧均开设有绕线槽b，所述夹板9的圆心位于笔芯2的轴心上，这种设置便于夹板9缠绕拉绳11，所述定位架5的内侧设有螺纹，且螺钉4的外侧与定位架5的内侧螺旋连接，位于前侧的所述螺钉4的后端与笔芯2的前端相贴合，这种设置有利于调节螺钉4控制笔芯2的轴心位置，避免偏心旋转，所述木板1的外侧顶端和底端均固定连接有防滑垫13，且防滑垫13由硅胶块制成，这种设置有利于防止手滑导致陀螺飞出。

工作流程：组装陀螺时，用胶带3在笔芯2的下方缠绕整齐，定位架5 置于胶带3外侧，螺旋拧紧螺钉4，螺钉4的另一端压紧胶带3外侧，实现了对陀螺质量的提高，通过手动调节螺钉4控制笔芯2的轴心位置，避免偏心旋转，加强其转速，延长旋转时间，轴承8套接在定位架5外侧，弹簧6推动卡块7，卡块7的外侧通过卡口a与轴承8的内侧互相卡合并压紧，实现对制作成本降低，对废物二次利用，有利于环境保护，同时，笔芯2能够记录陀螺旋转轨迹，有利于观察研究陀螺运动的特点，陀螺使用时，笔芯2顶端插入木板1内侧，夹板9内侧压紧笔芯2顶端外侧，转动笔芯2，拉绳11通过绕线槽b缠绕在夹板9外侧，将笔芯2垂直立于水平纸面的顶端，左手捏住防滑垫13，防止手滑导致陀螺飞出，向右拉动指环12，拉绳11带动夹板9 和笔芯2一同旋转，夹板9右移滑动脱离笔芯2，陀螺落在纸面上并旋转，笔芯2记录运动轨迹。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009303.8

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209378437U

授权时间:20190913

主分类号:A63H 1/00

专利分类号:A63H1/00

范畴分类:15J;

申请人:无锡职业技术学院

第一申请人:无锡职业技术学院

申请人地址:214121 江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号

发明人:智新宇;袁佳华;陈律

第一发明人:智新宇

当前权利人:无锡职业技术学院

代理人:冯智文

代理机构:32228

代理机构编号:无锡华源专利商标事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/28ae65f2f1f02231c0e1b61d.html