# 土建工程施工中的混凝土质量控制谢利平

朴峰建筑工程有限公司黑龙江150000

摘要：随着现代经济的发展、社会不断进步，土建工程也得到较快发展，在促进社会发展方面发挥着十分重要的作用。在土建工程施工过程中，很多方面因素均会对其施工质量产生较大影响，而比较重要的一点就是混凝土质量，因此，对混凝土质量进行合理控制也就会十分必要，可使土建工程整体施工质量得到较好保证。本文就土建工程施工中的混凝土质量控制进行分析。

关键词：土建施工；混凝土；质量控制

引言

土建工程施工质量将直接影响整个建筑工程的质量，而且严格控制土建混凝土质量，不仅仅可以保证建筑工程项目的质量，也能起到节约建筑材料的作用，不至于让施工人员为了一味增强土建工程的质量而大肆浪费材料，同时也能保证建筑工程的顺利进行与完工，一旦施工期间出现任何混凝土质量问题，将大大拖长工期，增加成本。所以，现阶段研究控制混凝土质量的策略具有很重要的意义。

1土建工程施工中的混凝土主要技术性质

首先，混凝土的和易性。对于混凝土的和易性而言，通常情况也叫作混凝土工作性，这一性质所指的就是在施工条件一定的情况下，通过选择有效措施使混凝土密实性及均匀性得以有效提升，从而可使混凝土拌合物的各种相关操作更加方便。和易性属于混凝土中的一项综合性技术指标，其内容主要包括黏聚性、流动性以及保水性。

其次，混凝土强度。对于混凝土强度而言，其所指的就是在混凝土硬化之后所具备力学性能，根据其硬度可使混凝土抵抗荷载量化能力得到一定反映。一般而言，混凝土强度指标主要包括的内容有抗拉、抗压、抗弯以及抗剪与抗折，还包括握裹强度。

第三，混凝土变形。对于混凝土变形而言，通常情况下包括两个方面内容，其中一个方面为在非荷载作用下出现变形情况，另一方面为在荷载作用下出现变形情况。其中，对于非荷载作用下变形而言，其所包括的主要为干湿变形、化学收缩及温度变形等相关内容。在混凝土混合料中，若水泥使用量过多，则在混凝土内部很容易有化学收缩产生，从而在一定程度上会导致有比较细微的一些裂缝出现，对混凝土质量会产生一定影响。

第四，混凝土耐久性。混凝土耐久性通常情况下所指的就是在实际应用过程中，依据自身强度及外观完整性等各个方面能力，可有效抵抗外界各种破坏因素所产生各种不良影响。混凝土耐久性包括的内容主要为抗冻性、抗渗性以及抗侵蚀行等各个方面。

2影响土建工程施工质量的主要因素分析

2.1土建工程施工材料

社会在不断发展，人们偷工减料的方法也在不断增加，很多建筑公司为了竞标，疯狂降价，为了得到利益，他们只能想尽一切办法降低建筑原材料成本，从而购买一些施工材料不符合标准的劣质产品，土建工程质量事故往往会出现在这里；要知道，施工材料的质量会直接影响整个建筑项目的质量，施工材料的不合格将会引发血案，对社会造成重大的影响。土建工程材料问题不仅仅表现在质量不合格，它往往还表现在对建筑材料的管理不严密、不到位，所以要求我们在施工过程中要对每个施工环节进行详细严格的检查和管理，避免因材料质量问题导致建筑项目工程质量出现问题。

2.2施工队伍总体素质不高

我国教育制度的不完善和教育条件有限，导致了很多工程大学毕业生只懂得施工理论知识，根本不会实际操作。这就导致了我国建筑工程施工人员存在很多缺陷，主要表现在一下几个方面：第一，专业知识欠缺，我国很多施工人员没有系统的学过施工专业知识，很多处理细节的方法就会出现错误；第二，专业施工技术差，造成这个现状的原因是施工人员年龄过大，没有经过正规的教学；第三，施工质量意识、责任感不强，很多施工技术人员得过且过，只为了完成施工任务，没有安全责任意识。

2.3施工环境对土木工程施工质量的影响

除了建筑材料和施工队伍会对建筑工程质量产生影响外，施工环境对土建施工质量的影响也不容小觑，环境不同，施工方案也会随之不同，气候条件和地质环境的改变将会严重影响土建施工的质量，所以要根据不同的环境和气候制定与之适用的施工方案，保证土建工程质量。

3混凝土质量控制的关键环节

3.1设计合理的混凝土配合比

混凝土施工配合比会直接影响混凝土的强度和质量，因此必须设计合理的施工配合比，来达到节约原材料和混凝土的强度、耐久性要求的目的，同时由此配合比制成的混凝土还要有一定的和易性施工要求。

3.2采用合理混凝土的浇筑与振捣方法

（1）分层分段、限时接茬。混凝土的浇筑过程中，不论我们从什么地方开始，都必须进行分层、分段水平浇筑施工，保证混凝土有很好的整体性，连续浇筑分层厚度不得小于20cm。混凝土凝结时间有限，在进行分层、分段施工时一定要防止混凝土水分蒸发过多，产生假凝现象，最后导致混凝土接茬不良；若发生混凝土假凝现象，必须先用振动棒把混凝土捣碎再进行浇筑。

（2）浇前振后，切莫早振。混凝土振实过程为：液化、振动、捣实，早振会导致水泥砂浆与骨料分离、混凝土表面形成色带差和出现波纹。

（3）快插慢拔，振速控制。快插，用1s~2s时间尽快插入，然后上下抽动2次~~3次，整个过程大约持续25s，这样可以帮助混凝土沉落稳定。

3.3加强原材料管理，混凝土材料的变异将影响混凝土强度

材料监管人员要恪尽职守，严禁质量不达标的原材料进入施工现场，发现原材料出现问题时，立即停止此原材料的供应，及时报告高层管理人员，待处理好后再进行原材料供应。

4土建工程施工中混凝土质量控制方法

4.1混凝土原材料质量控制

首先，应当保证混凝土中砂石纯净度，保证砂石中未掺加各种土质，并且要对其进行合理颗粒筛分实验，从而确定砂石颗粒级配能够与相关规定相符合。另外，对于混凝土中所使用的水也应当进行化学物质检测实验，对水分中各种元素含量进行合理测定，从而确定其是否能够在混凝土拌制中进行应用。

其次，在混凝土搅拌过程中应当由专门人员进行现场监督，从而保证其水灰比能够得以较好控制。在有些情况下，由于运距及温度等相关因素影响，实验室内所得出水灰比及外加剂量可能无法与实际施工要求相适应。

再次，在搅拌混凝土过程中应当对均匀度加强注意。在当前土建工程施工过程中，虽然大多数情况下都选择商混，但是施工企业也应当安排专门人员进入施工场地，对混凝土搅拌情况进行现场监督，并且应当结合实际施工进度合理确定混凝土每次运送量，从而防止由于混凝土放置过久而导致降低其质量情况。

4.2混凝土浇筑过程中质量控制

在混凝土浇筑过程中应当保证其密实性及均匀性，在浇筑时应当注意连续进行，若在必要情况下需要间歇，应当尽可能缩短间歇时间。间歇时间应当依据水泥凝结时间及混凝土硬化条件确定，在上一层混凝土凝结前，应当完成浇筑次层混凝土，否则应当设置施工缝。在混凝土分层浇筑过程中，其厚度是由振捣器长短及振动力大小而决定的，同时也应当对混凝土供应量大小及浇筑量进行考虑。

4.3混凝土养护质量控制

在混凝土浇筑完成之后，应当对其实行有效养护，这是混凝土强度能够得以形成的良好保证，同时也是保证混凝土质量的有效方式，因此对混凝土养护进行质量控制十分必要。就当前实际情况而言，混凝土养护方法主要分为两种，即自然养护法与加热养护法。

结语

总之，混凝土是水泥、砂、石、水、外加剂、掺合料等多组成分构成的一种性能多样化的材料，其性能不仅与组成材料的性能有直接关系，而且还与施工技术、所处环境及维护条件等有关。要在设计方法、施工技术以及维护要求等方面进一步研究，以促进我国混凝土结构技术的进一步发展。

参考文献：

[1]李德生．土建工程中混凝土施工的质量控制问题［J］．经营管理者，2013（32）

[2]邢波．刍议土建工程中混凝土施工质量控制［J］．中国新技术新产品，2011（18）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/29642a1a1541f549e20144d9.html