# 建筑外墙装饰施工对呼吸式双层玻璃幕墙的应用

孔凡全1李明秀2

1.大连凡高装饰设计工程有限公司辽宁116600；2.大连金华建筑工程集团有限公司辽宁116600

摘要：外墙的装饰施工不仅起到保护建筑使用寿命的作用，还是美化建筑外观的有效措施。因而，外墙装饰不仅应该考虑到建筑外墙装饰的施工质量，还需对装饰艺术及色彩进行分析，色彩烘托气氛在极大的程度上是通过色彩建筑物的外墙来实现的，色彩作为视觉元素，建筑物的大小、构成及形状都对使用者的心情产生影响，且建筑色彩作为一种装饰手段，还能成为建筑物的一种标志，从而使建筑艺术颇具美观，给人以视觉的震撼力。本文从呼吸式双层玻璃幕墙的不同形式出发，分析了呼吸式双层玻璃幕墙的应用优势，针对建筑外墙装饰施工对呼吸式双层玻璃幕墙的应用进行详细探究。

关键词：建筑；外墙装饰；呼吸式双层玻璃幕墙；应用

引言

在建筑施工中，幕墙施工技术得到了广泛的推广，进一步提高了建筑物整体的美观效果。分析建筑工程施工中的幕墙施工技术，不仅可以有效的掌握施工技术的要点，还可以确保建筑施工的质量。在我国社会经济的发展中，建筑行业的发展更是快速。科学技术的发展以及生产力的提高促进了建筑物建设的进程，幕墙施工技术作为建筑施工中重要的一部分，随着经济、科学技术以及人们生活质量的发展和提高，受到了越来越高的关注度。

一、呼吸式双层玻璃幕墙的不同形式

1、封闭式内循环体系式

这种形式的幕墙非常适合用于冬季天气寒冷的北方建筑物，它的装饰特点设计在“封闭”二字上，也就是说它的外层玻璃完全封闭的，这种封闭的玻璃材质有断热型材与钢板玻璃组成，内层由单片钢化玻璃组成，这种幕墙在在中间设置通风层，通风层的厚度在12厘米～20厘米范围内。此幕墙的通风间层与建筑物的排风管相连，形成一个合理的空气循环系统，建筑物可以利用这个空气循环系统调节室内的温度，将外部的空气引入到室内，是室内空气自由流动，形成热量缓冲层，从而调节室内温度。夏季，将室内的空气排除室外；冬季，利用温室效应积蓄的热量传到室内，以便于节能。

2、敞开式外循环体系式幕墙

这种类型的幕墙，和是相对于封闭式内循环幕墙而言的，它的设计是亮点是，通过敞开系统进行进行室内的通风。敞开式外循环幕墙内外两层幕墙之间装有进风和排风装置。此种类型的幕墙可以通过热通道内设置的窗帘，随时调节外界阳光照射对室内的影响。它在设计时内外两层均设置热通道，而且二者的距离一般在50-60厘米范围内浮动。冬季，通过关闭排/进风口操作，在阳光的照射下，换气层中的空气温度上升，能起到很好的保温作用，从而减少建筑物的取暖费用；夏季，打开换气层的进/排风口，通过烟囱效应把通风间层内的热量带走，内层玻璃的温度下降，室内温度也会相应的降低[1]。

二、呼吸式双层玻璃幕墙的应用优势

1、节能性

呼吸式双层玻璃幕墙与传统的单层幕墙相比，有一定的优势。单层幕墙主要是通过材料本身的特性达到一定的节能效果。而呼吸式幕墙是根据温室效应和烟囱效应的原理进行节能问题的减排。这种节能熊爱国比单层玻璃的节能效果要高出大约50％。

2、防晒功能

根据呼吸式双层玻璃幕墙的工作原理，可以知道他能形成以个空气缓冲层。在冬季，可以使进入到室内的温度升高；夏季，室外的热辐射被挡在缓冲层之后，进而排除室外，使室内的温度不受外界高温的影响。所以说它能够很好的节约采暖制冷能源，同时利用换气层防止日晒，而又不影响里面的效果。

3、通风方便

呼吸式双层玻璃幕墙的有很好的通风作用，不管天气是好还是坏，呼吸式幕墙都不需要开窗，换气层可以自动将室外的自然输到室内，通过这种空气循环源源不断的为室内提供新鲜的空气。

4、隔音效果好

在隔音效果方面，双层玻璃幕墙比单层幕墙要高10倍左右，双层玻璃幕墙良好的隔音效果给室内工作的人员提供了一个安静的环境，从而提高了室内的舒适度[2]。

5、美观、大方

双层玻璃幕墙不管是从外观上还是从结构上，均给人一种亮丽、大方、气派的感觉。为现代化的建筑设计提供了一种新的表现形式，很好的体现了现代建筑的纤细、轻盈通透和精美，具有很高的观赏性。

三、建筑外墙装饰施工对呼吸式双层玻璃幕墙的应用

1、敞开式外循环体系呼吸式玻璃幕墙中的应用

1.1井式双层玻璃幕墙

这种幕墙的设计类型是一组箱式单元与一个通风口相通基层的竖井，竖井一般比较深，有利于加速空气流动，提高室内通风效率，比较适合用于夏季炎热的地区。井式双层玻璃幕墙是通过烟窗效应进行各个功能的发挥，它的外层幕墙不需要经常开窗换气，自身有很好的换气功能，在一定程度上隔绝外部噪音的干扰，但是它在施工时对竖井的要求比较高，所以它不适宜用于高层建筑。

1.2走廊式双层玻璃幕墙

这种幕墙设计形式是一种外挂式走廊，它的通风间层的设计比较特殊，这种走廊的竖向间层是一一隔断的形式。外层幕墙的通风设置一般设在每层的顶棚处，室内通风量一般是通过调节板进行控制。严寒的冬季，走廊玻璃在太阳光的照射下，温度升高，从而提高室内的温度，减少资源的浪费。

1.3多层式双层玻璃幕墙

它的通风设计是通过水平、垂直方向的几个房间相连接而进行的，但是有些建筑的通风间层既没有水平分割，也没有竖向分割，仅仅依靠底层和屋顶出的通风口形成通风。在冬季，关闭通风口，利用温室效应保证室内温度。此种玻璃幕墙与外界的隔音效果比较好，但是建筑内部隔音效果不佳。可以用于外部环境比较嘈杂的地方。

2、通风间层与材料的应用

呼吸式幕墙的各种性能的正常发挥，离不开通风间层进出风口的设计和材料的选用，比如，在冬季呼吸式幕墙通过通风间层的温室效应，来保持室内温度的舒适；夏季，利用呼吸式幕墙的烟囱效应来降低室内的温度，以便节约能源[3]。

3、玻璃幕墙施工工艺

首先放线，在玻璃幕墙的施工过程中，测量放线是一个十分重要的步骤，是保证整体施工质量的重要环节。放线过程中，测量人员在进入施工现场之后，要将第2层作为基准层进行放线。并对施工现场的具体结构以及埋件的尺寸等进行核对和检查，然后对立面分格尺寸予以确定。如果发现具体的尺寸存在不合理的地方，要及时的反馈给设计部的相关工作人员，由其结合具体的施工情况和要求等，合理调整分格的尺寸；其次安装骨架，通过不锈钢螺栓，将立柱和支座连接在一起。通过满焊，对支座和预埋件予以固定并适当调整。在安装立柱的时候，埋件安装校核完毕之后，首先要安装幕墙立柱，并采用从结构的底部向上安装的方式；然后安装横梁和防火层，利用防噪音垫片和不锈钢螺丝等将将立柱与横梁连接起来，并保证接缝的严密性和安装的牢固性。连接完毕后就那些检查，保证相邻两横梁安装角码的水平标高偏差小于或者等于1mm。在安装同一层安装角码的时候，应该采用自下而上的方式。防火层的按照要保证楼板间的镀锌铁板就具有良好的密封性和牢固性，且具有良好的视觉效果。安装的过程中，为了避免对腐蚀玻璃膜层，要注意所有的防火岩棉都不能直接接触到玻璃。最后待面板安装完毕之后，为了保证玻璃装饰幕墙的后期使用效果和使用寿命等，还需要进行嵌缝和封顶以及封边。要对墙边和顶部，以及底部等各个部位均予以修边和密封。在板材的缝隙等部位经常会存在施工遗留的杂物或者各种灰尘和油污等，直接予以密封，无法达到良好的密封效果。

结束语

近年来，幕墙作为建筑工程中的重要组成部分，幕墙的施工对建筑整体的外观具有直接的影响，严重地说，还对对人们的生命财产安全具有负影响。所以，就要求工作人员做好建筑幕墙工程施工的管理工作，控制好建筑幕墙的质量，从而确保施工质量的安全性。

参考文献：

[1]舒丽芳.双层玻璃幕墙在夏热冬冷气候区应用的能耗研究[D].浙江大学，2013.

[2]王丽.玻璃幕墙的技术特征及其表现力研究[D].浙江大学，2013.

[3]黄旭新.建筑外墙装饰施工的相关问题漫谈[J].中华民居（下旬刊），2013（04）：99-100.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/29b06175dc50485938c7b684.html