# SPEEK/B-SPEEK共混质子交换膜的制备及其性能

### 论文摘要

聚醚醚酮进行磺化,得到了磺化聚醚醚酮（SPEEK）,再先后与氯化亚砜和对甲苯磺酰胺反应,制备侧链含磺酰亚胺基的聚醚醚酮（B-SPEEK）。将SPEEK和B-SPEEK以不同的比例共混制备质子交换膜,研究了共混膜的结构、质子交换容量、吸水率、电导率、力学性能和热性能等。结果表明:SPEEK与B-SPEEK按质量比为1.0∶1.0制备的共混膜具有较好的力学性能（拉伸强度25.3 MPa,断裂伸长率45.1%）和最高的电导率（在80℃的条件下,电导率为0.227 S/cm）,是一类非常有潜力的质子交换膜。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要仪器与试剂

- 1.2 B-SPEEK的制备

- 1.3 SPEEK/B-SPEEK共混质子交换膜的制备

- 1.4 测试与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 B-SPEEK的结构表征

- 2.2 SPEEK/B-SPEEK共混质子交换膜的热稳定性分析

- 2.3 SPEEK/B-SPEEK共混质子交换膜的力学性能

- 2.4 SPEEK/B-SPEEK共混质子交换膜的吸水率和IEC

- 2.5 SPEEK/B-SPEEK共混质子交换膜的电导率

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 章勤,黄酉腊

关键词: 聚醚醚酮,磺酰亚胺基,共混膜,质子交换膜,燃料电池

来源: 合成树脂及塑料 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,材料科学,工业通用技术及设备,电力工业

单位: 宁波市镇海区环境监测站

分类号: TM911.4;TB383.2

页码: 10-13+18

总页数: 5

文件大小: 1223K

下载量: 63

### 相关论文文献

- [1].仿生氧交换膜技术的进展及对功能纺织品的启示[J]. 上海纺织科技 2015(07)

- [2].两性质子交换膜的研究进展[J]. 高分子通报 2017(12)

- [3].质子交换膜中的传质分析[J]. 工程热物理学报 2012(02)

- [4].直接甲醇燃料电池用双重交联结构聚苯醚基质子交换膜的制备及性能[J]. 膜科学与技术 2019(06)

- [5].高考新常态——有关交换膜的电解池试题[J]. 数理化解题研究 2016(10)

- [6].交换膜原理在电化学考题中的应用[J]. 数理化解题研究(高中版) 2011(03)

- [7].高温质子交换膜技术改进研究[J]. 应用能源技术 2018(09)

- [8].全钒液流电池用质子交换膜的研究进展[J]. 高分子通报 2018(10)

- [9].质子交换膜燃料电池的研究开发与应用[J]. 山东化工 2020(16)

- [10].镁离子对质子交换膜性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2020(09)

- [11].天津大学成功研发出一种新颖的取向型复合质子交换膜[J]. 水处理技术 2019(03)

- [12].磷酸掺杂咪唑金翁盐聚苯醚基高温质子交换膜的制备和性能[J]. 高分子材料科学与工程 2018(01)

- [13].机动车用质子交换膜燃料电池的研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2017(01)

- [14].高温质子交换膜的研究进展[J]. 材料导报 2016(11)

- [15].基于陶瓷电极的质子交换膜在低温常压合成氨中的应用[J]. 科技创新导报 2014(15)

- [16].氢能质子交换膜燃料电池核心技术和应用前景[J]. 自然杂志 2020(01)

- [17].压缩对质子交换膜燃料电池传输特性的影响[J]. 数字制造科学 2019(04)

- [18].温度对质子交换膜燃料电池阻抗特性的影响研究[J]. 矿冶工程 2020(04)

- [19].聚吡咯复合质子交换膜[J]. 科技经济导刊 2016(35)

- [20].燃料电池用质子交换膜的研究进展[J]. 电源技术 2016(10)

- [21].非氟质子交换膜的研究[J]. 品牌(下半月) 2014(11)

- [22].质子交换膜燃料电池概述[J]. 科技与企业 2013(20)

- [23].质子交换膜中国专利分析[J]. 广州化工 2012(08)

- [24].聚合物质子溶剂在质子交换膜中的应用[J]. 电源技术 2011(04)

- [25].质子交换膜燃料电池双极板材料研究进展[J]. 能源研究与信息 2010(01)

- [26].无氟质子交换膜的研究和进展[J]. 广东化工 2010(07)

- [27].交流两电极法测量质子交换膜零度以下电导率[J]. 电源技术 2008(05)

- [28].质子交换膜燃料电池水管理研究现状[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [29].锰离子及过氧化氢对质子交换膜稳定性的影响[J]. 电源技术 2017(02)

- [30].燃料电池质子交换膜研究进展与展望[J]. 高分子通报 2017(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2a37e5e36857f8720c96b0ac.html