# 格栅式水泥土挡墙论文_孙刚

导读:本文包含了格栅式水泥土挡墙论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:挡墙,格栅,水泥,基坑,水压,位移,高压。

### 格栅式水泥土挡墙论文文献综述

孙刚[1]（2015）在《格栅状重力式水泥土挡墙帷幕结构实践应用》一文中研究指出根据实际工程具体情况,在液化场地基坑开挖5.0 m采用格栅状重力式水泥土搅拌桩挡土墙作为帷幕结构的施工技术,就施工现场情况、施工工艺及质量控制要点进行了论述,实践表明采用格栅状重力式水泥土挡墙止水帷幕具有较好的经济效益和社会效益。(本文来源于《山西建筑》期刊2015年25期）

黄镜[2]（2015）在《格栅式搅拌水泥土挡墙在淤泥质基坑支护中的应用》一文中研究指出格栅式的搅拌水泥土挡墙支护,是处理淤泥质基坑支护的现代化工艺。其造价低,操作工艺简单,施工周期较短,可以有效确保基坑支护质量。格栅式搅拌水泥土挡墙可以处理大边坡与深开挖等问题,确保基坑边坡的安全性与稳定性,从而在一定程度上加强工程项目的施工质量。本文主要针对格栅式搅拌水泥土挡墙在淤泥质基坑支护中的运用进行了分析与探讨。(本文来源于《现代物业(上旬刊)》期刊2015年02期）

宋建峰[3]（2014）在《格栅式搅拌水泥土挡墙在淤泥质基坑支护中的应用》一文中研究指出本文根据项目基坑支护地质勘查报告及周边实际情况,制定了格栅式搅拌水泥土挡墙方案,对搅拌施工工艺进行介绍,提出基坑开挖要求,并制定了挡墙在施工过程中的监测方案以及应急预案等。经过实践,此方案在基坑开挖中,监测结果满足规范,施工便利,取得了优良的效果。(本文来源于《中华民居(下旬刊)》期刊2014年03期）

吴义章[4]（2004）在《格栅式水泥土挡墙的稳定性问题研究》一文中研究指出格栅式水泥土挡墙作为重力式挡土墙的一种延伸和发展，主要仍以结构自身重力来维持围护结构在侧向土压力作用下的稳定，同时兼具有支护和止水功能，而且具有施工噪音低，造价经济，可在密集建筑群中进行施工，对周围建筑物及地下管线影响较小等优点，一般适用于软土地区深度小于7m的基坑工程，如结合其它的支护型式，则适用范围会大大拓宽。本文在大量调研的基础上，对格栅式水泥土挡墙的稳定性问题作了较深入的研究，主要在以下几个方面取得了具体成果： 1．水土压力的计算方法 本文认为挡土墙与周围土体之间的相互作用力即水土压力的计算，对于透水性较强的土，宜按水土分算的原则进行；而对于透水性较弱的土，采用水土合算原则则更便于工程运用。另外，考虑渗流影响时，墙体周围土体中的水压力不再是静水压力。实际上，地下水的渗流效应将使挡土墙后土体中的水压力减小，同时使挡土墙前土体中的水压力增大。所以根据水流连续性原理，本文提出了一个考虑渗流及墙体宽度影响的水土压力简化计算方法，同时用有限元法计算了多种工况下的水压力的变化规律。结果表明，水头损失主要发生在相对弱透水层，且水压力系数明显地受到土层分布、墙体尺寸、基坑内外的水头差的影响；并且地下水的渗流一般使墙后土体作用在墙上的侧压力减小，而当被动土压力系数小于1.176时，墙前土体作用在墙上的侧压力增大。 2．稳定性验算 一般的，格栅式水泥土挡墙按重力式挡土墙进行设计计算，即包括抗倾覆、抗水平滑动、抗圆弧滑动、抗渗流稳定性验算、挡土墙本身的强度以及墙基的承载力验算等。通过对比有地下水时多种工况下考虑及不考虑渗流影响的格栅式水泥土挡墙的抗倾覆和抗水平滑动稳定分项系数证实地下水的渗流对格栅式水泥土挡墙的稳定性有很大影响：随着基坑内外水头差及土体的内摩擦角的增大，考虑与不考虑渗流影响的稳定抗力分项系数之间的差异越来越大；随着墙底及基坑以下土体透水性的减弱，考虑渗流影响的稳定抗力分项系数越来越小。这说明常规的不考虑渗流影响的格栅式水泥土挡墙稳定性的分析有时过于保守，而有时又偏于危险。为提高格栅式水泥土挡墙的抗倾覆和抗水平滑动稳定性，在保证渗流稳定的前提下，可以采用降低基坑内水位、墙底进入相对强透水层、适当增强坑底土的透水性等方法。 本文从理论上证实了格栅式水泥土挡墙的抗倾覆稳定性不仅受墙体两侧土压力的大小、郑州大学硕士学位论文分布，墙体的几何尺寸及自重影响，而且还受控于墙底土体的承载力。通过引入Vesic公式计算墙基能够承受偏心极限荷载，得到了墙基能够为抵抗挡墙倾覆失稳提供的极限力矩，据此本文建议了新的评价格栅式水泥土挡墙抗倾覆稳定性的方法。计算结果表明，墙底土体内摩擦角越大，挡土墙倾覆转动中心越靠近墙趾，抗倾覆抗力分项系数越大。即软弱地基上的格栅式水泥土挡墙的抗倾覆稳定性显着低于坚硬地基上的挡土墙的抗倾覆稳定性。现行规范方法由于没有考虑墙底土体的承载力，仅适用于坚硬地基上的格栅式水泥土挡墙，当墙基土体较软时，会高估格栅式水泥土挡墙的抗倾覆稳定性，这样根据其结果设计的挡土墙抗倾覆稳定性可能是不够的。 另外，本文认为，在重视流土(流砂)这类突发性渗流破坏的同时，还要重视管涌对基坑的危害，尽管后者的发生是渐进的。 3.水平位移计算 本文认为格栅式水泥土挡墙的稳定性也可通过墙体的水平位移来反映，并建议按土与墙体相互作用的原理进行挡土墙水平位移的计算。在平面应变假定下，忽略开挖引起的土体回弹，当桩长与墙宽之比较小时，把格栅式水泥土挡墙视为刚体，同时假定在土体处于弹性状态时，作用在挡墙上的土压力和位移之间呈线性关系，且弹簧系数可用“m”法计算，从而提出一个计算格栅式水泥土挡墙水平位移的近似计算方法。该方法可同时得到墙体两侧土体的屈服范围、实际土压力的分布，由墙两侧土体的屈服情况即可判定其稳定性。计算结果表明，当开挖深度较浅时，墙体两侧土体处于弹性状态，墙顶水平位移基本上随深度增大而线性增加，当开挖深度增加到一定程度后，随着开挖深度的增加，墙体两侧土体开始进于屈服状态且屈服范围越来越大，同时墙顶水平位移与开挖深度的关系曲线越来越陡，直到最后墙体倾覆为止。另外还探讨了墙体尺寸对格栅式水泥土挡墙水平位移的影响。为了控制水平位移，可以增宽墙体和增大桩长。但是当墙体较宽或桩长较大时，再这样作效果并不明显。 最后，用双曲线模型讨论了土体与水泥土挡墙之间的非线性相互作用。在对非线性平衡方程组求解时，将其转化为求极值问题的极值点。通过和线性模型有关结果的比较，可以看出:两种模型算得的墙顶水平位移随开挖深度变化的规律基本相似，但双曲线模型的结果较大;基坑开挖较浅时，两种模型算得的土压力分布相差不大，但是随着基坑开挖深度的增大，土体的屈服范围越来越大，两种模型算得的土压力分布的差异会越来越大，即土体的非线性的影响也越来越显着。(本文来源于《郑州大学》期刊2004-03-15）

### 格栅式水泥土挡墙论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

格栅式的搅拌水泥土挡墙支护,是处理淤泥质基坑支护的现代化工艺。其造价低,操作工艺简单,施工周期较短,可以有效确保基坑支护质量。格栅式搅拌水泥土挡墙可以处理大边坡与深开挖等问题,确保基坑边坡的安全性与稳定性,从而在一定程度上加强工程项目的施工质量。本文主要针对格栅式搅拌水泥土挡墙在淤泥质基坑支护中的运用进行了分析与探讨。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 格栅式水泥土挡墙论文参考文献

[1].孙刚.格栅状重力式水泥土挡墙帷幕结构实践应用[J].山西建筑.2015

[2].黄镜.格栅式搅拌水泥土挡墙在淤泥质基坑支护中的应用[J].现代物业(上旬刊).2015

[3].宋建峰.格栅式搅拌水泥土挡墙在淤泥质基坑支护中的应用[J].中华民居(下旬刊).2014

[4].吴义章.格栅式水泥土挡墙的稳定性问题研究[D].郑州大学.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2a3f63f7dbcb79e581d02b4f.html