# 积石峡水电站论文_黄运锋,李莹

导读:本文包含了积石峡水电站论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:水电站,移民,面板,混凝土,支座,预应力,库区。

### 积石峡水电站论文文献综述

黄运锋,李莹[1]（2018）在《抗震节能设计方案在移民安置方面的应用研究——以积石峡水电站移民安置为例》一文中研究指出水库移民作为非自愿移民安置的典型,因为涉及社会、政治、经济、文化、宗教、环境、技术等诸多方面而独具复杂性与艰巨性。新的社会形势下,如何参考帕累托最优状态达到社会资源的最优分配,如何参考补偿原理提出合理化的移民安置设计方案成为了众多学者皓首穷经的研究方向。在抗震防灾迫切需求、建筑节能日趋重要的背景下,以积石峡水电站移民安置工作为例,浅析抗震节能设计方案在移民安方面的应用研究。(本文来源于《建材发展导向》期刊2018年24期）

李祥[2]（2018）在《黄河积石峡水电站通过枢纽工程竣工安全鉴定》一文中研究指出2018年9月12日～21日,中国水利水电建设工程咨询有限公司组织安全鉴定专家组一行26人在西宁顺利完成了积石峡枢纽工程竣工安全鉴定第叁次现场活动。专家组分为防洪、地质、水工、施工、安全监测、金属结构及机电工程7个专业组进行安全鉴定报告编制工作,通过阅研、分析参建单位自检报告,编制完成了各专业相关报告章节内容并与相关单位就报告内容及发现的有关问题进行了交流讨(本文来源于《水力发电》期刊2018年12期）

顾锡学[3]（2017）在《积石峡水电站溢洪道超大型弧门铰支座预应力锚索施工》一文中研究指出积石峡水电站溢洪道超大型弧门铰支座采用OVM15-27型、OVM15-19型预应力锚索是提高弧门液压油缸基础锚固,保证工程设计功能及大型弧门安全运行的重要措施。文章针对积石峡水电站溢洪道堰闸段超大型弧门的安装运行,重点介绍了OVM15-27型及OVM15-19型预应力锚索的施工特性、工艺过程及成果分析。(本文来源于《水利水电施工》期刊2017年03期）

马成俊,王刚[4]（2016）在《循化县积石峡水电站库区移民安置问题实证分析》一文中研究指出循化撒拉族自治县积石峡水电站库区移民安置工作存在较多问题,在一定程度上影响着该地区社会稳定与经济发展,成为制约当地经济社会发展的"瓶颈"。由于水库移民安置工作周期长、相关政策多涉及移民的切身利益,故需认真评估和梳理。在库区移民安置工作中,惟有将法治思维和法治方式贯彻于移民安置工作始终,将尊重和保障库区移民"合法权益"作为安置工作的前提、创新库区移民安置方式、适当提高库区征地补偿标准及后期扶持补助资金、将前期补偿补助与后期扶持政策有效对接,方能化解库区移民安置相关难题。(本文来源于《青海民族研究》期刊2016年03期）

张伟,崔文娟,蔡新合,郭永康,顾斌[5]（2015）在《积石峡水电站面板堆石坝不均匀沉降控制措施》一文中研究指出积石峡水电站面板堆石坝坝址位于左右岸不对称的复式河谷地带。为预防面板堆石坝不均匀沉降的发生,施工中采用坝基处理、分期分区填筑、坝料洒水碾压、坝体浸水等措施。经后期监测,仅发生了约2mm的不均匀沉降,取得了良好的控制效果。(本文来源于《《土石坝技术》2015年论文集》期刊2015-12-01）

黄燕妮,陈树联,顾永明,唐鹏程[6]（2015）在《积石峡水电站混凝土面板堆石坝监测设计》一文中研究指出积石峡水电站混凝土面板堆石坝监测系统设计全面完整,保障了施工期、下闸蓄水期及后期运行等各阶段安全监测的需要。设计中充分考虑了工程特点和地质、地形条件,取得了完整的大坝竖向位移、台阶状的复式地形基础堆石体之间相对变形等资料,为层状岩基、不对称基础混凝土面板堆石坝安全监测积累了成功经验,具有较广泛的推广价值。(本文来源于《《土石坝技术》2015年论文集》期刊2015-12-01）

张燕霞[7]（2015）在《积石峡水电站混凝土面板堆石坝周边缝变形监测简析》一文中研究指出面板堆石坝周边缝变形的大小,直接关系到该种坝型大坝的安全运行。积石峡水电站混凝土面板堆石坝周边缝的变形监测是积石峡水电站变形监测的重要监测项目之一。为了掌握该电站混凝土面板堆石坝周边缝的变形监测,本文对周边缝的变形监测数据进行了简要分析并评价了混凝土面板堆石坝周边缝的运行状态。(本文来源于《水电与抽水蓄能》期刊2015年05期）

胥伟[8]（2015）在《积石峡水电站趾板混凝土浇筑施工工艺》一文中研究指出积石峡水电站大坝趾板混凝土按设计分为29块,分块长度为13~15m。趾板坡度为15°~33°,建基面最低高程为EL1760m,左岸趾板宽7.4m,右岸趾板宽4~6m,趾板与基岩之间设有Φ28锚筋连接,趾板表面布有Φ25钢筋网片,间距20cm,两趾板间和周边缝处设有D型、F型铜止水(用于面板连接)。详细介绍了积石峡水电站趾板混凝土施工的工艺流程。(本文来源于《科技视界》期刊2015年22期）

郭彦江[9]（2015）在《固结灌浆8m不分段施工在积石峡水电站工程中的应用》一文中研究指出按规范要求,固结灌浆入岩大于6m可分段灌浆,在积石峡水电站溢洪道及电站进水口固结灌浆施工中,设计采用段长8m不分段灌浆施工,灌浆施工达到预期的的效果。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2015年04期）

魁小玲[10]（2015）在《积石峡水电站移民安置工程超投资分析》一文中研究指出水电建设征地移民安置涉及到社会经济领域的各个方面,移民安置工程工期长、变更频繁,尤其在青海少数民族地区,工程建设面临更为复杂的自然地理地质环境、宗教信仰、民族安定等问题,建设征地移民安置工程超投资现象尤为严重。总结积石峡水电站征地移民安置工作中遇到的问题,提出了合理性建议。(本文来源于《水利水电工程造价》期刊2015年01期）

### 积石峡水电站论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

2018年9月12日～21日,中国水利水电建设工程咨询有限公司组织安全鉴定专家组一行26人在西宁顺利完成了积石峡枢纽工程竣工安全鉴定第叁次现场活动。专家组分为防洪、地质、水工、施工、安全监测、金属结构及机电工程7个专业组进行安全鉴定报告编制工作,通过阅研、分析参建单位自检报告,编制完成了各专业相关报告章节内容并与相关单位就报告内容及发现的有关问题进行了交流讨

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 积石峡水电站论文参考文献

[1].黄运锋,李莹.抗震节能设计方案在移民安置方面的应用研究——以积石峡水电站移民安置为例[J].建材发展导向.2018

[2].李祥.黄河积石峡水电站通过枢纽工程竣工安全鉴定[J].水力发电.2018

[3].顾锡学.积石峡水电站溢洪道超大型弧门铰支座预应力锚索施工[J].水利水电施工.2017

[4].马成俊,王刚.循化县积石峡水电站库区移民安置问题实证分析[J].青海民族研究.2016

[5].张伟,崔文娟,蔡新合,郭永康,顾斌.积石峡水电站面板堆石坝不均匀沉降控制措施[C].《土石坝技术》2015年论文集.2015

[6].黄燕妮,陈树联,顾永明,唐鹏程.积石峡水电站混凝土面板堆石坝监测设计[C].《土石坝技术》2015年论文集.2015

[7].张燕霞.积石峡水电站混凝土面板堆石坝周边缝变形监测简析[J].水电与抽水蓄能.2015

[8].胥伟.积石峡水电站趾板混凝土浇筑施工工艺[J].科技视界.2015

[9].郭彦江.固结灌浆8m不分段施工在积石峡水电站工程中的应用[J].中国新技术新产品.2015

[10].魁小玲.积石峡水电站移民安置工程超投资分析[J].水利水电工程造价.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2a62a26e16948fca615e76d7.html