# 用于清洗螺丝的装置论文和设计-张维哲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于清洗螺丝的装置，包括集液槽，集液槽内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒，以及支承滚筒转动的平置支撑管；滚筒包括：与支撑管共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，将装卸料口封闭的可拆卸盖板，以及设于其中一个端板外沿上的齿环；支撑管贯穿上述一对端板的轴孔；主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱，各橡胶柱的侧周壁上覆盖有刷毛；支撑管的一端外接清洗液输送管，支撑管的另一端封闭；支撑管上还设有若干喷头，各喷头都位于滚筒内部；齿环配有驱动其转动的驱动机构。本实用新型用于清洗螺丝的装置，其能对螺丝进行清洗处理。

### 主设计要求

1.用于清洗螺丝的装置，其特征在于，包括集液槽，集液槽内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒，以及支承滚筒转动的平置支撑管；所述支撑管的两端分别伸出至集液槽外部，且支撑管与集液槽固定连接；所述滚筒包括：与支撑管共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，将装卸料口封闭的可拆卸盖板，以及设于其中一个端板外沿上的齿环；上述一对端板的中心处分别设有：供支撑管贯穿的轴孔；支撑管贯穿上述一对端板的轴孔；所述主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱，各橡胶柱的侧周壁上覆盖有刷毛；所述支撑管的一端外接清洗液输送管，支撑管的另一端封闭；支撑管上还设有若干喷头，各喷头都位于滚筒内部，各喷头沿支撑管轴向等间隔设置，且各喷头都朝下设置；清洗液输送管通过支撑管的内腔与各喷头连通；所述齿环与支撑管共轴心，齿环配有驱动其转动的驱动机构；驱动机构包括：与齿环啮合的齿轮，以及驱动齿轮转动的电机。

### 设计方案

1.用于清洗螺丝的装置，其特征在于，包括集液槽，集液槽内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒，以及支承滚筒转动的平置支撑管；

所述支撑管的两端分别伸出至集液槽外部，且支撑管与集液槽固定连接；

所述滚筒包括：与支撑管共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，将装卸料口封闭的可拆卸盖板，以及设于其中一个端板外沿上的齿环；

上述一对端板的中心处分别设有：供支撑管贯穿的轴孔；支撑管贯穿上述一对端板的轴孔；

所述主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱，各橡胶柱的侧周壁上覆盖有刷毛；

所述支撑管的一端外接清洗液输送管，支撑管的另一端封闭；支撑管上还设有若干喷头，各喷头都位于滚筒内部，各喷头沿支撑管轴向等间隔设置，且各喷头都朝下设置；清洗液输送管通过支撑管的内腔与各喷头连通；

所述齿环与支撑管共轴心，齿环配有驱动其转动的驱动机构；驱动机构包括：与齿环啮合的齿轮，以及驱动齿轮转动的电机。

2.根据权利要求1所述的用于清洗螺丝的装置，其特征在于，所述清洗液输送管上设有流量调节阀。

3.根据权利要求2所述的用于清洗螺丝的装置，其特征在于，所述支撑管与各轴孔的结合部分别设有轴承。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及用于清洗螺丝的装置。

背景技术

螺丝是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理，循序渐进地紧固器物机件的工具。螺丝加工完成后，需要对其进行清洗处理。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于清洗螺丝的装置，其能对螺丝进行清洗处理。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是设计一种用于清洗螺丝的装置，包括集液槽，集液槽内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒，以及支承滚筒转动的平置支撑管；

所述支撑管的两端分别伸出至集液槽外部，且支撑管与集液槽固定连接；

所述滚筒包括：与支撑管共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，将装卸料口封闭的可拆卸盖板，以及设于其中一个端板外沿上的齿环；

上述一对端板的中心处分别设有：供支撑管贯穿的轴孔；支撑管贯穿上述一对端板的轴孔；

所述主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱，各橡胶柱的侧周壁上覆盖有刷毛；

所述支撑管的一端外接清洗液输送管，支撑管的另一端封闭；支撑管上还设有若干喷头，各喷头都位于滚筒内部，各喷头沿支撑管轴向等间隔设置，且各喷头都朝下设置；清洗液输送管通过支撑管的内腔与各喷头连通；

所述齿环与支撑管共轴心，齿环配有驱动其转动的驱动机构；驱动机构包括：与齿环啮合的齿轮，以及驱动齿轮转动的电机。

优选的，所述清洗液输送管上设有流量调节阀。

优选的，所述支撑管与各轴孔的结合部分别设有轴承。

本实用新型的优点和有益效果在于：提供一种用于清洗螺丝的装置，其能对螺丝进行清洗处理。

开启盖板，将待清洗的螺丝投入滚筒内部，再将盖板盖上；清洗液输送管向支撑管输送清洗液，各喷头将清洗液喷出；驱动机构驱动齿环转动，进而使滚筒转动；滚筒转动的过程中，螺丝不断翻滚，并与清洗液接触，且螺丝会与橡胶柱上的刷毛接触，清洗液与刷毛可对螺丝进行清洗处理。

附图说明

图1是本实用新型的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

本实用新型具体实施的技术方案是：

如图1所示，一种用于清洗螺丝的装置，包括集液槽1，集液槽1内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒2，以及支承滚筒2转动的平置支撑管3；

所述支撑管3的两端分别伸出至集液槽1外部，且支撑管3与集液槽1固定连接；

所述滚筒2包括：与支撑管3共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，将装卸料口封闭的可拆卸盖板21，以及设于其中一个端板外沿上的齿环22；

上述一对端板的中心处分别设有：供支撑管3贯穿的轴孔；支撑管3贯穿上述一对端板的轴孔；

所述主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱23，各橡胶柱23的侧周壁上覆盖有刷毛（图中未示出刷毛）；

所述支撑管3的一端外接清洗液输送管4，支撑管3的另一端封闭；支撑管3上还设有若干喷头31，各喷头31都位于滚筒2内部，各喷头31沿支撑管3轴向等间隔设置，且各喷头31都朝下设置；清洗液输送管4通过支撑管3的内腔与各喷头31连通；

所述齿环22与支撑管3共轴心，齿环22配有驱动其转动的驱动机构；驱动机构包括：与齿环22啮合的齿轮51，以及驱动齿轮51转动的电机52。

所述清洗液输送管4上设有流量调节阀41。

所述支撑管3与各轴孔的结合部分别设有轴承32。

开启盖板21，将待清洗的螺丝投入滚筒2内部，再将盖板21盖上；清洗液输送管4向支撑管3输送清洗液，各喷头31将清洗液喷出；驱动机构驱动齿环22转动，进而使滚筒2转动；滚筒2转动的过程中，螺丝不断翻滚，并与清洗液接触，且螺丝会与橡胶柱23上的刷毛接触，清洗液与刷毛可对螺丝进行清洗处理。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104589.8

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209531562U

授权时间:20191025

主分类号:B08B 3/02

专利分类号:B08B3/02;B08B3/10;B08B1/02

范畴分类:26P;

申请人:苏州上格五金有限公司

第一申请人:苏州上格五金有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路28号

发明人:张维哲

第一发明人:张维哲

当前权利人:苏州上格五金有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2af6d49209b981d2b2dbf3a0.html