# 一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构论文和设计-张廷保

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，包括底壳，所述底壳的内腔顶端固接有第一吸声海绵，所述第一吸声海绵的顶端固接有压电陶瓷，所述压电陶瓷的顶端中心位置相贴有钢环，所述钢环的外壁固接有钢杆，所述钢杆的另一端固接有圆环，所述底壳的顶端开有螺纹槽，所述底壳的顶端相贴有顶壳，所述顶壳的底端固接有端盖，所述端盖的外壁加工有螺纹，所述螺纹与螺纹槽螺纹连接，所述顶壳的内腔顶端固接有第二吸声海绵。该用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，可以简单高效地完成声音信号的骨传导，而且具有良好的防水效果，避免装置在潮湿阴雨天气中受损，避免了有水进入装置中，同时安装和拆卸都十分简单便捷。

### 主设计要求

1.一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，包括底壳（1），其特征在于：所述底壳（1）的内腔顶端固接有第一吸声海绵（2），所述第一吸声海绵（2）的顶端固接有压电陶瓷（3），所述压电陶瓷（3）的顶端中心位置相贴有钢环（4），所述钢环（4）的外壁固接有钢杆（5），所述钢杆（5）的另一端固接有圆环（6），所述底壳（1）的顶端开有螺纹槽（7），所述底壳（1）的顶端相贴有顶壳（8），所述顶壳（8）的底端固接有端盖（9），所述端盖（9）的外壁加工有螺纹（10），所述螺纹（10）与螺纹槽（7）螺纹连接，所述顶壳（8）的内腔顶端固接有第二吸声海绵（11），所述第二吸声海绵（11）与钢环（4）和圆环（6）相贴，所述顶壳（8）的顶端固接有支撑座（12），所述底壳（1）的内腔顶端中心位置固接有钢柱（13），所述钢柱（13）贯穿第一吸声海绵（2）、压电陶瓷（3）、钢环（4）、第二吸声海绵（11）、顶壳（8）和支撑座（12），所述钢柱（13）的顶端固接有接触膜（14），所述接触膜（14）的外壁固接有塑胶密封圈（15），所述塑胶密封圈（15）与支撑座（12）相贴。

### 设计方案

1.一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，包括底壳（1），其特征在于：所述底壳（1）的内腔顶端固接有第一吸声海绵（2），所述第一吸声海绵（2）的顶端固接有压电陶瓷（3），所述压电陶瓷（3）的顶端中心位置相贴有钢环（4），所述钢环（4）的外壁固接有钢杆（5），所述钢杆（5）的另一端固接有圆环（6），所述底壳（1）的顶端开有螺纹槽（7），所述底壳（1）的顶端相贴有顶壳（8），所述顶壳（8）的底端固接有端盖（9），所述端盖（9）的外壁加工有螺纹（10），所述螺纹（10）与螺纹槽（7）螺纹连接，所述顶壳（8）的内腔顶端固接有第二吸声海绵（11），所述第二吸声海绵（11）与钢环（4）和圆环（6）相贴，所述顶壳（8）的顶端固接有支撑座（12），所述底壳（1）的内腔顶端中心位置固接有钢柱（13），所述钢柱（13）贯穿第一吸声海绵（2）、压电陶瓷（3）、钢环（4）、第二吸声海绵（11）、顶壳（8）和支撑座（12），所述钢柱（13）的顶端固接有接触膜（14），所述接触膜（14）的外壁固接有塑胶密封圈（15），所述塑胶密封圈（15）与支撑座（12）相贴。

2.根据权利要求1所述的一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，其特征在于：所述底壳（1）的外壁固接有第一塑胶套（16），所述顶壳（8）的外壁固接有第二塑胶套（17）。

3.根据权利要求2所述的一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，其特征在于：所述第一塑胶套（16）的顶端开有凹槽（18），所述第二塑胶套（17）的底端固接有齿纹（19），所述齿纹（19）与凹槽（18）间隙配合。

4.根据权利要求2所述的一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，其特征在于：所述第一塑胶套（16）和第二塑胶套（17）的左右两侧均加工有防滑纹（20）。

5.根据权利要求1所述的一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，其特征在于：所述底壳（1）的顶端固接有密封垫（21），所述密封垫（21）与顶壳（8）相贴。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及防水技术领域，具体为一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构。

背景技术

骨传导是一种声音传导方式，即将声音转化为不同频率的机械振动，通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液传递、螺旋器、听神经、听觉中枢来传递声波，相对于通过振膜产生声波的经典声音传导方式，骨传导省去了许多声波传递的步骤，能在嘈杂的环境中实现清晰的声音还原，而且声波也不会因为在空气中扩散而影响到他人，而骨传导技术已经应用在了耳机、扬声器等设备上，但是现有的骨传导声音传导设备并不具有优良的防水性能，在潮湿阴雨天气容易发生故障，不小心落进水里等情况更会造成设备的损坏。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，包括底壳，所述底壳的内腔顶端固接有第一吸声海绵，所述第一吸声海绵的顶端固接有压电陶瓷，所述压电陶瓷的顶端中心位置相贴有钢环，所述钢环的外壁固接有钢杆，所述钢杆的另一端固接有圆环，所述底壳的顶端开有螺纹槽，所述底壳的顶端相贴有顶壳，所述顶壳的底端固接有端盖，所述端盖的外壁加工有螺纹，所述螺纹与螺纹槽螺纹连接，所述顶壳的内腔顶端固接有第二吸声海绵，所述第二吸声海绵与钢环和圆环相贴，所述顶壳的顶端固接有支撑座，所述底壳的内腔顶端中心位置固接有钢柱，所述钢柱贯穿第一吸声海绵、压电陶瓷、钢环、第二吸声海绵、顶壳和支撑座，所述钢柱的顶端固接有接触膜，所述接触膜的外壁固接有塑胶密封圈，所述塑胶密封圈与支撑座相贴。

优选的，所述底壳的外壁固接有第一塑胶套，所述顶壳的外壁固接有第二塑胶套。

优选的，所述第一塑胶套的顶端开有凹槽，所述第二塑胶套的底端固接有齿纹，所述齿纹与凹槽间隙配合。

优选的，所述第一塑胶套和第二塑胶套的左右两侧均加工有有防滑纹。

优选的，所述底壳的顶端固接有密封垫，所述密封垫与顶壳相贴。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，通过，端盖、螺纹和螺纹槽的配合将顶壳和底壳紧密连接在一起，有效防止水进入，同时便于安装和拆卸，通过塑胶密封圈完成对于支撑座的密闭，以压电陶瓷运用逆压电效应，将电信号转变为振动，将振动信号经由接触膜与颅骨的接触完成骨传导，所以该用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，可以简单高效地完成声音信号的骨传导，而且具有良好的防水效果，避免装置在潮湿阴雨天气中受损，避免了有水进入装置中，同时安装和拆卸都十分简单便捷。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为图1的顶壳、支撑座、钢柱和接触膜的连接结构示意图；

图3为图1的第一吸声海绵、压电陶瓷和第二吸声海绵的连接结构示意图；

图4为图1的底壳、顶壳、第一塑胶套和第二塑胶套的连接结构示意图。

图中：1、底壳，2、第一吸声海绵，3、压电陶瓷，4、钢环，5、钢杆，6、圆环，7、螺纹槽，8、顶壳，9、端盖，10、螺纹，11、第二吸声海绵，12、支撑座，13、钢柱，14、接触膜，15、塑胶密封圈，16、第一塑胶套，17、第二塑胶套，18、凹槽，19、齿纹，20、防滑纹，21、密封垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构，包括底壳1，底壳1的内腔顶端固接有第一吸声海绵2，防止声音信号被底壳1吸收，第一吸声海绵2的顶端固接有压电陶瓷3，以压电陶瓷3运用逆压电效应将电信号转变为振动，压电陶瓷3的顶端中心位置相贴有钢环4，钢环4的外壁固接有钢杆5，钢杆5的另一端固接有圆环6，用以完成支撑，底壳1的顶端开有螺纹槽7，底壳1的顶端相贴有顶壳8，顶壳8的底端固接有端盖9，使得端盖9与顶壳8固定在一起，端盖9的外壁加工有螺纹10，螺纹10与螺纹槽7螺纹连接，使得顶壳8与底壳1连接在一起，起到防水效果，并且安装和拆卸都十分方便，顶壳8的内腔顶端固接有第二吸声海绵11，第二吸声海绵11与钢环4和圆环6相贴，避免声音信号被顶壳8吸收，顶壳8的顶端固接有支撑座12，底壳1的内腔顶端中心位置固接有钢柱13，使得压电陶瓷3的振动经由钢柱13传递，钢柱13贯穿第一吸声海绵2、压电陶瓷3、钢环4、第二吸声海绵11、顶壳8和支撑座12，钢柱13的顶端固接有接触膜14，通过接触膜14和人的颅骨相接触，从而实现骨传导功能，接触膜14的外壁固接有塑胶密封圈15，塑胶密封圈15与支撑座12相贴，避免装置进水，底壳1的外壁固接有第一塑胶套16，顶壳8的外壁固接有第二塑胶套17，增大对装置的保护作用，第一塑胶套16的顶端开有凹槽18，第二塑胶套17的底端固接有齿纹19，齿纹19与凹槽18间隙配合，使得第一塑胶套16与第二塑胶套17连接得更加紧密，增强防水效果，第一塑胶套16和第二塑胶套17的左右两侧均加工有有防滑纹20，便于拿持，底壳1的顶端固接有密封垫21，密封垫21与顶壳8相贴，增强底壳1和顶壳8之间的防水效果。

当工作人员需要该用于骨传导声音传导设备的防水型塑胶结构工作时，将顶壳8扣在底壳1的顶端，转动顶壳8，使得端盖9插入螺纹槽7中，通过螺纹10与螺纹槽7完成螺纹连接，使得连接更加紧密，起到防水效果，当电信号输入后，由于逆压电效应，压电陶瓷3将电信号转变为振动，这个随着激励信号变化的振动信号，经由钢柱13传递至接触膜14上，以接触膜14接触人的颅骨，从而实现骨传导功能，以塑胶密封圈15完成接触膜14与支撑座12的密封，起到防水效果，以第一吸声海绵2和第二吸声海绵11吸收振动，防止电信号被底壳1和顶壳8传递，增加声音传递的精确性，提高音质，通过第一塑胶套16和第二塑胶套17完成对于装置的缓冲保护效果，避免装置因外力损坏。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端” 、 “顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所述的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中， 除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、 “连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920106892.1

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209170649U

授权时间:20190726

主分类号:H04R 9/02

专利分类号:H04R9/02;H04R1/02

范畴分类:38B;

申请人:深圳市鑫中鑫塑胶五金有限公司

第一申请人:深圳市鑫中鑫塑胶五金有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园94号1层

发明人:张廷保

第一发明人:张廷保

当前权利人:深圳市鑫中鑫塑胶五金有限公司

代理人:李绍飞

代理机构:44482

代理机构编号:深圳市凯博企服专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b4f5e728bf301b49f475b12.html