# Ce和V双掺杂对γ-TiAl基合金塑性和电子结构的影响

### 论文摘要

γ-TiAl基合金是具有优异综合性能和重要应用价值的高温结构材料。室温塑性不足抑制了这类合金的广泛应用。原子替位双掺杂是改善其室温塑性的有效方法之一。采用基于密度泛函理论的第一性原理方法,计算研究了Ce和V原子替位双掺杂γ-TiAl基合金的几何结构、总能量、弹性常数、电子态密度、重叠布居数、电荷密度和差分电荷密度等,并计算了原子平均形成能、弹性模量比、赝能隙。由原子平均形成能和Born-Huang判据可知,各个Ce和V替位双掺杂γ-TiAl基合金体系都具有能量稳定性和力学稳定性。由弹性模量比预测,各个Ce和V替位双掺杂γ-TiAl基合金体系的塑性均有明显改善。通过对典型合金体系Ti8Al6CeV的重叠布居数和电荷密度分析,揭示材料塑性改善的内在因素是:Ce和V替位双掺杂使Al-3p与Ti-3d轨道间的共价结合显著弱化; Ti-d与Ti-d轨道间的杂化显著增强;而Al与Al原子间的共价结合明显弱化。

### 论文目录

- 1 结构模型和计算方案

- 1.1 结构模型

- 1.2 计算方案设置

- 2 计算结果与分析

- 2.1 晶格结构及参量

- 2.2 形成能和稳定性

- 2.3 弹性模量和塑性

- 2.4 电子性质和塑性

- 2.5 双掺杂体系中的化学键性质

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋庆功,朱燕霞,王丽杰,顾威风,胡雪兰,康建海

关键词: 基合金,塑性,电子结构,化学键,第一性原理

来源: 稀有金属 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国民航大学理学院低维材料与技术研究所,中国民航大学中欧航空工程师学院

基金: 国家自然科学基金项目(51201181),中国民航大学自然科学基金项目(08CAUC-S02)资助

分类号: TG146.23

DOI: 10.13373/j.cnki.cjrm.xy18080016

页码: 942-951

总页数: 10

文件大小: 1650K

下载量: 110

### 相关论文文献

- [1].挤压温度对γ-TiAl基合金组织与性能均匀性的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(03)

- [2].热挤压γ-TiAl基合金的组织演变[J]. 中国有色金属学报 2010(S1)

- [3].等温热变形过程Ti-45.5Al-2Cr-2Nb-0.15B合金组织及力学性能变化[J]. 铸造技术 2014(06)

- [4].Ti-45.5A1-2Cr-2Nb-0.15B合金热挤压组织与拉伸性能研究[J]. 金属学报 2013(06)

- [5].4d过渡金属替位掺杂γ-TiAl基合金的第一性原理研究[J]. 材料导报 2014(02)

- [6].β相区凝固的铸造γ-TiAl基合金的微观组织(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(02)

- [7].γ-TiAl基合金汽车排气阀吸铸充型过程水模拟[J]. 金属学报 2011(11)

- [8].溶胶-凝胶法制备的Al_2O_3涂层及其对γ-TiAl合金的高温氧化防护[J]. 中国有色金属学报 2009(08)

- [9].γ-TiAl基合金弹性和塑性尺度效应所对应内在特征尺寸的关系[J]. 中国有色金属学报 2015(02)

- [10].双辉等离子Cr-Si共渗改善γ-TiAl基合金耐磨性能的研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2011(03)

- [11].Ti-44Al-8Nb-1B合金在700℃下的氧化行为[J]. 钛工业进展 2010(05)

- [12].晶粒尺寸和片层厚度对全片层γ-TiAl基合金屈服强度的影响[J]. 航空材料学报 2009(04)

- [13].γ-TiAl基合金的高温氧化行为研究[J]. 热加工工艺 2014(18)

- [14].基于CA方法的Ti-45Al合金定向凝固过程微观组织模拟[J]. 铸造 2010(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b542a3a8652fc9c36ebf645.html