# 基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统论文和设计-瞿成松

### 全文摘要

本实用新型涉及监测井技术领域的基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，包括竖直设置的井管以及盖住井管上端口的井盖，还包括水位传感器、电控单元、远程控制单元、用于抽出井管内积水的抽水机构；水位传感器安装在井盖下侧并处于井管之内，水位传感器与电控单元连接；电控单元设有与远程控制单元通讯的无线通讯模块；井盖下侧插装有与无线通讯模块连接的天线，天线以井盖下侧为准向下延伸，且天线设有若干根且在井盖处于盖合位置时贴靠井管内壁。可自动测量水位，具有操作过程便捷简单、效率高、质量好、受干扰度小和使用寿命长的优点。

### 主设计要求

1.基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，包括竖直设置的井管(9)以及盖住井管(9)上端口的井盖(1)，其特征在于：还包括水位传感器(3)、电控单元(4)、远程控制单元(8)、用于抽出井管(9)内积水的抽水机构；所述水位传感器(3)安装在井盖(1)下侧并处于井管(9)之内，所述水位传感器(3)的感应端朝下，所述水位传感器(3)与电控单元(4)连接；所述电控单元(4)设有与远程控制单元(8)通讯的无线通讯模块(4a)；所述井盖(1)下侧插装有与无线通讯模块(4a)连接的天线(5)，所述天线(5)以井盖(1)下侧为准向下延伸，且所述天线(5)设有若干根且在井盖(1)处于盖合位置时贴靠井管(9)内壁。

### 设计方案

1.基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，包括竖直设置的井管(9)以及盖住井管(9)上端口的井盖(1)，其特征在于：还包括水位传感器(3)、电控单元(4)、远程控制单元(8)、用于抽出井管(9)内积水的抽水机构；

所述水位传感器(3)安装在井盖(1)下侧并处于井管(9)之内，所述水位传感器(3)的感应端朝下，所述水位传感器(3)与电控单元(4)连接；

所述电控单元(4)设有与远程控制单元(8)通讯的无线通讯模块(4a)；

所述井盖(1)下侧插装有与无线通讯模块(4a)连接的天线(5)，所述天线(5)以井盖(1)下侧为准向下延伸，且所述天线(5)设有若干根且在井盖(1)处于盖合位置时贴靠井管(9)内壁。

2.根据权利要求1所述的基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，其特征在于：所述井盖(1)下侧边缘处设有一圈密封槽(1a)，所述密封槽(1a)上插装有环形的密封圈(2)，所述密封圈(2)环绕且包围井管(9)上端口，且所述密封圈(2)用于密封井盖(1)与井管(9)之间的间隙。

3.根据权利要求1所述的基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，其特征在于：所述井盖(1)上设有起观察水位作用的通孔(1b)。

4.根据权利要求3所述的基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，其特征在于：所述抽水机构包括水泵(7)、抽水管(6)，所述水泵(7)固定在井盖(1)之外的地面基础上，所述抽水管(6)一端接通水泵(7)的抽水端，所述抽水管(6)穿过通孔(1b)并伸入井管(9)之内。

5.根据权利要求1所述的基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，其特征在于：所述天线(5)至少设有三根。

6.根据权利要求4所述的基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，其特征在于：所述抽水管(6)的吸水端的高度位置与警戒水位相适配。

7.根据权利要求4所述的基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，其特征在于：所述水泵(7)与远程控制单元(8)无线通讯连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及监测井技术领域，具体来说，是测试地下水水位的监测井井口装置。

背景技术

目前，基坑降水现场条件不好，坑内多项作业相互交叉，坑外空间小，有的地方还要让位于交通。因此，现场观测井出现破坏情况比较多。传统方法只有利用人工的方式来监测水位，井口容易被破坏，抢救辅助成本高，对基坑降水带来系列不良影响。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，可自动测量水位，具有操作过程便捷简单、效率高、质量好、受干扰度小和使用寿命长的优点。

本实用新型的目的是这样实现的：基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，包括竖直设置的井管以及盖住井管上端口的井盖，还包括水位传感器、电控单元、远程控制单元、用于抽出井管内积水的抽水机构；

所述水位传感器安装在井盖下侧并处于井管之内，所述水位传感器的感应端朝下，所述水位传感器与电控单元连接；

所述电控单元设有与远程控制单元通讯的无线通讯模块；

所述井盖下侧插装有与无线通讯模块连接的天线，所述天线以井盖下侧为准向下延伸，且所述天线设有若干根且在井盖处于盖合位置时贴靠井管内壁。

进一步地，所述井盖下侧边缘处设有一圈密封槽，所述密封槽上插装有环形的密封圈，所述密封圈环绕且包围井管上端口，且所述密封圈用于密封井盖与井管之间的间隙。

进一步地，所述井盖上设有起观察水位作用的通孔。

进一步地，所述抽水机构包括水泵、抽水管，所述水泵固定在井盖之外的地面基础上，所述抽水管一端接通水泵的抽水端，所述抽水管穿过通孔并伸入井管之内。

进一步地，所述天线至少设有三根。

进一步地，所述抽水管的吸水端的高度位置与警戒水位相适配。

进一步地，所述水泵与远程控制单元无线通讯连接。

本实用新型的有益效果在于：可由水位传感器自动监测水位情况，水位信息可通过电控单元的无线通讯模块上传到远程控制单元，以便操作人员能够同时远程监控多个井管内的水位，在水位超过预警高度之后，操作人员通过远程控制单元确定需要排水的井管，然后自动启动对应该井管的水泵，将井管内多余的水抽出，以达到控制水位的目的。另外，天线不仅起到通讯的作用，还起到了快速确定井盖位置的作用，井盖能够在盖合井管的同时锁定其位置，以免井盖产生位置偏移；总而言之，可自动测量水位，具有操作过程便捷简单、效率高、质量好、受干扰度小和使用寿命长的优点。

附图说明

图1是本实用新型的总图。

图中，1井盖，1a密封槽，1b通孔，2密封圈，3水位传感器，4电控单元，4a无线通讯模块，5天线，6抽水管，7水泵，8远程控制单元，9井管。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型进一步说明。

如图1所示，基于安全保护无线测试地下水水位的监控系统，包括竖直设置的井管9以及盖住井管9上端口的井盖1，还包括水位传感器3、电控单元4、远程控制单元8、用于抽出井管9内积水的抽水机构。

上述水位传感器3安装在井盖1下侧并处于井管9之内，水位传感器3的感应端朝下，水位传感器3与电控单元4连接。

上述电控单元4设有与远程控制单元8通讯的无线通讯模块4a。

上述井盖1下侧插装有与无线通讯模块4a连接的天线5，天线5可以是钢筋或其他构件，天线5可以焊接在井盖1下侧，也可以通过螺栓固定连接在井盖1下侧，天线5以井盖1下侧为准向下延伸，且天线5设有若干根且在井盖1处于盖合位置时贴靠井管9内壁，井盖1能够在盖合井管9的同时锁定其位置，以免井盖1产生位置偏移。

上述井盖1下侧边缘处设有一圈密封槽1a，密封槽1a上插装有环形的密封圈2，密封圈2环绕且包围井管9上端口，且密封圈2用于密封井盖1与井管9之间的间隙。

上述井盖1上设有起观察水位作用的通孔1b。

上述抽水机构包括水泵7、抽水管6，水泵7固定在井盖1之外的地面基础上，抽水管6一端接通水泵7的抽水端，抽水管6穿过通孔1b并伸入井管9之内。

上述天线5至少设有三根。

上述抽水管6的吸水端的高度位置与警戒水位相适配。

上述水泵7与远程控制单元8无线通讯连接。

使用时，由水位传感器3自动监测水位情况，水位信息可通过电控单元4的无线通讯模块4a上传到远程控制单元8，以便操作人员能够同时远程监控多个井管9内的水位，在水位超过预警高度之后，操作人员通过远程控制单元8确定需要排水的井管9，然后自动启动对应该井管9的水泵7，将井管9内多余的水抽出，以达到控制水位的目的。反之，实施地下水自动回灌。

以上是本实用新型的优选实施例，本领域普通技术人员还可以在此基础上进行各种变换或改进，在不脱离本实用新型总的构思的前提下，这些变换或改进都应当属于本实用新型要求保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822246820.5

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209168392U

授权时间:20190726

主分类号:G08C 17/02

专利分类号:G08C17/02

范畴分类:33C;

申请人:上海长凯岩土工程有限公司

第一申请人:上海长凯岩土工程有限公司

申请人地址:200000 上海市杨浦区军工路1076号031幢A68室

发明人:瞿成松

第一发明人:瞿成松

当前权利人:上海长凯岩土工程有限公司

代理人:王一琦

代理机构:31227

代理机构编号:上海伯瑞杰知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2c1f5ceb732c94b002e4fda0.html