# 一种纺织废料收集脱水机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种纺织废料收集脱水机，有效解决布料脱水时无法去除废料的问题；其解决的技术方案是包括脱水桶，脱水桶的中心安装有竖直能转动的转轴，转轴上套装有能拆卸的套筒，转轴能带动套筒一同转动；套筒的上下两端分别安装有一个水平支撑杆，支撑杆的两端安装有夹子；脱水桶的内壁上圆周均布有多个竖直的管道；每个管道上从上至下依次均布有多个喷头，管道连接有气源或水源；脱水桶的下方安装有收集箱；脱水桶的底部经通孔与收集箱相连通；收集箱内设有竖直的滤网，收集箱上安装有排水孔，本实用新型提高了脱水的便携性，有利于废料的去除。

### 主设计要求

1.一种纺织废料收集脱水机，包括脱水桶（1），其特征在于，脱水桶（1）的中心安装有竖直能转动的转轴（2），转轴（2）上套装有能拆卸的套筒（3），转轴（2）能带动套筒（3）一同转动；套筒（3）的上下两端分别安装有一个水平支撑杆（4），支撑杆（4）的两端安装有夹子（5）；脱水桶（1）的内壁上圆周均布有多个竖直的管道（6）；每个管道（6）上从上至下依次均布有多个喷头（7），多个管道（6）间隔连接有气源或水源；脱水桶（1）的下方安装有收集箱（8）；脱水桶（1）的底部经通孔（9）与收集箱（8）相连通；收集箱（8）内设有竖直的滤网（10），收集箱（8）上安装有排水孔（11）。

### 设计方案

1.一种纺织废料收集脱水机，包括脱水桶（1），其特征在于，脱水桶（1）的中心安装有竖直能转动的转轴（2），转轴（2）上套装有能拆卸的套筒（3），转轴（2）能带动套筒（3）一同转动；套筒（3）的上下两端分别安装有一个水平支撑杆（4），支撑杆（4）的两端安装有夹子（5）；脱水桶（1）的内壁上圆周均布有多个竖直的管道（6）；每个管道（6）上从上至下依次均布有多个喷头（7），多个管道（6）间隔连接有气源或水源；脱水桶（1）的下方安装有收集箱（8）；脱水桶（1）的底部经通孔（9）与收集箱（8）相连通；收集箱（8）内设有竖直的滤网（10），收集箱（8）上安装有排水孔（11）。

2.根据权利要求1所述的一种纺织废料收集脱水机，其特征在于，所述的转轴（2）的下端贯穿脱水桶（1）的底板，并置于脱水桶（1）的下方，转轴（2）的下端经锥齿轮组与电机连接。

3.根据权利要求1所述的一种纺织废料收集脱水机，其特征在于，所述的套筒（3）和转轴（2）之间通过键与键槽进行配合；同时转轴（2）上安装有位于套筒（3）下端的限位块（12）。

4.根据权利要求1所述的一种纺织废料收集脱水机，其特征在于，所述的管道（6）圆周均布为六个，脱水桶（1）的外侧安装有上下两个环形管（13），上方的环形管（13）与其中三个管道（6）连通；下方的环形管（13）与另外三个连通；上方的环形管（13）连接有气源，下方的环形管（13）连接有水源。

5.根据权利要求1所述的一种纺织废料收集脱水机，其特征在于，所述的收集箱（8）经竖直的滤网（10）分割为左右两个区域，排水孔（11）安装在左侧区域；脱水桶（1）底板上的通孔（9）与收集箱（8）右侧区域相通；同时收集箱（8）的右侧区域上开设有排污口（14）；排污口（14）经能拆卸的挡板阻挡。

6.根据权利要求1所述的一种纺织废料收集脱水机，其特征在于，所述的收集箱（8）的底部安装有倾斜朝左的挡水板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及纺织机械设备技术领域，特别是一种纺织废料收集脱水机。

背景技术

纺织是取自纺纱与织布的总称，但是随着纺织知识体系和学科体系的不断发展和完善，特别是非织造纺织材料和三维复合编织等技术产生后，现在的纺织已经不仅是传统的手工纺纱和织布，也包括无纺布技术，现代三维编织技术，现代静电纳米成网技术等生产的服装用、产业用、装饰用纺织品。

在纺织中包括原棉处理、梳棉、粗纺等过程，这些过程中均会在布料产生大量的废料，主要包括粉尘、棉絮和线头。粉尘会引发各种呼吸疾病，而棉絮和线头则可以二次利用，但是现有的处理装置一般只是利用布料在水中的流动，去除一部分棉絮或者线头，大部分的还是会残留在布料上，因此无法彻底的将粉尘、棉絮和线头收集在一起，进行处理。

实用新型内容

针对上述情况，为解决现有技术中存在的问题，本实用新型之目的就是提供一种纺织废料收集脱水机，可有效解决布料脱水时无法去除废料的问题。

其解决的技术方案是包括脱水桶，脱水桶的中心安装有竖直能转动的转轴，转轴上套装有能拆卸的套筒，转轴能带动套筒一同转动；套筒的上下两端分别安装有一个水平支撑杆，支撑杆的两端安装有夹子；脱水桶的内壁上圆周均布有多个竖直的管道；每个管道上从上至下依次均布有多个喷头，管道连接有气源或水源；脱水桶的下方安装有收集箱；脱水桶的底部经通孔与收集箱相连通；收集箱内设有竖直的滤网，收集箱上安装有排水孔。

本实用新型操作方便，结构巧妙，成本低廉，制造方便，安全有效，大大提高了脱水的便携性，有利于废料的去除。

附图说明

图1为本实用新型的主视剖面图。

图2为图1中A-A剖面图。

图3为本实用新型收集箱的立体示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步详细说明。

由图1至图3给出，本实用新型包括脱水桶1，脱水桶1的中心安装有竖直能转动的转轴2，转轴2上套装有能拆卸的套筒3，转轴2能带动套筒3一同转动；套筒3的上下两端分别安装有一个水平支撑杆4，支撑杆4的两端安装有夹子5；脱水桶1的内壁上圆周均布有多个竖直的管道6；每个管道6上从上至下依次均布有多个喷头7，多个管道6间隔连接有气源或水源；脱水桶1的下方安装有收集箱8；脱水桶1的底部经通孔9与收集箱8相连通；收集箱8内设有竖直的滤网10，收集箱8上安装有排水孔11。

为了实现转轴2的安装以及转动，所述的转轴2的下端贯穿脱水桶1的底板，并置于脱水桶1的下方，转轴2的下端经锥齿轮组与电机连接。

为了使套筒3能随转动一同转动，并能够拆卸，所述的套筒3和转轴2之间通过键与键槽进行配合；同时转轴2上安装有位于套筒3下端的限位块12。

为了实现管道6的喷水或者喷气，所述的管道6圆周均布为六个，脱水桶1的外侧安装有上下两个环形管13，上方的环形管13与其中三个管道6连通；下方的环形管13与另外三个连通；上方的环形管13连接有气源，下方的环形管13连接有水源。

为了实现废料的收集和取出，所述的收集箱8经竖直的滤网10分割为左右两个区域，排水孔11安装在左侧区域；脱水桶1底板上的通孔9与收集箱8右侧区域相通；同时收集箱8的右侧区域上开设有排污口14；排污口14经能拆卸的挡板阻挡。

为了便于排水，所述的收集箱8的底部安装有倾斜朝左的挡水板。

本实用新型使用时,首先取出套筒3和与套筒3固定的支撑杆4；而后将布料通过套筒3上下两端的支撑杆4进行固定；通过上下总共四个夹子5，可以将布料不整的固定在上下两个支撑杆4之间；同时也可以认为的增加夹子5的长度和数量，便于更好的夹紧布料。

而后便可以启动电机，此时电机转动转轴2进行转动，转轴2与套筒3之间又通过键与键槽进行配合，因此套筒3和支撑杆4也会随之转动；从而使布料进行转动；紧接着，便可以打开水泵，使水经环形管13和管道6从喷头7中高速喷出；由于水流具有一定的速度，因此可以对布料进行冲刷，使布料上的灰尘，以及棉絮和线头可以尽可能的被冲刷先去。

经冲刷后的废料会经脱水桶1底部上的通孔9进入到收集箱8的内部，并且由于收集箱8的底部安装有挡水板，因此水会经滤网10从收集箱8的排水孔11流出，使废料存留在收集箱8的右侧区域内部。

同时当冲洗一段时间后，此时便可以关闭水泵，并打开气泵，使高速气流从另外是三个管道6上的喷头7中喷出，并对布料上的水、线头、棉絮等进行吹扫；如此一来，一方面由于空气流动会加快布料的干燥速度，另一方面，气流也会将一部分的废料吹下去，使其不再附着在布料上。

经过一段时间的吹扫后，布料的水分不多后，便可以将布料取出，换另外的布料进行处理。

等收集箱8内的废料积累过多后，此时便可以通过排污口14将手机箱内的废料进行处理或者回收。

本装置中，巧妙的采用了将布料通过支撑的方式进行固定；并使布料经支撑后可以进行转动，这就会增大脱水桶1内的空气的流动速度，一方面可以利用离心力脱水，另一方面也可以利用空气流动大，进行烘干；加快了布料的脱水速度。

本装置中，采用了两组管道6，一组水洗，一组风吹，两种方式均可以对布料上的废料进行去除，同时水的流速和风的流速应得以控制，使其既能取出废料，又不会对布料产生损坏；尤其是利用风吹，在吹掉废料的同时，又可以加快布料的干燥。

本装置通过滤网10将收集箱8分为两个区域，其废料可以大部分的留在收集箱8的内部，便于回收处理。

本实用新型操作方便，结构巧妙，成本低廉，制造方便，安全有效，大大提高了脱水的便携性，有利于废料的去除。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920289282.X

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209584569U

授权时间:20191105

主分类号:D06B 1/02

专利分类号:D06B1/02;D06B23/04;D06B15/09;D06B15/10

范畴分类:24F;

申请人:河南世贤纺织科技有限公司

第一申请人:河南世贤纺织科技有限公司

申请人地址:476000 河南省商丘市夏邑县跨越大道西段北侧

发明人:邵明奎;刘帅;李远彩;张娜

第一发明人:邵明奎

当前权利人:河南世贤纺织科技有限公司

代理人:伍俊慧

代理机构:41137

代理机构编号:郑州博派知识产权代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2c5157c29350344dc2e9e473.html