# 杨木木粉在酸性氯化胆碱/丙三醇中的快速液化研究

### 论文摘要

将可再生的木质纤维生物质进行液化转化制备高分子化合物可减少化石资源的消耗。以氯化胆碱/丙三醇低共熔溶剂为液化试剂,硫酸为催化剂,研究不同的反应条件包括液化温度、液化时间、催化剂浓度、液固比等对杨木木粉液化率的影响,并借助傅里叶变换红外（FTIR）、凝胶渗透色谱（GPC）和气相色谱-质谱（GC-MS）对水溶性、丙酮溶和丙酮不溶（液化残渣）3个组分液化产物进行分析。结果表明,反应条件为240℃、15 min、硫酸质量浓度8%、液固比10∶1时,木材液化率达到最大值78.13%。在液化剂氯化胆碱/丙三醇作用下,木质素和半纤维素可以快速发生液化,水溶性液化产物组分主要包括醛、酮、酸、酯以及芳香衍生物等,丙酮溶组分液化产物主要为木质素降解产物,液化残渣主要为不溶的纤维素。研究表明氯化胆碱/丙三醇是一种高效的木材液化试剂,且液化组分主要为木质素和半纤维素。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 材料

- 1.2 试验方法

- 1.3 傅里叶变换红外光谱分析

- 1.4 凝胶渗透色谱分析

- 1.5 气相色谱-质谱（GC-MS）分析

- 2 结果与分析

- 2.1 温度对液化率的影响

- 2.2 催化剂含量对液化率的影响

- 2.3 液固比对液化率的影响

- 2.4 傅里叶变换红外光谱分析

- 2.5 凝胶渗透色谱分析

- 2.6 气相色谱-质谱分析

- 3 结论与讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李利芬,胡英成,吴志刚,梁坚坤

关键词: 氯化胆碱,丙三醇,杨木,快速液化,产物分析

来源: 西北林学院学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 贵州大学林学院,东北林业大学生物质材料科学与技术教育部重点实验室,凯里学院

基金: 贵州省科技计划项目(黔科合平台人才[2017]5788),贵州省林业厅项目([2018]13,[2017]14),国家自然科学基金项目(31470581,31800481)

分类号: TQ351.01

页码: 172-177

总页数: 6

文件大小: 1731K

下载量: 117

### 相关论文文献

- [1].丙三醇水溶液中2个α弛豫的共存[J]. 分子科学学报 2020(04)

- [2].氢化松香-丙烯酸丙三醇酯单体的合成[J]. 化学与生物工程 2011(04)

- [3].丙三醇对玉米醇溶蛋白流变性和黏结性的影响[J]. 中国粮油学报 2010(06)

- [4].丙三醇变色原因分析及解决措施[J]. 内燃机车 2009(01)

- [5].丙三醇变温红外光谱研究[J]. 煤炭与化工 2018(07)

- [6].丙三醇水溶液电火花加工硅晶体特性研究[J]. 电加工与模具 2017(05)

- [7].含L-乳酸基的聚丙三醇水凝胶的合成及性能[J]. 高等学校化学学报 2011(04)

- [8].浅析丙三醇的测定方法[J]. 山东化工 2016(17)

- [9].药用辅料丙三醇气管内雾化给药局部刺激性和细胞毒性研究[J]. 中国药学杂志 2019(01)

- [10].聚癸二酸丙三醇酯静电纺丝支架的制备及其在组织工程中的应用[J]. 华西口腔医学杂志 2015(05)

- [11].环氧缩丙三醇铁聚合物的制备及其涂膜性能[J]. 集美大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [12].热丙三醇水溶液抗原修复方法[J]. 实验技术与管理 2010(10)

- [13].林德公司开发成功丙三醇制氢新技术[J]. 生物加工过程 2009(04)

- [14].丙三醇-水二元溶剂法抗氧化纳米铜的制备[J]. 包装工程 2020(13)

- [15].丙三醇缩水甘油醚的合成[J]. 广州化工 2011(15)

- [16].聚癸二酸丙三醇酯对聚乳酸的改性[J]. 功能高分子学报 2008(03)

- [17].丙三醇磷酸酯的制备及其对水泥水化的影响[J]. 硅酸盐学报 2017(05)

- [18].聚癸二酸丙三醇酯的合成及电纺支架的制备[J]. 应用化工 2014(06)

- [19].杜仲叶苯丙素类化学成分研究[J]. 中药材 2014(03)

- [20].微生物丙三醇的生产及研究进展[J]. 科技创新与应用 2013(33)

- [21].AlCl_3-丙三醇络合催化剂催化1-辛烯齐聚工艺[J]. 应用化工 2012(09)

- [22].三乙醇胺、丙三醇和木钙做矿渣助磨剂的试验研究[J]. 水泥 2010(03)

- [23].响应面法优化丙三醇水重整制氢工艺条件[J]. 工业催化 2019(01)

- [24].高浓度丙三醇水溶液的介电谱测量与分析[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2019(01)

- [25].沙柳聚乙二醇/丙三醇液化工艺研究[J]. 林产工业 2012(05)

- [26].丙三醇与1,6-己二醇混合物降温凝固过程的分子动力学模拟[J]. 化工学报 2013(07)

- [27].丙三醇黄原酸钠抑制磁黄铁矿作用机理研究[J]. 矿冶工程 2011(01)

- [28].卷烟烟丝中1,2-丙二醇和丙三醇含量测试方法的改进[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [29].基于生物介质的丙三醇对分子荧光强度影响的研究[J]. 中国医学装备 2013(03)

- [30].ESTA乙二醇和丙三醇喷雾标准审定工作启动[J]. 演艺设备与科技 2008(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2c6fb487338e148c4dde2008.html