# 智控交换式空气净化调节窗系统论文和设计-芦陈军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种智控交换式空气净化调节窗系统，包括集成式木铝窗和多功能换气箱，集成式木铝窗开设有室内空气外入口，多功能换气箱包括三通管、引风机、半导体制冷片和净化室，三通管中混合出气管依次通过引风机、半导体制冷片进入净化室，半导体制冷片位于引风机、净化室之间直角连通管道的拐点处；净化室由内往外依次设有活性炭净化滤芯、光触媒杀菌网和紫外线杀菌补光灯；多功能换气箱的室内部分开设有与净化室连通的新风出气口。本实用新型通过设有较大空间的净化室，有足够的空间面积来进行过滤、杀菌，净化效果好；净化、新风系统中增设有半导体制冷片，利用其进行小空间管道内的预热及预冷，有效降低对室内温度的扰动程度。

### 主设计要求

1.一种智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：包括带风道的集成式木铝窗和多功能换气箱，所述集成式木铝窗的下横板前侧开设有室内空气外入口，所述多功能换气箱包括三通管、引风机、半导体制冷片和净化室，所述三通管由室内空气进气管、室外空气进气管和混合出气管三个管部构成，所述室内空气进气管通过集成式木铝窗内部的风道与室内空气外入口相连，所述三通管位于室外空气进气管的内部固定有初级过滤棉，所述混合出气管中混合气体依次通过引风机、半导体制冷片进入净化室，所述半导体制冷片位于引风机、净化室之间直角连通管道的拐点处；所述半导体制冷片由两片陶瓷片组成，其中间有N型和P型的碲化铋半导体元件，半导体元件在电路上是用串联形式连接组成，所述半导体制冷片通过改变直流电流的极性来决定在同一制冷片上实现制冷或加热；所述净化室由内往外依次设有活性炭净化滤芯、光触媒杀菌网和紫外线杀菌补光灯；所述多功能换气箱的室内部分开设有与净化室连通的新风出气口。

### 设计方案

1.一种智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：包括带风道的集成式木铝窗和多功能换气箱，所述集成式木铝窗的下横板前侧开设有室内空气外入口，所述多功能换气箱包括三通管、引风机、半导体制冷片和净化室，所述三通管由室内空气进气管、室外空气进气管和混合出气管三个管部构成，所述室内空气进气管通过集成式木铝窗内部的风道与室内空气外入口相连，所述三通管位于室外空气进气管的内部固定有初级过滤棉，所述混合出气管中混合气体依次通过引风机、半导体制冷片进入净化室，所述半导体制冷片位于引风机、净化室之间直角连通管道的拐点处；

所述半导体制冷片由两片陶瓷片组成，其中间有N型和P型的碲化铋半导体元件，半导体元件在电路上是用串联形式连接组成，所述半导体制冷片通过改变直流电流的极性来决定在同一制冷片上实现制冷或加热；

所述净化室由内往外依次设有活性炭净化滤芯、光触媒杀菌网和紫外线杀菌补光灯；所述多功能换气箱的室内部分开设有与净化室连通的新风出气口。

2.根据权利要求1所述的智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：所述集成式木铝窗中的玻璃为真空玻璃，且真空玻璃的夹层中装设有百叶卷帘。

3.根据权利要求1所述的智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：所述室内空气外入口、室外空气进气管的管口以及新风出气口均呈条状矩形；室内空气外入口、室外空气进气管的管口处均设有能够调节开度的百叶扇。

4.根据权利要求1所述的智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：所述多功能换气箱的前侧设有多功能显示屏。

5.根据权利要求1所述的智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：所述多功能换气箱的内部设有为半导体制冷片、引风机提供电力的蓄电池；所述蓄电池为直流蓄电池，所述引风机为直流引风机。

6.根据权利要求5所述的智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：所述多功能换气箱的室外部分固定有太阳能电池板，所述太阳能电池板与蓄电池电连接。

7.根据权利要求6所述的智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：所述太阳能电池板设有角度调节支架。

8.根据权利要求1-7任一项所述的智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：所述多功能换气箱室内部分与集成式木铝窗平齐，所述新风出气口设置在多功能换气箱的前侧面上。

9.根据权利要求1-7任一项所述的智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：所述多功能换气箱室内部分与集成式木铝窗平齐，所述净化室设有向下延伸并贯穿集成式木铝窗上横板的穿管，所述穿管的下端口作为新风出气口，且新风出气口与集成式木铝窗上横板的下侧面平齐。

10.根据权利要求1-7任一项所述的智控交换式空气净化调节窗系统，其特征在于：所述多功能换气箱室内部分相对于集成式木铝窗向外凸出，且凸出部分的下侧开设有所述新风出气口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑物通风换气技术领域，尤其涉及一种智控交换式空气净化调节窗系统。

背景技术

随着空气质量的日益恶化，空气净化器和新风系统在家庭应用中越来越普及。普通空气净化器的原理是将室内的空气循环净化，需要将门窗密闭才能取得较好的净化效果。但是这种工作模式下长时间净化会导致室内含氧量降低，同样会一定程度影响人们身体健康。为了同时实现净化和换气的功能，新风系统是一个比较好的选择。但是目前市场上新风系统价格高，安装复杂，需要吊顶布设风管及多个墙壁打孔，往往只能在房子装修时安装，后期改造难度非常大。

公开号为CN104456777B的专利说明书中公开了一种建筑门窗的空气净化和新风系统，它至少包括：安装在门窗洞口两侧壁的左风道、右风道以及下口的新风净化窗台结构，新风净化窗台结构主要由室外侧、中间带有外进风通道的窗台板结构和室内侧、中间带有内进风通道的新风和空气净化腔体结构组成，新风和空气净化腔体结构与室外侧的窗台板结构之间通过断桥材料连接在一起，并且内进风通道和外进风通道分别连通新风和空气净化腔体。这种系统使用时仍存在不足之处，一是净化系统设置在窗体中，导致空气净化腔体容积较小，加上过滤芯带来的风阻，使得室内空气和新风没有足够的时间进行净化，净化效果不够理想；二是不具有加热和冷却功能，不能在净化及引入新风的同时对新风进行预热或预冷，不能降低对室内温度的扰动程度。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述问题，提供一种智控交换式空气净化调节窗系统。

为实现上述技术目的，达到上述技术效果，本实用新型是通过以下技术方案实现：

一种智控交换式空气净化调节窗系统，包括带风道的集成式木铝窗和多功能换气箱，所述集成式木铝窗的下横板前侧开设有室内空气外入口，所述多功能换气箱包括三通管、引风机、半导体制冷片和净化室，所述三通管由室内空气进气管、室外空气进气管和混合出气管三个管部构成，所述室内空气进气管通过集成式木铝窗内部的风道与室内空气外入口相连，所述三通管位于室外空气进气管的内部固定有初级过滤棉，所述混合出气管中混合气体依次通过引风机、半导体制冷片进入净化室，所述半导体制冷片位于引风机、净化室之间直角连通管道的拐点处；

所述半导体制冷片由两片陶瓷片组成，其中间有N型和P型的碲化铋半导体元件，半导体元件在电路上是用串联形式连接组成，所述半导体制冷片通过改变直流电流的极性来决定在同一制冷片上实现制冷或加热；

所述净化室由内往外依次设有活性炭净化滤芯、光触媒杀菌网和紫外线杀菌补光灯；所述多功能换气箱的室内部分开设有与净化室连通的新风出气口。

进一步地，上述智控交换式空气净化调节窗系统中，所述集成式木铝窗中的玻璃为真空玻璃，且真空玻璃的夹层中装设有百叶卷帘。

进一步地，上述智控交换式空气净化调节窗系统中，所述室内空气外入口、室外空气进气管的管口以及新风出气口均呈条状矩形；室内空气外入口、室外空气进气管的管口处均设有能够调节开度的百叶扇。

进一步地，上述智控交换式空气净化调节窗系统中，所述多功能换气箱的前侧设有多功能显示屏。

进一步地，上述智控交换式空气净化调节窗系统中，所述多功能换气箱的内部设有为半导体制冷片、引风机提供电力的蓄电池；所述蓄电池为直流蓄电池，所述引风机为直流引风机。

进一步地，上述智控交换式空气净化调节窗系统中，所述多功能换气箱的室外部分固定有太阳能电池板，所述太阳能电池板与蓄电池电连接。

进一步地，上述智控交换式空气净化调节窗系统中，所述太阳能电池板设有角度调节支架。

本实用新型智控交换式空气净化调节窗系统的第一个优选方案为，所述多功能换气箱室内部分与集成式木铝窗平齐，所述新风出气口设置在多功能换气箱的前侧面上。

本实用新型智控交换式空气净化调节窗系统的第二个优选方案为，所述多功能换气箱室内部分与集成式木铝窗平齐，所述净化室设有向下延伸并贯穿集成式木铝窗上横板的穿管，所述穿管的下端口作为新风出气口，且新风出气口与集成式木铝窗上横板的下侧面平齐。

本实用新型智控交换式空气净化调节窗系统的第三个优选方案为，所述多功能换气箱室内部分相对于集成式木铝窗向外凸出，且凸出部分的下侧开设有所述新风出气口。

本实用新型的有益效果是：

1、通过在集成式木铝窗的上方设置多功能换气箱，多功能换气箱的内部设有较大空间的净化室，使得活性炭净化滤芯、光触媒杀菌网和紫外线杀菌补光灯有足够的空间面积来对室内空气、新风进行过滤、杀菌，净化效果好。

2、利用集成式木铝窗的内腔作为风道，延长室内进风路径，使得室内空气外入口远离新风出气口，避免小区域内重复净化，进一步提高净化效果。

3、在净化、新风系统中增设有半导体制冷片，半导体制冷片具有两种功能，既能制冷，又能加热，使用一个片件就可以代替分立的加热系统和制冷系统。虽然半导体空调由于目前工艺技术，其功率还不能满足替代现有的空调进行大空间制冷热，但是本实用新型利用其进行小空间管道内的预热及预冷，功率足以满足需求，进而实现降低对室内温度的扰动程度。

当然，实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上的所有优点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型整体的结构示意图；

图2为本实用新型中多功能换气箱的结构示意图；

图3为本实用新型中半导体制冷片的工作原理图；

附图中，各标号所代表的部件列表如下：

1-集成式木铝窗，101-室内空气外入口，2-多功能换气箱，201-三通管，202-室内空气进气管，203-室外空气进气管，204-混合出气管，205-，206-初级过滤棉，207-半导体制冷片，208-净化室，209-活性炭净化滤芯，210-光触媒杀菌网，211-紫外线杀菌补光灯，212-新风出气口，213-多功能显示屏，214-太阳能电池板。

具体实施方式

实施例一

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2所示，本实施例为一种智控交换式空气净化调节窗系统，包括带风道的集成式木铝窗1和多功能换气箱2，集成式木铝窗1的下横板前侧开设有室内空气外入口101。集成式木铝窗1中的玻璃为真空玻璃，且真空玻璃的夹层中装设有百叶卷帘。

多功能换气箱2包括三通管201、引风机206、半导体制冷片207和净化室208，三通管201由室内空气进气管202、室外空气进气管203和混合出气管204三个管部构成。室内空气进气管202通过集成式木铝窗1内部的风道与室内空气外入口101相连，室外空气进气管203的内部固定有初级过滤棉205，混合出气管204中混合气体依次通过引风机206、半导体制冷片207进入净化室208，半导体制冷片207位于引风机206、净化室208之间直角连通管道的拐点处。

半导体制冷片207由两片陶瓷片组成，其中间有N型和P型的碲化铋半导体元件，半导体元件在电路上是用串联形式连接组成，半导体制冷片通过改变直流电流的极性来决定在同一制冷片上实现制冷或加热。工作原理图如图3所示。

净化室208由内往外依次设有活性炭净化滤芯209、光触媒杀菌网210和紫外线杀菌补光灯211。多功能换气箱201的前侧设有多功能显示屏213，多功能显示屏213能够显示室内温度、湿度、空气质量VOC、PM2.5等参数，对应地需要设置各个传感器，传感器可集成设置在多功能换气箱2。

多功能换气箱201的内部设有为半导体制冷片207、引风机206、紫外线杀菌补光灯211、各传感器提供电力的蓄电池；蓄电池为直流蓄电池，引风机206为直流引风机，其余需要电力的部件可设计为直流部件也可通过交流-直流转换器进行转换。多功能换气箱201的室外部分固定有带角度调节支架的太阳能电池板214，太阳能电池板214与蓄电池电连接。根据需要扩展，也可采用家用电源直接供电方式，可增设单片机控制系统，当传感器检测到空气质量VOC、PM2.5等参数高于设定值时，自动启动引风机206进行室内空气净化和引入新风。本实施例及扩展设计到的电路连接关系均为本领域技术人员常规手段，本实用新型只进行应用，并未对其进行改进，具体结构不再赘述。

多功能换气箱201的室内部分开设有与净化室208连通的新风出气口212。室内空气外入口101、室外空气进气管203的管口以及新风出气口212均呈条状矩形。室内空气外入口101、室外空气进气管203的管口处均设有能够调节开度的百叶扇。

多功能换气箱2室内部分与集成式木铝窗1平齐，新风出气口212设置在多功能换气箱2的前侧面上。

本实施例的一个具体应用为：本实施例通过在集成式木铝窗1的上方设置多功能换气箱2，多功能换气箱2的内部设有较大空间的净化室208，使得活性炭净化滤芯209、光触媒杀菌网210和紫外线杀菌补光灯211有足够的空间面积来对室内空气、新风进行过滤、杀菌，净化效果好。利用集成式木铝窗1的内腔作为风道，延长室内进风路径，使得室内空气外入口101远离新风出气口212，避免小区域内重复净化，进一步提高净化效果。在净化、新风系统中增设有半导体制冷片207，半导体制冷片207具有两种功能，既能制冷，又能加热，使用一个片件就可以代替分立的加热系统和制冷系统。虽然半导体空调由于目前工艺技术，其功率还不能满足替代现有的空调进行大空间制冷热，但是本实用新型利用其进行小空间管道内的预热及预冷，功率足以满足需求，进而实现降低对室内温度的扰动程度。

实施例二

本实施例的结构及应用与实施例一的结构及应用基本相同，其不同之处在于，多功能换气箱2室内部分与集成式木铝窗1平齐，净化室208设有向下延伸并贯穿集成式木铝窗1上横板的穿管，穿管的下端口作为新风出气口212，且新风出气口212与集成式木铝窗1上横板的下侧面平齐。

实施例三

本实施例的结构及应用与实施例一的结构及应用基本相同，其不同之处在于，多功能换气箱2室内部分相对于集成式木铝窗1向外凸出，且凸出部分的下侧开设有新风出气口212。

在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920033828.5

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209586173U

授权时间:20191105

主分类号:E06B 7/02

专利分类号:E06B7/02;E06B7/10;E06B9/264;F24F5/00;F24F3/16

范畴分类:36F;

申请人:安徽睿鹏智能科技有限公司;南通海鹰木业股份有限公司

第一申请人:安徽睿鹏智能科技有限公司

申请人地址:246000 安徽省安庆市大观区湖心中路23号

发明人:芦陈军;许应海;徐杨

第一发明人:芦陈军

当前权利人:安徽睿鹏智能科技有限公司;南通海鹰木业股份有限公司

代理人:周发军

代理机构:34120

代理机构编号:合肥顺超知识产权代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2d1c7c001ba90fd72e094c8b.html