# 建筑工程中水电施工技术措施研究

江苏省213000

摘要：在建筑工程中，水电安装工程必须要做到符合设计要求进行质量管理。增强施工管理与质量控制是做好水电安装工程的关键，监理人员要监督与控制整个施工过程，再配合施工人员自身的努力学习，确保可以使建筑水电安装中的质量问题得以解决。本文总结并研究了建筑水电安装施工技术要点，具有重要的参考意义。

关键词：建筑行业；水电安装；施工技术

1引言

近年来，中高层建筑和智能化建筑越来越多。水电工程安装的施工是这些建筑的中最重要的部分，然而当前建筑行业的水电系统会经常出现渗水、堵塞、开关不灵敏、漏电等现象，在一些极端的雷雨天气中，雷击问题也会导致很多安全风险。这种水电方面的问题不仅会对于建筑本身的使用功能和寿命产生影响，同时也是各类安全问题发生的重要因素。因此，针对于当前建筑工程的施工需求，水电安装施工必须要积极地进行改进，确保整体质量效果。

2水电安装工程现状

作为建筑的重要组成部分，水电安装工程是影响住房质量的重要指标，人们的生活与水电密不可分，然而目前水电安装工作中一些工作人员不注意施工细节，不能为了安装方便来省去不该省的步骤，却给业主带来了损失与不便。由于施工技术和材质出现问题导致例如线路的铺设、照明器具管道安装、卫生器具安装及配电箱的安装等给人门带来极大的麻烦。这说明建筑公司在管理方面出现了漏洞，导致员工不能积极工作，安装公司员工的业素质和职业道德素质有待提高。

此外，由于预控不到位导致在安装过程中施工人员没有按照施工图纸进行施工，造成了组织设计的针对性和操作性比较低的结果。大多数的质量问题都是因为预控不到位而产生的，例如建筑给排水管道的自身质量问题，管径不足、管壁厚度不够、镀锌层太薄、卫生器具配件安装尺寸不符合要求、阀门安装朝向不合理等问题都会对施工质量产生严重的影响。

还有因为预防措施不到位而产生的问题，例如长期使用后管道渗水、漏水，开关插座漏电等问题，这些都需要安装人员提前做好预防措施，在安装施工中才能从宏观上有针对性采取解决方案。例如对比建筑物的最大沉降量和管壁厚度及坡度彼此是否存在矛盾，管道坡度是否出现倒坡现象或是否均匀，或者是卫生器具管道内及预留的排水口是否排水通畅等问题，如果发现这些问题应该请先关人员解决。所以，在水电安装施工中必须对技术管理和质量把好关，对从业人员做好管理，以保证可以解决以上的问题。

3水电系统施工准备

水电系统施工前，技术人员要重视前期准备。准备工作是水电系统施工中的重点管控环节。项目管理人员要对施工图纸进行深入研究，并结合实际施工现场的情况，对施工方案进行优化改进，对水电系统施工中的不合理问题进行提前改进解决。与此同时，想要保证水电安装施工的图纸设计符合国家规范，则必须重点关注施工过程中需要用到的各项技术的标准和规范，并且要求使用的材料和装备都要必须符合要求，同时也必须要关注图纸，这样就能实现对返工误工问题的有效控制。在出现技术问题和质量问题时，要第一时间进行查清解决，确保三不过原则和处理方式，确保水电系统施工效果。

4给水系统安装施工

在施工活动开展中，需要做好管件、管材等材料的进场管理工作，并做好材料的进场检查，保证其颜色一致、表面无损，且内壁具有着无气泡、无划伤、无裂缝以及光滑平整的特征，并要求管件端头具有良好的平整性，同管轴线具有垂直的特征。在做好检查的准备以及验收之后，则需要做好对焊热熔机以及管道切割机等设备的准备。

高层建筑的给水系统，需要在地水泵房中安装变频给水设施，同时使用分区加压来供水。建筑中的给水系统主要是卫生间内的给水，在施工过程中需要尽量采用预制化加工生活用水，对施工使用材料严格把关，对外形完整性和材料连接处执行严格的审查，对管内管外的异物做好清理工作，为了防止后患，发现管道存在活接头的要及时清理。使用新安装的给水系统前必须要对管道通水来进行清理，并要求水流的速度保持在2米每秒以上，对于供给食用水的管道，要在保证通水清洗的前提下，保证采用含有游离氯的水进行消毒超过24小时。生产用水的水质必须要与生产供电的要求相符，如果水质要求不同于生活用水时则要另行设立生产给水系统。在消防给水系统中，水质则没有特殊的要求。

埋地管道实验的压强要大于1.0MPa，并且保持在工作压强的1.5倍。室内的排水系统竣工后，必须进行通水试验，若发生堵塞、漏水等现象，需要及时分析原因并解决问题，排水的主力管道要进行通球试验，要求通球试验的球径至少要达到排水管径的三分之二，所有的试验过程必须符合相关规定标准。

5电气安装施工的要点

城市电网是为建筑中提供电力系统的主力，电气系统则是水电系统安装施工中的最核心的技术之一。总配电房的位置一般位于建筑的地下，生活供电电压为220V，工业供电电源一般为380V，建筑中的电气安装施工技术采取三相四线制，其中A，B，C三相分别代表三条线路，N代表另一条中性线，在入户的单相线路中，一条是我们称作火线，另一条则为零线，正常情况下零线要通过电流以构成线路中电流的回路。然而在三相的系统中，当三项平衡时，中性线中是没有电流的，所以称之为三相四线制，为了获得220V的相间电压，从380V的低压电网中设N线，用来检测零线电流使三相供电平衡得到监控。另外，技术人员也要做好铺设电缆支架的作业，安装完成后需要封闭竖井，支架内需要用石棉绳缠绕封堵在电缆周围。

对于建筑中的电气安装施工来说，在安装高层配电间和配电箱的过程中，动力配电箱应安装在高出地面1.5米的位置，应急开关则需要安装在离地面1.3米的位置，提示出口的照明灯需要与门沿有0.2米的距离。在铺设导线穿管时要控制在管内面积的40%以下，穿线管内的导线总数目要控制在8根以下；不允许在穿线管内有扭拧和接头现象存在，所有的导线分支及接头都必须在接线盒内；除特殊情况以外，不同电压和不同回路的导线都应该穿在同一穿线管内；室内或者有酸碱腐蚀性介质的场所适合使用塑料导线管，但是机械损伤的场所内不适合明铺。为了正确的标识回路，各个电力系统以及各个楼层的线路应该分门别类做好配电箱标识和相关电气设备的标注，从而在出现问题时可以第一时间做好定位，进行处理和解决，用最快的速度恢复电力系统运转正常。

防雷系统在施工中需要得到足够的重视，尤其是在一些高层建筑施工中，施工过程中要做好对避雷装置的有效安装。在防雷引线安装上，要做好焊接，确保其电气回路的应用不会对避雷系统的运行产生影响，同时也能满足接地需求。

6结束语

总而言之，在整个建筑中水电安装施工是最重要且最复杂的工程，它不仅要有具体的策划和丰富的工程施工经验，还需要掌握建筑中水电施工中的关键技术。除此之外，还要保证有整体素质和技术水平个较高的施工团队，不断学习，从实际出发，做好建筑的水电安装系统建设，为广大群众提供更优质的建筑。

参考文献

[1]赵福忠.水利水电建筑工程施工技术探析[J].科技创新与应用.2015(01).

[2]陈怀江.建筑工程中水电施工的技术措施[J].西部探矿工程.2014(08).

[3]张保同.水利水电建筑工程施工技术及管理[J].江西建材.2015(03).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2d9585366438656812612576.html