# 一种用于可回收式锚杆的连接器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型的用于可回收式锚杆的连接器，包括一个连接套管，所述连接套管至少设有配合隔离管的第一螺纹段和配合锚杆的第二螺纹段；所述第一螺纹段与所述隔离管配合隔离保护与第二螺纹段连接的锚杆。本实用新型的用于可回收式锚杆的连接器，安装快捷、操作方便，锚杆拆卸快捷、操作方便，结构稳定。

### 主设计要求

1.一种用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：包括一个连接套管，所述连接套管至少设有配合隔离管的第一螺纹段和配合锚杆的第二螺纹段；所述第一螺纹段与所述隔离管配合隔离保护与第二螺纹段连接的锚杆。

### 设计方案

1.一种用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：包括一个连接套管，所述连接套管至少设有配合隔离管的第一螺纹段和配合锚杆的第二螺纹段；所述第一螺纹段与所述隔离管配合隔离保护与第二螺纹段连接的锚杆。

2.如权利要求1所述的用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：所述第一螺纹段设置在所述第二螺纹段径向的外侧，所述第二螺纹段选用内螺纹段；

或，所述第一螺纹段设置在所述第二螺纹段轴向端部；

或，所述第一螺纹段为连接套管的外螺纹段。

3.如权利要求1或2所述的用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：所述连接套管固定连接锚固端，所述连接套管依次设置所述第一螺纹段和第二螺纹段和锚固端。

4.如权利要求3所述的用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：所述第一螺纹段设置在所述连接套管的端部，且所述锚固端设置在所述连接套管的另一端部；或，所述锚固端与所述连接套管一体成型。

5.如权利要求1或2所述的用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：所述连接器连接化学式锚杆，所述连接套管还设有第三螺纹段以连接锚固筋；所述第三螺纹段设置在第一螺纹段的相对端。

6.如权利要求1、2、4任一权利要求所述的用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：所述连接器连接的锚杆选用注浆式锚杆时，所述连接套管外壁设有承载板。

7.如权利要求1、2、4任一权利要求所述的用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：所述连接器连接的锚杆选用化学式锚杆，所述连接套管外壁设有锚栓药剂止回挡板。

8.如权利要求7所述的用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：所述连接套管外表还设有化学式锚杆弹性止回塞；

或，所述化学式锚杆弹性止回塞设置在锚栓药剂止回挡板之间。

9.如权利要求1、2、4、8任一权利要求所述的用于可回收式锚杆的连接器，其特征在于：所述第二螺纹段选用配合钢螺纹的内螺纹段。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型主要用于采矿或隧道施工的锚杆，具体涉及用于可回收式锚杆连接器。

背景技术

锚杆的型式主要用于稳定如隧道内的空腔的壁，具体来说是用于固定垂直于壁彼此上下相继的岩层，在许多情况下是针对直接在壁附近的土层或岩层为防止建造空腔因而影响了它们的机械性能，尤其是承载能力，锚杆通入在处于更远处未受损害的土层或岩层上，以确保可通入固化用的砂浆，对土层或岩层起加固作用。完成这一加固之后，为后期施工的安全和方便，以及回收材料，可回收式锚杆便产生了。现有可回收式锚杆杆体与锚固端通常通过解锁方式回收锚杆，锁紧及解锁的结构复杂，容易产生拆解问题。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种安装快捷、操作方便，锚杆拆卸快捷、操作方便，结构稳定的用于可回收锚杆的连接器。

为实现上述目的，本实用新型的一种用于可回收式锚杆的连接器，包括一个连接套管，所述连接套管至少设有配合隔离管的第一螺纹段和配合锚杆的第二螺纹段；所述第一螺纹段与所述隔离管配合隔离保护与第二螺纹段连接的锚杆。

进一步地，所述第一螺纹段设置在所述第二螺纹段径向的外侧，所述第二螺纹段选用内螺纹段；

或，所述第一螺纹段设置在所述第二螺纹段轴向端部；

或，所述第一螺纹段为连接套管的外螺纹段。

进一步地，所述连接套管固定连接锚固端，所述连接套管依次设置所述第一螺纹段和第二螺纹段和锚固端。

进一步地，所述第一螺纹段设置在所述连接套管的端部，且所述锚固端设置在所述连接套管的另一端部；

或，所述锚固端与所述连接套管一体成型。

进一步地，所述连接器连接化学式锚杆，所述连接套管还设有第三螺纹段以连接锚固筋；所述第三螺纹段设置在第一螺纹段的相对端。

进一步地，所述连接器连接的锚杆选用注浆式锚杆时，所述连接套管外壁设有承载板。

进一步地，所述连接器连接的锚杆选用化学式锚杆，所述连接套管外壁设有锚栓药剂止回挡板。

进一步地，所述连接套管外表还设有化学式锚杆弹性止回塞；

或，所述化学式锚杆弹性止回塞设置在锚栓药剂止回挡板之间。

进一步地，所述第二螺纹段选用配合钢螺纹的内螺纹段。

本实用新型的有益效果是：本实用新型的连接器，利用第一螺纹段和第二螺纹段的巧妙设置，实现锚杆和隔离管的快捷安装，锚杆可快捷、轻松拆解，且锚固装置的结构简单，装配件少，结构稳定，节省材料。

附图说明

图1是实施例1的结构示意图；

图2是实施例1装配示意图；

图3是实施例1的使用实例图；

图4是实施例2的结构示意图；

图5是实施例2的装配示意图；

图6是实施例2的使用实例图；

其中，连接套管1；第一螺纹段11；第二螺纹段12；第三螺纹段13；锚栓药剂止回挡板14；化学式锚杆弹性止回塞5；隔离管3；岩石3b；岩石中成孔3a；化学式锚杆4；化学锚筋6；化学锚栓药管搅拌器61；锚固筋62；化学锚固段6a；锚栓药剂止回挡板7；注浆锚杆4a；锚固端2a；承载板7a；注浆管8。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

实施例1

如图1-3所示，本实施例的一种用于可回收式锚杆的连接器，包括一个连接套管1，所述连接套管1设有第二螺纹段12，且至少带有径向设置在第二螺纹段12外侧的第一螺纹段11，所述第一螺纹段11用于配合螺杆的隔离管3，所述第二螺纹段12用于配合锚杆，所述第一螺纹段11与所述隔离管3配合隔离保护与第二螺纹段12连接的锚杆。

本实用新型的连接器，在连接套管1的双螺纹段设置，第二螺纹段12通过螺纹固定连接化学式锚杆4，第一螺纹段11通过螺纹固定连接隔离管3，提升锚杆连接和隔离管连接和拆卸。

在锚杆安装时，直接旋转化学式锚杆4，并通过螺纹固定连接在第二螺纹段12，然后旋转隔离管3螺纹连接在第一螺纹段11，隔离管3安装之后，将化学药剂注入化学锚固段6a，完成注入后进行化学锚固。本结构可以在注入化学药剂时或注入完成后，直接螺纹旋转拧出注浆式锚杆4，轻易拆卸出注浆式锚杆，操作快捷、简便，锚杆可多次循环利用，大大节约了锚杆钢材的用量。

所述连接套管1还设有第三螺纹段13，所述第三螺纹段13设置在所述第一螺纹段11的相对端，也即在连接套管1的另一端，连接套管1上依次设置第一螺纹段11、第二螺纹段12和第三螺纹段13，其中，第一螺纹段11和第三螺纹段13设置在所述连接套管1的两端，所述第三螺纹段13连接配设有相配外螺纹的化学锚筋6。

本实施例主要针对软土基，设有三个螺纹连接段，连接套管1一端连接的化学式锚杆4安装和拆卸方便，隔离管3方便安装以隔离保护化学式锚杆4不被腐蚀，化学锚筋6包括位于前端的化学锚栓药管搅拌器61和锚固筋62，化学药剂固化能降低支护过程中冲击地压带来的影响，大大提高了围岩的稳定性，化学锚筋6留在软土基中形成永久支护。

所述连接器连接的锚杆选用化学式锚杆，所述连接套管1外壁设有锚栓药剂止回挡板7，配合设置在外壁的所述化学式锚杆弹性止回塞5，能有效防止化学药剂回流，降低因化学药剂回流影响锚固效果。

本结构中，所述第二螺纹段12选用配合钢螺纹的螺纹，化学式锚杆选用精轧螺纹钢。

为了提高隔离管3的隔离效果，所述第一螺纹段11靠近所述第二螺纹段12的端部111设有密封垫圈。

实施例2

如图3-4所示，本实用新型的用于可回收式锚杆的连接器中，配合所述第一螺纹段的锚杆选用注浆锚杆4a，所述连接套管1固定连接锚固端2a，所述锚固端2设置在所述第一螺纹段11和第二螺纹段12的相对端，且所述锚固端2a与所述连接套管1一体成型，所述注浆锚杆4a深入岩石3b中的岩石中成孔3a，通过第二螺纹段12连接在连接套管1上。

所述连接套管1外壁设有承载板7a,增大所述锚固端2a的承载力。

本实施例结构简单，锚杆、隔离管安装快捷、方便，提高巷道支护的施工效率；在锚杆安装完成并进行锚固后进行注浆，拆卸注浆锚杆，可以边注浆边拔出，取出锚杆的快捷方便，锚杆可多次循环利用能大大节约锚杆对钢材的用量，避免不必要的浪费，留下的注浆管形成永久支护段，本实施例中通过对围岩施加预应力来加固巷道周围的围岩，减少岩土巷道支护过程中冲击地压带来的影响，大大提高了围岩的稳定性，注浆管头部形成永久支护部分，通过实施例的连接器，使得混凝土和隔离管可快捷方便地近似地组成了钢筋混凝土结构，实现锚固。

本实施例的其他结构与实施例1相同，在此不赘述。

以上所述的实施例仅用于说明本实用新型的技术思想及特点，其目的在于使本领域内的技术人员能够了解本专利的内容并据以实施，不能仅以本实施例来限定本专利的保护范围，即凡依本专利所揭示的精神所作的同等变化或修饰，仍落入本专利的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311844.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209942858U

授权时间:20200114

主分类号:E21D20/02

专利分类号:E21D20/02;E21D21/00

范畴分类:申请人:杭州钜力锚杆科技有限公司

第一申请人:杭州钜力锚杆科技有限公司

申请人地址:310026 浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋街11号第三幢

发明人:霍炳旭

第一发明人:霍炳旭

当前权利人:杭州钜力锚杆科技有限公司

代理人:徐关寿;邓世凤

代理机构:33100

代理机构编号:浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2d959ee7c849217569a3680d.html