# 一种新型海上钻井平台底板论文和设计-张琴

### 全文摘要

本实用新型涉及的是一种新型海上钻井平台底板。本实用新型公开一种新型海上钻井平台底板，由上至下依次包括面板层、竹木层、第一支撑架层、不锈钢隔板层、第二支架层和钝化钢板层。第一支架层、第二支架层均采用若干“U”形状的铝型材构成，第一支架层和第二支架层的铝型材轴向交错。面板层为防腐薄木板。本实用新型海上钻井平台底板采用由钢板、竹、木板、铝型材等构成的复合板材制成，既可以有效降低底板整体重量，又采用通过第一支架层与第二支架层交错叠置，且之间各设有不锈钢板等构造结构保留了底板需求的高强度。

### 主设计要求

1.一种新型海上钻井平台底板，其特征在于：由上至下依次包括面板层、竹木层、第一支架层、不锈钢隔板层、第二支架层和钝化钢板层；所述第一支架层、第二支架层均采用若干“U”形状的铝型材构成，第一支架层和第二支架层的铝型材轴向交错；所述第一支架层的铝型材为一体挤压制成，第二支架层的铝型材为一体挤压制成；所述第一支架层、第二支架层的厚度小于0.7cm；所述面板层为防腐薄木板。

### 设计方案

1.一种新型海上钻井平台底板，其特征在于：由上至下依次包括面板层、竹木层、第一支架层、不锈钢隔板层、第二支架层和钝化钢板层；所述第一支架层、第二支架层均采用若干“U”形状的铝型材构成，第一支架层和第二支架层的铝型材轴向交错；所述第一支架层的铝型材为一体挤压制成，第二支架层的铝型材为一体挤压制成；所述第一支架层、第二支架层的厚度小于0.7cm；所述面板层为防腐薄木板。

2.根据权利要求1所述的一种新型海上钻井平台底板，其特征在于：所述第一支架层、第二支架层的铝型材内填充有吸音棉。

3.根据权利要求1所述的一种新型海上钻井平台底板，其特征在于：所述竹木层为不少于8层的木单板、竹单板胶合制成；所述竹木层的厚度小于1.5cm。

4.根据权利要求1所述的一种新型海上钻井平台底板，其特征在于：所述面板层下面设有薄型低碳钢板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种新型海上钻井平台底板。

背景技术

随着海上钻井采油事业的发展，海上钻井平台搭建等工程设施的大量增加，一般情况下，海上钻井平台多采用钢板焊接构成平台底板使用。但钢板的强度大小与厚度有直接的关系，越厚的钢板强度越大，但是同时质量也越大，而且成本也高，如何在确保海上使用的钻井平台底板强度的情况下，又能节省成本，成了现有技术必要解决的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种新型海上钻井平台底板。

为实现上述目的，本实用新型通过以下技术方案实现上述目的：一种新型海上钻井平台底板，由上至下依次包括面板层、竹木层、第一支撑架层、不锈钢隔板层、第二支架层和钝化钢板层。所述第一支架层、第二支架层均采用若干“U”形状的铝型材构成，第一支架层和第二支架层的铝型材轴向交错；所述第一支架层的铝型材为一体挤压制成，第二支架层的铝型材为一体挤压制成。所述第一支架层、第二支架层的厚度小于0.7cm。所述面板层为防腐薄木板。本实用新型海上钻井平台底板采用由钢板、竹、木板、铝型材等构成的复合板材制成，既可以有效降低底板整体重量，又采用通过第一支架层与第二支架层交错叠置，且之间各设有不锈钢板等构造结构保留了底板需求的高强度。

进一步的，所述第一支架层、第二支架层的铝型材内填充有吸音棉。吸音棉还可增加底板的吸音性能。

进一步的，所述竹木层为不少于8层的木单板、竹单板胶合制成；所述竹木层的厚度小于1.5cm。竹木材质较钢板材质成本低得多，而且质量轻，更容易搬运。

进一步的，所述面板层下面设有薄型低碳钢板，进一步提高本实用新型的强度。

通过采用上述技术方案，本实用新型的有益效果是：本实用新型公开一种新型海上钻井平台底板，由上至下依次包括面板层、竹木层、第一支撑架层、不锈钢隔板层、第二支架层和钝化钢板层。第一支架层、第二支架层均采用若干“U”形状的铝型材构成，第一支架层和第二支架层的铝型材轴向交错。面板层为防腐薄木板。本实用新型海上钻井平台底板采用由钢板、竹、木板、铝型材等构成的复合板材制成，既可以有效降低底板整体重量，又采用通过第一支架层与第二支架层交错叠置，且之间各设有不锈钢板等构造结构保留了底板需求的高强度。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

附图标记说明：(1、面板层；2、竹木层；3、第一支撑架层；4、不锈钢隔板层；5、第二支架层；6、钝化钢板层；7、铝型材；8、吸音棉；9、薄型低碳钢板)。

具体实施方式

为使本实用新型的技术方案更加清晰明确,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。

如图1所示，本实用新型一种新型海上钻井平台底板，由上至下依次包括面板层1、竹木层2、第一支撑架层3、不锈钢隔板层4、第二支架层5和钝化钢板层6。所述第一支架层3、第二支架层5均采用若干“U”形状的铝型材7构成，第一支架层3和第二支架层5的铝型材7轴向交错；所述第一支架层3的铝型材7为一体挤压制成，第二支架层5的铝型材7为一体挤压制成。所述第一支架层3、第二支架层5的厚度小于0.7cm。所述面板层1为防腐薄木板。本实用新型海上钻井平台底板采用由钢板、竹、木板、铝型材7等构成的复合板材制成，既可以有效降低底板整体重量，又采用通过第一支架层与第二支架层交错叠置，且之间各设有不锈钢板等构造结构保留了底板需求的高强度。

所述第一支架层3、第二支架层5的铝型材7内填充有吸音棉8。吸音棉8还可增加底板的吸音性能。

所述竹木层2为不少于8层的木单板、竹单板胶合制成；所述竹木层2的厚度小于1.5cm。竹木材质较钢板材质成本低得多，而且质量轻，更容易搬运。

所述面板层1下面设有薄型低碳钢板9，进一步提高本实用新型的强度。

当然，本实用新型还可有其它多种实施例，在不背离本实用新型精神及其实质的情况下，熟悉本领域的技术人员可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形，但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920090344.4

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209456984U

授权时间:20191001

主分类号:E02B 17/00

专利分类号:E02B17/00;B32B15/18;B32B15/04;B32B9/04;B32B9/02;B32B15/20;B32B21/14;B32B21/04;B32B3/08;B32B33/00

范畴分类:36B;36C;

申请人:福建省和普新材料有限公司

第一申请人:福建省和普新材料有限公司

申请人地址:364000 福建省龙岩市漳平市和平镇工业园区和安小区安坑1号

发明人:张琴

第一发明人:张琴

当前权利人:福建省和普新材料有限公司

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2daa7a2b65f4111aa94faba4.html