# 基于单站多系统的GNSS硬件延迟估算方法及其应用

### 论文摘要

随着全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite Systems,GNSS）的不断发展,中国地区单个GNSS接收站在一个时刻可以接收到超过30颗GNSS卫星的信号,这为单站GNSS硬件延迟估算方法的研究提供了有利条件.本文首先通过GNSS硬件实验,分析了不同温度条件下GNSS系统硬件延迟的变化特征,研究结果显示:当温度快速变化时,硬件延迟变化比较剧烈,变化幅度可达12.53TECU（1TECU=10 16el·m-2）;在恒温条件或室温条件下,硬件延迟变化比较缓慢,变化幅度在1.00TECU左右.在GNSS系统硬件延迟实验的基础上,充分利用单站多星观测的特点,提出了一种基于单站多系统的GNSS硬件延迟的估算方法——单站三角分解与差分消元法,并将该方法应用于河北保定站2015—2017年GNSS系统硬件延迟的求解中.通过对估算的GNSS系统硬件延迟进行分析显示:单站三角分解与差分消元法具有计算速度快、独立性好的特点;在北斗系统上硬件延迟的求解效果优于GPS、GLONASS系统,硬件延迟求解的结果整体上比利用欧洲定轨中心全球电离层地图校正的结果大2.503.00TECU左右;同时,该方法在消除GNSS系统硬件延迟后,获得的垂直总电子含量（Total Electron Content,TEC）能较好地反映电离层TEC的周日变化、日出增强、半年变化、年变化和春秋分不对称性等特征.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 GNSS测量TEC的原理和观测数据

- 1.1 GNSS-TEC的计算原理

- 1.2 GNSS观测数据

- 2 GNSS硬件延迟实验与估算方法

- 2.1 GNSS硬件延迟实验

- 2.2 GNSS硬件延迟估算方法

- 3 结果

- 4 总结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 熊波,李肖霖,万卫星,佘承莉,胡连欢,丁锋,赵必强

关键词: 硬件延迟,电离层

来源: 地球物理学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 自然地理学和测绘学

单位: 华北电力大学数理学院,中国科学院地质与地球物理研究所中国科学院地球与行星物理重点实验室,中国科学院地球科学研究院,北京空间环境国家野外科学观测研究站,中国科学院大学地球与行星科学学院

基金: 国家自然科学基金(41574151,41574162和41404127),中央高校基本科研业务费专项资金(2018MS128和2016MS94),国家高技术研究发展计划(863计划,2014AA123503)项目,中国科学院“十三五”信息化建设专项(XXH13505-04)联合资助

分类号: P228.4

页码: 1199-1209

总页数: 11

文件大小: 594K

下载量: 145

### 相关论文文献

- [1].三频GNSS精密定位理论与方法研究[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2019(21)

- [2].GNSS影像及其时空特征初探[J]. 地球物理学报 2020(01)

- [3].抽水蓄能电站GNSS施工控制网设计与建立[J]. 中国水能及电气化 2019(12)

- [4].Survey of Performance Evaluation Standardization and Research Methods on GNSS-Based Localization for Railways[J]. Chinese Journal of Electronics 2020(01)

- [5].GNSS Fault Detection and Exclusion Based on Virtual Pseudorange-Based Consistency Check Method[J]. Chinese Journal of Electronics 2020(01)

- [6].Hazard Rate Estimation for GNSS-Based Train Localization Using Model-Based Approach[J]. Chinese Journal of Electronics 2020(01)

- [7].高斯干扰下GNSS信号码跟踪精度分析[J]. 计算机科学 2020(01)

- [8].GNSS浮标导出多普勒速度测波应用研究[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [9].GNSS天线连接器同轴度误差测量技术[J]. 光子学报 2020(02)

- [10].一种低复杂度的惯性/GNSS矢量深组合方法[J]. 中国惯性技术学报 2019(06)

- [11].GNSS中的脉冲干扰自适应空域抑制算法[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2020(01)

- [12].An overview on GNSS carrier-phase time transfer research[J]. Science China(Technological Sciences) 2020(04)

- [13].GNSS室内实验平台的构建研究[J]. 创新创业理论研究与实践 2020(01)

- [14].近海GNSS监测站综合应用技术初步分析[J]. 测绘标准化 2020(01)

- [15].基于无人机和差分GNSS的光学助降系统标校方法研究[J]. 电光与控制 2020(04)

- [16].基于GNSS软件定义接收机的被动式雷达成像算法分辨率提升的实现与系统开销研究[J]. 长沙大学学报 2020(02)

- [17].GNSS测量网在工程建设中的应用——以金寨县养生谷项目为例[J]. 西部探矿工程 2020(06)

- [18].GNSS技术在矿山测量中的应用[J]. 华北自然资源 2020(03)

- [19].GNSS虚拟仿真教学系统设计与实现[J]. 北京测绘 2020(05)

- [20].基于GNSS的多波束测深系统在海底地形测量中的应用[J]. 城市勘测 2020(01)

- [21].An INS/GNSS integrated navigation in GNSS denied environment using recurrent neural network[J]. Defence Technology 2020(02)

- [22].GNSS技术在矿山工程测量中的应用研究[J]. 世界有色金属 2020(05)

- [23].关于《GNSS测量与数据处理》实习的几点思考[J]. 科技视界 2020(18)

- [24].GNSS空间大地测量技术在中国大陆活动地块划分中的应用和研究进展[J]. 地震地质 2020(02)

- [25].GNSS autonomous navigation method for HEO spacecraft[J]. High Technology Letters 2020(02)

- [26].无人机GNSS诱骗与反诱骗技术论述[J]. 全球定位系统 2020(03)

- [27].基于积极教学法下的GNSS原理与应用课程改革研究[J]. 时代农机 2020(04)

- [28].面向“GNSS原理与应用”课程的综合实验平台构建[J]. 测绘工程 2020(04)

- [29].大规模全球GNSS网云计算方法与应用[J]. 测绘学报 2020(06)

- [30].基于GNSS硬件在环的多源融合定位高逼真仿真方法[J]. 中国惯性技术学报 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2dae0227272c4d0e42a0b157.html