# 渤南油田义176区块三维应力场智能预测

### 论文摘要

为提高应力场数值模拟的运算效率,基于ANSYS中的APDL语言编译自适应边界程序,将边界条件的人为调整过程自动化,并借助Petrel与ANSYS的联合建模技术以及三维非均质岩石力学场的构建技术,开展了渤南油田176区块三维应力场的智能预测。结果表明,自适应边界程序大幅且有效地缩短了人工反复尝试边界条件的时间,提高了应力场模拟的效率,且保证了预测精度。义176区块现今最大水平主应力方向总体呈近EW—SEE向,边界断层对应力方向影响较为显著,引起了约5°～10°的偏转。现今地应力数值变化较大,离散性高,平面上呈带状展布,具有北高南低的分布趋势,在目的层范围内属于Ⅰ_a类地应力,岩石的非均质性是造成应力数值差异的主要原因。在义176区块中部存在一片条带状展布的"应力甜点",可以作为井位部署和压裂作业的优势区域。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐珂,汪必峰,付晓龙,石达

关键词: 三维应力场,智能预测,自适应边界程序,义区块,渤南油田

来源: 西南石油大学学报(自然科学版) 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学

专业: 地质学,石油天然气工业

单位: 中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院,中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,中国石化中原油田分公司勘探开发研究院

基金: 中国科学院A类战略性先导科技专项(XDA14010301)

分类号: P618.13

页码: 75-84

总页数: 10

文件大小: 1710K

下载量: 70

### 相关论文文献

- [1].智能预测控制在谷物干燥过程中的应用研究[J]. 计算机测量与控制 2017(05)

- [2].科学家对机器人的智能预测[J]. 污染防治技术 2008(01)

- [3].舰船维护中机械潜在故障智能预测方法[J]. 舰船科学技术 2019(14)

- [4].国内学习风格智能预测研究现状分析[J]. 现代计算机 2019(23)

- [5].共享自行车市场智能预测系统[J]. 物联网技术 2018(09)

- [6].交通货运量的智能预测模型[J]. 统计与决策 2009(01)

- [7].基于灰色理论的变形智能预测模型库研究[J]. 岩土力学 2011(10)

- [8].基于工程类比煤巷支护智能预测系统与应用[J]. 中国矿业 2016(02)

- [9].一种实用的警情智能预测与处理系统[J]. 山东科学 2012(01)

- [10].真空冷冻干燥温度的智能预测控制[J]. 计算机工程与应用 2010(30)

- [11].基于智能预测控制在窑炉温度控制系统中的应用探究[J]. 通讯世界 2015(18)

- [12].罗非鱼真空冷冻干燥温度的智能预测控制[J]. 控制工程 2011(05)

- [13].大数据下网络异常故障率智能预测方法仿真[J]. 自动化与仪器仪表 2019(03)

- [14].基于滚动智能预测在电网企业资金全过程信息化管理的创新应用[J]. 中国新通信 2019(18)

- [15].基于智能预测控制的水泥粉磨机控制系统优化[J]. 电子技术与软件工程 2019(09)

- [16].电厂过热汽温的智能预测控制方法研究[J]. 电脑知识与技术 2017(34)

- [17].智能预测土建工程概算方法的研究及其应用[J]. 科技与企业 2014(16)

- [18].流程工厂设计中的规则挖掘与智能预测[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2015(05)

- [19].基于知识驱动的大型设备智能预测决策模型研究[J]. 机械科学与技术 2009(04)

- [20].马兰矿选煤厂典型设备在线远程智能预测性维护系统的应用[J]. 煤炭加工与综合利用 2019(12)

- [21].基坑支撑轴力的智能预测预警技术研究[J]. 工程勘察 2015(05)

- [22].循环神经网络实现文本智能预测[J]. 智能城市 2018(10)

- [23].基于多Agent的设备动态智能预测决策研究[J]. 武汉科技大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [24].皖南山区流行性腮腺炎发病趋势的智能预测模型[J]. 中华疾病控制杂志 2010(08)

- [25].基于网络点击数据的新闻收视率智能预测方法[J]. 自动化与仪器仪表 2019(09)

- [26].智能预测在能源管理系统中的应用[J]. 电子测试 2017(12)

- [27].以“大数据+机器学习”为驱动 构建刑事案件判案智能预测系统[J]. 人民司法(应用) 2018(10)

- [28].智能预测在能源管理系统中的应用[J]. 自动化应用 2015(10)

- [29].16年经验沉淀为3万余数据 乘着技术东风“模拟招生官”智能预测申请结果[J]. 留学 2018(18)

- [30].基于机器学习的无线网络用户感知速率智能预测研究[J]. 电信工程技术与标准化 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2ddd1c612a99c9d8533d4ff2.html