# 咖啡胶囊结构论文和设计-庄涛

### 全文摘要

本实用新型涉及一种咖啡胶囊结构，包括上盖、杯体和底盖，所述上盖的端部与杯体的一端螺纹连接，杯体的另一端与底盖端部螺纹连接，三者连接后构成容纳腔，所述上盖设有沉腔，沉腔内设有隔离环，且沉腔的底部并位于隔离环环内设有若干个第一流通孔，杯体底部具有底面，且底面上设有若干个第二流通孔，且底盖上设有第三流通孔。本实用新型具有缓冲结构，冲泡的咖啡流出缓慢，不会溅射。

### 主设计要求

1.一种咖啡胶囊结构，包括上盖(1)、杯体(2)和底盖(3)，所述上盖(1)的端部与杯体(2)的一端螺纹连接，杯体(2)的另一端与底盖(3)端部螺纹连接，三者连接后构成容纳腔(4)，其特征在于：所述上盖(1)设有沉腔(11)，沉腔(11)内设有隔离环(12)，且沉腔(11)的底部并位于隔离环(12)环内设有若干个第一流通孔(13)，杯体(2)底部具有底面(21)，且底面(21)上设有若干个第二流通孔(22)，且底盖(3)上设有第三流通孔(31)。

### 设计方案

1.一种咖啡胶囊结构，包括上盖(1)、杯体(2)和底盖(3)，所述上盖(1)的端部与杯体(2)的一端螺纹连接，杯体(2)的另一端与底盖(3)端部螺纹连接，三者连接后构成容纳腔(4)，其特征在于：所述上盖(1)设有沉腔(11)，沉腔(11)内设有隔离环(12)，且沉腔(11)的底部并位于隔离环(12)环内设有若干个第一流通孔(13)，杯体(2)底部具有底面(21)，且底面(21)上设有若干个第二流通孔(22)，且底盖(3)上设有第三流通孔(31)。

2.根据权利要求1所述的咖啡胶囊结构，其特征在于：所述隔离环(12)与上盖(1)的表面齐平。

3.根据权利要求1所述的咖啡胶囊结构，其特征在于：所述底盖(3)与杯体(2)连接后形成缓冲腔体(5)。

4.根据权利要求1所述的咖啡胶囊结构，其特征在于：所述第一流通孔(13)的直径大于第二流通孔(22)的直径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种容器，尤其涉及一种咖啡机上使用的咖啡胶囊。

背景技术

咖啡机上需要设置容器，以下简称咖啡胶囊，咖啡胶囊用于放置咖啡粉，咖啡粉与开水融合后，冲泡出咖啡液体。传统的咖啡胶囊通常为筒体的杯体和分别螺纹连接在杯体上部和下部的上盖和底盖，这种结构相对简单。但是当安装在咖啡机上，由于液体是直接经过杯体冲下，因此冲泡的咖啡时常会溅射而出，使用不方便。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种具有缓冲结构，冲泡的咖啡流出缓慢，不会溅射的咖啡胶囊结构。

为了达到上述目的，本实用新型的技术方案是：一种咖啡胶囊结构，包括上盖、杯体和底盖，所述上盖的端部与杯体的一端螺纹连接，杯体的另一端与底盖端部螺纹连接，三者连接后构成容纳腔，所述上盖设有沉腔，沉腔内设有隔离环，且沉腔的底部并位于隔离环环内设有若干个第一流通孔，杯体底部具有底面，且底面上设有若干个第二流通孔，且底盖上设有第三流通孔。

所述隔离环与上盖的表面齐平。

所述底盖与杯体连接后形成缓冲腔体。

所述第一流通孔的直径大于第二流通孔的直径。

采用上述结构后，本实用新型采用缓冲结构，具体是上盖通过隔离环内的第一流通孔集中流入，并在杯体底部设置底面，在底面上设置第二流通孔，液体可以经过底面的缓冲，并且从第二流通孔流出，再汇聚在一起通过第三流通孔流出。这种结构可以使得冲泡处的咖啡不会溅射。

附图说明

图1是本实用新型的主视图；

图2是图1的A-A剖视图；

图3是图1的后视图。

具体实施方式

以下结合附图给出的实施例对本实用新型作进一步详细的说明。

参见图1、2、3所示，一种咖啡胶囊结构，包括上盖1、杯体2和底盖3，所述上盖1的端部与杯体2的一端螺纹连接，杯体2的另一端与底盖3端部螺纹连接，三者连接后构成容纳腔4，所述上盖1设有沉腔11，沉腔11内设有隔离环12，且沉腔11的底部并位于隔离环12环内设有若干个第一流通孔13，杯体2底部具有底面21，且底面21上设有若干个第二流通孔22，且底盖3上设有第三流通孔31。

参见图2所示，为了与咖啡机衔接，并且保证密封效果，保证液体从第一流通孔13流入。所述隔离环12与上盖1的表面齐平。

参见图2所示，所述底盖3与杯体2连接后形成缓冲腔体5。缓冲腔体5可以进一步对咖啡液体进行缓冲，防止溅射。

参见图2所示，由于第一流通孔13的数量要少于第二流通孔22，因此为了使液体不会溢出，所述第一流通孔13的直径大于第二流通孔22的直径。

将本实用新型安装在咖啡冲泡机上，将上盖1拧开，将咖啡粉倒入容纳腔4内，并且盖上上盖1，水流从上盖1的第一流通孔13内流入，将咖啡粉和水混合，从第二流通孔22流出，再从底盖3的第三流通孔31中流出，从形成咖啡冲剂，供饮用者饮用。本实用新型将原有的整体式结构改为三段式分体结构，更加方便清洗。而且杯体2的两个端部的螺纹为相反方向设置，可以同时对底盖3和上盖1进行拧紧操作，组装效率提高。

以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920026856.4

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209351910U

授权时间:20190906

主分类号:B65D 77/20

专利分类号:B65D77/20;B65D77/22;A47J31/00;A47J31/44

范畴分类:34A;

申请人:常州市森博瑜电器有限公司

第一申请人:常州市森博瑜电器有限公司

申请人地址:213000 江苏省常州市武进区礼嘉镇于家路1号

发明人:庄涛;张记芹

第一发明人:庄涛

当前权利人:常州市森博瑜电器有限公司

代理人:任毅

代理机构:11340

代理机构编号:北京天奇智新知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2eb8844bc7cc089cbe736dd4.html