# 一种创意彩灯控制系统论文和设计-毛玉青

### 全文摘要

本实用新型公开了一种创意彩灯控制系统，包括：脉冲产生电路，用于产生基准触发脉冲，脉冲产生电路包括555定时器、两个电阻和两个电容；连接于脉冲产生电路输出端的n组分频电路，其中n为正整数，每组分频电路包括三个单元的74LS74D触发器，74LS74D触发器的每个单元形成一个1\/2分频电路且每个1\/2分频电路依次串联用以输出基准触发脉冲的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号；n个译码电路，每个译码电路连接于一组分频电路的输出端，每个译码电路包括74LS138译码器，每组分频电路输出的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号分别连接至对应的74LS138译码器的三个输入端；以及，彩灯显示电路，连接于n个译码电路的输出端用于输出所需造型。该系统电路结构简单，适用性广，灵活性高，成本低。

### 主设计要求

1.一种创意彩灯控制系统，其特征在于，包括：脉冲产生电路，用于产生基准触发脉冲，所述脉冲产生电路包括555定时器、两个电阻和两个电容；连接于脉冲产生电路输出端的n组分频电路，其中n为正整数，每组分频电路包括三个单元的74LS74D触发器，74LS74D触发器的每个单元形成一个1\/2分频电路且每个1\/2分频电路依次串联用以输出基准触发脉冲的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号；n个译码电路，每个译码电路连接于一组分频电路的输出端，所述每个译码电路包括74LS138译码器，每组分频电路输出的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号分别连接至对应的74LS138译码器的三个输入端；以及，彩灯显示电路，所述彩灯显示电路连接于n个译码电路的输出端，用于输出所需造型。

### 设计方案

1.一种创意彩灯控制系统，其特征在于，包括：

脉冲产生电路，用于产生基准触发脉冲，所述脉冲产生电路包括555定时器、两个电阻和两个电容；

连接于脉冲产生电路输出端的n组分频电路，其中n为正整数，每组分频电路包括三个单元的74LS74D触发器，74LS74D触发器的每个单元形成一个1\/2分频电路且每个1\/2分频电路依次串联用以输出基准触发脉冲的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号；

n个译码电路，每个译码电路连接于一组分频电路的输出端，所述每个译码电路包括74LS138译码器，每组分频电路输出的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号分别连接至对应的74LS138译码器的三个输入端；以及，

彩灯显示电路，所述彩灯显示电路连接于n个译码电路的输出端，用于输出所需造型。

2.根据权利要求1所述的创意彩灯控制系统，其特征在于，所述两个电阻包括R5和R6，所述两个电容包括C3和C4，所述555定时器包括引脚VCC、RST、DIS、THR、TRI、CON、GND和OUT；555定时器的引脚VCC和引脚RST分别连接至外部电源VCC，电阻R5和电阻R6串联，电阻R5的一端连接至外部电源VCC、另一端与电阻R6的一端串联并连接至555定时器的DIS引脚，电阻R6的另一端与555定时器的THR引脚连接，电容C4的一端与555定时器的引脚TRI连接、另一端接地，电容C3的一端与555定时器的CON引脚连接、另一端接地，555定时器的引脚OUT连接至分频电路。

3.根据权利要求2所述的创意彩灯控制系统，其特征在于，设每组分频电路内所述74LS74D触发器的三个单元分别为第一单元、第二单元和第三单元，每个单元包括引脚~1CLR、1D、1CLK、~1PR、1Q和~1Q，每个单元的引脚1D与本单元的引脚~1Q连接，每个单元的引脚1Q分别连接至对应的74LS138D译码器的输入端，第一单元的引脚1CLK与555定时器的引脚OUT连接、第二单元的引脚1CLK与第一单元的引脚~1Q连接、第三单元的引脚1CLK与第二个单元的~1Q连接。

4.根据权利要求3所述的创意彩灯控制系统，其特征在于，每个74LS138D译码器包括引脚A、B、C、G1、~G2A、~G2B、Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6和Y7，所述74LS138D译码器的引脚A、B、C分别与对应的74LS74D触发器的三个单元的引脚1Q连接、引脚G1连接外部电源VCC、引脚~G2A和~G2B均接地、引脚Y0-Y7与彩灯显示电路连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及应用电子技术领域，具体涉及一种创意彩灯控制系统。

背景技术

由于社会的发展，国家的进步，人民生活条件的提升，人们对生活环境的要求也越来越高，对生活环境的美观要求也伴随着提高，装扮环境的各类彩灯在各种各样的场合被使用。而LED彩灯因其灯光色彩丰富、造价低廉以及控制方便等特点，被人们所青睐。目前市场上的各类LED彩灯控制器通常电路结构都较复杂、功能较单一，一旦制作成了成品，就只能以固定模式工作，不能根据客户需要，来调节亮灯的不同造型和效果，比如能依次轮流点亮诸如“LOVE”字样的造型，然后反复循环LOVE造型的彩灯装置。而且这种彩灯控制器往往需要大量芯片，不仅造成功率损耗大而且成本也高。

实用新型内容

本实用新型为了克服以上技术的不足，提供了一种创意彩灯控制系统，该系统电路结构简单，采用芯片数量少，在不改变控制器电路的基础上可以根据个人喜好变换不同的彩灯闪烁造型，适用性广，灵活性高，所需要的元件数量少，电路成本非常低，安装简单方便。

本实用新型克服其技术问题所采用的技术方案是：

一种创意彩灯控制电路，包括：

脉冲产生电路，用于产生基准触发脉冲，所述脉冲产生电路包括555定时器、两个电阻和两个电容；

连接于脉冲产生电路输出端的n组分频电路，其中n为正整数，每组分频电路包括三个单元的74LS74D触发器，74LS74D触发器的每个单元形成一个1\/2分频电路且每个1\/2分频电路依次串联用以输出基准触发脉冲的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号；

n个译码电路，每个译码电路连接于一组分频电路的输出端，所述每个译码电路包括74LS138译码器，每组分频电路输出的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号分别连接至对应的74LS138译码器的三个输入端；以及，

彩灯显示电路，所述彩灯显示电路连接于n个译码电路的输出端，用于输出所需造型。

进一步地，所述两个电阻包括R5和R6，所述两个电容包括C3和C4，所述555定时器包括引脚VCC、RST、DIS、THR、TRI、CON、GND和OUT；555定时器的引脚VCC和引脚RST分别连接至外部电源VCC，电阻R5和电阻R6串联，电阻R5的一端连接至外部电源VCC、另一端与电阻R6的一端串联并连接至555定时器的DIS引脚，电阻R6的另一端与555定时器的THR引脚连接，电容C4的一端与555定时器的引脚TRI连接、另一端接地，电容C3的一端与555定时器的CON引脚连接、另一端接地，555定时器的引脚OUT连接至分频电路。

进一步地，设每组分频电路内所述74LS74D触发器的三个单元分别为第一单元、第二单元和第三单元，每个单元包括引脚～1CLR、1D、1CLK、～1PR、1Q和～1Q，每个单元的引脚1D与本单元的引脚～1Q连接，每个单元的引脚1Q分别连接至对应的74LS138D译码器的输入端，第一单元的引脚1CLK与555定时器的引脚OUT连接、第二单元的引脚1CLK与第一单元的引脚～1Q连接、第三单元的引脚1CLK与第二个单元的～1Q连接。

进一步地，每个74LS138D译码器包括引脚A、B、C、G1、～G2A、～G2B、Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6和Y7，所述74LS138D译码器的引脚A、B、C分别与对应的74LS74D触发器的三个单元的引脚1Q连接、引脚G1连接外部电源VCC、引脚～G2A和～G2B均接地、引脚Y0-Y7与彩灯显示电路连接。

本实用新型的有益效果是：

本实用新型的创意彩灯控制系统电路结构简单，采用芯片数量少，在不改变控制器电路的基础上可以根据个人喜好变换不同的彩灯闪烁造型，适用性广，灵活性高，所需要的元件数量少，电路成本非常低，安装简单方便。

附图说明

图1为本实用新型的创意彩灯控制系统的原理框图。

图2为本实用新型实施例的脉冲产生电路图。

图3为本实用新型实施例的触发器分频电路图。

图4为本实用新型实施例的译码器电路图。

图5为本实用新型实施例的彩灯显示电路。

具体实施方式

为了便于本领域人员更好的理解本实用新型，下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明，下述仅是示例性的不限定本实用新型的保护范围。

本实施例所述的一种创意彩灯控制电路，如图1所示，包括脉冲产生电路、连接于脉冲产生电路输出端的n组分频电路、连接于每组分频电路输出端的n个译码电路以及彩灯显示电路，其中n为正整数。

本实施例所述的脉冲产生电路用于产生1000HZ基准触发脉冲，如图2所示，所述脉冲产生电路包括555定时器、电阻R5和R6以及电容C3和C4，所述电阻R5和R6的电阻值均为50kΩ，所述电容C3和C4的阻容均为10nF，所述555定时器包括引脚VCC、RST、DIS、THR、TRI、CON、GND和OUT。555定时器的引脚VCC和引脚RST分别连接至外部电源VCC，电阻R5和电阻R6串联，电阻R5的一端连接至外部电源VCC、另一端与电阻R6的一端串联并连接至555定时器的DIS引脚，电阻R6的另一端与555定时器的THR引脚连接，电容C4的一端与555定时器的引脚TRI连接、另一端接地，电容C3的一端与555定时器的CON引脚连接、另一端接地，555定时器的引脚OUT连接至分频电路。

如图3所示，每组分频电路包括三个单元的74LS74D触发器，所述74LS74D触发器为二单元的74LS74D触发器，即每组分频电路中用到两片74LS74D触发器。74LS74D触发器的每个单元形成一个1\/2分频电路且每个1\/2分频电路依次串联用以输出基准触发脉冲的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号，即分别为500HZ、250HZ、125HZ的脉冲信号。设每组分频电路内所述74LS74D触发器的三个单元分别为第一单元、第二单元和第三单元，每个单元包括引脚～1CLR、1D、1CLK、～1PR、1Q和～1Q，每个单元的引脚1D与本单元的引脚～1Q连接，每个单元的引脚1Q分别连接至对应的74LS138译码器的输入端，第一单元的引脚1CLK与555定时器的引脚OUT连接、第二单元的引脚1CLK与第一单元的引脚～1Q连接、第三单元的引脚1CLK与第二个单元的～1Q连接。

如图4所示，所述每个译码电路包括74LS138D译码器，所述74LS138D为3\/8译码器，即对3个输入信号进行译码，得到8个输出状态。每组分频电路输出的1\/2、1\/4、1\/8脉冲信号分别连接至对应的74LS138D译码器的三个输入端。每个74LS138译码器包括引脚A、B、C、G1、～G2A、～G2B、Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6和Y7，所述74LS138D译码器的引脚A、B、C分别与对应的74LS74D触发器的三个单元的引脚1Q连接、引脚G1连接外部电源VCC、引脚～G2A和～G2B均接地、引脚Y0-Y7与彩灯显示电路连接。

所述彩灯显示电路连接于n个译码电路的输出端，用于输出所需造型，所述彩灯采用LED灯。

本实施例以“LOVE”造型的创意彩灯为例，由于“LOVE”包括4路字母，故，n取值为1，即使用1组分频电路和1个译码电路足够，然后从74LS138D译码器的8个输出端任意选择4个端口作为“LOVE”创意彩灯的4路字母造型输出，如图5所示为“LOVE”造型的彩灯电路图。

要想获得其他创意造型的彩灯效果，将彩灯显示电路修改成自己喜欢的造型就可以，然后根据彩灯所需要的字母路数对n进行取值，当字母路数在8路以内，n取值为1，即使用1组分频电路和1个译码电路足够，当字母路数在9-16路的范围内，n取值为2，即使用2组分频电路和2个译码电路，当字母路数在17-24路的范围内，n取值为3，即使用3组分频电路和3个译码电路，依次类推。

以上仅描述了本实用新型的基本原理和优选实施方式，本领域人员可以根据上述描述做出许多变化和改进，这些变化和改进应该属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920069181.1

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209731654U

授权时间:20191203

主分类号:H05B33/08

专利分类号:H05B33/08;G09G3/32

范畴分类:39D;

申请人:衢州职业技术学院

第一申请人:衢州职业技术学院

申请人地址:324000 浙江省衢州市西区江源路18号

发明人:毛玉青;徐建兵

第一发明人:毛玉青

当前权利人:衢州职业技术学院

代理人:刘艳艳

代理机构:33231

代理机构编号:杭州宇信知识产权代理事务所(普通合伙) 33231

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2f0531874b7618ed92b9eda1.html