# 某锆英砂选矿加工企业厂区辐射环境影响分析

### 论文摘要

为了解福建某锆英砂选矿及硅酸锆加工厂自运营15年来对其周围环境辐射影响,根据国家相关技术标准规范对其厂区周边道路、地表水、地下水、底泥和土壤中放射性指标进行了调查分析。希望能为企业和管理部门加强辐射管理提供参考依据。

### 论文目录

- 1 监测因子、方法与仪器

- 1.1 监测因子与采样布点[1]

- 1.1.1 γ辐射空气吸收剂量率

- 1.1.2 222Rn及其子体浓度

- 1.1.3 土壤

- 1.1.4 地表水、地下水、底泥

- 1.2 监测方法与仪器

- 1.2.1 空气

- 1.2.2 土壤、底泥

- 1.2.3 地表水、地下水

- 2 测量结果与分析

- 2.1 γ辐射空气吸收剂量率

- 2.2 氡 （222Rn） 浓度

- 2.3 固体介质放射性水平

- 2.4 水环境中放射性水平

- 3 结论与讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵连波,刘小波,赵委托,金浪屿

关键词: 锆英砂,辐射环境,分析

来源: 环境与发展 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 核工业二〇三研究所

分类号: X591

DOI: 10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.03.005

页码: 11-12

总页数: 2

文件大小: 3225K

下载量: 35

### 相关论文文献

- [1].锆英砂市场价格走低 后市不容乐观[J]. 中国粉体工业 2009(06)

- [2].锆英砂矿产资源的综合利用研究[J]. 世界有色金属 2017(12)

- [3].全球锆英砂资源供需格局分析[J]. 中国矿业 2016(08)

- [4].2015-2025年中国锆英砂资源供需形势分析[J]. 资源科学 2015(05)

- [5].2012年中国锆英砂市场回顾及展望[J]. 钛工业进展 2013(06)

- [6].氧化铝代替锆英砂的研究[J]. 佛山陶瓷 2013(05)

- [7].我国锆英砂市场现状及展望[J]. 中国金属通报 2011(21)

- [8].2009年中国锆英砂进口情况分析报告[J]. 中国金属通报 2010(19)

- [9].2009年中国锆英砂进口情况分析报告[J]. 陶瓷 2010(07)

- [10].2010年中国锆英砂市场现状及展望[J]. 中国金属通报 2010(46)

- [11].我国国产锆英砂现状[J]. 陶瓷 2010(02)

- [12].浅谈锆英砂的生产工艺及综合利用概况[J]. 中国粉体工业 2019(02)

- [13].氧化钙和氢氧化钠混合分解锆英砂的工艺及机理[J]. 钛工业进展 2013(02)

- [14].陶瓷技术展或将加快催生锆英砂替代品[J]. 现代技术陶瓷 2012(04)

- [15].我国锆英砂市场现状及展望[J]. 陶瓷 2013(08)

- [16].中国锆英砂中长期需求分析[J]. 钛工业进展 2011(04)

- [17].X射线荧光光谱法测定锆英砂中主次成分[J]. 冶金分析 2009(11)

- [18].紫外脉冲荧光法测定锆英砂中铀含量[J]. 冶金分析 2014(05)

- [19].某锆英砂加工企业的放射性分析与讨论[J]. 中国辐射卫生 2019(05)

- [20].三种不同产地锆英砂的特征分析[J]. 山东化工 2019(16)

- [21].进口锆英砂与国产锆英砂的U、Th含量分析[J]. 中国金属通报 2017(12)

- [22].全球锆英砂生产能力远大于需求[J]. 国土资源情报 2017(09)

- [23].KCl-NaOH混合碱熔分解锆英砂工艺研究[J]. 稀有金属 2016(04)

- [24].锆英砂在氢氧化钠亚熔盐中的分解动力学（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(09)

- [25].锆英砂样品中锆铪谱线饱和厚度的计算及应用[J]. 岩矿测试 2014(02)

- [26].KCl对锆英砂分解机制函数及动力学参数的影响[J]. 稀有金属 2016(12)

- [27].CaCl_2和NaOH复合分解锆英砂工艺研究[J]. 钛工业进展 2013(01)

- [28].密封时间对锆英砂中天然核素测量值的影响[J]. 中国辐射卫生 2017(04)

- [29].Ca(OH)_2的加入量对锆英砂碱熔分解过程的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

- [30].优质硅莫砖的制备及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2014(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2f367854bd9d3fce231dab62.html