# 一种超低压流量测试实验机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种超低压流量测试实验机，属于卫浴测试设备领域，本实用新型公开的一种超低压流量测试实验机，包括蓄水槽、浮块、固定架；浮块漂浮于蓄水槽的水面上，固定架的一端固定于浮块上，固定架的另一端设置有出水固定夹；蓄水槽的底端设置有检测进水管，待检测产品的进水端固定于检测进水管上，待检测产品的出水端卡接于出水固定夹上，且出水端低于蓄水槽的水面。通过将出水端固定于浮块，利用浮块将出水端稳定在液面下一固定位置，浮块可以随着水面上下移动，从而使得出水端可以尽可能稳定在液面下一固定位置，使得压力差稳定，通过液面压力差来提供超低压力，从而来检测产品在低压情况下的性能。

### 主设计要求

1.一种超低压流量测试实验机，其特征在于：包括蓄水槽(1)、浮块(2)、固定架(3)；所述浮块(2)漂浮于所述蓄水槽(1)的水面上，所述固定架(3)的一端固定于所述浮块(2)上，所述固定架(3)的另一端设置有出水固定夹(34)；所述蓄水槽(1)的底端设置有检测进水管(11)，待检测产品的进水端固定于所述检测进水管(11)上，待检测产品的出水端卡接于所述出水固定夹(34)上，且出水端低于所述蓄水槽(1)的水面。

### 设计方案

1.一种超低压流量测试实验机，其特征在于：

包括蓄水槽(1)、浮块(2)、固定架(3)；

所述浮块(2)漂浮于所述蓄水槽(1)的水面上，所述固定架(3)的一端固定于所述浮块(2)上，所述固定架(3)的另一端设置有出水固定夹(34)；

所述蓄水槽(1)的底端设置有检测进水管(11)，待检测产品的进水端固定于所述检测进水管(11)上，待检测产品的出水端卡接于所述出水固定夹(34)上，且出水端低于所述蓄水槽(1)的水面。

2.根据权利要求1所述的超低压流量测试实验机，其特征在于：

所述固定架(3)另一端设置有调节杆(33)、调节螺母(32)；

所述调节杆(33)一端穿过所述固定架(3)，且所述调节杆(33)与所述固定架(3)滑动连接，所述调节螺母(32)与所述调节杆(33)螺纹连接，所述调节螺母(32)位于所述固定架(3)上方；

所述出水固定夹(34)固定于所述调节杆(33)另一端。

3.根据权利要求1所述的超低压流量测试实验机，其特征在于：

所述蓄水槽(1)底中心设置有导杆(12)，所述导杆(12)穿过所述浮块(2)的中心，且所述浮块(2)与所述导杆(12)滑动连接。

4.根据权利要求3所述的超低压流量测试实验机，其特征在于：

所述固定架(3)的一端设置有两个支脚(31)，两个所述支脚(31)均固定于所述浮块(2)上，且两个所述支脚(31)对称分布于导杆(12)两侧。

5.根据权利要求1所述的超低压流量测试实验机，其特征在于：

所述超低压流量测试实验机还包括循环水泵(5)、回水槽(4)；

所述回水槽(4)位于所述出水固定夹(34)下发，所述循环水泵(5)的吸水端与所述回水槽(4)连通，所述循环水泵(5)的出水端连通于所述蓄水槽(1)的底端。

6.根据权利要求1所述的超低压流量测试实验机，其特征在于：

所述检测进水管(11)中设置有高精度电磁流量计和高精度压力传感器。

7.根据权利要求1所述的超低压流量测试实验机，其特征在于：

所述超低压流量测试实验机还包括检测机主体(6)，所述检测机主体(6)的前侧面开设有竖向槽(61)，所述固定架(3)设有出水固定夹(34)的一端伸出所述竖向槽(61)。

8.根据权利要求1所述的超低压流量测试实验机，其特征在于：

所述出水固定夹(34)下端设有缺口(341)，所述缺口(341)宽度小于所述出水固定夹(34)直径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及卫浴测试设备领域，尤其涉及一种超低压流量测试实验机。

背景技术

流量测试机是一种适用于金属管道件、阀体水流量、压力测试的机器。其工作原理为：在测试过程中机器根据工件的不同，可自由调节压力大小与流量大小。并且测试机内部安装有压力传感器，可将压力数据输入到工控电脑，从而实时显示水压。在流量测试时，根据系统流量精密控制阀将流量数据输入到工控电脑。可以在测试工件时，可在工控电脑界面同时观察流量大小与压力的大小。在卫浴类产品测试的工艺制程中，需要对各类产品的水流流速、水压进行测试。

中国专利文献公开号CN206593703U公开的一种用于卫浴类产品的流量测试机，包括机箱、控制柜、处理室、接盆、大流量测试电磁流量计接管、小流量测试电磁流量计接管、柜门、流量积算仪、高精度电磁流量计、显示屏、控制按钮、控制管路、小流量水泵、大流量水泵、大流量测试工位、小流量测试工位、变频器和高精度压力传感器。本实用新型的有益效果是：通过在装置内部的大流量管道与小流量管道分别安装不同的水泵以及高精度电磁流量计，使得装置的测试结果更为精准，大小流量数据更为直观、准确的测试出。

现有的流量测试机一般通过流量水泵来提供压力，而流量水泵不能输出较低的压力，使得无法检测产品在低压情况下的性能。

实用新型内容

为了克服现有技术的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题在于提出一种超低压流量测试实验机，通过将出水端固定于浮块上，利用浮块将出水端稳定在液面下一固定位置，通过液面压力差来提供超低压力，从而来检测产品在低压情况下的性能。

为达此目的，本实用新型采用以下技术方案：

本实用新型提供的一种超低压流量测试实验机，包括蓄水槽、浮块、固定架；浮块漂浮于蓄水槽的水面上，固定架的一端固定于浮块上，固定架的另一端设置有出水固定夹；蓄水槽的底端设置有检测进水管，待检测产品的进水端固定于检测进水管上，待检测产品的出水端卡接于出水固定夹上，且出水端低于蓄水槽的水面。

本实用新型优选地技术方案在于，固定架另一端设置有调节杆、调节螺母；调节杆一端穿过固定架，且调节杆与固定架滑动连接，调节螺母与调节杆螺纹连接，调节螺母位于固定架上方；出水固定夹固定于调节杆另一端。

本实用新型优选地技术方案在于，蓄水槽底中心设置有导杆，导杆穿过浮块的中心，且浮块与导杆滑动连接。

本实用新型优选地技术方案在于，固定架的一端设置有两个支脚，两个支脚均固定于浮块上，且两个支脚对称分布于导杆两侧。

本实用新型优选地技术方案在于，超低压流量测试实验机还包括循环水泵、回水槽；回水槽位于出水固定夹下发，循环水泵的吸水端与回水槽连通，循环水泵的出水端连通于蓄水槽的底端。

本实用新型优选地技术方案在于，检测进水管中设置有高精度电磁流量计和高精度压力传感器。

本实用新型优选地技术方案在于，超低压流量测试实验机还包括检测机主体，检测机主体的前侧面开设有竖向槽，固定架设有出水固定夹的一端伸出竖向槽。

本实用新型优选地技术方案在于，出水固定夹下端设有缺口，缺口宽度小于出水固定夹直径。

本实用新型的有益效果为：

本实用新型提供的一种超低压流量测试实验机，包括蓄水槽、浮块、固定架；浮块漂浮于蓄水槽的水面上，固定架的一端固定于浮块上，固定架的另一端设置有出水固定夹；蓄水槽的底端设置有检测进水管，待检测产品的进水端固定于检测进水管上，待检测产品的出水端卡接于出水固定夹上，且出水端低于蓄水槽的水面。通过将出水端固定于浮块，利用浮块将出水端稳定在液面下一固定位置，浮块可以随着水面上下移动，从而使得出水端可以尽可能稳定在液面下一固定位置，使得压力差稳定，通过液面压力差来提供超低压力，从而来检测产品在低压情况下的性能。

附图说明

图1是本实用新型具体实施方式中提供的超低压流量测试实验机整体结构示意图；

图2是本实用新型具体实施方式中提供的超低压流量测试实验机超低压供流部分结构的示意图；

图中：

1、蓄水槽；2、浮块；3、固定架；4、回水槽；5、循环水泵；6、检测机主体；11、检测进水管；12、导杆；31、支脚；32、调节螺母；33、调节杆；34、出水固定夹；341、缺口；61、竖向槽。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

如图1、图2所示，本实施例中提供的一种超低压流量测试实验机，包括蓄水槽1、浮块2、固定架3；浮块2漂浮于蓄水槽1的水面上，固定架3的一端固定于浮块2上，固定架3的另一端设置有出水固定夹34；蓄水槽1的底端设置有检测进水管11，待检测产品的进水端固定于检测进水管11上，待检测产品的出水端卡接于出水固定夹34上，且出水端低于蓄水槽1的水面。浮块2沿着蓄水槽1中的导杆12上下移动，在水的浮力的作用下将浮块2撑起，从而将固定架3支撑，转动调节杆33使得出水固定夹34位于蓄水槽1液面下方，在检测时将卫浴产品的进水端固定在检测进水管11上，同时将卫浴产品的出水端卡接在出水固定夹34上，使得进水端和出水端形成较小的压力，通过检测进水管11上的压力传感器来检测实时压力，通过调节出水固定夹34与液面的高度差，来调节压力大小。通过调节液面压力差可以使得卫浴产品中产生较小的压力，方便检测产品在超低压情况下的性能。

为了方便出水固定夹34的调节，固定架3另一端设置有调节杆33、调节螺母32；调节杆33一端穿过固定架3，且调节杆33与固定架3滑动连接，调节螺母32与调节杆33螺纹连接，调节螺母32位于固定架3上方；出水固定夹34固定于调节杆33另一端。通过转动调节螺母32来改变调节杆33的长度，使得固定在调节杆33下方的出水固定夹34与蓄水槽1之间的距离改变，从而方便调节压力。

如图2所示，优选的，蓄水槽1底中心设置有导杆12，导杆12穿过浮块2的中心，且浮块2与导杆12滑动连接。通过浮块2与导杆12滑动连接，使得可以将浮块2很好的限制在蓄水槽1的中心位置，避免左右移动。

优选的，为了更好地将固定架3进行固定，固定架3的一端设置有两个支脚31，两个支脚31均固定于浮块2上，且两个支脚31对称分布于导杆12两侧。通过对称的支脚31固定，使得固定架3与浮块2之间受力更加均匀，降低固定架3倾斜所导致的浮块2与导杆12之间的摩擦。

为了更好地实现水循环，超低压流量测试实验机还包括循环水泵5、回水槽4；回水槽4位于出水固定夹34下发，循环水泵5的吸水端与回水槽4连通，循环水泵5的出水端连通于蓄水槽1的底端。通过回水槽4可以方便将测试用后的水集中回收，通过循环水泵5可以方便将水压回蓄水槽1，同时循环水泵5的出水端位于蓄水槽1的底端，使得蓄水池中水波动较小，使得压力更加稳定。

优选的，检测进水管11中设置有高精度电磁流量计和高精度压力传感器。通过高精度电磁流量计和高精度压力传感器可以实时检测产品中压力和流量的情况，使得检测方便。

如图1所示，超低压流量测试实验机还包括检测机主体6，检测机主体6的前侧面开设有竖向槽61，固定架3设有出水固定夹34的一端伸出竖向槽61。竖向槽61可以在限制固定架3转动的同时，使得固定架3可以方便随着水位变化而上下移动，从而可以方便形成低压。

优选的，出水固定夹34下端设有缺口341，缺口341宽度小于出水固定夹34直径。可以将卫浴产品的出水端方便卡接在出水固定夹34中。

超低压流量测试实验机还包括检测出水流量流量积算仪，恒温恒压水流量密度及重量用高精度传感器测算出产品超低压水的流量值，达到测试最终目的。

本实用新型是通过优选实施例进行描述的，本领域技术人员知悉，在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下，可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制，其他落入本申请的权利要求内的实施例都属于本实用新型保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920300633.2

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:92(厦门)

授权编号:CN209372155U

授权时间:20190910

主分类号:G01F 1/58

专利分类号:G01F1/58;G01F15/07;G01M99/00

范畴分类:31H;

申请人:厦门齐健科技有限公司

第一申请人:厦门齐健科技有限公司

申请人地址:361000 福建省厦门市湖里区湖里大道长兴商业街61-66号

发明人:陈齐建

第一发明人:陈齐建

当前权利人:厦门齐健科技有限公司

代理人:刘锦霞

代理机构:36129

代理机构编号:南昌赣专知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2f7420f49f2b3db7e3312437.html