# 一种智能面板锁论文和设计-刘仙

### 全文摘要

本实用新型实施例涉及一种智能面板锁，包括电子闭锁机构、机械闭锁机构、控制电路组件和锁具状态反馈组件，电子闭锁机构能够与所述机械闭锁机构闭锁限位配合，电子闭锁机构包括电路板，电路板固接于电子闭锁机构上，电路板设置有电路接口，控制电路组件与电路接口电连接，电路接口与电子闭锁机构的电子驱动元件电连接；所述锁具状态反馈组件包括霍尔元件和永磁体，所述霍尔元件设置于所述电路板上，与所述电路接口电连接，所述霍尔元件靠近所述机械闭锁机构，并与机械闭锁机构间隔设置；所述永磁体设置于所述机械闭锁机构上，能够随所述机械闭锁机构动作，且能够与所述霍尔元件感应相对。该智能面板锁采用非接触式状态监测，状态检测灵敏度高。

### 主设计要求

1.一种智能面板锁，包括电子闭锁机构、机械闭锁机构、控制电路组件和锁具状态反馈组件，所述电子闭锁机构能够与所述机械闭锁机构闭锁限位配合，其特征在于：所述电子闭锁机构包括电路板，所述电路板固接于所述电子闭锁机构上，所述电路板设置有电路接口，所述控制电路组件与所述电路接口电连接，所述电路接口与所述电子闭锁机构的电子驱动元件电连接；所述锁具状态反馈组件包括霍尔元件和永磁体，所述霍尔元件设置于所述电路板上，与所述电路接口电连接，所述霍尔元件靠近所述机械闭锁机构，并与机械闭锁机构间隔设置；所述永磁体设置于所述机械闭锁机构上，能够随所述机械闭锁机构动作，且能够与所述霍尔元件感应相对。

### 设计方案

1.一种智能面板锁，包括电子闭锁机构、机械闭锁机构、控制电路组件和锁具状态反馈组件，所述电子闭锁机构能够与所述机械闭锁机构闭锁限位配合，其特征在于：

所述电子闭锁机构包括电路板，所述电路板固接于所述电子闭锁机构上，所述电路板设置有电路接口，所述控制电路组件与所述电路接口电连接，所述电路接口与所述电子闭锁机构的电子驱动元件电连接；

所述锁具状态反馈组件包括霍尔元件和永磁体，所述霍尔元件设置于所述电路板上，与所述电路接口电连接，所述霍尔元件靠近所述机械闭锁机构，并与机械闭锁机构间隔设置；所述永磁体设置于所述机械闭锁机构上，能够随所述机械闭锁机构动作，且能够与所述霍尔元件感应相对。

2.如权利要求1所述的智能面板锁，其特征在于，所述电子闭锁机构设置有朝向所述机械闭锁机构可伸缩活动的锁舌，所述霍尔元件与所述锁舌正对设置。

3.如权利要求2所述的智能面板锁，其特征在于，所述机械闭锁机构设置有与所述锁舌相对应的锁舌槽，所述锁舌与所述锁舌槽限位配合，所述锁舌槽与所述永磁体沿机械闭锁机构的轴向方向并排设置，且所述永磁体的朝外方向与所述锁舌槽的槽口方向相一致。

4.如权利要求1所述的智能面板锁，其特征在于，所述电子闭锁机构具有外壳，所述外壳设有用于容纳所述电路板的电路板容置槽。

5.如权利要求4所述的智能面板锁，其特征在于，所述电路板容置槽与所述电子闭锁机构的外壳为一体成型机构。

6.如权利要求1-5之一所述的智能面板锁，其特征在于，所述机械闭锁机构为转轴，所述智能面板锁包括锁体，所述锁体上开设有转轴安装孔，所述转轴可枢转地设置在所述转轴安装孔内，所述转轴通过在闭锁位置和解锁位置之间切换，使所述智能面板锁在闭锁状态和解锁状态之间切换；所述转轴上固定设置有永磁体，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体对应靠近。

7.如权利要求6所述的智能面板锁，其特征在于，所述电子闭锁机构包括外壳以及容纳于外壳内的锁舌、锁舌复位弹簧和锁舌锁止机构；所述锁舌具有锁舌头，所述转轴与所述锁舌头对应地开设有锁舌槽，所述锁舌头能够限位在所述锁舌槽中；所述锁舌锁止机构具有可往复运动的限位件，所述限位件能够在其闭锁位置和解锁位置之间往复运动从而限位锁舌或解除对锁舌的限位。

8.如权利要求7所述的智能面板锁，其特征在于，所述锁舌锁止机构为螺线管，螺线管包括作为所述限位件的螺线管芯轴，所述螺线管芯轴能够沿其轴向在其闭锁位置和解锁位置之间往复运动。

9.如权利要求7所述的智能面板锁，其特征在于，所述锁舌锁止机构为正对设置的双螺线管，包括第一螺线管和第二螺线管，两螺线管分别具有第一芯轴和第二芯轴，两螺线管芯轴能够沿其轴向在其解锁位置和闭锁位置之间往复运动。

10.如权利要求7-9之一所述的智能面板锁，其特征在于，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体之间的距离最小。

11.如权利要求10所述的智能面板锁，其特征在于，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件正对所述永磁体。

12.如权利要求10所述的智能面板锁，其特征在于，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体之间的距离为1-10mm。

13.如权利要求12所述的智能面板锁，其特征在于，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体之间的距离为3-8mm。

14.如权利要求13所述的智能面板锁，其特征在于，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体之间的距离为5-6mm，所述永磁体为磁钢。

15.如权利要求1所述的智能面板锁，其特征在于，所述永磁体的外表面与转轴的表面在转轴径向方向上的最近的距离为0-2mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于锁具技术领域，具体涉及一种智能面板锁，更具体的，涉及电力系统中用于户外环网柜的智能面板锁。

背景技术

现有技术中，面板锁，特别是电力系统中用于户外环网柜柜门的智能面板锁，正常使用时，为便于对锁具进行监控、管理，往往需要对锁具处于开锁还是闭锁的状态进行检测。目前，现有智能面板锁的状态监测要么机构设计复杂，要么机构可靠性差。

例如，公告号为CN205224852U的中国专利文献公开了一种门锁状态采集系统，状态控制电路板的两侧分别设置一个状态转换开关；转轴在开锁位时，其中一个转轴限位销触碰转轴装配孔一侧的状态转换开关，转轴在闭锁位时，另一个转轴限位销触碰转轴装配孔另一侧的状态转换开关；码片电路板根据状态控制电路板上状态转换开关的切换信息，产生不同状态的ID码；电脑钥匙通过读码模块与码片电路板通信。

上述专利公开的状态监测机构，设有两个状态转换开关，利用转轴限位销触碰状态转换开关，码片电路板根据不同的状态转换开关，产生不同ID码值，锁具状态检测机构设计较为复杂。此外，转轴限位销与状态转换开关采用直接物理触碰，这种接触式检测方式长时间使用容易存在机械磨损，测量精度变低的问题，影响锁具状态监测可靠性。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型实施例提出了一种智能面板锁，包括电子闭锁机构、机械闭锁机构、控制电路组件和锁具状态反馈组件，所述电子闭锁机构能够与所述机械闭锁机构闭锁限位配合，所述电子闭锁机构包括电路板，所述电路板固接于所述电子闭锁机构上，所述电路板设置有电路接口，所述控制电路组件与所述电路接口电连接，所述电路接口与所述电子闭锁机构的电子驱动元件电连接；所述锁具状态反馈组件包括霍尔元件和永磁体，所述霍尔元件设置于所述电路板上，与所述电路接口电连接，所述霍尔元件靠近所述机械闭锁机构，并与机械闭锁机构间隔设置；所述永磁体设置于所述机械闭锁机构上，能够随所述机械闭锁机构动作，且能够与所述霍尔元件感应相对。

进一步，所述电子闭锁机构设置有朝向所述机械闭锁机构可伸缩活动的锁舌，所述霍尔元件与所述锁舌正对设置。

进一步，所述机械闭锁机构设置有与所述锁舌相对应的锁舌槽，所述锁舌与所述锁舌槽限位配合，所述锁舌槽与所述永磁体沿机械闭锁机构的轴向方向并排设置，且所述永磁体的朝外方向与所述锁舌槽的槽口方向相一致。

进一步，所述电子闭锁机构具有外壳，所述外壳设有用于容纳所述电路板的电路板容置槽。

进一步，所述电路板容置槽与所述电子闭锁机构的外壳为一体成型机构。

进一步，所述机械闭锁机构为转轴，所述智能面板锁包括锁体，所述锁体上开设有转轴安装孔，所述转轴可枢转地设置在所述转轴安装孔内，所述转轴通过在闭锁位置和解锁位置之间切换，使所述智能面板锁在闭锁状态和解锁状态之间切换；所述转轴上固定设置有永磁体，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体对应靠近。

进一步，所述电子闭锁机构包括外壳以及容纳于外壳内的锁舌、锁舌复位弹簧和锁舌锁止机构；所述锁舌具有锁舌头，所述转轴与所述锁舌头对应地开设有锁舌槽，所述锁舌头能够限位在所述锁舌槽中；所述锁舌锁止机构具有可往复运动的限位件，所述限位件能够在其闭锁位置和解锁位置之间往复运动从而限位锁舌或解除对锁舌的限位。

进一步，所述锁舌锁止机构为螺线管，螺线管包括作为所述限位件的螺线管芯轴，所述螺线管芯轴能够沿其轴向在其闭锁位置和解锁位置之间往复运动。

进一步，所述锁舌锁止机构为正对设置的双螺线管，包括第一螺线管和第二螺线管，两螺线管分别具有第一芯轴和第二芯轴，两螺线管芯轴能够沿其轴向在其解锁位置和闭锁位置之间往复运动。

进一步，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体之间的距离最小。

进一步，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件正对所述永磁体。

进一步，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体之间的距离为1-10mm。

进一步，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体之间的距离为3-8mm。

进一步，所述转轴处于闭锁位置时，所述霍尔元件与所述永磁体之间的距离为5-6mm，所述永磁体为磁钢。

进一步，所述永磁体的外表面与转轴的表面在转轴径向方向上的最近的距离为0-2mm。

有益效果：本实用新型提供一种非接触式状态监测的智能面板锁，锁具状态反馈组件包括霍尔元件和永磁体，将霍尔元件设置在电子闭锁机构上，永磁体设置在机械闭锁机构上，在闭锁位置时，电子闭锁机构与机械闭锁机构闭锁限位，霍尔元件与永磁体感应相对，采用了非接触式状态监测，闭锁限位动作与状态监测反馈同步一致，状态检测灵敏度高，避免了物理接触检测造成的结构上的机械磨损，延长了产品使用寿命，不需要对结构进行精确限位，降低了零件制造成本，提高了锁具状态检测的可靠性。

附图说明

图1是本实用新型实施例提出的锁具状态反馈组件的闭锁状态示意图；

图2是本实用新型实施例提出的锁具状态反馈组件的解锁状态示意图；

图3是本实用新型实施例提出的智能面板锁的爆炸图；

图4是本实用新型实施例提出的智能面板锁的局部结构爆炸图；

图5是本实用新型实施例提出的智能面板锁的截面图；

图6是本实用新型实施例提出的智能面板锁的闭锁机构的截面图。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。但本领域技术人员知晓，本实用新型并不局限于附图和以下实施例。

实施例1锁具状态反馈组件

参照图1-图6，本实施例提出一种锁具状态反馈组件，其能够用于智能面板锁，例如电力系统中用于户外环网柜柜门的智能面板锁，该锁具状态反馈组件包括霍尔元件10和永磁体20。所述锁具包括锁体和机械闭锁机构，例如转轴3，锁体包括面板，锁体上开设有转轴安装孔，转轴3可枢转地设置在转轴安装孔内，转轴3能够在闭锁位置和解锁位置间切换，使锁具在闭锁状态和解锁状态之间切换，转轴3上设置有锁舌槽31，能够与锁具的闭锁机构的锁舌卡接配合。所述转轴3的闭锁位置是指转轴3被限制转动的位置，即，锁舌卡接转轴3上的锁舌槽时的位置；所述转轴3的解锁位置是指锁具处于解锁状态时转轴3的位置。

霍尔元件10固定设置在锁具内，示例性的，在一个实施方式中设置在所述锁体上，在另一个实施方式中设置在锁具内的其他承载部件上，例如设置在锁具内的闭锁机构上，所述闭锁机构能够限制转轴3转动或解除对转轴3的转动限制，当闭锁机构限制转轴3转动时，转轴3处于闭锁位置，当闭锁机构解除对转轴3的转动限制时，转轴可以转动到解锁位置。

所述锁具内设置有电路板30，电路板30与霍尔元件10电连接，用于向霍尔元件10供电，供电装置能够经该电路板30向霍尔元件10供电。本领域技术人员能够灵活选择电路板的设置位置和设置方式，不必赘述。

所述转轴3上开设有永磁体安装槽，永磁体20，例如磁钢，固定于所述永磁体安装槽内，所述永磁体20能够随转轴3同步运动。在所述转轴3处于闭锁位置时，永磁体20与霍尔元件10对应靠近，换言之，在所述转轴3处于解锁位置时，所述永磁体20与霍尔元件10的距离大于转轴3处于闭锁位置时二者的距离。永磁体20的外表面与转轴3的表面在转轴径向方向上的最近的距离为0-2mm。该距离能够避免永磁体20影响转轴3的转动，也避免了永磁体20嵌入转轴3过深，影响霍尔元件10的检测。

优选的，在转轴3处于闭锁位置时，霍尔元件10与永磁体20距离最小，更优选的，霍尔元件10正对永磁体20，所述“正对”是指霍尔元件10与永磁体20之间的连线基本垂直于转轴3。

所述转轴3处于闭锁位置时，霍尔元件10与永磁体20之间的距离为1-10mm，优选3-8mm，最优选5-6mm。该距离为霍尔元件10与永磁体20的最接近的表面之间的距离，参照图5，在图5中为霍尔元件10的下表面与永磁体20的上表面之间的距离。

当锁具处于闭锁位置时，转轴3上的永磁体20靠近霍尔元件10，霍尔元件10检测到永磁体20，反馈锁具处于闭锁状态的信息；当锁具处于解锁位置时，转轴3上的永磁体20远离霍尔元件10，霍尔元件10无法检测到永磁体20，反馈锁具处于解锁位置的信息。

本实施例提出的锁具状态反馈组件，将永磁体设置在转轴上，结构简单可靠，无需额外设计永磁体安装结构，节省空间；永磁体与转轴同步运动，不会出现转轴与永磁体位置不一致的状况，能够准确反馈转轴的位置信息，从而直接反映锁具状态，而不是如设置在电脑钥匙上的霍尔元件和磁钢一样，通过钥匙的状态间接反映锁具状态，因此，锁具状态识别准确、直接；转动转轴即可反馈锁具状态，操作简单。

实施例2智能面板锁

本实施例提出一种智能面板锁，例如，电力系统中用于户外环网柜柜门的智能面板锁，包括机械闭锁机构3、电子闭锁机构4、控制电路组件(未示出)和锁具状态反馈组件，所述电子闭锁机构4能够与所述机械闭锁机构3闭锁限位。

所述电子闭锁机构4包括电路板30，所述电路板30与智能面板锁的控制电路组件连接，所述控制电路组件为电路板30提供电源和主控信号。所述电路板30固接于所述电子闭锁机构上，所述电路板30设置有电路接口301，所述控制电路组件与所述电路接口301电连接，所述电路接口301与所述电子闭锁机构的电子驱动元件电连接。

所述锁具状态反馈组件包括霍尔元件10和永磁体20，所述霍尔元件10设置于所述电路板30上，与所述电路接口301电连接，且靠近所述机械闭锁机构3、并与所述机械闭锁机构3间隔设置；所述永磁体20设置于所述机械闭锁机构3上，能够随所述机械闭锁机构3动作，且与所述霍尔元件10感应相对。

所述电子闭锁机构4设置有朝向所述机械闭锁机构3可伸缩活动的锁舌，所述霍尔元件10与所述锁舌41正对设置。

所述机械闭锁机构3设置有与所述锁舌相对应的锁舌槽31，所述锁舌槽31与所述永磁体20沿机械闭锁机构3的轴向方向并排设置，且所述永磁体20的朝外方向与所述锁舌槽31的槽口方向相一致。

所述电子闭锁机构4具有外壳40，所述外壳设有用于容纳所述电路板的电路板容置槽。

具体的，参照图1-图6，本实施例提出一种智能面板锁，包括锁体1、把手2、所述机械闭锁机构为转轴3、电子闭锁机构4、电脑钥匙接口模块5和实施例1所述的锁具状态反馈组件。

锁体1用于安装把手2、转轴3、电子闭锁机构4和电脑钥匙接口模块5；锁体1上开设有转轴安装孔，转轴3可枢转地设置在转轴安装孔内；把手2可转动地连接在转轴3上，且与转轴3驱动连接，通过转动把手2能够驱动转轴3转动，使转轴3能够在闭锁位置和解锁位置之间切换，转轴3的转动使锁具处于解锁状态或闭锁状态，例如，转轴3后端可以与如天地杆等锁定机构配合，以闭锁柜门，锁定机构与本实用新型的本质无关，不必赘述。所述转轴3的闭锁位置是指转轴3被限制转动的位置，即，锁舌卡接转轴3上的锁舌槽31时的位置；所述转轴3的解锁位置是指锁具处于解锁状态时转轴3的位置。

电子闭锁机构4包括外壳40以及容纳于外壳40内的电路板30、锁舌41、锁舌复位弹簧42和锁舌锁止机构43。锁舌41呈杆状，能够往复运动，具有锁舌头411，转轴3与锁舌头411对应地开设有锁舌槽31，锁舌41的锁舌头411与转轴3的锁舌槽31卡接配合，所述锁舌槽31与锁舌头411能够相对滑动，例如，锁舌头411呈锥形，锁舌槽31为与锥形锁舌头411匹配的锥形凹槽。

所述锁舌锁止机构43具有可往复运动的限位件，锁舌锁止机构43的限位件能够在其闭锁位置和解锁位置之间往复运动。锁舌锁止机构43例如为螺线管，螺线管包括作为限位件的螺线管芯轴430，螺线管芯轴能够沿其轴向在其闭锁位置和解锁位置之间往复运动。当螺线管芯轴处于闭锁位置时，能够阻挡锁舌41运动，当螺线管芯轴处于解锁位置时，解除对锁舌41的阻挡，锁舌41能够运动，由此，锁舌锁止机构43能够使锁舌41在闭锁状态和解锁状态之间切换。在一个实施方式中，锁舌锁止机构为双螺线管43，包括第一螺线管431和第二螺线管432，两螺线管分别具有第一芯轴和第二芯轴。

电脑钥匙接口模块5，用于连接电脑钥匙，例如，在一个实施方式中，当用户将电脑钥匙插入电脑钥匙接口模块时，电脑钥匙向锁具内的电路供电，使螺线管芯轴自闭锁位置向解锁位置运动，解除螺线管芯轴对锁舌41的阻挡，使锁舌41处于解锁状态，允许锁舌41运动。

本实施例的智能面板锁的解锁、闭锁方式如下：解锁时，电脑钥匙与电脑钥匙接口模块5的信号匹配正确时，螺线管芯轴退回至解锁位置，锁舌41能够自由运动，此时，电子闭锁机构4解除对转轴3的转动限制，能够自由转动，通过转动把手2即可驱动转轴3转动到解锁位置，智能面板锁处于解锁状态。闭锁时，通过把手2转动转轴3，当转轴3上的锁舌槽31转动至与锁舌头411对应的位置时，锁舌复位弹簧42对锁舌41的弹力作用使锁舌头411伸入锁舌槽31，螺线管芯轴伸出，阻挡锁舌41，此时转动转轴3无法推出锁舌41，电子闭锁机构4限制转轴3转动，转轴3处于闭锁位置，智能面板锁处于闭锁状态。

所述锁具状态反馈组件包括霍尔元件10、永磁体20和电路板30。

所述电子闭锁机构4的外壳40的背侧设置有电路板容置槽，电路板30安装在电路板容置槽内，用于向霍尔元件10供电。电路板30具有电路接口301，用于与智能面板锁的控制电路组件连接，所述控制电路组件为电路板30提供电源和主控信号，所述电路接口301与所述电子闭锁机构的电子驱动元件电连接，具体的，所述电路接口301与电子驱动元件的锁舌锁止机构(例如螺线管)电连接。

所述转轴3上开设有永磁体安装槽，永磁体20，例如磁钢，固定于所述永磁体安装槽内，永磁体20能够随转轴3同步运动。永磁体20的外表面与转轴3的表面在转轴径向方向上的最近的距离为0-2mm，该距离能够避免永磁体20影响转轴3转动，也避免了永磁体20嵌入转轴3过深，影响霍尔元件10的检测。

所述霍尔元件10设置在电路板30上，与电路接口301电连接，用于检测永磁体20。在所述转轴3处于闭锁位置时，霍尔元件10与永磁体20对应靠近，换言之，在所述转轴3处于解锁位置时，所述永磁体20与霍尔元件10的距离大于转轴3处于闭锁位置时二者的距离。

优选的，所述永磁体20与所述锁舌槽31沿转轴3的轴向方向并排设置，和\/或，在转轴3处于闭锁位置时，霍尔元件10与永磁体20之间的距离最小，更优选的，霍尔元件10正对永磁体20，所述“正对”是指霍尔元件10与永磁体20之间的连线基本垂直于转轴3。当霍尔元件10与永磁体20的连线和锁舌41与锁舌槽31的连线相互平行时，能够保证动作一致，锁具状态检测一致可靠。

所述转轴3处于闭锁位置时，霍尔元件10与永磁体20之间的距离为1-10mm，优选3-8mm，最优选5-6mm。该距离为霍尔元件10与永磁体20的最接近的表面之间的距离，参照图5，在图5中为霍尔元件10的下表面与永磁体20的上表面之间的距离。

所述智能面板锁还包括存储装置，用于存储霍尔元件反馈的锁具状态。

所述智能面板锁还包括信号发送装置，用于将锁具状态上传至电脑钥匙。

本实施例的工作原理为：当转轴3处于闭锁状态时，转轴3上的永磁体20靠近锁体上的霍尔元件10，霍尔元件10检测到磁信号，霍尔元件输出电信号，反馈锁具处于闭锁状态的信息；当转轴3处于解锁状态时，转轴上的永磁体20远离霍尔元件10，此时霍尔元件10无法检测到磁信号，反馈锁具处于解锁状态的信息。

在另一个实施方式中，智能面板锁包括把手和能够闭锁把手的电子闭锁机构。把手驱动连接转轴，能够驱动转轴进行枢转运动；电子闭锁机构能够与把手卡接配合；所述转轴同样具有闭锁位置和解锁位置，当把手被闭锁时，把手驱动连接的转轴处于闭锁位置，当把手被解锁时，把手能够驱动转轴转动，使转轴能够处于解锁位置。此类面板锁为闭锁把手的面板锁，其结构与本实用新型的实质精神无关，不再赘述。尽管此类闭锁把手的智能面板锁，一般经目视即可辨别锁具的闭锁状态和解锁状态，但为方便自动记录、反馈锁具信息等，也可以在其转轴上开设永磁体安装槽，永磁体固定于永磁体安装槽内，能够随转轴同步运动，与永磁体相应地设置霍尔元件，即可反馈锁具状态。

以上，对本实用新型的实施方式进行了说明。但是，本实用新型不限定于上述实施方式。凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920020992.2

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209780487U

授权时间:20191213

主分类号:E05B47/06

专利分类号:E05B47/06;E05B3/00

范畴分类:33D;36F;

申请人:珠海优特电力科技股份有限公司

第一申请人:珠海优特电力科技股份有限公司

申请人地址:519000 广东省珠海市香洲区银桦路102号

发明人:刘仙;马博;姜衡

第一发明人:刘仙

当前权利人:珠海优特电力科技股份有限公司

代理人:姚正阳;张田勇

代理机构:11535

代理机构编号:北京知元同创知识产权代理事务所(普通合伙) 11535

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/30a82d574a152eb2a28987c8.html